## .....................................

/ pieczęć wykonawcy/

## Formularz OFERTy

/wzór/

2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA

ul. Marsa 110

04 – 470 Warszawa

My/Ja*  niżej podpisani .................................................................................................

/imię i nazwisko/

reprezentując .............................................................................................................................

/pełna nazwa i adres wykonawcy/

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę terminali satelitarnych VSAT typu SLAVE dla 
2 Regionalnej Bazy Logistycznej, po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia, oferujemy/oferuję* wykonanie zamówienia po następujących cenach i następujący okres dodatkowej gwarancji:

1) Cena

| Lp. | Przedmiot zamówienia | jm | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | wartość podatku VAT |  |
| 1. | Terminal satelitarny VSAT typu SLAVE | kpl. | 6 w tym ilość: gwarantowana: 4 opcjonalna: 2 |  |  |  |  |  |
| Razem |  | XX |  |  |

Wartość słownie:

brutto: ………………………………………….………………………………………………

netto: …..………………………………………………………………………………………

VAT: ……………………..……………………………………………………………………

2) Okres gwarancji

Oświadczamy, że na dostarczony przedmiot zamówienia, udzielimy gwarancji na okres ………..…………..  miesięcy.

(należy wpisać ilość miesięcy oferowanego okresu gwarancji)

3) Termin realizacji zamówienia gwarantowanego

Oświadczamy, że zamówienie w zakresie ilości gwarantowanych wykonamy w terminie ………….dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 29.11.2019 r. (w zależności od tego, który z ww. terminów upłynie wcześniej).*

* Minimalny możliwy do zaoferowania termin realizacji zamówienia gwarantowanego wynosi 120 dni kalendarzowych, maksymalny możliwy do zaoferowania termin realizacji zamówienia wynosi 150 dni kalendarzowych.

PONADTO   OŚWIADCZAMY,  ŻE:

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Akceptujemy dołączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Wzór umowy” i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, a także w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zobowiązujemy się do złożenia wymaganych dokumentów stanowiących formalności przed zawarciem umowy.

- Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.*

Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach * : ..………………………………..…………… ……..

- Wadium w wysokości ……….. zł, zostało wniesione w dniu ….…. w formie …..…………..

- Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na konto Wykonawcy                                               w ……………………….. , numer konta: ………………………………………..………..

- Wykaz części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom:

| Lp. | Nazwa (Firma) Podwykonawcy | Zakres zamówienia powierzony podwykonawcy | Wykonawca korzysta z potencjału podwykonawcy TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

* uzupełnić, skreślić lub wpisać nie dotyczy

11. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

Proszę zaznaczyć odpowiednio:

TAK        NIE

Ofertę podpisali :

# ……………………………………

# / imię i nazwisko/

Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1),  wobec osób fizycznych, od których dane  osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

Oświadczenie podpisali :

# ……………………………………

# / imię i nazwisko/

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

- TERMINALE SATELITARNE VSAT TYPU SLAVE – w ilości 6 kpl. 
(w tym: 4 kpl. – zamówienie gwarantowane;  2 kpl. – zamówienie opcjonalne)

W skład 1 kompletu wchodzi:

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | JM | TAK/NIE* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Antena Ranger 1800 | 1 | kpl. |  |
|  | Zestaw RX, Tx do pasma Ku o mocy 100W | 2 | kpl. |  |
|  | Modem TDMA IDU 2570 dla SLAVE | 1 | kpl. |  |
|  | Zestaw do pozycjonowania | 1 | kpl. |  |
|  | Kable połączeniowe IDU-ODU | 1 | kpl. |  |

*uzupełnić odpowiednio

  - Antena typu RANGER 1800

Elementy składowe 1 zestawu:

|  | TAK/NIE* |
| --- | --- |
| Antena Ranger 1800 składająca się z: | 1 kpl. |  |
| Ramię na pasmo Ku z promiennikiem | 1 szt. |  |
| Pozycjoner anteny (Elewacja, Azymut, Polaryzacja dla Ku) wraz z system wyszukiwania satelity na sygnał TDMA Mastera | 1 szt. |  |
| Komplet elementów dodatkowych zapewniający funkcjonowanie systemu antenowego, nadajników i pozycjonera | 1 szt. |  |
| System skrzyń transportowych | 1szt. |  |

*uzupełnić odpowiednio

W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego wymagane jest podanie modelu, typu, producenta oraz uzupełnienie tabeli poniżej.

MODEL:……………………………

TYP:………………………………...

PRODUCENT:…………………….

Ad. 1 d)	Komplet elementów dodatkowych zapewniających funkcjonowanie systemu.

Zamawiający wymaga dostawy elementów montażowych i kablowych pozwalających na instalację systemu antenowego i jego prawidłowe funkcjonowanie.

Ad. 1 e)	System skrzyń transportowych.

Zamawiający wymaga, aby skrzynie charakteryzowały się wysoką wytrzymałością, były odporne na wstrząsy, chemikalia i korozję, zachowały swoje właściwości minimum w zakresie temperatur od -25°C do 60°C. Uszczelnienie wykonane z trwałej gumy zapewniającej wodoodporność.

Posiadają zawór wyrównujący ciśnienie. Rozmiar skrzyni jest przystosowany do wymiarów poszczególnych zestawów. Skrzynie mogą posiadać kółka i stelaż umożliwiający ciągnięcie skrzyni. Posiadają gąbki służące do właściwego zabezpieczenia sprzętu wewnątrz skrzyń.

Są koloru czarnego lub zielonego (khaki), matowe.

Zamawiający akceptuje integrację jednego zestawu TX/RX wraz z ramieniem na pasmo Ku z promiennikiem i przechowywanie takiego zestawu w jednej skrzyni transportowej oraz przechowywanie w drugiej skrzyni transportowej tylko zestawu TX/RX na pasmo Ku.

Rozwiązanie równoważne spełnia następujące wymagania:

Antena VSAT 1,8 m (dla stacji SLAVE)

Zestaw antenowy wyposażony w: reflektor anteny 1,8 m:

- reflektor anteny zapewnia możliwość pracy w czterech zakresach pasm: Ka, Ku, C, X zapewniający wzmocnienia anteny (Gain) zgodnie z tabelą poniżej:

| Pasmo | Ka | C | X | Ku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wzmocnienie (Gain) [dBi] | Rx | 49,6 | 35,4 | 41,3 | 45 |
|  | Tx | 53 | 39,7 | 42 | 47 |

- manualny napęd zapewniający naprowadzenie anteny w poziomie 
w zakresie do +180° do -180°, pionie od 5° do 80° oraz zmianę polaryzacji pionowej w zakresie od +90° do -90° i przełączenie polaryzacji kołowej pomiędzy lewo i prawo skrętną;

- wymaga się dostarczenia systemu falowodowego dla anteny zapewniającego regulację polaryzacji liniowej dla pasma Ku w zakresie +90 do – 90 stopni

- podstawa anteny wykonana z aluminium lub lekkich stopów, kompozytów, wyposażona w trzy podpory wyposażone w nakładki balastowe i odciągi;

- system skrzyń transportowych do wszystkich elementów zewnętrznych anteny i okablowania zapewniający możliwość wielokrotnego transportu komponentów;

- komponenty systemu anteny przeznaczone do pracy na zewnątrz pomieszczeń gwarantują pracę, montaż i demontaż 
w zakresie temperatur od -25°C do +60°C;

- wszystkie elementy systemu anteny składane są bez użycia dodatkowych narządzi i przystosowane do wielokrotnego składania, rozkładania i transportu.

System automatycznego pozycjonowania zawierający:

- system automatycznego pozycjonowania anteny, zapewniający wyszukanie zadanego satelity;

- system zapewia współpracę z systemem SkyWAN, IDU 2570 dla SLAVE (dla systemu IDU 7000 – MASTER);

- przełącznik pozwalający wywołać procedurę automatycznego pozycjonowania anteny na ostatniego używanego satelitę;

- przycisk awaryjnego zatrzymania procedury pozycjonowania;

- elektryczny napęd zapewniający naprowadzenie anteny w poziomie 
w zakresie do+180° do -180°, pionie od 5° do 80° oraz zmianę polaryzacji liniowe w zakresie od +90° do -90°.

- Inne wymagania:

- Kolor anteny: matowy olive drab Green.

- Wykaz wymaganych norm i certyfikatów:

- System posiada interoperacyjność z systemami satelitarnymi zgodnie z normą MIL-STD-188-164A;

- System spełnia wymagania operatorów Intelsat i Eutelsat dla pasma Ku, C;

  - Zestaw Rx, Tx dla Ku / 100 W

Elementy składowe 1 zestawu:

|  | TAK/NIE* |
| --- | --- |
| Zestaw Rx, Tx dla pasma Ku o mocy 100 W składający się z: | 1 kpl. |  |
| Nadajnik Advantech SSPBM-Kx2200 o mocy 100 W Ku-band lub równoważny | 1 szt. |  |
| LNB-Ku 10.95-11.70 GHz | 1 szt. |  |
| LNB-Ku 11.70-12.20 GHz | 1 szt. |  |
| LNB-Ku 12.25-12.75 GHz | 1 szt. |  |
| Okablowanie i falowody niezbędne do wykonania połączeń na antenie | 1 szt. |  |
| System skrzyń transportowych | 1 szt. |  |

*uzupełnić odpowiednio

Ad. 2 a) Parametry nadajnika Ku

- Wzmocnienie (Gain) minimum 67 dB;

- Zakres częstotliwości 13,75÷14,50 GHz;

- Sterowanie poprzez RS-485;

- „Implementacja w sposób bezpośredni (sposób preferowany) w nadajniku lub w sposób pośredni, tj. z wykorzystaniem dodatkowego modułu lub funkcjonalności dostępnej w module kontrolera terminala satelitarnego, sterowania i monitorowania nadajnika poprzez protokół SMCP-V3 (wymóg uwzględnia system zarządzania siecią satelitarną SkyNMS 3.x wykorzystywany przez Wojska Specjalne do konfigurowania i monitorowania całego systemu satelitarnego)”.

- Minimalny zestaw funkcji obsługiwany przez nadajnik;

    - Włącz / Standbay – monitorowanie i ustawianie,

    - Ustawienie i monitorowanie wbudowanych tłumików toru Tx w zakresie 0÷20dB,

    - Alarm PLL,

    - Alarm zasilania,

    - Alarm temperatury,

    - Moc promieniowana,

- Synchronizacja zewnętrznym zegarem 10MHz;

- Zakres temperatury pracy -40° do +55°C.

- Wzmacniacz 100W w wersji AC z wbudowanym zasilaczem AC/DC.

Ad. 2 g) System skrzyń transportowych

Skrzynie charakteryzują się wysoką wytrzymałością, są odporne na wstrząsy, chemikalia i korozję. Zachowują swoje właściwości minimum 
w zakresie temperatur od -25°C do 60°C. Uszczelnienie zapewniające wodoodporność. Muszą posiadać zawór wyrównujący ciśnienie. Rozmiar skrzyni przystosowany do wymiarów poszczególnych zestawów. Skrzynie mogą posiadajć kółka i stelaż umożliwiający ciągnięcie skrzyni. Mają gąbki służące do właściwego zabezpieczenia sprzętu wewnątrz skrzyń. Są koloru czarnego lub zielonego, matowe.

Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia 1 szt. wzmacniacza odbiorczego LNB, którego zakres pracy pokrywa wszystkie wskazane przez Zamawiającego podzakresy częstotliwości, podzakresy częstotliwości, pod warunkiem zapewnienia wymaganego sumarycznego pasma częstotliwości wejściowych (10,95 GHz-12.75 GHz).

Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia wzmacniaczy odbiorczych LNB posiadających wewnętrzny sygnał referencyjny.

  - Modem TDMA IDU 2570 dla SLAVE

|  | TAK/NIE* |
| --- | --- |
| Modem TDMA IDU 2570 z opcjami: | 1 kpl. |  |
| UIM w wersji 4 x serial + 1 x Ethernet 10/100 | 1 szt. |  |
| Modulator NG | 1 szt. |  |
| Demodulator NG z modułem szyfrującym | 1 szt. |  |
| Oprogramowanie ver. 7.2 | 1 szt. |  |
| Mesh Topology | 1 szt. |  |
| 4 x Frame Relay Port | 1 szt. |  |
| ISO FRAD | 1 szt. |  |
| TCP Acceleration | 1 szt. |  |
| Dynamic Routing | 1 szt. |  |
| Platinum Dynamic IP QoS | 1 szt. |  |
| 8 PSK | 1 szt. |  |
| NMS Agent | 1 szt. |  |
| Kabel V.35 DCE | 4 szt. |  |
| Aktualizacja oprogramowania – poziom SP-1 na 3 lata | 1 szt. |  |

*uzupełnić odpowiednio

  - Zestaw do pozycjonowania

Elementy składowe 1 zestawu:

|  | TAK/NIE* |
| --- | --- |
| Zestaw do pozycjonowania składający się z : | 1 kpl. |  |
| Analizator widma: MODEL:…………………………… TYP:………………………………... PRODUCENT:……………………. | 1 szt. |  |
| Torba transportowa miękka do analizatora | 1 szt. |  |
| GPSMAP 64 ST lub równoważny + mapa polski (mapa topograficzna polski kompatybilna z zamawianym GPS wersja z roku dostawy lub nowsza) | 1 szt. |  |
| Inklinometr z kompasem MODEL:…………………………… TYP:………………………………... PRODUCENT:……………………. | 1 szt. |  |
| Kabel SMA męski - męski - 1,5 m | 1 szt. |  |
| Kable N męski - męski - 1,5 m | 1 szt. |  |
| Kable N męski - N żeński - 2 m | 1 szt. |  |
| Złącze N męskie - SMA żeńskie | 1 szt. |  |
| Walizka PELI zapewniająca transport wszystkich części | 1 szt. |  |

*uzupełnić odpowiednio

Ad. 5 a)

Podstawowe dane techniczne:

- Wyświetlacz min 6,5” o rozdz min 640x480p

- Zakres częstotliwości: 9kHz – 20GHz ze skokiem co 1Hz

- Znacznik częstotliwości: 0,1Hz

- Czułość: <-141dBm (1Hz), z przedwzmacniaczem <-161dBm (1Hz) przy częstotliwości 1GHz

- Niepewność pomiarowa: mniejsza niż 1dB dla zakresu 10 MHz – 3,6 GHz

- Możliwość dokonania pomiarów uruchomieniu i pracy stacji nadawczej

- Wbudowany generator przestrajany (tracking generator) oraz mostek VSWR  
 	z wewnętrznym napięciem zasilania dla zakresu 100 kHz – 8GHz

- Dwuportowy analizator sieci dla zakresu 100 kHz – 8GHz

- Bateria litowo-jonowa zapewniająca pracę 4,5h

- Wzmocniona obudowa zapewniająca pracę w terenie otwartym i odporna na 
 	zachlapania

- Waga urządzenia do 4kg

- Możliwość zapisania danych na karcie SD bądź zewnętrznym urządzeniu 
             z USB

- Interfejsy LAN i USB do zdalnego sterowania i przesyłania danych 
 	pomiarowych

Ad. 5 c)

W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego wymagane jest podanie modelu, typu, producenta oraz uzupełnienie tabeli poniżej.

MODEL:……………………………

TYP:………………………………...

PRODUCENT:…………………….

| Własności fizyczne i działanie: |
| --- |
| Wymiary fizyczne, szer. x wys. x gł. |  |
| Wymiary wyświetlacza, szer. × wys. |  |
| Rozdzielczość wyświetlacza, szer. × wys. |  |
| Typ wyświetlacza |  |
| Ekran dotykowy |  |
| Masa |  |
| Bateria |  |
| Czas działania baterii |  |
| Klasa wodoszczelności |  |

| Mapy i pamięć: |
| --- |
| Mapa bazowa: |  |
| Możliwość dodawania map: |  |
| Wbudowana pamięć: |  |
| Możliwość używania kart z danymi: |  |
| Waypointy/ulubione/pozycje: |  |
| Trasy: |  |
| Wykres śladu: |  |

| Funkcje: |
| --- |
| Automatyczne wyznaczanie trasy (dokładna nawigacja po drogach): |  |
| Elektroniczny kompas: |  |
| Wysokościomierz barometryczny: |  |
| Obsługa funkcji geocache: |  |
| Zgodność z własnymi mapami: |  |
| Nawigacja do zdjęć: |  |
| Informacje o położeniu słońca i księżyca: |  |
| Tabele pływów: |  |
| Pomiar powierzchni: |  |
| Własne punkty POI (możliwość dodawania punktów szczególnych): |  |
| Przesyłanie między urządzeniami (bezprzewodowe udostępnianie danych podobnym urządzeniom): |  |
| Przeglądarka zdjęć: |  |

*uzupełnić odpowiednio

Wyposażenie dodatkowe dla GPS:

|  | TAK/NIE* |
| --- | --- |
| Kabel zasilający z gniazda zapalniczki |  |
| Pokrowiec GPS |  |
| Plenerowy zestaw uchwytów |  |
| Czujnik temperatury zewnętrznej |  |
| Zestaw akumulatorów NiMH + 2 akumulatory |  |
| Ładowarka do akumulatorów |  |

*uzupełnić odpowiednio

Ad. 5 d)

Inklinometr z kompasem

MODEL:……………………………

TYP:………………………………...

PRODUCENT:…………………….

Przyrząd powinien spełnia/posiada funkcjonalność inklinometru jak i kompasu.

Parametry techniczne:

|  | TAK/NIE* |
| --- | --- |
|  | Zapewnienie pomiaru kątów pionowych, wysokości i azymutów. |  |
|  | Posiadanie skali kątowej 0-90 o i procentowej 0-150% |  |
|  | Posiadanie wewnętrznego układu celowniczego. |  |
|  | Dokładność kompasu do: |  |
|  | Dokładność inklinometru do: |  |
|  | Obudowa aluminiowa lub kompozytowa |  |

*uzupełnić odpowiednio

  - Kable połączeniowe IDU – ODU

Kable nawinięte na metalowe bębny wielokrotnego użytku, przystosowane do pracy w częściowym rozwinięciu (jedno złącze na boku bębna), wyposażone w pośrednie kable przyłączeniowe o długości 3 m dla kabli Rx i Tx. Wszystkie kable w wykonaniu polowym z promieniem zagięcia poniżej 0,15 m.

W skład 1 kompletu wchodzi:

|  | TAK/NIE* |
| --- | --- |
| Kable połączeniowe IDU-ODU składające się z : | 1 kpl. |  |
| Kabel instalacyjny Rx - 70 m | 1 szt. |  |
| Kabel instalacyjny Tx - 70m | 1 szt. |  |
| Kabel M&C - 70m | 1 szt. |  |
| Kabel zasilający - 70m | 1 szt. |  |
| System skrzyń transportowych | 1 szt. |  |

*uzupełnić odpowiednio

Ad. 6 c) Kabel M&C - 70m

Kabel sterowania (dla systemu SkyWAN) o długości 70 m zewnętrzny, przystosowany do pracy w zakresie temperatur od -20° C do +60° C: nawinięty na bęben (wykonany z materiałów trwałych) ze stojakiem wyposażony w złącza zgodne ze złączami nadajników.

Ad. 6 e) System skrzyń transportowych

Skrzynie charakteryzują się wysoką wytrzymałością, są odporne na wstrząsy, chemikalia i korozję. Zachowują swoje właściwości minimum 
w zakresie temperatur od -25°C do 60oC. Uszczelnienie zapewniające wodoodporność. Muszą posiadać zawór wyrównujący ciśnienie. Rozmiar skrzyni musi być przystosowany do wymiarów poszczególnych zestawów. Skrzynie mogą posiadać kółka i stelaż umożliwiający ciągnięcie skrzyni. Powinny mieć gąbki służące do właściwego zabezpieczenia sprzętu wewnątrz skrzyń. Powinny być koloru czarnego lub zielonego, matowe.

- W ramach integracji terminali VSAT typu SLAVE Wykonawca dostarczy n/w urządzenia:

| Lp. | Nazwa sprzętu | j.m. | Ilość | TAK/NIE* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Terminal VTC – mobilny | kpl. | 1 kpl. na każdy zaoferowany Terminal VSAT wymieniony w formularzu oferty |  |
|  | UPS Rack min 5kVA | kpl. |  |  |
|  | Moduł Zasilania LNB i dystrybucji sygnału Referencyjnego | kpl. |  |  |
|  | Router Cisco 4331 typ A lub równoważny | kpl. |  |  |
|  | Router Cisco 4331 typ B lub równoważny | kpl. |  |  |
|  | Przełącznik Cisco 3850 lub równoważny | kpl. |  |  |
|  | Skrzynia RACK 12U (lub 2x6U) | kpl. |  |  |
|  | Skrzynia RACK 5U | kpl. |  |  |
|  | Płyta 12U | kpl. |  |  |
|  | Płyta 5U | kpl. |  |  |
|  | Kable zasilania (1m, 3m i 5m) | kpl. |  |  |
|  | Panel 1U 19” | kpl. |  |  |
|  | Osprzęt (komplet elementów dodatkowych zapewniający funkcjonowanie terminala) | kpl. |  |  |

*uzupełnić odpowiednio

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ

II.1 TERMINAL VTC – mobilny

Ilość – 1 kpl. na każdy zaoferowany terminal satelitarny VSAT wymieniony 
w formularzu oferty.

Konfiguracja terminala VTC

Elementy składowe 1 zestawu:

| Numer produktu | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| AVZ-TAC | AVIZIA Tactical (includes integrated SX20 codec, remote control and dual display SW Opion) | 1 |
| PWR-CORD | Power Cords - Central Europe | 1 |
|  | Secondary (external) microphone (with 5m cord, 4-pin mini-jack and 3.5-mm mini-jack) | 1 |
| AVZ-TAC-SW-MS | Tactical MultiSite Option (make multiple calls from the same codec) | 1 |
| AVZ-TAC-SW-PR | Tactical Premium Resolution Option (send 1080p video during a video call) | 1 |

Lub

| Numer produktu | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| AVIZ-TAC-K9 | SolutionsPlus: Avizia Tactical | 1 |
| PWR-CORD-EUR-A | Power Cord Euro 1.8m Black YP-23 To Yc-12 | 1 |
| AVIZ-TAC-SW-MS | Avizia Tactical Siftware for MultiSite | 1 |
| CTS-MIC-TABL20= | Cisco TelePresence Table Microphone 20 | 1 |
| CON-SNT-CTSMICT0 | SNTC-8X5XNBD Cisco TelePresence Table Microphone 20 | 1 |

W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego wymagane jest podanie modelu, typu, producenta oraz uzupełnienie tabeli poniżej.

MODEL:……………………………

TYP:………………………………...

PRODUCENT:…………………….

| Numer produktu | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |

Rozwiązanie równoważne spełnia następujące wymagania:

  - Urządzenie pełni funkcję przenośnego terminala wideo, przeznaczonego do działania w trudnych warunkach.

  - Zintegrowany w jednej walizce monitor LCD, nagłośnienie, kamera, kodek wideokonferencyjny oraz panel sterujący całym systemem.

  - Całe rozwiązanie jest odporne na działanie wody, piasku, środków chemicznych, korozji. Jednocześnie system jest poręczny i umożliwia łatwe przenoszenie.

  - Monitor LCD o przekątnej min. 17,5”.

  - Terminal zapewnia możliwość dołączenia zewnętrznej kamery, zewnętrznego mikrofonu i zewnętrznego wyświetlacza.

  - Urządzenie jest zgodne z następującymi standardami, dyrektywami 
i normami:

  - Dyrektywa 2006/95/EC (Low-Voltage Directive) - Standard IEC/EN 60950-1,

  - Dyrektywa 2004/108/EC (EMC Directive) - Standard EN 55022, Class A - Standard EN 55024- Standard EN 61000-3-2/-3-3,

  - UL 60950-1 i CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07,

  - FCC CFR 47 Part 15 CIass A,

  - C-Tick AS/NZS CISPR 22:2009 Class A.

  - Terminal obsługuje połączenia wideo w protokołach:

  - H.323,

  - SIP,

  - H.263,

  - H.263+,

  - H.264,

  - H.460.18,

  - H.460.19,

  - H.239,

  - BFCP,

  - Połączenia SIP poprzez zapory sieciowe z wykorzystaniem protokołu równoważnego do H.460.

  - Urządzenie obsługuje połączenia wideo w przepustowości 6 Mb/s.

  - Zapewnia wysyłanie i odbieranie (encoding i decoding) obrazu 
w rozdzielczościach:

  - 176 x 144@30, 60 kl/s (QCIF) (dekodowanie),

  - 352 x 288@30, 60 kl/s (CIF),

  - 512 x 288@30, 60 kl/s (w288p),

  - 576 x 448@30, 60 kl/s (448p),

  - 768 x 448@30, 60 kl/s (w448p),

  - 704 x 576@30, 60 kl/s (4CIF),

  - 1024 x 576@30, 60 kl/s (w576p),

  - 640 x 480@30, 60 kl/s (VGA),

  - 800 x 600@30, 60 kl/s (SVGA),

  - 1024 x 788@30, 60 kl/s (XGA),

  - 1280 x 768@30, 60 kl/s MXGA),

  - 1280 x 720@30, 60 kl/s (HD720p),

  - 1920 x 1080@30, 60 kl/s (HD1080p).

  - Obsługuje szyfrowanie połączeń:

  - w protokole H.323,

  - w protokole SIP,

  - połączeń z wykorzystaniem protokołów H.239 i BFCP,

  - standardem H.235,

  - standardem AES,

  - z automatyczną wymianą klucza.

  - Posiada wbudowany mostek wideokonferencyjny oferujący następujące cechy:

  - Minimum 4 porty konferencyjne obsługujące rozdzielczość w576 pikseli z odświeżaniem 30 klatek na sekundę w trybie Continuous Presence.

  - Szyfrowanie połączeń wielopunktowych.

  - Indywidualny transkoding audio i wideo dla każdego uczestnika spotkania.

  - Możliwość połączenia w jednej konferencji terminali SIP, H.323 oraz VolP.

  - Możliwość wdzwonienia się na spotkanie wielopunktowe.

  - Możliwość dołączenia uczestnika do spotkania z poziomu terminala.

  - Obsługuje drugi strumień wideo w protokołach H.239 i BFCP 
z minimalną rozdzielczością 1080p i odświeżaniem min 15 kl/s. Rozdzielczość obrazu w drugim strumieniu nie może wpływać na rozdzielczość obrazu w strumieniu przesyłanym w kanale głównym.

  - Zapewnia możliwość dołączenia dodatkowego wyświetlacza wraz 
z możliwością rozdzielenia obrazów wysyłanych w głównym i dodatkowym kanale wideo.

  - Obsługuje dźwięk w połączeniach wideo w protokołach:

  - G.711

  - G.722

  - G.722.1

  - MPEG4 AAC-LD Mono

  - MPEG4 AAC-LD Stereo

  - Posiada system audio o następujących cechach:

  - System audio stanowi integralną część terminala;

  - Min. 2 wodoodporne głośniki pracujące w trybie stereo stanowiące integralną część terminala;

  - Możliwość dołączenia zewnętrznego mikrofonu;

  - Automatyczna kasacja echa;

  - Automatyczna redukcja szumów.

- Posiada wsparcie dla funkcjonalności i protokołów z rodziny IP:

  - DNS,

  - DiffServ (Differentiated Services),

  - Automatyczne odnajdowanie gatekeepera H.323,

  - Dzwonienie URI i ENUM,

  - TCP/IP,

  - DHCP,

  - Pobieranie czasu i daty z serwera NTP,

  - HTTPS,

  - SOAP,

  - XML,

  - SSH,

  - http,

  - Zabezpieczenie hasłem dostępu poprzez interfejs lP,

  - Możliwość wyłączenia usług IP: HTTP, HTFPS, SSH,

  - Zabezpieczenie hasłem dostępu do ustawień interfejsu lP z poziomu interfejsu użytkownika.

- Posiada obsługę:

  - 802.1Q,

  - Uwierzytelniania 802.1x,

  - 802.1p (QoS i class of service [CoS]).

- Posiada następujące funkcje książki adresowej:

  - Lokalna książka adresowa przechowywane w pamięci terminala dla minimum 200 wpisów;

  - Obsługa dostępu do centralnej książki adresowej z nieograniczoną ilością wpisów;

  - Obsługa LDAP i H.350;

  - Historia połączeń przychodzących, wychodzących i nieodebranych wraz datą i godziną.

- Zintegrowana, kamera ma następujące cechy:

  - Obsługa rozdzielczości 1920x1080 z odświeżaniem 30 klatek na sekundę

  - Przetwornik CMOS 1/3;

  - Ręczna regulacja ostrości;

  - Min. kąt widzenia w poziomie 63°;

  - Min. kąt widzenia w pionie 42°;

  - Automatyczny regulacja balansu bieli i jasności.

- Zintegrowany monitor charakteryzuje się następującymi parametrami:

  - Przekątna ekranu min. 17,5 cala;

  - Rozdzielczość ekranu min. 1280x768 pikseli;

  - Proporcje ekranu 16:9;

  - Jasność min. 700 cd/m2;

  - Czas reakcji matrycy max. 16 ms;

  - Liczba obsługiwanych kolorów 16,7 mln.;

  - Min. kąt widzenia 160° w poziomie i 140° w pionie;

- Terminal posiada zasilacz automatycznie wykrywający rodzaj zasilania (prądem naprzemiennym 240V lub prądem stałym w zakresie 12-32 VDC).

- Elementy wyposażenia terminala:

  - Posiada, co najmniej następujące wejścia wideo:

  - 1 × DVl-l,

  - 1 × HDMI,

  - 1 × S-video,

  - 1 × Composite,

  - Posiada, co najmniej następujące wyjścia wideo:

- 1 ×  HDMI

  - Posiada, co najmniej następujące wejścia audio:

  - 1 × wejście mikrofonowe, 4-pin mini-jack i 3.5-mm mini-jack,

  - 1 × wejście mikrofonowe, 3-pin słuchawkowe i 3.5-mm mini-jack,

  - 1 × mini-jack w trybie line-in (stereo).

  - Posiada następujące wyjścia audio:

- 1 × mini-jack (stereo).

  - Posiada, co najmniej 1 port LAN i Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mb.

  - Posiada drugi, zewnętrzny mikron z możliwością podłączenie do jednego z portów audio (mikrofonowych) z przewodem o długości 5m.

- Inne wymagania:

  - Wszystkie elementy rozwiązania pochodzą od jednego producenta 
i być objęte wspólną gwarancją i serwisem producenta.

  - Zapewnia rejestrację w Cisco Unified Communications Manager.

  - Umożliwia aktualizacje oprogramowania poprzez Cisco Unified Communications Manager.

  - Zapewnia wsparcie dla Cisco TelePresence Management Suite.

    - Dopuszcza się rozwiązanie polegające na zastosowaniu mikrofonu zewnętrznego od produktu SX20 dla urządzenia Aviza.

## II.2 Uninterruptible power supply (UPS) Rack - min. 5kVA - 1 kpl. na każdy zaoferowany terminal satelitarny VSAT wymieniony w formularzu oferty.

Elementy składowe 1 zestawu:

| Numer produktu | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| SRT5KRMXLI-6W | APC-Smart UPS 5000VA 230V Rack Mount | 1 |
| PWR-CORD | Power Cords - Central Europe | 1 |
| APCRBC140 | BATERIE o żywotności min. 3 lata Czas ładowania max. 2h | 1 |
| CABLES | Zestaw kabli połączeniowych | 1 |

W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego wymagane jest podanie modelu, typu, producenta oraz uzupełnienie tabeli poniżej.

MODEL:……………………………

TYP:………………………………...

PRODUCENT:…………………….

| Numer produktu | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |

Rozwiązanie równoważne spełnia następujące wymagania:

  - Urządzenie pełni funkcję zasilania awaryjnego

Wartości Wyjściowe:

  - Konfigurowalna moc (waty) 4,5 kW / 5,0 kV4.5 kWW / 5,0 kVA

  - Max znamionowe napięcie wyjściowe 230 V

  - Zniekształcenie napięcia wyjściowego mniejsza niż 2%

  - Częstotliwość wyjściowa (synchronizacja z siecią) 50 / 60Hz +/- 3 Hz

  - Wewnętrzny bypass (automatyczny i ręczny)

Wartości wejściowe:

  - Nominalne napięcie wejściowe 230 V

  - Częstotliwość wejściowa 40 - 70 Hz (automatyczne wykrywanie)

  - Złącza wejściowe Przewód twardy 3-żyłowy (1PH + N + G) – Wtyczka Europejska

  - Zakres napięcia wejściowego dla głównych operacji 160 - 275V

Baterie i Żywotność

  - Typ baterii: Bezobsługowy, szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy 
z zawieszonym elektrolitem: szczelny

  - Typowy czas doładowania 1,5 – 2 godziny

  - Wymienna bateria APCRBC140

  - Oczekiwana żywotność baterii (lata) 3 – 5

Komunikacja i zarządzanie

  - Port (y) interfejsu RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Szeregowy, Smart-Slot, panel sterowania USB

  - Wielofunkcyjna konsola sterowania stanem i kontrolą LCD

  - Alarmy dźwiękowe i wizualne

  - Wyłącznik Bezpieczeństwa - Emergency Power Off (EPO)

  - Ochrona przed przepięciami i filtrowanie

  - Wytrzymałość na energię udarową min. 480Joules

Dane Fizyczne

  - Maksymalna wysokość 130 mm, 13,0 cm, 3U

  - maksymalna szerokość 432 mm, 43,2 cm

  - maksymalna głębokość 720 mm, 72 cm

  - maksymalna waga 54,43 kg

  - Dopuszczenia CE, znak CE, EAC, EN / IEC 62040-1, EN / IEC 62040-2, ENERGY STAR V1.0 (UE), IRAM, NOM, VDE

## II.3 Moduł zasilania LNB i dystrybucji sygnału referencyjnego – 1 kpl. na każdy zaoferowany terminal satelitarny VSAT wymieniony w formularzu oferty.

Elementy składowe 1 zestawu:

| Numer produktu | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Kontroler | Jednostka zarządzająca i kontrolująca pracę Anteny | 1 |
| PWR-CORD | Power Cords - Central Europe | 1 |
| CABLES | Zestaw kabli połączeniowych | 1 |

W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego wymagane jest podanie modelu, typu, producenta oraz uzupełnienie tabeli poniżej.

MODEL:……………………………

TYP:………………………………...

PRODUCENT:…………………….

| Numer produktu | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |

Rozwiązanie równoważne spełnia następujące wymagania:

Urządzenie zapewnia:

1. Źródło sygnału referencyjnego 10MHz na poziomie min. +7dBm i stabilności częstotliwości sygnału 0,05 ppm

2. Regulowany wzmacniacz L-Band min 0-30 dB w torze RX, regulacja z krokiem 0,5 dB ustawianym jednym elementem kontrolnym (np. pole edycyjne, rozwijana lista, suwak itp.)

3. W torze Tx regulowany tłumik L-Band min 0-10 dB, regulacja z krokiem 0,5 dB oraz regulowany wzmacniacz L-Band min 0-10dB, regulacja z krokiem 0,5dB ustawianym jednym elementem kontrolnym (np. pole edycyjne, rozwijana lista, suwak itp.)

4. Obudowę typu rack 19”, wysokość maksymalna 2U

Na panelu przednim:

5. Sygnalizację wizualną (stan zasilania, LNB, BUC, stanu nadawania)

6. Włącznik nadawania BUC

7. Gniazdo Ethernet - 2 sztuki

8. Port RX MON – port pomiarowy wejściowego sygnału w torze RX

9. Port TX MON – port pomiarowy wyjściowego sygnału w torze TX

10. Włącznik zasilania

Na panelu tylnym:

11. Port RX IN z LNB z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym

12. Port TX OUT do BUC z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym

13. Port RX OUT A – wyjście do modemu A

14. Port TX IN A – wejście z modemu A

15. Port RX OUT B – wyjście do modemu B

16. Port TX IN B – wejście z modemu B

17. Port EXT REF IN – wejście zewnętrznego sygnału referencyjnego np. z modemu

18. Port ACU – gniazdo Ethernet do komunikacji z kontrolerem anteny

19. Port MODEM – gniazdo Ethernet do komunikacji z modemem

20. Port do komunikacji z BUC (M&C )

21. Gniazdo Ethernet – minimum 2 szt

Urządzenie ma zapewniać:

22. Uruchomienie z ostatnio aktywną konfiguracją 
23. Z poziomu oprogramowania w torze RX:

a) Wybór zasilania LNB

I) Brak zasilania

II) 13 VDC @ 750mA Max

III) 18 VDC @ 750mA Max

b) Wybór źródła sygnału referencyjnego w torze Rx

I) Brak

II) Wewnętrze

III) Zewnętrzne

24. Pomiar napięcia zasilania LNB

25. Pomiar prądu pobieranego przez LNB

26. Sygnalizacja braku zasilania LNB

27. Pomiar poziomu sygnału wejściowego w całym paśmie L w torze Rx

28. Pomiar poziomu sygnału referencyjnego (wewnętrznego i zewnętrznego)

29. Definicja dopuszczalnych poziomów min i max w paśmie L dla toru Rx

30. Sygnalizacja niepoprawnego poziomu w paśmie L (poziom poza zdefiniowanym   
       dopuszczalnym zakresem) w torze Rx

31. Definicja dopuszczalnych poziomów min i max sygnału referencyjnego w torze Rx

32. Sygnalizacja niepoprawnego poziomu sygnału referencyjnego (poziom poza 
      zdefiniowanym dopuszczalnym zakresem) w torze Rx

33. Wartość wzmocnienia regulowanego tłumika w torze Rx

34. Z poziomu oprogramowania w torze TX:

a) Wybór zasilania BUC

I) Brak zasilania (w przypadku gdy BUC ma własne zasilanie)

II) Z wewnętrznego zasilacza 18 VDC @ 2A Max

b) Wybór źródła sygnału referencyjnego w torze Tx

I) Brak

II) Wewnętrze

III) Zewnętrzne

35. Pomiar napięcia zasilania BUC (jeżeli BUC wykorzystuje zasilanie z urządzenia)

36. Pomiar prądu pobieranego przez BUC (jeżeli BUC wykorzystuje zasilanie z urządzenia)

37. Pomiar poziomu sygnału wyjściowego w paśmie L w torze Tx

38. Definicja dopuszczalnych poziomów min i max w paśmie L w torze Tx

39. Sygnalizacja niepoprawnego poziomu w paśmie L (poziom poza zdefiniowanym dopuszczalnym zakresem) w torze Tx

40. Definicja dopuszczalnych poziomów min i max sygnału referencyjnego w torze Tx

41. Sygnalizacja niepoprawnego poziomu sygnału referencyjnego (poziom poza zdefiniowanym dopuszczalnym zakresem) w torze Tx

42. Wartość wzmocnienia regulowanego tłumika/wzmacniacza w torze Tx

43.  Pomiar temperatury wewnątrz urządzenia

44. Wyświetlenie statusu wzmacniacza:

a) Stan nadawania

b) Poziom mocy wyjściowej

c) Temperatura

d) Odczyt i sterowanie tłumieniem wzmacniacza

e) Stan alarmów

45. Interfejs GUI (dostęp zdalny poprzez interfejs www) w języku angielskim i polskim (dopuszcza się zarówno język interfejsu GUI przełączany, jak i opcję dwujęzyczną na jednym panelu)

46. Kontrola i sterowanie parametrami wymienionymi w wymaganiach

47. Odczyt następujących parametrów z modemu SkyWAN:

1. IDU mode

2. Station State

3. Modem mode

4. RTT

5. SllAddr

6. SlotSyncState One

7. SlotSyncStateTwo

8. circuralState

9. CircuralGrade

10. FrameSyncState

11. FramePlanMissedConsec

12. HeaderCrcErrorsOne

13. HeaderCrcErrorsTwo

14. Mastser State

15. ActiveMasterSllAddr

16. L-BandFreq 1

17. L-BandFreq 2

18. RFT Tx Att

19. rftTransmitStatus

20. rftTemperature

21. rftTemperatureAlarm

22. rftPllLockAlarm

23. L-band Rx power 1

24. L-band Rx power 2

25. Output power (w dBm i W)

26. PowerClass

27. BBandEsToNoTrgt

28. BBandEsToNoOwn

29. EsToNoMin

30. EsToNoMod

31. EsToNoMax

32. odczyt ustawień tłumików

33. odczyt Tx Attenuation Offset dla wszystkich kanałów

48. Możliwość zmian wartości tłumienia dla wszystkich kanałów oraz Readjust Tx 
Attenuators

49. Wykresy kluczowych parametrów (minimum Es/No, CircuralGrade) z zachowaniem danych historycznych (minimum 1 dzień)

50. Możliwość zdefiniowania satelitów (nazwa i położenie)

51. Możliwość zdefiniowania lokalizacji użytkownika (nazwa, długość i szerokość geograficzna)

52. Wyznaczanie terminu lokalnego zjawiska zakłócenia słonecznego z możliwością wyboru zdefiniowanego satelity i lokalizacji oraz wpisania danych przez użytkownika dla pasm C, Ku, Ka, X

53. Wyświetlanie w interfejsie GUI informacji o alarmach i o potencjalnych przyczynach

ich zaistnienia

54. W przypadku włączenia nadawania przyciskiem, możliwość włączania i wyłączania nadawania wzmacniacza poprzez GUI (sterowanie z poziomu programu zarządzającego)

55. Możliwość zdefiniowania adresów IP urządzeń takich jak kontroler anteny, modem (w tym dane read/write protokołu SNMP), zarządzalna listwa zasilająca

56. Możliwość otworzenia w nowym lub tym samym oknie przeglądarki interfejsu www kontrolera anteny i zarządzalnej listwy zasilającej

57. Możliwość zdefiniowania tłumienia kabla Rx i Tx

58. Wyświetlanie wypadkowego tłumienia toru Rx i Tx (wyliczone z ustawień tłumienia i wzmocnienia odpowiedniego toru oraz tłumienia kabli)

59. Wymagania zdefiniowane w pkt. od 23-58 mają być dostępne z poziomu przeglądarki WWW.

60. Sygnalizację akustyczną wystąpienia alarmu (z możliwością wyłączenia dźwięku)

61. Separację i zabezpieczenie przeciwprzepięciowe torów RX i TX pomiędzy IDU i ODU

62. Dystrybucję sygnału RX i TX do portów pomiarowych

63. Włączanie nadawania ze wzmacniacza przyciskiem z panelu frontowego urządzenia

64. Moduł zasilania LNB i dystrybucji sygnału referencyjnego ma zapewniać podtrzymanie bateryjne daty i godziny. Dodatkowo wymaga się by niski stan baterii był sygnalizowany użytkownikowi oraz informował o konieczności wymiany baterii. Z poziomu oprogramowania dostępnego przez WWW wymagana jest również możliwość synchronizacji czasu w module zasilania LNB i dystrybucji sygnału referencyjnego z czasem ustawionym na komputerze użytkownika.
65. W przypadku zastosowania komputera sterującego i jego niedostępności urządzenie ma zapewnić uruchomienie z ostatnio aktywną konfiguracją, sygnalizacją alarmów – zapewniając tym samym pracę urządzenia na poziomie sprzętowym, aż do ponownego podłączenia komputera sterującego usługą
66. Zasilanie urządzenia: 210 - 240V.

## II.4. Router Cisco ISR 4331 typ A lub równoważny - 1 kpl. na każdy zaoferowany terminal satelitarny VSAT wymieniony w formularzu oferty.

Ukompletowanie 1 routera

| Numer produktu | Opis | Wsparcie /m-ąc/ | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| ISR4331-AX/K9 | Cisco ISR 4331 AX Bundle w/ APP,SEC lic | --- | 1 |
| CON-SNT-ISR4331AX | SNTC-8X5XNBD Cisco ISR 4331 AX Bundle w/ APP,SEC lic | 36 | 1 |
| SL-4330-IPB-K9 | IP Base License for Cisco ISR 4330 Series | --- | 1 |
| SL-4330-APP-K9 | AppX License for Cisco ISR 4330 Series | --- | 1 |
| SL-4330-UC-K9 | Unified Communication License for Cisco ISR 4330 Series | --- | 1 |
| FL-4330-HSEC-K9 | U.S. Export Restriction Compliance license for 4330 series | --- | 1 |
| PWR-4330-AC | AC Power Supply for Cisco ISR 4330 | --- | 1 |
| CAB-ACE | AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M | --- | 1 |
| ISRWAAS-RTU-750 | ISRWAAS 750 conns RTU for ISR4300 series | --- | 1 |
| CON-ECMU-ISRW750 | SWSS UPGRADES ISRWAAS 750 conns RT | 36 | 1 |
| VWAAS-RTU-1300 | VWAAS 1300 conns RTU for UCS-E on single ISR only | --- | 1 |
| CON-ECMU-VWS1300 | SWSS UPGRADES VWAAS 1300 conns RTU | 36 | 1 |
| SL-4330-SEC-K9 | Security License for Cisco ISR 4330 Series | --- | 1 |
| MEM-FLSH-4G | 4G Flash Memory for Cisco ISR 4300 (Soldered on motherboard) | --- | 1 |
| MEM – 43-4G | 4G DRAM (2G+2G) for Cisco ISR 4330, 4350 | --- | 1 |
| SISR4300UK9-166 (lub wersja wyższa) | Cisco ISR 4300 Series IOS XE Universal | --- | 1 |
| FL-CME lub CME-UL | Cisco Communications Manager Express (CME) License lub Cisco Communications Manager Express (CME) – 1 User Licence | --- | 1 |
| SW-CCME-UL-ESS lub CON-ECMU-CMEULCTG | CUCME Phone License – Essential lub SWSS UPGRADES Cisco Communication Manager Express (CME) | --- | 150 |
| UCS-E140S-M2/K9 | UCS-E,SingleWide,4Cor CPU,2x8GB SD,1x8GB UDIMM,1-2 HDD | --- | 1 |
| E100S-HDD-SATA1T | 1 TB, SATA hard disk drive for SingleWide UCS-E | --- | 2 |
| DISK-MODE-RAID-1 | Configure hard drives as RAID 1 (Mirror) | --- | 1 |
| FL-UCSE-VS6-HYP | UCS E-Series VMware ESXi 6 Hypervisor License | --- | 1 |
| CON-ECMU-FLUCSEVY | SWSS UPGRADES UCS E-Series VMware ESXi 6 Hypervisor License | 36 | 1 |
| SW-UCSE-VM-6.0-K9 | VMware Vsphere Hypervisor (ESXi) v6.0 software for UCS E | --- | 1 |
| E100S-MEM-UDIMM8G | 8GB 667MHz VLP UDIMM/PC3-10600 2R for SingleWide UCS-E | --- | 1 |
| VIRTUAL-WAAS | VWAAS software container for UCS-E | --- | 1 |
| SF-UCVW750-6.2-K9 | Cisco VWAAS Software Release 6.2 - 750 Conn ESXi | --- | 1 |
| NIM-2FXS lub NIM-2FXSP | 2-Port Network Interface Module - FXS, FXS-E and DID lub 2-Port Network Interface Module – FXS, FXS-E and DID | --- | 1 |
| NIM-4FXO | 4-port Network Interface Module - FXO (Universal) | --- | 1 |

W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego wymagane jest podanie modelu, typu, producenta oraz uzupełnienie tabel poniżej.

MODEL:……………………………

TYP:………………………………...

PRODUCENT:…………………….

Ukompletowanie 1 routera

| Symbol produktu | Opis | Wsparcie /m-ąc/ | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |

Rozwiązanie równoważne spełnia następujące wymagania:

Wyposażenie

- Urządzenie jest routerem modularnym wyposażonym w minimum 
3 interfejsy Gigabit Ethernet 10/100/1000 dla realizacji połączenia do sieci LAN.

- Urządzenie musi być wyposażone w minimum 256MB pamięci Flash i mieć możliwość rozbudowy do co najmniej 4GB.

- Urządzenie jest wyposażone w minimum 512MB pamięci RAM 
z możliwością rozbudowy do co najmniej 2GB.

- Urządzenie jest wyposażone w minimum dwa porty USB. Porty pozwalają na podłączenie zewnętrznych pamięci FLASH w celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików konfiguracyjnych lub certyfikatów elektronicznych oraz pełnić funkcję konsoli szeregowej. Router będzie dostarczony z kablami pozwalającymi na podłączenie się zarówno do konsoli szeregowej jak i konsoli USB.

- Urządzenie jest wyposażone w moduł z interfejsami: 1x RJ45 (10/100/1000Base-T), 1x SFP(mini-GBIC) współpracujące z Cisco 2911 ISR.

- Urządzenie jest wyposażone w moduł który, umożliwi zainstalowanie oprogramowania WAAS software container oraz o minimalnej konfiguracji sprzętowej: 4GB MEM,SATA-500GB HDD,1C CPU .

- Urządzenie jest wyposażone w dysk SATA-500GB.

Architektura

- Posiada zainstalowany wewnętrzny sprzętowy moduł akceleracji szyfrowania DES/3DES/AES.

- Posiada wszystkie interfejsy „aktywne”. Nie dopuszcza się stosowania kart, 
w których dla aktywacji interfejsów potrzebne będą dodatkowe licencje lub klucze aktywacyjne i konieczne wniesienie opłat licencyjnych. 
Np. niedopuszczalne jest stosowanie karty 4-portowej gdzie aktywne są 
2 porty, a dla uruchomienia pozostałych konieczne jest wpisanie kodu, który uzyskuje się przez wykupienie licencji na użytkowanie pozostałych portów.

- Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o moduł z układami DSP  mają możliwość obsadzenia modułami:

- gęstości nie mniejszej niż 128 kanałów;

- pozwalają na dynamiczne alokowanie DSP do różnych zadań (obsługa interfejsów głosowych, trancoding, conferencing) z granulacją do 
1 DSP;

- posiadających wsparcie dla usług wideo.

- Oczekiwana wydajność proponowanego rozwiązania z włączonymi usługami nie jest mniejsza niż 35Mbit/s.

Oprogramowanie - funkcjonalność

- Oprogramowanie routera umożliwia rozbudowę o dodatkowe funkcjonalności bez konieczności instalacji nowego oprogramowania. Nowe zbiory funkcjonalności są dostępne poprzez wprowadzenie odpowiednich licencji.

- Posiadają obsługę protokołów routingu IP BGPv4, OSPFv3, RIPv2 oraz routingu multicastowego PIM (Sparse i Dense) oraz routing statyczny.

- Protokół BGP posiada obsługę 4 bajtowych ASN.

- Posiada wsparcie dla funkcjonalności Policy Based Routing.

- Posiada wsparcie dla mechanizmów związanych z obsługą ruchu multicast: IGMP v3, IGMP Snooping, PIMv1, PIMv2.

- Posiada obsługę protokołu IGMPv3.

- Posiada wsparcie dla protokołu DVMRP.

- Obsługuje mechanizm Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF).

- Obsługuje tzw. routing między sieciami VLAN w oparciu o trunking 802.1Q.

- Ocsługuje IPv6 w tym ICMP dla IPv6.

- Zapewnia obsługę list kontroli dostępu w oparciu o adresy IP źródłowe 
i docelowe, protokoły IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP, oraz o wartości TTL.

- Zapewnia mechanizmy korelacji zdarzeń związanych z filtracją za pomocą list kontroli dostępu dla syslog (np. za pomocą etykiety przypisanej do określonego wpisu na listach kontroli dostępu lub skrót MD5 generowany przez router).

- Umożliwia obsługę NAT dla ruchu IP unicast i multicast oraz PAT dla ruchu IP unicast.

- Mechanizm NAT zapewnia wsparcie dla H.224/H.245.

- Posiada wsparcie dla protokołów WCCP i WCCPv2.

- Posiada obsługę wirtualnych instancji routingu (VRF) - co najmniej 15 instancji VRF.

- Jest w stanie obsłużyć 20 000 wpisów w tablicach VRF (sumaryczna wartość dla wszystkich VRF).

- Posiada obsługę mechanizmu DiffServ.

- Posiada możliwość tworzenia klas ruchu oraz oznaczanie (Marking), klasyfikowanie i obsługę ruchu (Policing, Shaping) w oparciu o klasę ruchu.

- Zapewnia obsługę mechanizmów kolejkowania ruchu:

- z obsługą kolejki absolutnego priorytetu,

- ze statyczną alokacją pasma dla typu ruchu,

- WFQ.

- Obsługuje mechanizm WRED.

- Obsługuje protokół RSVP.

- Obsługuje mechanizm Generic Traffic Shaping.

- Obsługuje mechanizm ograniczania pasma dla określonego typu ruchu.

- Obsługuje protokół GRE oraz zapewnia mechanizm honorowania IP Precendence dla ruchu tunelowanego.

- Obsługuje protokół NTP.

- Obsługuje DHCP w zakresie Client , Server.

- Posiada obsługę tzw. First Hop Redundancy Protocol (takiego jak HSRP, GLBP, VRRP lub odpowiednika).

- Posiada obsługę mechanizmów uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczania (AAA) z wykorzystaniem protokołów RADIUS lub TACACS+.

- Obsługuje protokół MPLS (funkcje LER i LSR).

- Obsługuje LSP Ping/Trace dla LDP i RSVP dla IPv4.

- Obsługuje MPLS Traceroute.

- Obsługuje funkcjonalność Traffic Engineering (w tym Fast Reroute, Link i Node Protection).

- Obsługuje funkcjonalność Interarea Tunnels dla Traffic Engineeringu.

- Obsługuje funkcjonalność Multicast dla MPLS VPN.

- Posiada  funkcjonalność procesowania połączeń telefonii IP (funkcja serwera zestawiającego połączenia) dla co najmniej 25 abonentów (z możliwością rozszerzenia do 50).

- Posiada możliwość szyfrowania połączeń z wykorzystaniem algorytmów DES/3DES/AES.

Zarządzanie i konfiguracja

- Jest zarządzalne za pomocą SNMPv3.

- Posiada możliwość eksportu statystyk ruchowych za pomocą protokołu Neftflow/JFlow lub odpowiednika.

- Jest konfigurowalne za pomocą interfejsu linii poleceń (ang. Command Line Interface – CLI).

- Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) pozwala na edycję w trybie off-line, tzn. umożliwia przeglądanie i zmianę konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym komputerze. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej jest możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej jest możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji są widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian.

Obudowa

- Wykonana z metalu. Ze względu na różne warunki, w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowie plastikowej.

- Posiada możliwość montażu w szafie rack 19”.

Zasilanie

- Urządzenie posiada możliwość zasilania ze źródeł zmiennoprądowych 230V (zasilacza AC) oraz stałoprądowych (zasilacze DC).

- Urządzenie posiada wbudowany zasilacz umożliwiający zasilanie napięciem przemiennym 230V.

- Urządzenie umożliwia doprowadzenie zasilania do portów Ethernet (tzw. inline-power) - w modułach sieciowych dostępnych do urządzenia.

Wszystkie karty i moduły muszą być objęte wspólnym serwisem producenta.

## II.5 Router Cisco 4331 typ B lub równoważny - 1 kpl. na każdy zaoferowany terminal satelitarny VSAT wymieniony w formularzu oferty.

Elementy składowe 1 zestawu:

| Numer produktu | Opis | Wsparcie /m-ąc/ | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| ISR4331-AX/K9 | Cisco ISR 4331 AX Bundle w/ APP,SEC lic | --- | 1 |
| CON-SNT-ISR4331AX | SNTC-8X5XNBD Cisco ISR 4331 AX Bundle w/ APP,SEC lic | 36 | 1 |
| SL-4330-IPB-K9 | IP Base License for Cisco ISR 4330 Series | --- | 1 |
| SL-4330-APP-K9 | AppX License for Cisco ISR 4330 Series | --- | 1 |
| SL-4330-UC-K9 | Unified Communication License for Cisco ISR4330Series | --- | 1 |
| FL-4330-HSEC-K9 | U.S. Export Restriction Compliance license for4330series | --- | 1 |
| CAB-SS-V35FC | V.35 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet | --- | 1 |
| CAB-SS-V35MT | V.35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet | --- | 1 |
| PWR-4330-AC | AC Power Supply for Cisco ISR 4330 | --- | 1 |
| CAB-ACE | AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M | --- | 1 |
| ISRWAAS-RTU-750 | ISRWAAS 750 conns RTU for ISR4300 series | --- | 1 |
| CON-ECMU-ISRW750 | SWSS UPGRADES ISRWAAS 750 conns RT | 36 | 1 |
| VWAAS-RTU-1300 | VWAAS 1300 conns RTU for UCS-E on single ISR only | --- | 1 |
| CON-ECMU-VWS1300 | SWSS UPGRADES VWAAS 1300 conns RTU | 36 | 1 |
| SL-4330-SEC-K9 | Security License for Cisco ISR 4330 Series | --- | 1 |
| MEM-FLSH-4G | 4G Flash Memory for Cisco ISR 4300 (Soldered on motherboard) | --- | 1 |
| MEM-43-4G | 4G DRAM (1x4G) for Cisco ISR 4300 | --- | 1 |
| SISR4300UK9-316S | Cisco ISR 4300 Series IOS XE Universal | --- | 1 |
| FL-CME lub CME-UL | Cisco Communications Manager Express (CME) License lub Cisco Communications Manager Express (CME) – 1 User Licence | --- | 1 |
| SW-CCME-UL-ESS lub CON-ECMU-CMEULCTG | CUCME Phone License – Essential lub SWSS UPGRADES Cisco Communication Manager Express (CME) | --- | 150 |
| UCS-E140S-M2/K9 | UCS-E,SingleWide,4Cor CPU,2x8GB SD,1x8GB UDIMM,1-2 HDD | --- | 1 |
| E100S-HDD-SATA1T | 1 TB, SATA hard disk drive for SingleWide UCS-E | --- | 2 |
| DISK-MODE-RAID-1 | Configure hard drives as RAID 1 (Mirror) | --- | 1 |
| FL-UCSE-VS6-HYP | UCS E-Series VMware ESXi 6 Hypervisor License | --- | 1 |
| CON-ECMU-FLUCSEVY | SWSS UPGRADES UCS E-Series VMware ESXi 6 Hypervisor License | 36 | 1 |
| SW-UCSE-VM-6.0-K9 | VMware Vsphere Hypervisor (ESXi) v6.0 software for UCS E | --- | 1 |
| E100S-MEM-UDIMM8G | 8GB 667MHz VLP UDIMM/PC3-10600 2R for SingleWide UCS-E | --- | 1 |
| VIRTUAL-WAAS | VWAAS software container for UCS-E | --- | 1 |
| SF-UCVW750-6.2-K9 | Cisco VWAAS Software Release 6.2 - 750 Conn ESXi | --- | 1 |
| NIM-2T | 2-Port Serial WAN Interface card | --- | 1 |
| NIM-ES2-8-P | 8-port POE/POE+ Layer 2 GE Switch Network Interface Module | --- | 1 |
| GLC-LH-SMD= | 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM | --- | 6 |

W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego wymagane jest podanie modelu, typu, producenta oraz uzupełnienie tabel poniżej.

MODEL:……………………………

TYP:………………………………...

PRODUCENT:…………………….

Ukompletowanie 1 routera

| Symbol produktu | Opis | Wsparcie /m-ąc/ | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |

Rozwiązanie równoważne spełnia następujące wymagania:

Wyposażenie

- Urządzenie jest routerem modularnym wyposażonym w minimum 
3 interfejsy Gigabit Ethernet 10/100/1000 dla realizacji połączenia do sieci LAN.

- Urządzenie jest wyposażone w minimum 256MB pamięci Flash i mieć możliwość rozbudowy do co najmniej 4GB.

- Urządzenie jest wyposażone w minimum 512MB pamięci RAM 
możliwością rozbudowy do co najmniej 2GB.

- Urządzenie jest wyposażone w minimum dwa porty USB. Porty pozwalają na podłączenie zewnętrznych pamięci FLASH w celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików konfiguracyjnych lub certyfikatów elektronicznych oraz pełnić funkcję konsoli szeregowej. Router musi być dostarczony z kablami pozwalającymi na podłączenie się zarówno do konsoli szeregowej jak i konsoli USB.

- Urządzenie jest wyposażone w moduł który, umożliwia zainstalowanie oprogramowania WAAS software container oraz o minimalnej konfiguracji sprzętowej: 4GB MEM,SATA-500GB 7200rpm HDD,1C CPU.

- Urządzenie jest wyposażone w dysk SATA-500GB.

- Urządzenie posiada kompatybilny dwuportowy moduł szeregowy obsługujący tryb synchroniczny z prędkością co najmniej 8 Mb/s i asynchroniczny 
z prędkością co najmniej 230 kb/s, obsługujący co najmniej następujące protokoły: EIA-232, EIA-449, EIA-530, EIA-530A, and V.35, X.21. Do modułu będą dołączone po dwie sztuki kompatybilnych przewodów typu V.35 DCE i DTE o długościach nie mniejszych niż 2 m każdy.

Architektura

- Posiada zainstalowany wewnętrzny sprzętowy moduł akceleracji szyfrowania DES/3DES/AES.

- Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkowy moduł usługowy mają możliwość obsadzenia modułami:

  - gęstości nie mniejszej niż 128 kanałów;

  - pozwalającymi na dynamiczne alokowanie DSP do różnych zadań (obsługa interfejsów głosowych, trancoding, conferencing) z gramulacją do 1 DSP;

  - posiadających wsparcie dla usług wideo.

- Oczekiwana wydajność proponowanego rozwiązania z włączonymi usługami nie będzie mniejsza niż 35Mbit/s.

Oprogramowanie – funkcjonalność

- Oprogramowanie routera umożliwia rozbudowę o dodatkowe funkcjonalności bez konieczności instalacji nowego oprogramowania. Nowe zbiory funkcjonalności są dostępne poprzez wprowadzenie odpowiednich licencji.

- Posiada obsługę protokołów routingu IP BGPv4, OSPFv3, IS-IS, RIPv2 oraz routingu multicastowego PIM (Sparse i Dense) oraz routing statyczny.

- Protokół BGP posiada obsługę 4 bajtowych ASN.

- Posiada wsparcie dla funkcjonalności Policy Based Routing.

- Posiada wsparcie dla mechanizmów związanych z obsługą ruchu multicast: IGMP v3, IGMP Snooping, PIMv1, PIMv2.

- Posiada obsługę protokołu IGMPv3.

- Posiada wsparcie dla protokołu DVMRP.

- Obsługuje mechanizm Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF).

- Obsługuje tzw. routing między sieciami VLAN w oparciu o trunking 802.1Q.

- Obsluguje IPv6 w tym ICMP dla IPv6.

- Zapewnia obsługę list kontroli dostępu w oparciu o adresy IP źródłowe
i docelowe, protokoły IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP, oraz o wartości TTL.

- Zapewnia mechanizmy korelacji zdarzeń związanych z filtracją 
za pomocą list kontroli dostępu dla syslog (np. za pomocą etykiety przypisanej do określonego wpisu na listach kontroli dostępu lub skrót MD5 generowany przez router).

- Umożliwia obsługę NAT dla ruchu IP unicast i multicast oraz PAT dla ruchu IP unicast.

- Mechanizm NAT zapewnia wsparcie dla H.224/H.245.

- Posiada wsparcie dla protokołów WCCP i WCCPv2.

- Posiada obsługę wirtualnych instancji routingu (VRF) - co najmniej 15 instancji VRF.

- Jest w stanie obsłużyć 20 000 wpisów w tablicach VRF (sumaryczna wartość dla wszystkich VRF).

- Posiada obsługę mechanizmu DiffServ.

- Posiada możliwość tworzenia klas ruchu oraz oznaczanie (Marking), klasyfikowanie i obsługę ruchu (Policing, Shaping) w oparciu o klasę ruchu.

- Zapewnia obsługę mechanizmów kolejkowania ruchu:

- z obsługą kolejki absolutnego priorytetu,

- ze statyczną alokacją pasma dla typu ruchu,

- WFQ.

- Obsługuje mechanizm WRED.

- Obsługuje protokół RSVP.

- Obsługuje mechanizm Generic Traffic Shaping.

- Obsługuje mechanizm ograniczania pasma dla określonego typu ruchu.

- Obsługuje protokół GRE oraz zapewniać mechanizm honorowania IP Precendence dla ruchu tunelowanego.

- Obsługuje protokół NTP.

- Obsługuje DHCP w zakresie Client , Server.

- Posiada obsługę tzw. First Hop Redundancy Protocol (takiego jak HSRP, GLBP, VRRP lub odpowiednika).

- Posiada obsługę mechanizmów uwierzytelniania, autoryzacji 
i rozliczania (AAA) z wykorzystaniem protokołów RADIUS lub TACACS+.

- Obsługuje protokół MPLS (funkcje LER i LSR).

- Obsługuje LSP Ping/Trace dla LDP i RSVP dla IPv4.

- Obsługuje MPLS Traceroute.

- Obsługuje funkcjonalność Traffic Engineering (w tym Fast Reroute, Link i Node Protection).

- Obsługuje funkcjonalność Interarea Tunnels dla Traffic Engineeringu.

- Obsługuje funkcjonalność Multicast dla MPLS VPN.

- Posiada  funkcjonalność procesowania połączeń telefonii IP (funkcja serwera zestawiającego połączenia) dla co najmniej 25 abonentów (z możliwością rozszerzenia do 50).

- Posiada możliwość szyfrowania połączeń z wykorzystaniem algorytmów DES/3DES/AES.

Zarządzanie i konfiguracja

- Jest zarządzalne za pomocą SNMPv3.

- Posiada możliwość eksportu statystyk ruchowych za pomocą protokołu Neftflow/JFlow lub odpowiednika.

- Jest konfigurowalne za pomocą interfejsu linii poleceń (ang. Command Line Interface – CLI).

- Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) pozwala na edycję w trybie off-line, tzn. umożliwia przeglądanie 
i zmianę konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym komputerze. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej będzie możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej będzie możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji będą widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian.

Obudowa

- Wykonana z metalu. Ze względu na różne warunki, w których pracować będą urządzenia. Warunkowo dopuszcza się przedni lub tylni panel wykonany 
z plastiku/ tworzywa sztucznego.

- Musi mieć możliwość montażu w szafie rack 19”.

Zasilanie

- Urządzenie ma możliwość zasilania ze źródeł zmiennoprądowych 230V (zasilacza AC) oraz stałoprądowych (zasilacze DC).

- Urządzenie posiada wbudowany zasilacz umożliwiający zasilanie napięciem przemiennym 230V.

- Urządzenie umożliwia doprowadzenie zasilania do portów Ethernet (tzw. inline-power) - w modułach sieciowych dostępnych do urządzenia.

Wszystkie karty i moduły muszą być objęte wspólnym serwisem producenta.

## II.6 Przełącznik Cisco Catalyst 3850 lub równoważny - 1 kpl. na każdy zaoferowany terminal satelitarny VSAT wymieniony w formularzu oferty.

Elementy składowe 1 zestawu:

| Numer produktu | Opis | Wsparcie /m-ąc/ | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| WS-C3850-24P-L | Stackable 24 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, with 715WAC power supply 1RU, LAN Base feature set | --- | 1 |
| CON-SNT-WSC384PL | SNTC-8X5XNBD Cisco Catalyst 3850 | 36 | 1 |
| CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable | --- | 1 |

W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego wymagane jest podanie modelu, typu, producenta oraz uzupełnienie tabeli poniżej.

MODEL:……………………………

TYP:………………………………...

PRODUCENT:…………………….

Ukompletowanie 1 urządzenia

| Numer produktu | Opis | Wsparcie /m-ąc/ | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |

Rozwiązanie równoważne spełnia następujące wymagania:

Rodzaj urządzenia

- Przełącznik Gigabit Ethernet, stakowalny wyposażony w minimum 24 porty Gigabit Ethernet SFP

Architektura

- Urządzenie jest wyposażone w redundantne i wymienne moduły wentylatorów

- Urządzenie jest wyposażone w redundantny zasilacz. Zamawiający nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów zasilania redundantnego w celu realizacji tego zadania. Zasilacze są wymienne.

- Przełącznik posiada możliwość instalacji zasilacza prądu stałego. Wymagane jest, aby w przełączniku można było jednocześnie instalować zarówno zasilacze prądu zmiennego, jak i stałego.  W momencie dostawy przełącznik wyposażony 
w zasilacz prądu zmiennego 230V.

- Wsparcie sprzętowe i obsługa standardu IEEE 802.1AE szyfrowania ruchu na portach dostępowych GE SFP.

- Przełącznik zapewnia możliwość budowania stosów (stackowanie) 
z zapewnieniem następujących parametrów:

- Przepustowość w ramach stosu min. 160Gb/s

- Min. 4 urządzenia w stosie

- Zarządzanie poprzez jeden adres IP

- Możliwość tworzenia połączeń cross-stack link aggregation (czyli dla portów należących do różnych jednostek w stosie) zgodnie z 802.3ad

- W ofercie producenta istnieją przełączniki 24 i 48-portów z obsługą standardu 802.3at, które można zestakować z oferowanym przełącznikiem

- Przełączniki w ramach stosu umożliwiają współdzielenie mocy zasilaczy tzn. zasilacze stanowią zasób wspólny dla wszystkich jednostek w stosie (redundancja zasilania bez konieczności instalacji zasilaczy zapasowych w każdym przełączniku, możliwość „pożyczania” mocy dla innych jednostek w stosie, w tym dla przełączników wymagających większej mocy dla PoE, jeśli takowe są zainstalowane w stosie)

- Przełącznik jest wyposażony we wszystkie niezbędne komponenty (w tym moduły i kable) do realizacji tego zadania

Oczekiwana wydajność

- Przełącznik zapewnia obsługę wszystkich portów z pełną wydajnością (wirespeed). Szybkość przełączania minimum 90,0 Gbps dla pakietów 64-bajtowych.

- Minimum 4 Gb pamięci DRAM i 2Gb pamięci Flash.

- Jednoczesna obsługa min. 32.000 adresów MAC, 24.000 tras w tablicy routingu 
i 4.000 sieci VLAN.

Oprogramowanie/funkcjonalność

- Obsługa protokołu NTP.

- Obsługa IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping.

- Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 128 instancji protokołu STP.

- Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED.

- Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC.

- Obsługa połączeń link aggregation zgodnie z IEEE 802.3ad. Obsługa mechanizmów bezpieczeństa typu Port Security i IP Source Guard na interfejsach link aggregation.

- Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego.

- Przełącznik posiada możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP.

- Urządzenie wspiera następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci:

- Minimum 5 poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik umożliwia zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level);

- Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL;

- Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X

- Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC

- Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X (bez konieczności stosowania zewnętrznego serwera www);

- Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie;

- Przełącznik umożliwia elastyczność w zakresie przeprowadzania mechanizmu uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie jednoczesnego uruchomienia na porcie zarówno mechanizmów 802.1X, jak i uwierzytelniania per MAC oraz uwierzytelniania w oparciu o www;

- Możliwość wdrożenia uwierzytelniania w oparciu o 802.1X w trybie monitor (niezależnie od tego czy uwierzytelnianie się powiedzie, czy nie użytkownik ma prawo dostępu do sieci) – jako element sprawdzenia gotowości instalacji na pełne wdrożenie 802.1X;

- Przełącznik posiada funkcję supplicanta 802.1X (możliwość podłączenia przełącznika do innego switcha z uruchomionym mechanizmem uwierzytelniania 802.1X);

- Obsługa funkcji bezpieczeństwa sieci LAN: Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard;

- Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS lub TACACS+;

- Obsługa list kontroli dostępu (ACL)na poziomie portów (PACL), VLAN-ów (VACL), interfejsów routera L3 (RACL), możliwość konfiguracji tzw. czasowych list ACL (aktywnych w określonych godzinach i dniach tygodnia);

- Zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) – w tym minimum ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA Guard), ochronę przed dołączeniem nieuprwanionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard) oraz ochronę przed fałszowaniem źródłowych adresów IPv6 (IPv6 Source Guard);

- Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2, HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6;

- Przełącznik wspiera następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:

- Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek

- Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (StrictPriority)

- Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP

- Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu 
o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, ratelimiting). Wymagana jest możliwość skonfigurowania minimum 64 różnych ograniczeń per port, każde odpowiednio dla różnej klasy obsługi ruchu;

- Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP.

- Obsługa funkcji DHCP Relay.

- Możliwość konfiguracji list ACL i usług QoS dla IPv6.

- Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym.

- Routing multicastów (PIM-SM) oraz policy-based routing.

- Urządzenie zapewnia możliwość rozszerzenia funkcjonalności o obsługę:

- zaawansowanych protokołów routingu dynamicznego dla IPv4 (w tym OSPFv2, BGP4, IS-IS) i IPv6 (co najmniej OSPFv3, IS-ISv6, BGPv6);

- minimum 25 prywatnych domen routingu (funkcjonalność VRF Lite);

- monitorowania parametrów usług dla ruchu IP (IP SLA), w tym również dla usług wideo (wbudowany symulator ruchu). Wymagana jest możliwość monitorowania parametrów takich jak opóźnienie, jitter, utrata pakietów;

- Obsługa protokołu VRRP lub mechanizmu równoważnego dla usług redundancji bramy dla IPv4 i IPv6.

Zarządzanie i konfiguracja

- Przełącznik umożliwia zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN).

- Urządzenie zapewnia możliwość tworzenia statystyk ruchu w oparciu 
o NetFlow/J-Flow lub podobny mechanizm, przy czym wielkość tablicy monitorowanych strumieni nie może być mniejsza niż 24.000. Wymagane jest sprzętowe wsparcie dla gromadzenia statystyk NetFlow/J-Flow.

- Przełącznik posiada makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.).

- Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-bandl.

- Minimum jeden port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie ma możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB.

- Urządzenie jest wyposażone w port konsoli USB.

- Plik konfiguracyjny urządzenia jest możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej możliwe jest uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej istnieje  możliwość przechowywania przynajmniej 5 plików konfiguracyjnych

- Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, https, syslog – z wykorzystaniem protokołów IPv4 i IPv6

- Urządzenie umożliwia tworzenie skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić się w systemie

Obudowa

- Możliwość montażu w szafie rack 19”. Wysokość urządzenia nie przekracza 
1 RU.

## II.7 Skrzynia Rack 12U

Przenośna szafa teleinformatyczna typu RACK 19” 12U (lub 2x6U) - 1 kpl. na każdy zaoferowany terminal satelitarny VSAT wymieniony 
w formularzu oferty.

MODEL:……………………………

TYP:………………………………...

PRODUCENT:…………………….

Przenośna szafa teleinformatyczna typu RACK 19” 12U (lub 2 x 6U) spełniająca poniższe parametry:

- Wykonana z materiału zapewniającego jej wytrzymałość i obciążenie;

- Wewnętrzna rama aluminiowa zapewniająca montaż sprzętu;

- Modułowa konstrukcja umożliwiająca ich stackowanie;

- Wzmocnione uchwyty min. po 2 szt. z dwóch stron;

- Wodoszczelna uszczelka chroniąca przed wilgocią , piaskiem i pyłem;

- Kolor zielony lub czarny, matowy;

- Automatyczny zawór nadmiarowego ciśnienia;

- Stabilne zachowanie w zakresie temperatur od -200C do +600C;

- Kółka montowane od spodu ułatwiające transport lub do każdej skrzyni wózek montowany do skrzyń, uwzględniając wagę instalowanego sprzętu;

- Rodzaj ochrony IP65 i MIL-STD lub IP55 MIL-STD.

## II.8 Skrzynia Rack 5U

Przenośna szafa teleinformatyczna typu RACK 19” 5U - 1 kpl. na każdy zaoferowany terminal satelitarny VSAT wymieniony w formularzu oferty.

MODEL:……………………………

TYP:………………………………...

PRODUCENT:…………………….

Przenośna szafa teleinformatyczna typu RACK 19” 5U spełniająca poniższe parametry:

- Wykonana z materiału zapewniającego jej wytrzymałość 
i obciążenie;

- Wewnętrzna rama aluminiowa zapewniająca montaż sprzętu;

- Modułowa konstrukcja umożliwiająca ich stackowanie;

- Wzmocnione uchwyty min. po 2 szt. z dwóch stron;

- Wodoszczelna uszczelka chroniąca przed wilgocią, piaskiem i pyłem;

- Kolor zielony lub czarny, matowy;

- Automatyczny zawór nadmiarowego ciśnienia;

- Stabilne zachowanie w zakresie temperatur od -200C do +600C;

- Kółka montowane od spodu ułatwiające transport lub do każdej skrzyni wózek montowany do skrzyń, uwzględniając wagę instalowanego sprzętu;

- Rodzaj ochrony IP65 i MIL-STD lub IP55 MIL-STD.

Zamawiający dopuszcza transport podstawowych wzmacniaczy BUC i LNB w skrzyni transportowej z ramieniem na pasmo Ku, a pozostałego sprzętu TX/RX (zapasowy BUC, pozostałe LNB, okablowanie, falowody) w drugiej skrzyni transportowej.

## II.9 Płyta 12U – 1 kpl. na każdy zaoferowany Terminal VSAT wymieniony 
w formularzu oferty.

Płyta 12U - płyta konstrukcyjna do skrzyni elektroniki, wyposażona (rozmieszczenie elementów określi Zamawiający na etapie realizacji) w:

- wentylator Papst typ 4656N (wraz z osłonami i montażem elastycznym) - 2 szt.;

- przełączniki APEM model 3541-02 wraz z osłoną gumową i tabliczką on-off- 2 szt.;

- włącznik  krzywkowy 3 biegunowy typ 194L-E 16 1753 z dźwignią i tablicą I/O;

- złącze tablicowe zasilania Binder model 99-0711-00-05 z pokrywą;

- złącza N męskie z pokrywą wraz z kablem do przyłączenia modemu IDU;

- złącze tablicowe żeńskie typ AMP/TYCO 206708 z pokrywą i kablem przyłączeniowym do IDU;

- zabezpieczenie różnicowo-prądowe / nadmiarowe - odpowiedzenie do wyposażenia wyposażone w osłonę zabezpieczającą przed przypadkowym uruchomieniem;

- przyłącze uziemienia;

- pokrywa 12U z możliwością podziału urządzeń n 2 skrzynie i wykonania
2 płyt 6U. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę skrzyni rack 12U, Zamawiający wymaga wykonania pokrywy 12U jako jedna płyta 12U.

Płyta metalowa wysokości 12U w kolorze czarnym z tłoczonymi opisami wyprowadzeń wyłączników zasilania, gniazd, portów i złącz technicznych urządzeń zamontowanych w Szafie RACK 12U. Płyta montowana w tylniej części Szafy RACK 12U pozwalająca na zabezpieczenie złącz kablowych przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. Wymagane są wyprowadzenia: wyłączników zasilania, złącz technicznych modemu IDU oraz systemu antenowego, zabezpieczeń przeciwprzepięciowych urządzeń montowanych w Szafie RACK 12U. Zamawiający żąda zapewnienia tych samych standardów złącz technicznych.

## II.10 Płyta 5U – 1 kpl. na każdy zaoferowany Terminal VSAT wymieniony 
w formularzu oferty.

Płyta 5U - płyta konstrukcyjną do skrzyni zasilania, wyposażona w:

- wentylator Papst typ 4656N (wraz z osłonami i montażem elastycznym) - 1 szt.;

- przełączniki APEM model 3541-02 wraz z osłoną gumową i tabliczką on-off - 1 szt.;

- włącznik  krzywkowy 3 biegunowy typ 194L-E 16 1753 - 3 szt.;

- tablicowe złącze zasilania (męskie) Binder model 99-0711-00-05 z pokrywą;

- tablicowe złącze zasilania (żeńskie) Binder model 99-0712-00-05 z pokrywą - 2 szt.;

- zabezpieczenie różnicowo-prądowe / nadmiarowe - odpowiedzenie do wyposażenia - 2 szt. (IDU i ODU).

Płyta metalowa wysokości 5U w kolorze czarnym z tłoczonymi opisami wyprowadzeń wyłączników zasilania, gniazd, portów i złącz technicznych urządzeń zamontowanych w szafie RACK 5U. Płyta montowana w tylniej części Szafy RACK 5U pozwalająca na zabezpieczenie złącz kablowych przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. Wymagane są wyprowadzenia: wyłączników zasilania, złącz technicznych UPS, zabezpieczenia przeciwprzepięciowego UPS.

## II.11 Kable zasilania (1m, 3 m i 5m) – 1 kpl. na każdy zaoferowany Terminal VSAT wymieniony w formularzu oferty.

Kable zasilania (1m, 3 m i 5m) - kable zasilania wykonane w oparciu o kabel 
3x1,5 mm 2, zewnętrzny, olejoodporny, przystosowany do pracy w zakresie temperatur od -20C do +60C:

- długości 5 m ze złączami: Binder typ 694 żeńskie z pokrywą 
i bryzgoszczelnym wtykiem zasilania (męskim);

- długości 3 m ze złączami: Binder typ 694 męskie i Binder typ 694 żeńskie 
z pokrywami;

- długości 1 m ze złączami: Binder typ 694 męskie i bryzgoszczelnym gniazdem zasilania.

## II.12 Panel 1U 19”  – 1 kpl. na każdy zaoferowany Terminal VSAT wymieniony 
w formularzu oferty.

Panel 1U 19” zamontowany z przodu szafy z:

  - 4 portami FR V.35 DCE, porty V.35 połączone z portami modemu

  - Portem SERVICE – D89 żeńskie połączone z portem SERVICE modemu

  - Portem RJ45 jako wyprowadzenie portu Console przełącznika

  - Portem RJ45 do podłączenia kontrolera anteny poprzez kabel Ethernet o długości 70m na bębnie

## II.13 Osprzęt – 1 kpl. na każdy zaoferowany Terminal VSAT wymieniony 
w formularzu oferty.

Osprzęt - osprzęt, okablowanie, elementy montażowe i osłonowe w ilości 
i asortymencie niezbędnym do wykonania integracji stacji.

W ramach integracji terminali VSAT typu SLAVE Wykonawca wykona:

- Integrację skrzyni 12 U:

(router Cisco 4331 typ A – 1 kpl., router Cisco 4331 typ B -1 kpl., przełącznik Cisco 3850 - 1 kpl. modem IDU, kontroler terminala satelitarnego, Panel 1U 19”, Płyta 12U, listwa zasilająca typu APC model AP7921B lub równoważna o następujących parametrach równoważności:

- zarządzany moduł dystrybucji zasilania PDU do montażu w szafie, 1U, 16A, 208/230V, 8xC13;

- zaawansowane monitorowanie obciążenia oraz włączanie/wyłączanie poszczególnych gniazd zasilających pozwalające na zdalne resetowanie, sekwencyjne uruchamianie urządzeń i zarządzanie wykorzystaniem gniazd;

- możliwości w zakresie zarzadzania:

1) współużytkowanie portów sieciowych

2) lokalny wyświetlacz do monitorowania

3)  opóźnienie zasilania

4)  możliwość zarządzania prze sieć

5) zdalna kontrola pojedynczych wejść

- parametry wejściowe:

1) nominalne napięcie wejściowe: 200V, 208V, 230V

2) częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz

3) typ gniazda wejściowego: IEC-320 C20

4)  Dopuszczalne napięcie wejściowe: 200-240VAC

5) Ilość kabli zasilających: 1

6) obciążalność: 3680VA

7) maksymalny prąd wejściowy: 20A

- parametry fizyczne:

1) wysokość w szafie: 1U

- parametry środowiskowe:

1) temp. eksploatacji: 0-45oC

2) wilgotność względna podczas pracy: 0-95%

3) temperatura (przechowywanie): -25o do 65oC

oraz osprzęt) obejmującą montaż urządzeń, wykonanie połączeń elektrycznych, teletransmisyjnych i sterujących oraz konfigurację urządzeń; Dotyczy również urządzeń równoważnych.

- Integrację skrzyni 5 U:

(UPS, Płyta 5U, osprzęt) obejmującą montaż urządzeń, wykonanie połączeń elektrycznych i konfigurację urządzeń; Dotyczy również urządzeń równoważnych.

- Dokumentację stacji zawierającą: schematy rozmieszczenia urządzeń, połączeń elektrycznych i teletransmisyjnych, wykaz numerowy elementów oraz opisy gniazd i przyłączy. Dotyczy również urządzeń równoważnych.

UWAGA:

Zamawiający na etapie realizacji zamówienia dostarczy informację na temat szczegółowego rozmieszczenia elementów systemu wraz z wykazem połączeń elektrycznych i logicznych systemu oraz wytyczne do konfiguracji urządzeń aktywnych.