Załącznik nr 5 do SWZ

……………………..………….

(pełna nazwa Wykonawcy)

WYKAZ NARZĘDZI, POJAZDÓW

(dokument składany wraz z ofertą)

do postępowania pn. Wykonanie naprawy kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa oraz renowacja studni na terenie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi pojazdami przeznaczonymi do realizacji robót budowlanych przewidzianych w zakresie Specyfikacji Warunków Zamówienia tj.:

- jednym samochodem do czyszczenia kanalizacji wyposażonych w system recyklingu wody, z beczką o pojemności min 12 000 litrów oraz pompami wysokociśnieniowymi              o wydajności 450 L/min i ciśnieniu 170 bar. Pompy ssące Vacum o wydajności co najmniej 3 000 m²/h,

- jednym samochodem specjalistycznym do inspekcji TV kanałów, który wyposażony jest w samojezdną kamerę uchylno-obrotową w zakresie średnic 0,15-0,4m, pomiarem spadków)  oraz oprogramowania do wykonywania raportów z kodowaniem informacji wg PN-EN 13508-2 (np. WIN CAN),

- jednym pojazdem wyposażonym w robota frezowego do prowadzenia prac frezowych pod kontrolą kamery TV dla średnic 200-300 mm kanałów głównych i wyposażony w robota frezowego giętkiego do frezowania korzeni w przyłączach w zakresie średnic od DN80 do DN200,

- zestawem do nasączania, instalacji i utwardzania rękawa.

| l.p. | Pojazd/sprzęt | Opis wyposażenia * | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

dokument należy podpisać elektronicznie