PRZEDMIAR  ROBÓT

Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w m. Siedlec

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót, obliczenia | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym 0,100 | km | 0,100 |
| 2. | KNR AT-03 0102-02 | Roboty remontowe- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wbudowaniem w pobocze 4,0 x 2,0 | m2 | 8,00 |
| 3. | KNNR 6 1301-06 | Mechaniczne ścięcie poboczy grubości do 20 cm z wywozem urobku na odl. 5 km 100,0 x 2,0 | m2 | 200,00 |
| 4. | KNNR 6 0107-01 | Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym gr. średnio do 10 cm 100,0 x 4,0 x 0,1 | m3 | 40,00 |
| 5. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową kationową C60B10ZM średniorozpadową przygotowanej podbudowy w ilości 0,7 kg/ m2 100,0 x 4,0 | m2 | 400,00 |
| 6. | KNNR 6 0309-02 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR 1-2 wg. WT-1 i WT-2 grubości 5 cm 100,0 x 4,0 | m2 | 400,00 |
| 7. | KNNR 6 0204-06 | Nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego śr. grubości 10 cm obustronnie po 1,0 m 100,0 x 1,0 x 2,0 | m2 | 200,00 |