Zał. nr……

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA MEBLI

1. Plebania Śrem

a) Lada

Blat lady niskiej oraz nogi wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości 25mm wykończonej obrzeżem PCV gr.2mm. Nogi zakończone stopkami chromowanymi z regulacją wysokości min.25mm. Blenda przednia wykonana z płyty klejonej warstwowo o gr. 16mm i pokrytej laminatem HPL w kolorze blachy nierdzewnej szczotkowanej. Na blendę przednią zamocowane trzy pasy z płyty MDF o gr. 25mm w następujących odstępach: dolny pas 10cm od podłogi tworząc cokół dolny; dwa następne w odstępie 5cm.

Całość lady montowana za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiających montaż i demontaż mebli bez ryzyka uszkodzenia elementów.

Nadstawka na ladę z frontem jak lada lecz zamocowane dwa pasy o wys. 14cm z odstępem 5cm.

Blat lady i nadstawki posiada wszystkie narożniki zaoblone promieniem R40mm.

b) Kontener 4-szufladowy (piórnik + 3 szuflady)/ pomocnik boczny z wbudowanym kontenerem 4-szufladowym

Blat górny z płyty laminowanej gr.25mm; pozostałe elementy tj. korpus i fronty z płyty laminowanej gr.18mm. Wszystkie krawędzie blatu i korpusu wykończone PCV gr.2mm.

Szuflady kontenerów na prowadnicach łożyskowanych z pełnym wysuwem i cichym domykiem i zamykane zamkami centralnymi. Uchwyty metalowe satynowane o rozstawie 96mm.

Blat górny pomocnika z zaoblonymi narożnikami jak w ladzie

g) szafy

Korpusy szaf i szafek łączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych (nie dopuszcza się złączy typu konfirmant), bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli.

Tylne ścianki (plecy) szaf wykonane z płyty obustronnie laminowanej grubości min 8mm koloru jak cała szafa.

Górne wieńce szaf wykonane z płyty o grubości 25mm i wykończone obrzeżem PCV gr.2mm ze wszystkich 4 stron, reszta konstrukcji, drzwi szaf oraz półki z płyty 18mm

Boki szaf oklejone PCV z 4 stron – przednie krawędzie (piony) wykończone są PCV 2 mm pozostałe 3 strony PCV 1mm.

Półki w szafach od frontowej krawędzi powinny być okute ceownikiem stalowym (nie dopuszcza się wykonania półki z grubszej płyty zamiast okutej ceownikiem). Zamocowanie ceownika zapobiegnie nadmiernemu uginaniu się półki przy pełnym obciążeniu oraz zabezpieczy wąską krawędź przed uszkodzeniami mechanicznymi od częstego wkładanie i wyjmowania segregatorów biurowych. Ceownik stalowy powinien być tak zamocowany aby tworzył zlicowaną górną płaszczyznę na połączeniu z półką płytową (pod żadnym pozorem nie może wystawać ponad płaszczyznę półki). Grubość ścianki ceownika nie cieńsza niż 2mm, oraz kolor zbliżony do koloru półki z płyty. Połka na podpórkach zapobiegających przypadkowemu wysunięciu się(np. typu secura). Szafa na nóżkach o wys.ok.3cm z możliwością wypoziomowania od wewnątrz szafy.

DRZWI PŁYTOWE:

Drzwi szaf wykończone obrzeżem PCV gr.2mm ze wszystkich stron.

Uchwyty metalowe o rozstawie 96mm i szerokości w środkowej części min. 15mm.

Drzwi uchylne na zawiasach z kątem otwarcia 270 stopni, wpinane na prowadnik (CLIP).

Szafy wyposażone w zamek baskwilowy blokujący drzwi w 3 punktach z kluczykiem łamanym.

Szafa aktowa

i) Fotel biurowy obrotowy na mp. wyściełany

- Obrotowe krzesło biurowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem

- Siedzisko:  7 – warstwowa sklejka bukowa 10,5 mm, pianka wylewana PU

- Oparcie: INSERT tworzywo sztuczne, pianka wylewana o gr 50 mm i gęstości  60kg/m3, ażurowa osłona z tworzywa sztucznego prze którą prześwituje tkanina tapicerska, osłona w kolorze czarnym; szkielet wykonany z polipropylenu  pokryty pianką wylewaną  o gr. 26 mm i gęstości ok. 60 kg/m3

- Podłokietniki regulowane góra – dół, wykonane z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym , nakładka miękka piliuretanowa PU, zakres regulacji  wysokość 85 mm, szerokość 25 mm

- Podstawa pięcioramienna aluminiowa fi 700, malowana proszkowo na kolor  Alu

- Kółka samohamowane fi 65 do powierzchni twardych

- Mechanizm Synchroniczny umozliwiający:

- możliwość swobodnego kołysania się oparcie odchylające się synchronicznie z  siedziskiem

-  synchroniczne odchylanie oparcia 33 * i siedziska 11 *

-  blokada kata odchylenia w 5 pozycjach

-  regulacja siły oparcia za pomocą pokrętła

-  regulacja głębokości siedziska  - 50 mm

-   regulacja wysokości oparcia

-   regulacja wysokości siedziska  za pomocą podnośnika pneumatycznego

-   ANTI-SHOCK – zabezpieczenie przed uderzeniem użytkownika w plecy po zwolnieniu blokady

- Krzesło  tapicerowane tapicerką: skład 100 % poliester ; gramatura 400 g/m2; odporność na ścieranie min 80 000 cykli Martindale; odporność barwy na światło EN ISO 105-B02 (6) , odporność barwy na tarcie EN ISO 105-X12 (wet: 4-5/dry: 4-5); trudno zapalność EN 1021-1, EN 1021-2 bs 5852 CRIB 5  - Podstawowe wymiary:

- Wysokość siedziska 420 – 550 mm

- Głębokość siedziska 420 – 470 mm

- Głębokość powierzchni siedziska  450 mm

- Szerokość siedziska 460 mm

- Wysokość całkowita 980 – 1180 mm

- Szerokość oparcia 430 mm

- Wysokość oparcia 570 – 640 mm

c) Krzesło konferencyjne na mp. wyściełane

- Krzesło konferencyjne na metalowej ramie z miękkim tapicerowanym siedziskiem i obustronnie tapicerowanym oparciem oraz stałymi podłokietnikami

- Siedzisko: szkielet wykonany jest z 6 warstwowej sklejki bukowej o gr. 8.5 mm, obłożony gąbką o gęst.35kg/m3 – gr. 30 mm

- Oparcie: szkielet wykonany jest z 6 warstwowej sklejki bukowej o gr.8.5 mm, obłożony z przodu gąbką o gęst.25kg/m3 – gr. 20 mm oraz gr. 10 mm w tylnej części oparcia.

- Rama krzesła wykonana jest ze stalowej rury owalnej 30x15x1.5 mm, malowana proszkowo na kolor alu.

- Podłokietniki stałe, z drewnianymi tapicerowanymi nakładkami.

- Stopki filcowe do powierzchni twardych

- Wysokie oparcie

- Krzesło i podłokietniki tapicerowane tapicerką: skład 100 % poliester ; gramatura 400 g/m2; odporność na ścieranie min 80 000 cykli Martindale; odporność barwy na światło EN ISO 105-B02 (6) , odporność barwy na tarcie EN ISO 105-X12 (wet: 4-5/dry: 4-5); trudno zapalność EN 1021-1, EN 1021-2 bs 5852 CRIB 5

Podstawowe wymiary:

Całkowita wysokość: 930 mm

Wysokość siedziska: 470 mm

Szerokość siedziska: 450 mm

Głębokość siedziska: 440 mm

2. Plebania Poznań

a) Sofa

- sofa z pojemnikiem i funkcją spania (duża powierzchnia spania)

- stelaż: drewno

- siedzisko: panele bonellowe (sprężyny),  pianka poliuretanowa T25 (wysoka sprężystość i twardość)

- nowoczesny wygląd

- proste boki

- nóżki drewniane

- sofa tapicerowane tkaniną z atestem trudnopalności EN 1021:1, 100% poliester, o klasie ścieralności na poziomie 100 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 4 ( PN EN ISO 12945-2), odporność na światło 4-6 ( PN EN ISO 105-B02 )

b) fotel z podnóżkiem

- Fotel z funkcją relaks

- Stopki tworzywowe czarne

- Wyprofilowane podłokietniki

- Pochylone oparcie i pogłębione siedzisko - uzyskanie optymalnej pozycji do siedzenia

- Relaks manualny - poprzez pociągnięcie rączki, wysuwa się podnóżek

- Regulacja oparcia - poprzez dociśnięcie pleców do oparcia pochyli się

- Sprężyny faliste na całej powierzchni siedzenia

- Tapicerowany skórą

WYMIARY:

- Szerokość80 cm

- Wysokość97 cm

- Głębokość95 cm

c) Witryna, komoda

- Przeszklona witryna wykonana jest z hartowanego szkła

- Bezuchwytowe fronty zapewniają wygodne użytkowanie.
- Dwie szuflady w dolnej części mebla
- Pogrubione boki wzmacniają konstrukcję i podnoszą walory wizualne mebla.