ZO/23/AP.MED/2023

Załącznik  nr 1a

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przeglądów okresowych aparatów USG (16 szt.), w trakcie 12- miesięcznej umowy, wg. załączonego harmonogramu wykonania przeglądów (zał. nr 8) dla  Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

W ramach przeprowadzonej usługi, Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy tj. świadczenie usług serwisowych aparatów medycznych wyszczególnionych w tabeli poniżej, zgodnie z zaleceniami producenta, dokumentacją techniczną i warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów BHP.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Model | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat USG | Alpha 6 | Hitachi Aloka Medical Ltd. | 2010 | M00645 |
| 2. | Aparat USG | Alpha 6 | Hitachi Aloka Medical Ltd. | 2010 | M00641 |
| 3. | Aparat USG | Alpha 6 | Hitachi Aloka Medical Ltd. | 2016 | 204G8964 |
| 4. | Aparat USG | SSD3500 | Hitachi Aloka Medical Ltd. | 2006 | M08063 |
| 5. | Aparat USG | Apha 6 | Hitachi Aloka Medical Ltd. | 2013 | X0041974 |
| 6. | Aparat USG | F37 | Hitachi Aloka Medical Ltd. | 2015 | V0009389 |
| 7. | Aparat USG | Sono Scape S | Hitachi Aloka Medical Ltd. | 2016 | 2739476 |
| 8. | Aparat USG | Alpha 6 | Hitachi Aloka Medical Ltd. | 2014 | 20362632 |
| 9. | Aparat USG | Alpha 7 | Hitachi Aloka Medical Ltd. | 2012 | 201R1814 |
| 10. | Aparat USG | Alpha 6 | Hitachi Aloka Medical Ltd. | 2012 | X0039821 |
| 11. | Aparat USG | Hitachi Arietta 850 | Hitachi Aloka Medical Ltd. | 2019 | 206H4002 |
| 12. | Aparat USG | Hitachi Arietta V70 | Hitachi Aloka Medical Ltd. | 2019 | G3019892 |
| 13. | Aparat USG | Hitachi Arietta 850 | Hitachi Aloka Medical Ltd. | 2017 | 205R0089 |
| 14. | Aparat USG | TUS-A400 Aplio 400 | Toshiba | 2017 | AEA1772012 |
| 15. | Aparat USG | Arietta V60 | Hitachi Aloka Medical Ltd. | 2019 | G3040509 |
| 16. | Aparat USG | Arietta S70 | Hitachi Aloka Medical Ltd. | 2020 | G3061003 |

W zakres przedmiotu umowy wchodzi przeprowadzanie przeglądów USG okresowych zgodnie z częstotliwością i terminem wykonania podanymi przez Zamawiającego w szczególności:

- kontrola wizualna ultrasonografu i głowic

- kontrola poprawności działania funkcji mechanicznych (ruch pulpitu góra/dół, ruch na   boki, ustawienia ramienia monitora)

- kontrola jakości obrazowania na poszczególnych głowicach

- sprawdzenie działania poszczególnych klawiszy i pokręteł panelu operacyjnego

- sprawdzenie funkcjonowania klawiatury alphanumerycznej

- sprawdzenie funkcjonowania trackballa

- sprawdzenie działania funkcji: PW , Color Doppler, M mode CW, Funkcje pomiarowe

- sprawdzenie ilości wolnej przestrzeni dyskowej

- sprawdzenie działania urządzeń peryferyjnych

- sprawdzenie wersji oprogramowania

- sprawdzenie zainstalowanych opcji

- sprawdzenie statusu komunikatów systemowych

- wykonanie testów serwisowych

- oczyszczenie panelu operacyjnego

- czyszczenie modułu trackballa

- czyszczenie monitora

- czyszczenie filtrów

- czyszczenie kanałów wentylacyjno - termicznych

- czyszczenie złącz i płyt elektroniki

- czyszczenie gniazd głowic oraz konektorów

- czyszczenie głowicy termicznej videoprintera

- sprawdzenie baterii CPU

- sprawdzenie działania wentylatorów

- kontrola napięć modułu zasilacza

- ustawienie daty i godziny

- wydanie orzeczenia o stanie technicznym urządzenia

- testy bezpieczeństwa

Każdy przegląd musi być udokumentowany wpisem do paszportu i raportem serwisowym.

Przegląd  może wykonać tylko osoba posiadająca uprawnienia serwisowe konkretnych  urządzeń.

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, uprawnienia, doświadczenie  i dysponuje stosownymi narzędziami do wykonania przedmiotu umowy, dla potwierdzenia tego faktu zobowiązuje się dostarczyć wymagane dokumenty:

a) wykaz narzędzi lub urządzeń technicznych niezbędnych do wykonania umowy,

b) dokument potwierdzający prawo do dysponowania legalnym oprogramowaniem (certyfikat lub oświadczenie), dostarczonym przez producenta,

c) odpis lub informacja z KRS lub CEiDG,

d) polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

e) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych w okresie 3 lat przed wpływem terminu składania ofert.

Po wykonaniu powyższych czynności, Wykonawca sporządza i dostarcza własny raport serwisowy, który jest podstawą do wystawienia faktury. Po wykonaniu przeglądów dla wszystkich urządzeń objętych umową, ma obowiązek sporządzić dodatkowo „Protokół przeglądu technicznego-okresowego”, na formularzu załączonym przez Zamawiającego (zał. nr 6), potwierdzający  wykonanie powyższych czynności oraz określenie czy sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji. Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji na  wymienione podczas przeglądu elementy.

W ciężar kosztu przeglądu wchodzi: koszt robocizny wykonania przeglądu, koszt narzędzi i materiałów  niezbędnych do wykonania przeglądu a także zestawów serwisowych, oraz koszt dojazdu do siedziby Zamawiającego.

Wykonawca wykona zlecony przegląd w siedzibie Zamawiającego, po wstępnym umówieniu terminu i czasu wykonania z osobą podaną przez Zamawiającego, z min. 5-dniowym wyprzedzeniem.

W wyjątkowych przypadkach Zamawiający zgadza się na wysyłkę na koszt Wykonawcy i do siedziby Wykonawcy drobnych urządzeń o wadze do 10 kg, których użytkowanie nie jest intensywne w danym okresie.

Zamawiający NIE dopuszcza złożenie oferty częściowej na całe poszczególne pakiety. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę na wszystkie pakiety.