# Załącznik nr 7a do SWZ

Parametry techniczne pojazdu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: " „Zakup dwóch używanych autobusów na potrzeby publicznego transportu zbiorowego dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.”

Zadanie nr 1 – dostawa używanego autobusu rok produkcji nie starszy niż 2009

WYKONAWCA: ………………………………………………………………………..

| L.p. | Nazwa/y/ Wykonawcy/ów/ | Adres/y/ Wykonawcy/ów/ |
| --- | --- | --- |

| L.p. | OPIS WYMAGAŃ I MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE | Wykonawca wypełnia kolumny według instrukcji |
| 1.1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. Pojazd musi posiadać aktualne zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym. Zaświadczenie należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru pojazdu. Pojazd musi posiadać aktualne zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym. Pojazd powinien być zarejestrowany w Polsce i posiadać komplet dokumentów niezbędnych do przerejestrowania pojazdu na Zamawiającego lub powinien być przygotowany do rejestracji w Polsce i posiadać komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji. Należy podać stan faktyczny |  |
| 1.2 | Pojazd używany, rok produkcji podwozia nie starszy niż 2009 rok. Udokumentowany przebieg nie większy niż 550 000 km. Należy podać rok produkcji, markę model pojazdu, przebieg pojazdu. |  |
| II. | PODWOZIE, KABINA, SILNIK, PODZESPOŁY | Wykonawca wypełnia kolumny według instrukcji, podając parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych |
| 2.1 | Ilość miejsc siedzących: 50szt +kierowca+30 miejsc stojących Należy podać rzeczywiste parametry. |  |
| 2.2 | Pojazd wyposażony w silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy minimum 300KM I pojemności min. 10 000 cm3, spełniający normę emisji spalin Euro 4 lub Euro 5. Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych. Należy podać typ, moc silnika, normę emisji. |  |
| 2.3 | Samochód wyposażony w podwozie drogowe z : napędem na oś tylną; pojedynczymi kołami na osi przedniej, podwójnymi kołami na osi tylnej; wspomaganiem układu kierowniczego; pneumatycznym układem hamulcowym; manualną skrzynią biegów elektrycznym zwalniaczem; układem hamulcowym wyposażonym w system ABS. Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych. |  |
| 2.4 | Pojazd wyposażony w dwoje drzwi wejściowych, w tym przednie drzwi otwierane elektrycznie z fotela kierowcy. Wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, fotele odchylane i rozsuwane, wyposażone w zagłówki Pojazd wyposażony w klimatyzację Pojazd wyposażony w ogrzewanie postojowe (Webasto). Pojazd wyposażony radio z instalacją nagłośnieniową i mikrofonem. Pojazd wyposażony w lodówkę Pojazd wyposażony w centralny zamek Pojazd posiada podwójne szyby boczne Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych |  |
| III. | POZOSTAŁE WYMAGANIA I WYPOSAŻENIE | Wykonawca wypełnia kolumny według instrukcji, podając parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych |
| 3.1 | Pojazd posiadający wymagane oznakowanie do przewozu dzieci. Zużycie opon nie większe niż 50%. Pojazd wyposażony w klucz, podnośnik, koło zapasowe, gaśnicę, trójkąt, kliny, apteczkę. Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych |  |
| 3.2 | W terminie odbioru pojazdu Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie z podstawowej obsługi pojazdu oraz wyposażenia. Odbiór pojazdu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy. Pojazd musi posiadać komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu przez Zamawiającego Należy podać stan faktyczny w odniesieniu do wymagań minimalnych. |  |

Zadanie nr 2 – dostawa używanego autobusu rok produkcji nie starszy niż 2008

WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa/y/ Wykonawcy/ów/ | Adres/y/ Wykonawcy/ów/ |
| --- | --- | --- |

| L.p. | OPIS WYMAGAŃ I MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE | Wykonawca wypełnia kolumny według instrukcji |
| 1.1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. Pojazd musi posiadać aktualne zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym. Zaświadczenie należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru pojazdu. Pojazd musi posiadać aktualne zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym. Pojazd powinien być zarejestrowany w Polsce i posiadać komplet dokumentów niezbędnych do przerejestrowania pojazdu na Zamawiającego lub powinien być przygotowany do rejestracji w Polsce i posiadać komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji. Należy podać stan faktyczny |  |
| 1.2 | Pojazd używany, rok produkcji podwozia nie starszy niż 2008 rok. Udokumentowany przebieg nie większy niż 550 000 km. Nowszy pojazd (rok produkcji podwozia) będzie dodatkowo punktowany przez Zamawiającego według zasad określonych w SWZ). Należy podać rok produkcji, markę model pojazdu, przebieg pojazdu. |  |
| II. | PODWOZIE, KABINA, SILNIK, PODZESPOŁY | Wykonawca wypełnia kolumny według instrukcji, podając parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych |
| 2.1 | Ilość miejsc siedzących: nie mniej niż 50 oraz nie mniej niż 10 miejsc stojących +kierowca Należy podać rzeczywiste parametry. |  |
| 2.2 | Pojazd wyposażony w silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy minimum 280 KM I pojemności min. 10 000 cm3, spełniający normę emisji spalin nie mniejszą niż Euro 4. Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych. Należy podać typ, moc silnika, normę emisji. |  |
| 2.3 | Samochód wyposażony w podwozie drogowe z : napędem na oś tylną; pojedynczymi kołami na osi przedniej, podwójnymi kołami na osi tylnej; wspomaganiem układu kierowniczego; pneumatycznym układem hamulcowym; manualną lub półautomatyczną skrzynią biegów układem hamulcowym wyposażonym w system ABS. Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych. |  |
| 2.4 | Pojazd wyposażony w dwoje drzwi wejściowych, otwierane elektrycznie lub pneumatycznie ze stanowiska kierowcy. Wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, fotele odchylane , wyposażone w zagłówki Pojazd wyposażony w klimatyzację Pojazd wyposażony w ogrzewanie postojowe (Webasto). Pojazd wyposażony radio z instalacją nagłośnieniową i mikrofonem, Pojazd posiada podwójne szyby boczne Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych |  |
| III. | POZOSTAŁE WYMAGANIA I WYPOSAŻENIE | Wykonawca wypełnia kolumny według instrukcji, podając parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych |
| 3.1 | Zużycie opon nie większe niż 50%. Pojazd wyposażony w klucz, podnośnik, koło zapasowe, gaśnicę, trójkąt, kliny, apteczkę. Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych |  |
| 3.2 | W terminie odbioru pojazdu Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie z podstawowej obsługi pojazdu oraz wyposażenia. Odbiór pojazdu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy. Pojazd musi posiadać komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu przez Zamawiającego Należy podać stan faktyczny w odniesieniu do wymagań minimalnych. |  |

WSZYSTKIE WIERSZE MUSZĄ BYĆ WYPEŁNIONE PRZEZ WYKONAWCĘ

*W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji zaoferuje niższe wartości od wymaganych przez Zamawiającego, oferta może zostać odrzucona, gdyż jej treść nie jest zgodna z warunkami zamówienia (art.  ust 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP ).

W przypadku zaoferowania sprzętu równoważnego do opisanego, Wykonawca ma obowiązek wykazać, że oferowany sprzęt posiada parametry co najmniej równoważne z wymaganymi.

Wykonawca w kolumnie 3 wpisuje wszystkie parametry i szczegółowy opis oferowanego sprzętu i wyposażenia według wymagań i wzoru z kolumny 2 (
w każdej pozycji tabeli).

Wpisanie treści „ spełnia wymagania” nie spełni warunku. Może to skutkować odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

…………………………………………….

/miejscowość, data/

Niniejszy dokument proszę opatrzyć kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym podpisem elektronicznym zgodnie z Art. 63 ust. 2 ustawy PZP.