Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-19/2021

# Załącznik nr 2.2 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA PAKIETU NR 2

# 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej do celów pozwolenia na budowę albo zgłoszenia wraz z opisem przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn:

Remont dachów budynków Szpitala przy ul. Wyszyńskiego 1 i przy ul. Szpitalnej 45

wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę albo zgłoszenie oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zaświadczenia od właściwego organu, że nie wnosi sprzeciwu do zgłoszenia w terminie umownym, oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do czasu wygaśnięcia  gwarancji/rękojmi Wykonawcy na wykonane roboty budowlane.

W dokumentacji projektowej należy przewidzieć między innymi:

Wymagania w zakresie robót:

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1:

- Budynek Główny A (parterowy)  powierzchnia dachu ok. 1 172,00 m2

- pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, kominów, itp.,

- naprawa „czap” kanałów wentylacyjnych,

- obróbki dekarskie,

- czyszczenie rynien,

- częściowa naprawa/wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami,

- zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych przed ptactwem,

- montaż drabiny.

- Budynek Główny C (6 kondygnacji nadziemnych + częściowo nadbudówka)     powierzchnia dachu ok. 1 034,80 m2

- pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, 	kominów, itp.,

- naprawa „czap” kanałów wentylacyjnych,

- obróbki dekarskie,

- czyszczenie rynien,

- częściowa naprawa/wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami,

- poprawa mocowań rynien i pasa podrynnowego,

- zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych przed ptactwem,

- montaż drabiny oraz barier.

- Budynek Główny D+E (6 kondygnacji nadziemnych) powierzchnia dachu ok.1 024,40 m2

- pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, 	kominów, itp.,

- naprawa „czap” kanałów wentylacyjnych,

- obróbki dekarskie,

- czyszczenie rynien,

- częściowa naprawa/wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami,

- poprawa mocowań rynien i pasa podrynnowego,

- zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych przed ptactwem,

- montaż drabinki – wejścia na nadbudówkę  w części C,

- Budynek Główny F (2 kondygnacje nadziemne)  powierzchnia dachu ok. 384,63 m2

- pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, 	kominów, itp.,

- naprawa „czap” kanałów wentylacyjnych,

- obróbki dekarskie,

- czyszczenie rynien,

- częściowa naprawa/wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami,

- zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych przed ptactwem,

- montaż drabiny.

- Budynek O. Leczenia Uzależnień + łącznik pomiędzy budynkiem OLU a budynkiem F (2 kondygnacje nadziemne + częściowo nadbudówka -  maszynownia dźwigu)  powierzchnia dachu ok. 1 420,70 m2

- pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, 	kominów, itp.,

- naprawa „czap” kanałów wentylacyjnych,

- obróbki dekarskie,

- czyszczenie miejsc zrzutu wody deszczowej oraz zabezpieczenie w brakujące 	kosze,

- częściowa naprawa/wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami,

- zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych przed ptactwem,

- wymiana drzwi – wejście na dach z klatki schodowej,

- zabezpieczenie oraz malowanie pokrycia blachą trapezową zadaszenia łącznika  	pomiędzy budynkiem OLU a budynkiem F,

- montaż drabiny.

- Budynek Pralni  (parterowy + nadbudówka)  powierzchnia dachu ok. 1 070,00 m2

- pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, 	kominów, itp.,

- naprawa „czap” kanałów wentylacyjnych,

- obróbki dekarskie,

- częściowa naprawa/wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami,

- zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych przed ptactwem,

- likwidacja 2 szt. naświetli na dachu i „zamknięcie” powstałych otworów w dachu,

- naprawa zadaszeń nad wejściami do budynku,

- montaż drabiny.

- Budynek Kotłowni  (2 kondygnacje nadziemne + częściowo nadbudówka)  powierzchnia dachu ok. 397,00 m2

- pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, 	kominów, itp.,

- naprawa „czap” kanałów wentylacyjnych,

- obróbki dekarskie,

- częściowa naprawa/wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami,

- zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych przed ptactwem,

- wymiana drzwi – wejście na dach z klatki schodowej,

- montaż drabiny.

- Budynek Patomorfologii (parterowy)  powierzchnia dachu ok. 214,66 m2

- pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, 	kominów, itp.,

- obróbki dekarskie,

- częściowa naprawa/wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami,

- naprawa zadaszeń nad wejściami do budynku,

- montaż drabiny.

- Budynek Dz. Administracji (parterowy) powierzchnia dachu ok. 140,90 m2

- pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, 	kominów, itp.,

- naprawa „czap” kanałów wentylacyjnych,

- obróbki dekarskie,

- częściowa naprawa/wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami,

- naprawa zadaszeń nad wejściami do budynku,

- montaż drabiny.

- Budynek Portierni (parterowy)  powierzchnia dachu ok. 33,50 m2

- pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, 	kominów, itp.,

- naprawa „czap” kanałów wentylacyjnych,

- obróbki dekarskie,

- częściowa naprawa/wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami,

- zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych przed ptactwem,

- Budynek Chlorowni (parterowy)  powierzchnia dachu ok. 34,00 m2

- pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, 	kominów, itp.,

- obróbki dekarskie,

- zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych przed ptactwem,

- naprawa zadaszeń nad wejściami do budynku,

- montaż drabiny.

- Budynek Hydroforni (parterowy)  powierzchnia dachu ok. 96,25 m2

- pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, 	kominów, itp.,

- obróbki dekarskie,

- montaż drabiny.

- Budynek Magazyn podręczny (dawniej materiałów pędnych) (parterowy)  powierzchnia dachu ok. 17,00 m2

- pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, 	kominów, itp.,

- obróbki dekarskie,

- wymiana rynny i rury spustowej,

- Budynek Tlenowni (parterowy)  powierzchnia dachu ok.  80,00 m2

- pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, 	kominów, itp.,

- naprawa „czap” kanałów wentylacyjnych,

- obróbki dekarskie,

- malowanie opierzeń blacharskich,

- naprawa i czyszczenie rynien oraz koszy rur spustowych,

- częściowa naprawa/wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami,

- naprawa zadaszeń nad wejściami do budynku,

- montaż drabiny.

- Wiata dla karetek (parterowy)  powierzchnia dachu ok. 323,75 m2

- uzupełnienie kratki wentylacyjnej

- Wiata magazynowa z częścią biurową (2 kondygnacje nadziemne)  powierzchnia dachu: część biurowa ok. 250,00 m2, część magazynowa dach dwuspadowy ok. 1 000,00 m2

Część biurowa:

- pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, 	kominów, itp.,

- naprawa „czap” kanału wentylacyjnego,

- obróbki dekarskie,

- malowanie opierzeń blacharskich,

- naprawa zadaszeń nad wejściami do budynku

- wymiana wyjścia na dach – kominiarczyk

Część magazynowa:

- wymiana pokrycia dachu z płyty azbestowej na falistą blachą trapezową,

- wymiana rynien i rur spustowych,

Łączna powierzchnia dachów budynków przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 to ok. 12.500 m2

ul. Szpitalna 45:

- Budynek przychodni D (3 kondygnacje nadziemne + częściowo nadbudówka)  powierzchnia dachu ok. 1 918,00 m2

-częściowe pokrycie połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, 	kominów, itp.,

- naprawa tynków oraz „czap” kanałów wentylacyjnych,

- obróbki dekarskie,

- częściowa naprawa/wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami,

- czyszczenie miejsc zrzutu wody deszczowej oraz zabezpieczenie w brakujące 	kosze,

- zabezpieczenie otworów kanałów wentylacyjnych stalową siatką przed ptactwem,

- montaż drabiny z obręczą – wejście na nadbudówkę,

- wymiana drzwi – wejście na dach,

- Budynek diagnostyczny B (3 kondygnacje nadziemne + częściowo nadbudówka)  powierzchnia dachu ok. 2 130,00 m2

- pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, 	kominów, itp.,

- naprawa „czap” kanałów wentylacyjnych,

- obróbki dekarskie,

- naprawa opierzeń blacharskich (na pewno mocowanie czy coś jeszcze?),

- czyszczenie miejsc zrzutu wody deszczowej oraz zabezpieczenie w brakujące 	kosze,

- częściowa naprawa/wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami,

- zabezpieczenie otworów kanałów wentylacyjnych przed przedostawaniem się 	deszczu i śniegu oraz  stalową siatką przed ptactwem,

- montaż – wymiana istniejących drabin na nadbudówkę na drabiny z obręczami,

- naprawa zadaszenia rampy załadunkowej dla Apteki Szpitalnej.

- Budynek oddziałów szpitalnych A (8 kondygnacji nadziemnych + częściowo nadbudówka)  powierzchnia dachu ok. 1 743,00 m2

- pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, 	kominów, itp.,

- naprawa „czap” kanałów wentylacyjnych,

- obróbki dekarskie,

- naprawa opierzeń blacharskich,

- czyszczenie miejsc zrzutu wody deszczowej oraz zabezpieczenie w brakujące 	kosze,

- częściowa naprawa/wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami,

- zabezpieczenie otworów kanałów wentylacyjnych przed przedostawaniem się 	deszczu i śniegu oraz  stalową siatką przed ptactwem,

- montaż – wymiana istniejących drabin na nadbudówkę na drabiny z obręczami,

- wymiana drzwi – wejście na dach,

- Budynek łącznik E (częściowo 8 kondygnacji nadziemnych + częściowo nadbudówka – maszynownia dźwigów)  powierzchnia dachu ok. 711,00 m2

- pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, 	kominów, itp.,

- naprawa „czap” kanałów wentylacyjnych,

- obróbki dekarskie,

- naprawa opierzeń blacharskich,

- czyszczenie miejsc zrzutu wody deszczowej oraz zabezpieczenie w brakujące 	kosze,

- częściowa naprawa/wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami,

- zabezpieczenie otworów kanałów wentylacyjnych przed przedostawaniem się 	deszczu i śniegu oraz  stalową siatką przed ptactwem,

- montaż – wymiana istniejących drabin na nadbudówkę na drabiny z obręczami.

- Budynek łącznik F (2 kondygnacje nadziemne) powierzchnia dachu ok. 81,80 m2

- pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, 	kominów, itp.,

- obróbki dekarskie,

- wymiana/naprawa i czyszczenie rynny oraz kosza rury spustowej,

- montaż drabiny.

- Budynek C (4 kondygnacje nadziemne)  powierzchnia dachu ok. 1 325,00 m2

- pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, 	kominów, itp.,

- naprawa „czap” kanałów wentylacyjnych,

- obróbki dekarskie,

- naprawa opierzeń blacharskich,

- czyszczenie miejsc zrzutu wody deszczowej oraz zabezpieczenie w brakujące 	kosze,

- częściowa naprawa/wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami,

- zabezpieczenie otworów kanałów wentylacyjnych przed przedostawaniem się 	deszczu i śniegu oraz  stalową siatką przed ptactwem,

- montaż – wymiana istniejących drabin na nadbudówkę na drabiny z obręczami.

- Budynek tlenowni i sprężarkowi (parterowy)  powierzchnia dachu ok. 153,00 m2

- pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, 	kominów, itp.,

- naprawa „czapy” kanału wentylacyjnego,

- obróbki dekarskie,

- naprawa opierzeń blacharskich,

- naprawa i czyszczenie rynien oraz koszy rur spustowych,

- częściowa naprawa/wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami,

- wymiana i uzupełnienie kratek wentylacyjnych z PCV na z blachy nierdzewnej.

- montaż drabiny.

- Budynek spalarni odpadów (parterowy)  powierzchnia dachu ok. 130,00 m2

- pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, 	kominów, itp.,

- naprawa „czap” kanałów wentylacyjnych,

- obróbki dekarskie,

- naprawa opierzeń blacharskich,

- wymiana  rynien oraz rur spustowych,

- częściowa naprawa/wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami,

- montaż/wymiana drabiny na dach z obręczą.

- Budynek Kotłowni (2 kondygnacje nadziemne) powierzchnia dachu ok. 380,00 m2

- pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, 	kominów, itp.,

- obróbki dekarskie,

- naprawa opierzeń blacharskich,

- naprawa i czyszczenie rynien oraz koszy rur spustowych,

- częściowa naprawa/wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami,

- Budynek wymiennikowni (2 kondygnacje nadziemne) powierzchnia dachu ok. 454,00 m2

- pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, 	kominów, itp.,

- obróbki dekarskie,

- naprawa opierzeń blacharskich,

- naprawa i czyszczenie rynien oraz koszy rur spustowych,

- częściowa naprawa/wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami,

- montaż/wymiana drabiny na dach z obręczą.

- Budynek hydroforni (parterowy) powierzchnia dachu ok. 76,50 m2

- pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, 	kominów, itp.,

- naprawa „czapy” kanału wentylacyjnego,

- obróbki dekarskie,

- naprawa opierzeń blacharskich,

- wymiana/naprawa i czyszczenie  rynien oraz rur spustowych,

- częściowa naprawa/wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami,

- montaż drabiny na dach z obręczą.

- Budynek portierni (parterowy) powierzchnia dachu ok. 42,10 m2

- pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, 	kominów, itp.,

- naprawa „czapy” kanału wentylacyjnego,

- obróbki dekarskie,

- naprawa opierzeń blacharskich,

- wymiana/naprawa i czyszczenie  rynien oraz rur spustowych,

- częściowa naprawa/wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami,

- montaż drabiny na dach z obręczą.

Łączna powierzchnia dachów budynków przy ul. Szpitalnej 45 to ok. 14.590 m2

Łączna powierzchnia dachów w obu lokalizacjach to ok. 27.090 m2

Uwaga:

- Projektant wykona dla każdego z ww. dachów inwentaryzację dla celów projektowych.

- Kosztorys i przedmiar dla każdego z ww. dachów osobno.

# 2. Zakres i forma opracowania dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w zakresie i formie niezbędnej dla prawidłowego zrealizowania zadania inwestycyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna odpowiadać zakresowi określonemu w szczególności:

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129 ),

- Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 757),

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm./, z późniejszymi zmianami,

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie  funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004r., Nr 130, poz.1389),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego( Dz. U. Nr 120 poz. 1133, z późn. zm.),

- z polskimi normami, aprobatami technicznymi i warunkami technicznymi oraz aktualnym poziomem wiedzy technicznej,

- innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi specyfiki projektowanego obiektu.

2.1.  Dokumentacja projektowa – zestawienie wymaganych opracowań

- mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500 lub informacyjna 1:500.

- inwentaryzacja do celów projektowych,

- opracowanie ekspertyz, opinii technicznych lub innych opracowań, jeśli będą wymagane,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego - Inwestora wymaganych przepisami prawa wszelkich niezbędnych zgłoszeń/decyzji, uzgodnień, odstępstw od obowiązujących przepisów jeżeli będą wymagalne,

- opracowanie projektu budowlanego z akceptacją przez rzeczoznawców, z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeśli będzie wymagane

- przedmiar robót,

- kosztorys inwestorski,

- zbiorcze zestawienie kosztów (cena netto, VAT, brutto)

- specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),

- projekt wykonawczy w branżach zawierający m.in.:

- projekt architektoniczny,

- projekt konstrukcyjny(jeśli będzie taka potrzeba),

- projekt instalacji elektrycznej,

- dokumentacja projektowa powinna posiadać pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odpowiednimi przepisami jeśli będą wymagane.

- całość dokumentacji musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

- w przypadku uwag Zamawiającego do przekazanej dokumentacji Projektant zobowiązany jest do jej uzupełnienia, poprawienia zgodnie z uwagami Zamawiającego.

- projekty wykonawcze powinny umożliwiać Zamawiającemu stwierdzenie zgodności z założeniami stanowiącymi podstawę ogłoszonego przetargu, a przyszłemu Wykonawcy robót na realizację.

# 3. Dodatkowe informacje

- Projekt musi być wykonany przez projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia branżowe wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów.

- Zakres dokumentacji projektowej powinien być zgodny z zakresem wymaganym przez właściwy organ.

- Zobowiązuje się Wykonawcę (Projektanta) do wykonania dokumentacji projektowej
i przygotowania wniosku pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych w terminie umownym oraz uzyskanie w terminie umownym pozwolenia na budowę z klauzurą ostateczności lub zaświadczenia od właściwego organu że nie wnosi sprzeciwu do zgłoszenia.

- Projektant przekaże Zamawiającemu wymagane przepisami oświadczenia, również na etapie realizacji robót budowlanych .

- Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy m.in. zgodnie z art.29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych.  (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579)

- W dokumentacji nie należy używać znaków towarowych, oznaczeń producentów. W wyjątkowych sytuacjach  w przypadku wskazania w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, biuro projektów w każdym takim przypadku zobowiązane jest na piśmie wykazać łącznie, iż:

- uzasadnić, że taki opis podyktowany jest specyfiką przedmiotu zamówienia,

- wskazać, iż nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,

- wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny",

- określić parametry rozwiązań równoważnych.

- W przypadku powoływania się w Projekcie na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art.30 ust.1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579)  , Wykonawca zobowiązany jest wskazać, że dopuszcza się rozwiązania równoważne i określić parametry tych rozwiązań.

- Projekt ma zostać przygotowany dla potrzeb Opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które będzie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579)

- Forma elektroniczna opracowania oznacza pliki w formacie PDF i dwg.

# 4. Dostarczenie dokumentacji projektowej

Dokumentację projektową należy dostarczyć do kierownika Działu Technicznego WSZ w Koninie przy ul. Szpitalnej 45 w następujących ilościach:

| Lp. | Dokumentacja | Ilość egz. w formie papierowej | Ilość egz. w formie elektronicznej |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projekt budowlany dla potrzeb pozwolenia na budowę wraz z projektami technicznymi i oświadczeniami jeśli wymagany lub projekt do zgłoszenia | 4 | 1 |
| 2 | Kosztorys inwestorski | 1 | 1 |
| 3 | Przedmiar robót | 4 | 1 |
| 4 | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych | 4 | 1 |
| 5 | Projekt wykonawczy w poszczególnych branżach | 4 | 1 |
| 6 | Oryginały opinii, decyzji administracyjnych, pozwoleń | 1 | 1 |
| 7 | Zbiorcze zestawienie kosztów | 1 | 1 |

# 5. Uwagi

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie niezbędne informacje potrzebne do  przygotowania i  złożenia oferty, m.in. dokonał wizji lokalnej w obiekcie.