Komora laminarna 1 szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga wpisania szczegółowego opisania parametrów) |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 r. |  |
|  | Komora wolnostojąca z podstawą poziomowaną do pracy na siedząco |  |
|  | Przepływ powietrza: laminarny, pionowy |  |
|  | Klasa bezpieczeństwa: II klasa bezpieczeństwa (BIOHAZARD) zgodna z PN-EN 12469 lub równoważną |  |
|  | Wymiary zewnętrzne maksymalne szer. x wys. x głęb. 1300 x 2400 x 800 mm |  |
|  | Wymiary wnętrza komory (szer. x gł.): min. 1200 x 620 mm |  |
|  | Wysokość blatu roboczego od podłogi: 750 mm +/- 5% |  |
|  | Głośność: nie większa niż 57 dB(A) |  |
|  | Filtry: wstępny typu przeciw kurzowego, główny i wylotowy klasy H14 |  |
|  | Monitorowanie i sterowanie parametrami pracy komory: - Panel umieszczony na zewnątrz komory z wyświetlaczem, z przyciskami membranowymi opisanymi czytelnymi piktogramami oraz lampkami sygnalizującymi kolorami status urządzenia. - parametry kontrolowane: Wskaźnik wydajności „PER” Prędkość przepływu powietrza od góry do blatu roboczego Położenie szyby frontowej Zakłócenia w pracy komory Czas pracy lampy UV Licznik ogólny godzin pracy Zegar czasowy do załączenia komory Funkcja kontroli zatrzymania komory |  |
|  | Szyba frontowa: podnoszona elektrycznie, skośnie położona (min. 10o odchylenia od pionu), uszczelniana w pozycji opuszczonej, bez ramki na dolnej krawędzi. z możliwością odchylenia na sprężynach gazowych przy czyszczeniu, wysokość szczeliny w pozycji roboczej 200 mm. |  |
|  | Szyby boczne: Ze szkła bezpiecznego, chroniące przed promieniowaniem UV. |  |
|  | Blat roboczy: Ze stali nierdzewnej klasy 316L, odporny na zadrapania, segmentowy, łatwy do demontażu, autoklawowalny. |  |
|  | Ściana tylna: Ze stali nierdzewnej klasy 316L, odpornej na środki dezynfekujące i zadrapania |  |
|  | Oświetlenie wnętrza: powyżej 830 lx |  |
|  | Alarm: Optyczny i akustyczny |  |
|  | Zasilanie i pobór mocy: 230V / 50Hz, maksimum 300W |  |
|  | Zestaw do sterylizacji: Minimum 2 szt. na ścianie lub w pobliżu ściany tylnej |  |
|  | Demontowalne podpórki przedramion: TAK |  |

………………………

Podpis Wykonawcy