OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1  WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNE STRAŻAKA

Termin gwarancji na wyroby dostarczone w ramach części 1 rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru dostawy bez zastrzeżeń

1.Latarka akumulatorowa szperacz LED z ładowarką (poz.1 formularza cenowego)

- odporna na uderzenia, wstrząsy, wodę i czynniki chemiczne

- posiada możliwość korzystania ze światła ciągłego i błyskowego

- maksymalny strumień świetlny nie mniej niż 2200 lumenów

- wstrząsoodporna do wysokości 1m;

- źródła światła: dioda LED

- zasięg świecenia podczas pracy z użyciem maksymalnego strumienia światła: nie 
  mniej niż 400m

- zasilanie: akumulator litowo-jonowy

- praca w temperaturze - 20ºC do +40ºC

- czas pracy ciągłej bez ładowania nie mniej niż 3,5 godz.

- klasa wodoszczelności: co najmniej IPX4

- ładowarka 230V lub stacja dokująca w komplecie

- gwarancja nie mniej niż 24 m-ce;

- instrukcja obsługi w języku polskim w komplecie

2. Latarka akumulatorowa, wielofunkcyjna (szperacz), przeciwwybuchowa, LED 
 z ładowarkami (poz. 2 formularza cenowego)

- tryby świecenia wysoki, niski i pulsacyjne,

- strumień świetlny w trybie wysokim: nie mniej niż 175 lm

- źródła światła: dioda LED

- źródła zasilania w komplecie akumulator litowy lub litowo-jonowy

- czas pracy ciągłej bez ładowania nie mniej niż 2,5 godz.

- waga z akumulatorem: nie więcej niż 900 gramów.

- szczelność nie mniej niż IP66

| - zgodna z dyrektywą ATEX: | II 3G Ex ic nA IIC T5 Gc /II 3D Ex tc IIIC T5 Dc |
| --- | --- |

- ładowarka samochodowa i 230V w komplecie

- instrukcja w języku polskim w komplecie;

- gwarancja nie mniej niż 24 m-ce.

3.Latarka ręczna, kątowa, akumulatorowa, przeciwwybuchowa, LED, 
   z ładowarkami  (poz.3 formularza cenowego)

- odporna na uderzenia, wstrząsy, wodę i czynniki chemiczne;

- wyposażona w uchwyt do zawieszenia i klips do zamontowania w  np. kieszeni;

- tryby świecenia, co najmniej: wysoki, niski, pulsacyjny;

- możliwość zastosowania nakładki w kolorze bursztynowym lub czarnym;

- strumień świetlny: nie mniej niż 175 lm lumenów

- zasięg nie mniej niż 250 m;

- wstrząsoodporna do wysokości 2m;

- źródła światła: dioda LED

- czas pracy ciągłej bez ładowania nie mniej niż 2,5 godz.

- zasilanie: akumulator litowy lub litowo-jonowy;

| - nr ATEX: | II 1G Ex ia IIB T3/T4 Ga / II 2G Ex ia IIC T3/T4 Gb |
| --- | --- |

- obudowa w wykonaniu przeciwwybuchowym;

- szczelność nie mniej niż: IP66;

- ładowarka samochodowa 12V i sieciowa 230V/50Hz w komplecie;

- gwarancja nie mniej niż 24 m-ce.

4. Linka strażacka ratownicza o długości 20m (poz.4 formularza cenowego)

Linka poliestrowa o średnicy 11,2-15 mm, pleciona,  zakończona zatrzaśnikiem typu "gruszka" i pętlą z kauszą. Zapakowana w przenośny pokrowiec. Oba końce liny zaplecione, do zaplotów wstawione kausze, na jednym końcu dodatkowo zatrzaśnik.

Długość 20 m.

Wytrzymałość na rozerwanie nie mniej niż 15 kN

Wytrzymałość nie mniej niż 28 kN

Wydłużenie max. 30%

Wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

5. Linka strażacka ratownicza o długości 30m (poz.5 formularza cenowego)

Linka poliestrowa o średnicy 11,2-15 mm, pleciona, zakończona zatrzaśnikiem typu "gruszka" i pętlą z kauszą. Zapakowana w przenośny pokrowiec. Oba końce liny zaplecione, do zaplotów wstawione kausze, na jednym końcu dodatkowo zatrzaśnik aluminiowy.

Długość 30 m.

Wytrzymałość na rozerwanie nie mniej niż 15 kN

Wytrzymałość nie mniej niż 28 kN

Wydłużenie max. 30%

Wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

6.Miernik wielogazowy z pompką (poz.7 formularza cenowego)

Miernik wielogazowy wyposażony w wewnętrzną elektryczną pompkę próbkującą  ma służyć do monitorowania atmosfery w zamkniętych pomieszczeniach w których mogą występować potencjalne zagrożenia i powinien spełniać następujące wymagania:

-  powinien wykrywać cztery gazy: tlen, gazy palne DGW(LEL), siarkowodór i tlenek   
   węgla;

-  wykrycie zagrożenia musi być sygnalizowane alarmem dźwiękowym i świetlnym 
   oraz wibracyjnym;

-  z możliwością kalibracji;

-  wyposażony w ładowarkę 230V i pokrowiec z paskiem naramiennym i zaczepem 
   do pasa;

-  czas nieprzerwanej pracy z pompką powinien wynosić nie mniej niż 12 godzin;

-  oznakowany znakiem CE;

-  zgodny z dyrektywą  ATEX: II 1 G   Ga Ex ia IIC T4  ;

-  możliwość pracy w temperaturze -200C do + 500C;

-   klasa szczelności IP66/67;

-   instrukcja obsługi w języku polskim;

-   gwarancja nie mniej niż 24 miesiące.

7. Nóż ratowniczy składany(poz.8 formularza cenowego)

Nóż wyposażony w :

- blokadę ostrza;

- hak do przecinania;

- wybijak do szyb

- klips do paska;

- w komplecie etui/ pochwa.

8. Okulary ochronne - gogle ochronne dla strażaków  (poz. 9 formularza cenowego )

- przeznaczone do stosowania ciągłego;

- odporne na uderzenia cząstek o dużej prędkości i średniej masie;

- odpornych na działanie temperatur co najmniej w zakresie -5 do +55C;

- zabezpieczające przed kroplami i bryzgami cieczy;  
 - zabezpieczające przed grubymi cząstkami pyłu;

- zabezpieczające przed odpryskami stopionych metali i gorącymi ciałami stałymi.

9. Sygnalizator bezruchu typu K+T  (poz.10 formularza cenowego)

- Klucz +Temperatura

- sygnalizator wyposażony w funkcję automatycznego włączania się w przypadku    
     braku ruchu po ok. 25 sekundach;

- wyposażony w diodę LED sygnalizująca gotowość do pracy i niski poziom 
      zasilania;

- wyposażony w czujnik temperatury;

- dopuszczony do pracy w strefach zagrożonych wybuchem;

- zasilanie: baterie, akumulatorki;

- odporność: nie mniej niż IP67;

- sygnał akustyczny ok. 95 db;

- obudowa trwała, odporna na wysokie temperatury i uderzenia;

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

10. Szelki bezpieczeństwa z ergonomiczną podkładką na plecy i uda oraz 
    pasem biodrowym. (poz. 11 formularza cenowego)

Szelki z ergonomiczną podkładką na plecy i uda oraz pasem biodrowym, wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy oraz punkt do pracy w podwieszeniu. Regulacja pasów barkowych wykonanych z taśmy elastycznej i pasa piersiowego. Pas do pracy "w podparciu" z bocznymi klamrami zaczepowymi.

Dopuszczone do prac w strefach zagrożonych wybuchem.

Szelki wykonane z taśmy poliamidowej, klamry, stalowe ocynkowane lub aluminiowe.

Szelki zgodne z normą PN-EN 361 - Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Szelki bezpieczeństwa

11. Zatrzaśnik mały (poz. 12 formularza cenowego)

Zatrzaśnik mały rozłączalny, z nakrętką blokującą, stalowy lub aluminiowy:

- prześwit otwarcia 17-30mm

- wymiary: 108-125 x 58-80mm

- wytrzymałość statyczna: nie mniej niż 20,0 kN

- dopuszczony do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

- zgodny z PN-EN 362:2006.