Urząd Gminy

32-310 Klucze,ul.Partyzantów 1

PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS NAKŁADCZY ASFBIEDR

NUMER OBIEKTU :

NUMER KOSZTORYSU :

INWESTYCJA

nazwa                     : REMONT ODCINKA DROGI-od ul.Zawiercianskiej do ul.Partyzantow

adres                     : KLUCZE

ZAMAWIAJĄCY

nazwa                     : GMINA KLUCZE

adres                     :

WYKONAWCA

nazwa                     :

adres                     :

RODZAJ ROBÓT                : INZYNIERYJNE

OPRACOWAŁ                   : LIDIA KROKOSZ

DATA OPRACOWANIA            : 2018/09/11

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZAMAWIAJĄCY ............                                                                 WYKONAWCA ....................

PRZEDMIAR : ASFBIEDR  STR.:  1

Urząd Gminy

32-310 Klucze,ul.Partyzantów 1

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    |                    |                                                  | JEDN.  |  ILOŚĆ   |      WSPÓŁCZYNNIKI        |

| LP |  PODSTAWA  WYCENY  |             O P I S     R O B Ó T                |        |    *     |---------------------------|

|    |                    |                                                  | MIARY  | KROTNOŚĆ |    R   |    M   |    S    |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Element    :    1

Asortyment :    1/   1

1    KNNR   5W             Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-   m          56.0000

0721-01-00            asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm

wzdluz rozbieranych

kraweznikow

24.0+16.5+15.5=

2    KNNR    6             Ręczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-    m2         11.2000

0802-03-00            bitumicznych o grubości 4 cm

wzdluz rozb.

kraweznikow,studnie

56*0.2=

3    KNRW 401W             Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami       m3          0.9000

0109-11-00            samowyładowczymi na odległość do 1 km

11.2*0.08=

4    KNR  AT03             Roboty remontowe-frezowanie nawierzchni           m2        961.8900

0102-02-00            bitumicznej o gr.4cm z wywozem materialu z

100% powierzchni      rozbiorki na odl.1km

od ul.Zawierciansk  (11+6.2)/2*5.0+122*6.2+(6.2+7.0)/2*1.4+11*7

+9.5*8.0*0.5+4.5*8.5=                             961.8900

--------------------

RAZEM :     961.8900

5    KNNR   1W             Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km    m3         39.3800

0208-02-02            odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.10-           * 11.0000

na dalsze 11km        15t,przy przewozie po drogach o nawierz.                =   433.1800

utwardzonej.Grunt I-IV

961.89*0.04+0.9=

6    kalkulacja wlasna     oplata za utylizacje asfaltu                      m3         39.3800

0100-0200

7    KNNR    6             Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o     m2         11.2000

0801-02-00            grubości 15 cm-analogia- wzdluz przekladanych

kraweznikow i przy studniach

8    KNNR    6             Rozebranie krawężników betonowych na podsypce     m          56.0000

0806-01-00            piaskowej

24.0+16.5+15.5=

9    KNR  231I             Rozebranie ław z betonu pod krawężniki            m3          3.3600

0812-03-00

56*0.06=

10   KNRW 401W             Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami       m3          7.5600

0109-11-00            samowyładowczymi na odległość do 1 km

podbudowa z tluczn  11.2*0.15=                                          1.6800

krawezniki+lawy     56*0.3*0.15+3.36=                                   5.8800

--------------------

RAZEM :       7.5600

11   KNRW 401W             Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu  m3          7.5600

0109-12-00            spryzmowanego samochodami samowyładowczymi                 * 11.0000

=    83.1600

12   kalkulacja wlasna     OPLATA ZA UTYLIZACJE                              m3          7.5600

0100-0400

13   KNR  231I             Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o        m          28.0000

0401-02-00            wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV

pogl.rowkow -50%

56*0.5=

14   KNR  231I             Ławy betonowe z oporem pod krawężniki             m3          3.3600

0402-04-00

56*0.06=

15   KNNR    6             Krawężniki betonowe bez ław,wystające o           m          32.0000

0401-01-00            wymiarach 15x30 cm,na podsypce piaskowej

16.5+15.5=

16   KNNR    6             Krawężniki betonowe bez ław,wystające o           m          24.0000

0401-01-00            wymiarach 15x30 cm,na podsypce piaskowej

wzdluz parkingu

PRZEDMIAR : ASFBIEDR  STR.:   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    |                    |                                                  | JEDN.  |  ILOŚĆ   |      WSPÓŁCZYNNIKI        |

| LP |  PODSTAWA  WYCENY  |             O P I S     R O B Ó T                |        |    *     |---------------------------|

|    |                    |                                                  | MIARY  | KROTNOŚĆ |    R   |    M   |    S    |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17   KNNR    6             Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,      m2         11.2000

0113-01-00            grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

pod rozebrana

nawierzchnia

18   KNR  231I             Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń         szt         2.0000

1406-03-00            podziemnych - włazów kanałowych

19   KNNR    6             Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy    t           1.1400

0108-02-00            mieszanką mineralno- asfaltową,standard II,

transport mieszanki samochodem samowyładowczym 5-

10 t na odleg.5 km- 102kg/m2 w miejscu wycietego

asfaltu przy kraweznikach

11.2*0.102=

20   KNNR    6             Dodatek za transport mieszanki mineralno-         t           1.1400

0108-05-00            bitumicznej samochodem samowyładowczym 5-10 t na           * 10.0000

z dalszych 10km       dalszy 1 km ponad 5 km,przy wyrównywaniu                =    11.4000

istniejącej podbudowy

21   KNNR    6             Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem         m2        961.8900

1005-07-00

od ul.Zawierciansk  (11+6.2)/2*5.0+122*6.2+(6.2+7.0)/2*1.4+11*7

+9.5*8.0*0.5+4.5*8.5=                             961.8900

--------------------

RAZEM :     961.8900

22   KNNR    6             Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych    m2        961.8900

0309-02-01            standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po               *  1.2500

gr.5cm wsp.k=1.25     zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem        =  1202.3625

samowyład.5-10 t

23   KNNR    6             Dodatek za transport mieszanek mineralno-         t         122.6410

0309-07-01            bitumicznych samochodami samowyładowczymi 5-10 t,          * 10.0000

na dalszy 1 km ponad 5 km                               =  1226.4100

961.89*1.25*0.102=

KOSZTORYS : ASFBIEDR  STR.:  1

KOSZTORYS   NAKŁADCZY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT       1

ASORTYMENT    1

*1    KNNR   5W             Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5

0721-01-00            cm

wzdluz rozbieranych

kraweznikow

Ilość= 24.0+16.5+15.5=

56.0000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.03950                                 2.21200

20 3930099W Woda                                       m3                   0.00800                                 0.44800

21 0000000  materialy inne                             %                    2.50000

70 52600W   Piła spal.d/cięcia szczel.11kW             m-g                  0.06280                                 3.51680

72 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.00940                                 0.52640

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2    KNNR    6             Ręczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm

0802-03-00

wzdluz rozb.

kraweznikow,studnie

Ilość= 56*0.2=

11.2000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.46300                                 5.18560

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3    KNRW 401W             Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1

0109-11-00            km

Ilość= 11.2*0.08=

0.9000 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.86000                                 0.77400

70 39811W   Samochód samowyład.do 5 t (1)              m-g                  0.50000                                 0.45000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*4    KNR  AT03             Roboty remontowe-frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4cm z wywozem

0102-02-00            materialu z rozbiorki na odl.1km

100% powierzchni

961.8900 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.00900                                 8.65701

70 39813    Samochód samowyładowczy 10-15t             m-g                  0.01600                                15.39024

71 12715    Frezarka drogowa z podaj.2,0m              m-g                  0.00440                                 4.23232

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5    KNNR   1W             Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km

0208-02-02            samochodami samowył.10-15t,przy przewozie po drogach o nawierz.utwardzonej.

na dalsze 11km        Grunt I-IV

Ilość= 961.89*0.04+0.9=

39.3800 m3         11.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73 39813W   Samochód samowyład.10-15 t (1)             m-g                  0.01600                                 6.93088

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6    kalkulacja wlasna     oplata za utylizacje asfaltu

0100-0200

39.3800 m3          1.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*7    KNNR    6             Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm-analogia- wzdluz

0801-02-00            przekladanych kraweznikow i przy studniach

11.2000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.20300                                 2.27360

70 11334    Spycharka gąsienicowa 100 KM               m-g                  0.00790                                 0.08848

71 11711    Zrywarka przyczepna                        m-g                  0.00790                                 0.08848

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : ASFBIEDR  STR.:   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8    KNNR    6             Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej

0806-01-00

Ilość= 24.0+16.5+15.5=

56.0000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.18900                                10.58400

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9    KNR  231I             Rozebranie ław z betonu pod krawężniki

0812-03-00

Ilość= 56*0.06=

3.3600 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  2.48000                                 8.33280

70 83111    Sprężarka spalinowa  4-5 m3/mi             m-g                  1.18000                                 3.96480

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10   KNRW 401W             Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1

0109-11-00            km

7.5600 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.86000                                 6.50160

70 39811W   Samochód samowyład.do 5 t (1)              m-g                  0.50000                                 3.78000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11   KNRW 401W             Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu spryzmowanego samochodami

0109-12-00            samowyładowczymi

7.5600 m3         11.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 39811W   Samochód samowyład.do 5 t (1)              m-g                  0.02000                                 1.66320

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12   kalkulacja wlasna     OPLATA ZA UTYLIZACJE

0100-0400

7.5600 m3          1.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13   KNR  231I             Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu

0401-02-00            III-IV

pogl.rowkow -50%

Ilość= 56*0.5=

28.0000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.14890                                 4.16920

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*14   KNR  231I             Ławy betonowe z oporem pod krawężniki

0402-04-00

Ilość= 56*0.06=

3.3600 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  9.02000                                30.30720

20 2370601W Beton zwykly B- 7,5                        m3                   1.04000                                 3.49440

21 2600619  Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III m3                   0.04000                                 0.13440

22 1601899  Piasek                                     m3                   0.27000                                 0.90720

23 3930000  Woda                                       m3                   0.47000                                 1.57920

24 0000000  materialy inne                             %                    0.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*15   KNNR    6             Krawężniki betonowe bez ław,wystające o wymiarach 15x30 cm,na podsypce

0401-01-00            piaskowej

Ilość= 16.5+15.5=

32.0000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.38400                                12.28800

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 2220003  Krawezniki drogowe betonowe 15x30cm        m                    1.02000                                32.64000

22 1601899  Piasek                                     m3                   0.01280                                 0.40960

23 1700301  Cement portlandzki zwykly "35" b/dodatkow  t                    0.00030                                 0.00960

24 3930000  Woda                                       m3                   0.00420                                 0.13440

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : ASFBIEDR  STR.:   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*16   KNNR    6             Krawężniki betonowe bez ław,wystające o wymiarach 15x30 cm,na podsypce

0401-01-00            piaskowej

wzdluz parkingu

24.0000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.38400                                 9.21600

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 2220090  krawezniki betonowe najazdowe              m                    1.02000                                24.48000

22 1601899  Piasek                                     m3                   0.01280                                 0.30720

23 1700301  Cement portlandzki zwykly "35" b/dodatkow  t                    0.00030                                 0.00720

24 3930000  Woda                                       m3                   0.00420                                 0.10080

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17   KNNR    6             Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15

0113-01-00            cm

pod rozebrana

nawierzchnia

11.2000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.02660                                 0.29792

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 1600599  Kruszywo mineralne n/sort.(tluczen,klince) t                    0.31800                                 3.56160

22 3930000  Woda                                       m3                   0.01500                                 0.16800

70 11612    Równiarka samojezdn.74kW/100KM             m-g                  0.00270                                 0.03024

71 12100    Walec statyczny samojezdny                 m-g                  0.03870                                 0.43344

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*18   KNR  231I             Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych

1406-03-00

2.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                 10.27500                                20.55000

20 2370606W Beton zwykły B-20                          m3                   0.21300                                 0.42600

21 1700301  Cement portlandzki zwykly "35" b/dodatkow  t                    0.01230                                 0.02460

22 1601899  Piasek                                     m3                   0.02150                                 0.04300

23 2600619  Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III m3                   0.02340                                 0.04680

24 1330400  Gwozdzie budowlane okragle,gole            kg                   0.12400                                 0.24800

25 3930000  Woda                                       m3                   0.00910                                 0.01820

26 0000000  materialy inne                             %                    0.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*19   KNNR    6             Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową,

0108-02-00            standard II,transport mieszanki samochodem samowyładowczym 5-10 t na odleg.5 km-

102kg/m2 w miejscu wycietego asfaltu przy kraweznikach

Ilość= 11.2*0.102=

1.1400 t           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.04000                                 1.18560

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 1603099  Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 22 W      t                    1.01500                                 1.15710

70 12113    Walec statyczny samojezdny 10t             m-g                  0.02800                                 0.03192

71 12115    Walec statyczny samojezdny 15t             m-g                  0.02800                                 0.03192

72 52313W   Rozkładarka mas bitum.3.5m (2)             m-g                  0.05600                                 0.06384

73 39812    Samochód samowyładowczy  5-10t             m-g                  0.17600                                 0.20064

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20   KNNR    6             Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej samochodem samowyładowczym

0108-05-00            5-10 t na dalszy 1 km ponad 5 km,przy wyrównywaniu istniejącej podbudowy

z dalszych 10km

1.1400 t          10.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 39812    Samochód samowyładowczy  5-10t             m-g                  0.01000                                 0.11400

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : ASFBIEDR  STR.:   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21   KNNR    6             Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

1005-07-00

961.8900 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.00760                                 7.31036

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 1040099  Asfalt drogowy stały                       kg                   0.51000                               490.56390

22 1020399  Olej napędowy do silników                  kg                   0.01800                                17.31402

70 52271    Skrapiarka d/bitumu 250-500dm3             m-g                  0.01220                                11.73506

71 39116    Ciągnik kołowy  29-37/37-50KM              m-g                  0.01220                                11.73506

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*22   KNNR    6             Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,

0309-02-01            grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10

gr.5cm wsp.k=1.25     t

961.8900 m2          1.2500

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.03990                                47.97426

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 1603001  Mieszanka min-asfaltowa,grys.zamkn.AC 11 S t                    0.10200                               122.64097

70 52313W   Rozkładarka mas bitum.3.5m (2)             m-g                  0.00750                                 9.01772

71 12100    Walec statyczny samojezdny                 m-g                  0.00750                                 9.01772

72 12160    Walec statyczny samoj.ogumiony             m-g                  0.00750                                 9.01772

73 39812    Samochód samowyładowczy  5-10t             m-g                  0.01800                                21.64252

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23   KNNR    6             Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami

0309-07-01            samowyładowczymi 5-10 t,na dalszy 1 km ponad 5 km

Ilość= 961.89*1.25*0.102=

122.6410 t          10.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 39812    Samochód samowyładowczy  5-10t             m-g                  0.01000                                12.26410

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------