Szczegółowy przedmiot zamówienia na „Wykonanie audytu energetycznego oraz karty efektu ekologicznego dla dwóch budynków”

- Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu energetycznego w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 468) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dla:

- budynku użytkowego przy ul. Wyspiańskiego 35 C w Świnoujściu,

- budynku technicznego przy ul. Grunwaldzkiej 71a w Świnoujściu.

- Wykonanie karty efektu ekologicznego;

- Celem audytu jest uzyskanie odpowiedniej wiedzy o zużyciu energii wraz                       z uzyskaniem informacji o możliwych do uzyskania przez Zamawiającego oszczędnościach energii dotyczących wykorzystywanych przez Zamawiającego źródłach energii.

- Wymagania dotyczące audytu energetycznego:

- Wykonawca przy realizacji audytu energetycznego zobowiązany jest kierować się kryteriami zawartymi w Ustawie o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

- Raport z audytu powinien zawierać co najmniej:

- ogólne informacje o przedsiębiorstwie, audytorze, metodologii audytu oraz istotnych przepisach i wymaganiach;

- opis audytu – cel, zakres, czas realizacji, informacje o zebranych danych, analiza zużycia energii, kryteria przyjęte do wyznaczania środków poprawy efektywności energetycznej;

- opis i ocenę stanu obecnego obiektu i urządzeń zużywających energię wraz                 z  oceną wykorzystywania energii;

- analizę zapotrzebowania na moc;

- analizę budowy instalacji źródeł wytwórczych energii;

- określenie możliwości poprawy efektywności energetycznej w oparciu                   o doświadczenie, porównanie wskaźników, ocenę stanu technicznego i wieku, porównanie do najlepszej dostępnej technologii i dostępnych praktyk;

- podsumowanie i zestawienie możliwych środków poprawy efektywności energetycznej;

- wnioski;

- zalecenia po audytowe.

- Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji na wykonane opracowania stanowiące przedmiot zamówienia.

- Audyt oraz kartę efektu ekologicznego należy przekazać Zamawiającemu                         w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej (w formacie .pdf).

- Charakterystyka ogólna obiektu budowlanego - budynek użyteczności publicznej. TBS Lokum Sp. z o.o. 72-600 Świnoujście, ul. Wyspiańskiego 35 C.

- Właściciel obiektu: TBS Lokum Sp. z o.o. 72-600 Świnoujście, ul. Wyspiańskiego  35 C.

- Charakterystyka ogólna:

- Obiekt zlokalizowany przy ul. Wyspiańskiego 35 C w Świnoujściu przeznaczony jest do funkcjonowania administracji Miasta. Budynek jest obiektem użyteczności publicznej. Wykonany w technologii tradycyjnej. Obiekt całkowicie podpiwniczony. Budynek położony na działce o numerze ewidencyjnym 553/5 obr. 0004 w granicach administracyjnych Miasta Świnoujście. Działka ma powierzchnię1390 m2. Teren działki płaski. W granicach działki nawierzchnia utwardzona  wykorzystywana przez użytkowników jako parking oraz ciągi komunikacyjne. Działka w pełni uzbrojona w media: energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć teleinformatyczna. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, w całości podpiwniczony, kryty dachem stromym, czterospadowym, krytym dachówką cementową. Konstrukcja dachu drewniana. Strop nad piwnicą i parterem ceramiczny, pozostałe stropy drewniane. Budynek zaliczony do grupy obiektów średniowysokich „SW” (12 – 25 m). Obiekt objęty prze WKZ zamiarem wpisania do ewidencji zabytków jako część zespołu architektonicznego.

- Instalacje i urządzenia techniczne w obiekcie:

- instalacja wodociągowa,

- instalacja centralnego ogrzewania z kotłem gazowym na poziomie piwnicy,

- instalacja kanalizacyjna,

- instalacja wentylacyjna,

- instalacja elektryczna,

- instalacje teletechniczne,

- instalacja alarmowa p-poż,

- instalacja Systemu Kontroli Dostępu,

- instalacja Systemu Włamania i Napadu.

- Zestawienie powierzchni – wymiary podstawowe obiektu:

- długość przy powierzchni terenu 39,50 m,

- szerokość przy pow. terenu 15,10 m,

- powierzchnia zabudowy 572 m2,

- powierzchnia użytkowa 1650,20 m2,

- wysokość przy wejściu 11,90 m,

- wysokość do kalenicy  17,00 m,

- kubatura budynku ca. 7250 m3.

- Charakterystyka ogólna obiektu budowlanego - budynek techniczny (dawne przejście graniczne Garz). 72-600 Świnoujście, ul. Grunwaldzka71A.

- Właściciel obiektu: Gmina-Miasto Świnoujście.

- Budynek użytkowany przez TBS Lokum Sp. z o.o. w Świnoujściu na podstawie umowy dzierżawy.

- Charakterystyka ogólna:

- Obiekt zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej 71A w Świnoujściu. Przeznaczony jest do funkcjonowania jako baza magazynowa dla TBS Lokum Sp. z o.o w Świnoujściu. Wykonany    w technologii tradycyjnej. Układ konstrukcyjny jednonawowy, podłużny. Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, posadowiony na żelbetowej płycie fundamentowej, kryty stropodachem niewentylowanym, ściany murowane z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm, tynkowane tynkiem wapienno-cementowym, strop żelbetowy wylewany. Budynek położony w granicach administracyjnych Miasta Świnoujście. Teren działki płaski. W granicach działki nawierzchnia utwardzona  wykorzystywana przez użytkowników jako parking oraz ciągi komunikacyjne. Działka w pełni uzbrojona w media: energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, Budynek zaliczony do grupy obiektów niskich „N” (poniżej12 m).

- Instalacje i urządzenia techniczne w obiekcie:

- instalacja wodociągowa,

- instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewanie elektryczne wybranych pomieszczeń,

- instalacja kanalizacyjna,

- instalacja wentylacyjna,

- instalacja elektryczna.

- Zestawienie powierzchni – wymiary podstawowe obiektu:

- długość przy powierzchni terenu 27,50 m,

- szerokość przy pow. terenu 6,90 m,

- powierzchnia zabudowy 197,00 m2,

- powierzchnia całkowita 197 m2

- powierzchnia użytkowa 162,00 m2,

- wysokość  3,65 m,

- kubatura budynku ca. 718,00 m3.