Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 104/2022/TP/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa sprzętu badawczego i laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.

Część nr 1: Sondy do pomiaru  pH – 1 sztuka, sonda przewodności – 2 sztuki;

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | H=(FxG) |
| Sondy do pomiaru pH – 1 sztuka |
| 1. | Kompatybilność : Sonda kompatybilna z miernikami HQD firmy HACH Lange Zakres pomiarowy: minimum w zakresie 0-14 pH Rozdzielczość: minimum do wyboru 0,1; 0,001; 0,001 Dokładność: minimum +/- 0,002 Kompensacja temperatury: automatyczna |  |  | sztuka | 1 |  |
| Sonda przewodności – 2 sztuki |
| 2. | Kompatybilność: Sonda kompatybilna z miernikami HQD firmy HACH Lange Zakres pomiarowy: minimum w zakresie 0,01µS/cm – 200 mS/cm Rozdzielczość: minimum do 0,01 Dokładność: minimum +/- 0,5% Kompensacja temperatury: automatyczna |  |  | sztuka | 2 |  |
| Łączna wartość brutto: (poz. 1 + poz. 2) |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 2: Komora klimatyczna – 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | H=(FxG) |
| 1. | Pojemność ok. 300 litrów (±5%) W wyposażeniu minimum 5 półek z możliwością zmiany wysokości zawieszenia Wymiary zewnętrzne nie większe niż: szerokość: 760 mm głębokość: 700 mm wysokość: 1840 mm Wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż: szerokość: 520 mm głębokość: 490 mm wysokość: 1130 mm Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej Wymuszony obieg powietrza Zakres ustawiania temperatury: od 0°C do +50°C przy wyłączonym oświetleniu od +10°C do +50°C przy włączonym oświetleniu Całkowity zakres ustawiania wilgotności od 55%RH do 90%Rh Dwukierunkowa, aktywna kontrola wilgotności (nawilżanie i osuszanie) Nawilżacz ultradźwiękowy Zakres ustawiania natężenia światła od 0 do 20 000 lx Źródło światła: świetlówki fluorescencyjne (nie dopuszcza się oświetlenia typu LED) Oświetlenie boczne z 3 stron zamontowane w uchylnych skrzydłach i drzwiach (po 5 lamp na każdą stronę) Stabilność temperatury nie gorsza niż ±0.3°C Jednorodność temperatury nie gorsza niż ±2.5°C przy włączonym pełnym oświetleniu Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym o regulowanym kontraście, posiadającym funkcję graficznego odwzorowania parametrów pracy i przebiegu programu Panel sterowania wyposażony przyciski fizyczne i klawiaturę numeryczną umożliwiającą szybkie wprowadzanie parametrów (nie dopuszcza się sterowania wyłącznie przy pomocy przycisków ekranowych wyświetlanych na panelu dotykowym). Możliwość konstruowania programów zawierających do 12 zmian temperatury, wilgotności i światła w czasie Wbudowana pamięć na min. 10 programów Funkcja łączenia programów w sekwencje Dostępne dwa sposoby programowania czasu procesu: symulacja dobowa z zastosowaniem 24-godzinnego zegara czasu rzeczywistego czasomierz niezależny z minimalnym zakresem nastawy czasu od 1 minuty do 99 minut i 59 sekund Funkcja rejestracji parametrów pracy z możliwością podglądu danych archiwalnych na wyświetlaczu z okresu do 10 tygodni wstecz Możliwość doposażenia w oryginalny, pochodzący od producenta urządzenia, interfejs do komunikacji z komputerem typu PC Funkcja blokady klawiatury panelu sterowania przy pomocy hasła zabezpieczająca przed nieautoryzowaną zmianą parametrów Wbudowane alarmy: automatyczny, kroczący alarm odchylenia temperatury z regulacją w zakresie od ±1.0°C do ±5.0°C lub szerszym automatyczny, kroczący alarm odchylenia wilgotności z regulacją w zakresie od ±3%RH do ±5%RH lub szerszym niezależny alarm zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury z możliwością samodzielnej regulacji temperatur granicznych niedomknięcia drzwi (z możliwością regulacji czasu zwłoki w zakresie od 0 do 15 minut) Dedykowany przycisk wyciszający alarm akustyczny. Możliwość regulacji czasu trwania wyciszenia lub ustawienia wyciszenia permanentnego. System automatycznej diagnostyki do samodzielnej identyfikacji przyczyn usterek Komora wyposażona w kółka samonastawne do łatwego przemieszczania Wbudowane styki bezpotencjałowe NO/NC do centralnych systemów monitoringu Zasilanie 230 V, 50 Hz. Urządzenie w konfiguracji fabrycznej zgodnej ze specyfikacją producenta, niepoddawane przeróbkom i modyfikacjom. |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 3: Spektrofotometr podczerwieni z oprogramowaniem  – 1 zestaw

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | H=(FxG) |
| 1. | Spektrofotometr podczerwieni z oprogramowaniem stosunek sygnału do szumu co najmniej S/N = 30 000:1 (dla rozdzielczości 4 cm-1, 1 min. zbieranie widma, pik 2100 cm-1, peak to peak) okienko komory pomiarowej z wysoko-przepuszczalnego KBr rozdzielczość nie gorsza niż: 0,9 cm-1 dostępne rozdzielczości do wyboru: 0,9; 2; 4; 8; 16 cm-1 zakres co najmniej: 7800 – 350 cm-1 dynamiczny interferometr Michelsona 30°(60°) ze zwierciadłem poruszanym elastycznym złączem mechanicznym i automatycznie ustawiany uszczelniona optyka, dzielnik wiązki Ge/KBr, zabezpieczona przed wilgocią laser półprzewodnikowy precyzja liczby falowej nie gorsza niż 0,0005 cm-1 (przy 2000 cm-1) dokładność liczby falowej nie gorsza niż 0,1 cm-1 opcjonalnie możliwość pomiarów zewnętrznych długoletnie ceramiczne źródło promieniowania detektor DLATGS z kontrolą temperatury bez konieczności chłodzenia możliwość wbudowania w komorę interferometru automatycznego osuszacza – polimerowej membrany usuwającej elektrolitycznie wodę z wnętrza komory interferometru, eliminującej konieczność użycia wkładów osuszających automatyczne ustawianie i ogniskowanie próbka wzorca polistyrenowego automatyczne rozpoznawanie przystawek odbiciowych, przystawek ATR i innych komora pomiarowa w wymiarach minimalnych: 20 cm x 14 cm x 10 cm (szerokość x głębokość x wysokość) wymiary nie większe niż: 39 cm x 25 cm x 21 cm (szerokość x głębokość x wysokość) ciężar nie większy niż 8,5 kg zużycie prądu podczas pracy – nie większe niż 75 VA |  |  | zestaw | 1 |  |
|  | Oprogramowanie do sterowania przyrządem, walidacji, zbierania i opracowywania danych automatyczne ustawianie i ogniskowanie próbka wzorca polistyrenowego automatyczne rozpoznawanie przystawek odbiciowych, przystawek ATR i innych komora pomiarowa w wymiarach minimalnych: 20 cm x 14 cm x 10 cm (szerokość x głębokość x wysokość) wymiary nie większe niż: 39 cm x 25 cm x 21 cm (szerokość x głębokość x wysokość) ciężar nie większy niż 8,5 kg zużycie prądu podczas pracy – nie większe niż 75 VA zapisywanie danych w formatach JCAMP-DX, ASCII, CSV |  |  |  |  |  |
|  | Przystawka ATR, fabrycznie nowa Zakres spektralny co najmniej 7800-350 cm-1 Kryształ – diament Dodatkowy wymienny, bez użycia narzędzi, kryształ z germanu Ge Kąt padania - 45° Maksymalne ciśnienie nacisk nie mniejsze niż 10000 psi (ok. 689,47 Ba) |  |  |  |  |  |
|  | Sterownik aparatu wraz z oprogramowaniem umożliwiającym sterowanie spektrofotometrem oraz zapis danych pomiarowych monitor nie mniejszy niż 15.4" Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem, konfigurację systemu w technologii Group Policy oraz kompatybilny z MsOffice 2021, Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 7760 punktów, na dzień 22.03.2022 (załącznik nr a) co najmniej 8 GB RAM dysk SSD co najmniej 256 GB mysz optyczna |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ