Sprzęt i infrastruktura informatyczna

# Posiadana infrastruktura informatyczna Zamawiającego

Zamawiający posiada system informatyczny oparty o elementy sprzętowe oraz oprogramowanie działające pod kontrolą systemów operacyjnych z rodziny Windows oraz różnych dystrybucji Linuksa. Zamawiający wykorzystuje systemy wirtualizacji. Elementy sprzętowe infrastruktury połączone są za pomocą sieci komputerowej w topologii gwiazdy. Zamawiający umożliwi Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej w celu szczegółowego zapoznania z elementami sprzętowymi i programowymi, którymi Zamawiający dysponuje.

# Oczekiwany stan docelowy infrastruktury informatycznej Zamawiającego

- Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zbudowania środowiska sprzętowo-programowego zapewniając redundancję dla wybranych elementów. Wysoką dostępność należy uzyskać rozmieszczając zasoby w dwu lokalizacjach nieodległych geograficznie, umożliwiających przełączanie pracy między nimi w chwili awarii. Wysoka dostępność powinna być rozumiana jako odporność na awarię sprzętową, programową i lokalizacyjną, z możliwością automatyzacji przełączeń na wypadek awarii lub proceduralną zmianą wpływającą na niedostępność usług.

- W ramach zadania Zamawiający oczekuje zmodernizowania starej oraz zbudowania nowej infrastruktury serwerowej, pamięci masowych, wirtualizacji systemów, aplikacji i kopii bezpieczeństwa w dwóch lokalizacjach: modernizacji w obecnej serwerownii (CPD1) oraz budowy nowej w lokalizacji LPD pawilon „T” (CPD2). Zamawiający wymaga aby elementy sprzętowe były nowe, dostępne w aktualnej ofercie danego producenta.

Nowe środowisko obejmuje cztery elementy sprzętowo-programowe:

- systemy serwerów aplikacyjnych i wirtualizacyjnych,

- sieć LAN/WAN/SAN,

- systemy pamięci masowych,

- system kopii bezpieczeństwa.

- Zamawiający oczekuje od Wykonawcy utrzymania ciągłości działania systemu informatycznego przez cały okres wdrożenia poza niezbędnymi, wcześniej uzgodnionymi z Zamawiającym przypadkami.

- Zamawiający oczekuje dostarczenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia 2 serwerów produkcyjnych przetwarzania danych z zainstalowanym i skonfigurowanym systemem operacyjnym oraz bazą danych Oracle DB Standard Edition 2. Serwery powinny pracować w trybie failover. Serwery  będą umieszczone w lokalizacjach CPD1 i CPD2. Baza danych w lokalizacji CPD1 będzie korzystać z macierzy dyskowej, której zasoby będą synchronizowane do lokalizacji CPD2 na drugą, analogiczną macierz. Zamawiający oczekuje wykorzystania rozwiązań sprzętowo/programowych do uzyskania systemu odpornego na awarię serwerów, macierzy, sieci. Niezbędnym działaniem związanym ze środowiskiem baz danych jest jego przeniesienie  na nowe rozwiązanie zachowując spójność w dostępie do baz od strony aplikacyjnej oraz nie ograniczając dostępu do usług medycznych klientom. Metodologia migracji w środowisku ciągłego dostępu polegać powinna na przeprowadzeniu eksportu danych ze starego rozwiązania i imporcie do nowego. Przeprowadzenie operacji export/import powinno być powiązane z częściowym uporządkowaniem baz. W pierwszym etapie Wykonawca musi wykonać audyt, który pozwoli zapoznać się ze środowiskiem poddanemu procesowi migracji do wersji Oracle Database oraz dokładnie określić zakres prac. Na podstawie audytu Wykonawca musi przygotować raport stanu środowiska bazodanowego. Dodatkowo audyt musi pozwolić na wstępne przygotowanie procedur migracyjnych. W następnym etapie Wykonawca musi stworzyć środowisko testowe (na serwerach VMWare), do którego zostaną zaimportowane bazy eksploatacyjne (z wykorzystaniem procedur migracyjnych utworzonych po audycie). Po zakończeniu importu Wykonawca musi rozpocząć testy (merytoryczne i wydajnościowe) przygotowane przez Zamawiającego. Podczas testów Wykonawca musi zapewnić wsparcie, które zaowocuje utworzeniem pełnej procedury migracyjnej i testowej. W kolejnym etapie Wykonawca musi usunąć bazy testowe i ponownie je utworzyć celem wykonania pełnej procedury migracyjnej w oparciu o przygotowane wcześniej procedury. W przypadku wystąpienia błędów procedura migracyjna musi być poprawiona. W przypadku poprawnego wykonania migracji procedura zostanie zaakceptowana. Proces migracji oraz testów musi być wykonany w zadanym oknie czasowym pod warunkiem, że możliwe będzie wykonanie eksportu/importu danych. Dokładny czas zostanie określony po wykonaniu testów. Nowe bazy danych będą pracowały w trybie ciągłej archiwizacji. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania procedur backup'owych oraz procedur odtwarzania bazy danych.

- Muszą zostać przeprowadzone testy mechanizmów wysokiej dostępności, na każdym z poziomów infrastruktury oraz odtwarzania z kopii zapasowej.

- Zamawiający oczekuje przygotowania koncepcji wirtualizacji fizycznych maszyn.

- Zamawiający oczekuje przygotowania koncepcji migracji fizycznych do maszyn wirtualnych oraz migracja uzgodnionych zasobów z zamawiającym na etapie realizacji.

- Zamawiający oczekuje dostarczenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia serwera lokalnych usług systemowych z zainstalowanym i skonfigurowanym systemem operacyjnym, usługą AD i usługami niezbędnymi do jej działania wraz z migracją danych użytkowników domeny. Zamawiający wymaga dostarczenia licencji umożliwiającej nieograniczoną liczbę maszyn wirtualnych.

- Systemy serwerowe powinny być wyposażone w dyski lokalne do uruchomienia systemu operacyjnego lub wirtualizatora, ale dane składowane będą na macierzach dyskowych. Odpowiednie interfejsy sieciowe powinny umożliwiać zbudowanie wielościeżkowości dostępu do danych.

- Zamawiający oczekuje dostarczenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia pamięci masowej dla serwera lokalnego repozytorium dokumentacji medycznej.

- Zamawiający oczekuje dostarczenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia urządzeń pamięci masowej dla serwerów produkcyjnych przetwarzania danych. Wymaga się zastosowania macierzy udostępniających funkcjonalność replikacji.

- Zamawiający oczekuje dostarczenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia pamięci masowej dla serwera lokalnych usług systemowych i serwera PACS (będącego w posiadaniu Zamawiającego).

- Zamawiający oczekuje dostarczenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia urządzenia UTM w konfiguracji HA do obsługi połączeń zewnętrznych. Urządzenie powinno zapewniać wszystkie wymienione w wymaganiach dla elementów zgodnie z zakresem rzeczowym funkcjonalności sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Zamawiający oczekuje  skonfigurowania urządzenia w taki sposób, aby zachowane zostały ustawienia/funkcjonalności dotychczas użytkowanego systemu UTM. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podczas wdrożenia utrzymania ciągłości dostępu do sieci rozległej.

- Zamawiający oczekuje dostarczenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia 5 przełączników do obsługi połączeń końcowych w lokalnych punktach dystrybucyjnych LAN.

- Zamawiający oczekuje dostarczenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia kompletu przełączników światłowodowych do obsługi lokalnej magistrali danych (SAN) zlokalizowanych w pomieszczeniach serwerowni oraz LPD pawilon „T” wraz z wykonaniem niezbędnych połączeń (minimum 48 połączeń  o przepustowości umożliwiającej przesył z pełną prędkością 16Gb/s w obie strony oraz elementy pasywne). Przez każdy przełącznik powinna przechodzić jedna ścieżka komunikacji serwer-macierz co zapewni niezawodny dostęp do danych w przypadku uszkodzenia jednego z przełączników.

- Zamawiający oczekuje wyodrębnienia sieci logicznej na potrzeby zarządzania i monitorowania stanu i wydajności całości zasobów. Sieć ta może być oparta o te same rozwiązania sprzętowe z wydzieleniem logicznym poprzez rozwiązanie VLAN i być odseparowana fizycznie.

- Zamawiający oczekuje dostarczenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia środowiska kopii zapasowej zawierającego środowisko wykonywania i zarządzania kopiami bezpieczeństwa i kopiami archiwalnymi. Środowisko powinno obejmować oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa i składowania danych, oprogramowanie dla archiwum danych w bibliotece wraz z urządzeniami sterującymi, 2 biblioteki taśmowe, 2 archiwizatory dyskowe oraz pozostałe niezbędne elementy. System powinien obejmować swoim działaniem wszystkie elementy środowiska zawarte w zamówieniu, działać w dwóch lokalizacjach, być odpornym na awarię oraz umożliwiać centralne zarządzanie. System powinien umożliwiać odtworzenie każdego elementu składowego środowiska (odtworzenie elementów systemu operacyjnego, aplikacji i środowiska bazy danych). System powinien zawierać następujące funkcjonalności: wykonywanie kopii bezpieczeństwa i odtwarzania danych w środowiskach heterogenicznych systemów operacyjnych Windows/Linux różnych wersji; wykonywanie kopii bezpieczeństwa i odtwarzania danych w bazach takich jak MS SQL i Oracle; wykonywanie kopii bezpieczeństwa i archiwizacji; ochronę wirtualnych serwerów z narzędziami do raportowania, tworzenia kopii zapasowych i wykrywania maszyn wirtualnych, wraz z technologią wspierającą środowiska Vmware i Hyper-V; indeksowanie, wyszukiwanie danych i informacji o danych zgromadzonych; powiadamianie bieżące o zdarzeniach związanych z kopią bezpieczeństwa. Do wykonywania kopii bezpieczeństwa baz danych Oracle powinno się zastosować rozwiązanie zintegrowane z narzędziem RMAN. Całe środowisko Oracle powinno być zabezpieczone. Środowisko powinno umożliwiać składowanie kopii bezpieczeństwa w tych samych lokalizacjach lub naprzemiennie, tzn. jeżeli źródło danych jest w lokalizacji CPD1 to kopia bezpieczeństwa będzie mogła być składowana w lokalizacji CPD2. Wybór wariantu zostanie uzgodniony w trakcie wdrożenia.

- Budowa środowiska usługi katalogowej:

  - Instalacja infrastruktury usługi katalogowej - instalacja serwera/serwerów, aktualizacja, instalacja roli

  - Konfiguracja innych usług powiązanych, w zależności od potrzeb

    - DNS - dodanie wpisów, utworzenie stref, rekordów

    - FileServer - foldery, uprawnienia, udostępnienie

    - DHCP - konfiguracja zakresów, opcji, utworzenie rezerwacji

- Budowa środowiska maszyn wirtualnych:

  - Przeprowadzenie migracji wskazanych maszyn za pomocą narzędzi do konwersji (ilość systemów podlegających konwersji zostanie ustalona na poziomie definiowania uzgodnień przedwdrożeniowych)

  - Budowa maszyn wirtualnych dla systemów nie podlegających migracji za pomocą narzędzia do konwersji

  - Testy i strojenie wydajnościowe

  - Testy mechanizmów wysokiej dostępności na każdym z poziomów infrastruktury maszyn wirtualnych

- Instalacja i konfiguracja klastra serwerów wirtualnych:

  - Instalacja i konfiguracja serwerów na których będzie uruchomione środowisko hyperwizora

  - Instalacja i konfiguracja serwera zarządzającego klastrem

  - Uruchomienie klastra serwerów wirtualnych (platforma fizyczna) wraz z konfiguracją niezbędnych usług dodatkowych:

- Budowa klastra serwerów

- Konfiguracja infrastruktury sieciowej (na potrzeby środowiska maszyn wirtualnych)

- Konfiguracja mechanizmów HA (High Availability – mechanizm wysokiej dostępności na poziomie hyperwizora)

- Strojenie wydajnościowe

- Wszystkie elementy muszą współpracować między sobą oraz z pozostałą infrastrukturą informatyczną Zamawiającego. Zamawiający oczekuje połączenia serwerów, pamięci masowej oraz  elementów systemu kopii bezpieczeństwa za pomocą sieci SAN. Urządzenia muszą być wyposażone we wszelkie niezbędne elementy i okablowanie.

- Zamawiający oczekuje dostarczenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia 82 stacjonarnych komputerowych stanowisk roboczych.

- Zamawiający oczekuje dostarczenia licencji dostępowych do usługi katalogowej dla 400 urządzeń.

- Zamawiający oczekuje modernizacji sieci przewodowej LAN/SAN na potrzeby połączenia lokalnego repozytorium dokumentacji medycznej z repozytorium regionalnym oraz na potrzeby połączenia elementów zakupionych w ramach zamówienia. Serwery powinny zostać podłączone do dostarczonych modułowych przełączników dostarczonych wraz z nową infrastrukturą. Przełączniki powinny być redundantne w lokalizacji CPD1 oraz dopuszczalne jest zastosowanie pojedynczego urządzenia w lokalizacji CPD2. Same urządzenia powinny zostać wyposażone w moduły SFP+, porty 1gbps oraz 10gbps. Preferowane jest dostarczenie urządzeń tego samego producenta co pozostałe jednostki przetwarzania danych (serwery)

- W ramach rozbudowy obecnego centrum przetwarzania danych (serwerownia) i budowy zapasowego centrum przetwarzania danych (LPD pawilon T), należy zainstalować okablowanie strukturalne LAN/SAN w relacji pomiędzy CPD1 i CPD2 oraz lokalnie na potrzeby własne.

- Do połączenia pomieszczeń teleinformatycznych, należy zbudować redundantne połączenia światłowodowe w dedykowanych korytach kablowych (aktualne trasy przebiegu okablowania). Należy zbudować połączenie z wykorzystaniem kabli 24-włókna typu OS2 i OM4 z gniazdami typu LC-DX (Duplex).

- Okablowanie do gniazd końcowych wykonać w oparciu o skrętkę komputerową nieekranowaną U/UTP, kategorii minimum 6A z gniazdami typu RJ45 UTP K.6A.

- Nowe okablowanie LAN/SAN pomiędzy CPD1 i CPD2, należy prowadzić na poziomie piwnicy w dedykowanych korytach kablowych siatkowych ze stali ocynkowanej.

- Po robotach budowlano-instalacyjnych należy wykonać poprawki budowlane 
a w szczególności uzupełnienie ubytków po przewiertach i szpachlowanie . Na przejściach przez ściany oddzielenia pożarowego należy wykonać przegrody ogniowe w systemie EI60.

- W zakresie modernizacji sieci LAN/SAN należy wykonać:

- Roboty budowlano-instalacyjne:

- listwy instalacyjne do gniazd końcowych,

- przepusty przez ściany i stropy wraz z uszczelnieniami ppoż jeżeli wymagane,

- połączenia wyrównawcze lokalnych punktów dystrybucyjnych i koryt stalowych,

- poprawki budowlane po robotach instalacyjnych.

- Instalacja okablowania LAN/SAN:

- instalacja okablowania światłowodowego, średnia długość odcinka 280m 
(4 odcinki),

- instalacja okablowania miedzianego i gniazd RJ45, średnia długość odcinka 25m,

- testy i pomiary sieci LAN/SAN

- Wykaz elementów do dostarczenia w ramach zamówienia

| Wymagania techniczne | Wymagania dostawy | Wymagana ilość |
| --- | --- | --- |
| A | Serwer lokalnego repozytorium dokumentacji medycznej | 1 |
| B | Serwer produkcyjny przetwarzania danych | 2 |
| C | Serwer lokalnych usług systemowych | 1 |
| D | Pamięć masowa dla serwera lokalnego repozytorium | 1 |
| E | Pamięć masowa dla serwera produkcyjnego przetwarzania danych | 2 |
| F | Pamięć masowa dla serwera usług lokalnych oraz serwera PACS | 1 |
| G | Archiwizator dyskowy do archiwizacji danych | 2 |
| H | Zapora ogniowa UTM do obsługi połączeń zewnętrznych | 2 |
| I | Przełącznik do obsługi połączeń końcowych | 5 |
| J | Przełącznik światłowodowy do obsługi lokalnej magistrali danych | 2 |
| K | Biblioteka LTO do archiwizacji danych | 2 |
| L | Stacjonarne komputerowe stanowisko robocze | 82 |

# Wymagania dla elementów zgodnie z zakresem rzeczowym

## A.	Serwer lokalnego repozytorium dokumentacji medycznej (1 szt.)

Wymagania

| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru | Zaoferowany sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi oraz ramieniem do prowadzenia kabli, umożliwiającymi serwisowanie serwera w szafie rack bez wyłączania urządzenia) |  |
| 2 | Procesor | Procesor 64 bitowy, klasy x86 zaprojektowany do pracy w serwerach, wspierający technologię wirtualizacji, co najmniej 16 rdzeni oraz wsparcie dla technologii HT, osiągający 13100 punktów w teście High End CPUs na stronie www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. Zgodny z licencją ORACLE SE2. |  |
| 3 | Pamięć operacyjna | 128 GB RDIMM DDR4 2400 MHz lub więcej, wsparcie dla ECC, |  |
| 4 | Płyta główna | Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta do pracy w serwerach. Płyta posiadająca 2 gniazda na procesor. Płyta główna z minimum 24 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do minimum 3TB pamięci operacyjnej. Wymagane, aby po zainstalowaniu wszystkich wymaganych interfejsów sieciowych, FC i kontrolerów dyskowych w serwerze był min. 1 slot PCI-Express wolny, gotowy do instalacji kart z portami zewnętrznymi. |  |
| 5 | Chipset | Dedykowany przez producenta do pracy w serwerach |  |
| 6 | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 |  |
| 7 | Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd DVD-ROM lub DVD-RW |  |
| 8 | Interfejsy sieciowe | 4 porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 z funkcją Wake-On-LAN, wsparciem dla PXE, z obsługą load balancing i link aggregation |  |
| 9 | Karty rozszerzeń | 2 portowa karta HBA FC 16 Gb/s, wszystkie porty wyposażone we wkładki SFP+ 16Gb |  |
| 10 | Karty rozszerzeń | 2 portowa karta Eth 10 Gb/s SFP/SFP+, wszystkie porty wyposażone we wkładki SFP+ 10Gb |  |
| 11 | Kontroler dysków | Sprzętowy kontroler dyskowy, z min. 2GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę 8 napędów dyskowych SAS, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10. Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie |  |
| 12 | Dyski twarde | Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5”. Zainstalowane 3 dyski twarde o pojemności min. 300 GB SAS 12G 10K Hot Plug każdy, skonfigurowane w RAID 1 + dysk Hot Spare, |  |
| 13 | Karta/moduł zarządzający | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera, posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera), - zdalny restart serwera |  |
| 14 | Porty | 4 x USB 3.0 (w tym min. 1 porty wewnętrzne); 1 x VGA; Wewnętrzny slot na kartę micro SD. |  |
| 15 | Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug |  |
| 16 | Zasilacze | Redundantne zasilacze o mocy dostosowanej do oferowanej konfiguracji. Moc zasilacza uwzględnia potrzeby zainstalowanych procesorów, modułów pamięci, kart sieciowych oraz możliwość instalacji wszystkich dysków twardych. Obydwa zasilacze przystosowane do zasilania z sieci energetycznej o napięciu 230V. 2 szt, typu hot-plug. |  |
| 17 | Certyfikaty | Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. Certyfikat RoHS. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2016 lub Windows Server 2019 (dokument w formie wydruku ze strony www.windowsservercatalog.com potwierdzający że oferowane urządzenia znajdują się na liście). |  |
| 18 | Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych | Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.X; SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12; CentOS; Oracle VM; WM Ware vSphere 6 Enterprise; Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016, 2019 |  |
| 19 | Gwarancja i serwis | 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 8x5, czas reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. Uszkodzone dyski twarde po wymianie pozostają u zamawiającego. |  |

## B. Serwer produkcyjny przetwarzania danych (2 szt.)

Wymagania

| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru | Zaoferowany sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi oraz ramieniem do prowadzenia kabli, umożliwiającymi serwisowanie serwera w szafie rack bez wyłączania urządzenia) |  |
| 2 | Procesor | Procesor 64 bitowy, klasy x86 zaprojektowany do pracy w serwerach, wspierający technologię wirtualizacji, co najmniej 16 rdzeni oraz wsparcie dla technologii HT, osiągający 26000 punktów w teście High End CPUs na stronie www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. Zgodny z licencją ORACLE SE2 |  |
| 3 | Pamięć operacyjna | 128 GB RDIMM DDR4-2933, wsparcie dla ECC, |  |
| 4 | Płyta główna | Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta do pracy w serwerach. Płyta posiadająca 2 gniazda na procesor. Płyta główna z minimum 24 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do minimum 3TB pamięci operacyjnej. Wymagane, aby po zainstalowaniu wszystkich wymaganych interfejsów sieciowych, FC i kontrolerów dyskowych w serwerze był min. 1 slot PCI-Express wolny, gotowy do instalacji kart z portami zewnętrznymi. |  |
| 5 | Chipset | Dedykowany przez producenta do pracy w serwerach |  |
| 6 | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 |  |
| 7 | Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd DVD-ROM lub DVD-RW |  |
| 8 | Interfejsy sieciowe | 4 porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 z funkcją Wake-On-LAN, wsparciem dla PXE, z obsługą load balancing i link aggregation |  |
| 9 | Karty rozszerzeń | 2 portowa karta HBA FC 16 Gb/s, wszystkie porty wyposażone we wkładki SFP+ 16Gb |  |
| 10 | Karty rozszerzeń | 2 portowa karta Eth 10 Gb/s SFP/SFP+, wszystkie porty wyposażone we wkładki SFP+ 10Gb |  |
| 11 | Kontroler dysków | Sprzętowy kontroler dyskowy, z min. 2GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę 8 napędów dyskowych SAS, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10. Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie |  |
| 12 | Dyski twarde | Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5”. Zainstalowane 3 dyski twarde o pojemności min. 300 GB SAS 12G 10K Hot Plug każdy, skonfigurowane w RAID 1 + dysk Hot Spare, |  |
| 13 | Karta/moduł zarządzający | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera, posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera), - zdalny restart serwera |  |
| 14 | Porty | 4 x USB 3.0 (w tym min. 1 porty wewnętrzne); 1 x VGA; Wewnętrzny slot na kartę micro SD. |  |
| 15 | Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug |  |
| 16 | Zasilacze | Redundantne zasilacze o mocy dostosowanej do oferowanej konfiguracji. Moc zasilacza uwzględnia potrzeby zainstalowanych procesorów, modułów pamięci, kart sieciowych oraz możliwość instalacji wszystkich dysków twardych. Obydwa zasilacze przystosowane do zasilania z sieci energetycznej o napięciu 230V. 2 szt, typu hot-plug. |  |
| 17 | Certyfikaty | Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. Certyfikat RoHS. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2016 lub Windows Server 2019 (dokument w formie wydruku ze strony www.windowsservercatalog.com potwierdzający że oferowane urządzenia znajdują się na liście). |  |
| 18 | Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych | Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.X; SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12; CentOS; Oracle VM; WM Ware vSphere 6 Enterprise; Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016, 2019 |  |
| 19 | Gwarancja i serwis | 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 8x5, czas reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. Uszkodzone dyski twarde po wymianie pozostają u zamawiającego. |  |

## C. Serwer lokalnych usług systemowych (1 szt.)

Wymagania

| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru | Zaoferowany sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi oraz ramieniem do prowadzenia kabli, umożliwiającymi serwisowanie serwera w szafie rack bez wyłączania urządzenia) |  |
| 2 | Procesor | Procesor 64 bitowy, klasy x86 zaprojektowany do pracy w serwerach, wspierający technologię wirtualizacji, co najmniej 16 rdzeni oraz wsparcie dla technologii HT, osiągający 19500 punktów w teście High End CPUs na stronie www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html |  |
| 3 | Pamięć operacyjna | 128 GB RDIMM DDR4 2400 MHz lub więcej, wsparcie dla ECC, |  |
| 4 | Płyta główna | Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta do pracy w serwerach. Płyta główna z minimum 24 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do minimum 3TB pamięci operacyjnej. Wymagane, aby po zainstalowaniu wszystkich wymaganych interfejsów sieciowych, FC i kontrolerów dyskowych w serwerze był min. 1 slot PCI-Express wolny, gotowy do instalacji kart z portami zewnętrznymi. |  |
| 5 | Chipset | Dedykowany przez producenta do pracy w serwerach |  |
| 6 | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 |  |
| 7 | Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd DVD-ROM lub DVD-RW |  |
| 8 | Interfejsy sieciowe | 4 porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 z funkcją Wake-On-LAN, wsparciem dla PXE, z obsługą load balancing i link aggregation |  |
| 9 | Karty rozszerzeń | 2 portowa karta HBA FC 16 Gb/s, wszystkie porty wyposażone we wkładki SFP+ 16Gb |  |
| 10 | Karty rozszerzeń | 2 portowa karta Eth 10 Gb/s SFP/SFP+, wszystkie porty wyposażone we wkładki SFP+ 10Gb |  |
| 11 | Kontroler dysków | Sprzętowy kontroler dyskowy, z min. 2GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę 8 napędów dyskowych SAS, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10. Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie |  |
| 12 | Dyski twarde | Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5”. Zainstalowane 3 dyski twarde o pojemności min. 300 GB SAS 12G 10K Hot Plug każdy, skonfigurowane w RAID 1 + dysk Hot Spare, |  |
| 13 | Karta/moduł zarządzający | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera, posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera), - zdalny restart serwera |  |
| 14 | Porty | 4 x USB 3.0 (w tym min. 1 porty wewnętrzne); 1 x VGA; Wewnętrzny slot na kartę micro SD. |  |
| 15 | Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug |  |
| 16 | Zasilacze | Redundantne zasilacze o mocy dostosowanej do oferowanej konfiguracji. Moc zasilacza uwzględnia potrzeby zainstalowanych procesorów, modułów pamięci, kart sieciowych oraz możliwość instalacji wszystkich dysków twardych. Obydwa zasilacze przystosowane do zasilania z sieci energetycznej o napięciu 230V. 2 szt, typu hot-plug. |  |
| 17 | Certyfikaty | Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. Certyfikat RoHS. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2016 lub Windows Server 2019 (dokument w formie wydruku ze strony www.windowsservercatalog.com potwierdzający że oferowane urządzenia znajdują się na liście). |  |
| 18 | Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych | Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.X; SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12; CentOS; Oracle VM; WM Ware vSphere 6 Enterprise; Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016, 2019 |  |
| 19 | Gwarancja i serwis | 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 8x5, czas reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. Uszkodzone dyski twarde po wymianie pozostają u zamawiającego. |  |

## D. Pamięć masowa dla serwera lokalnego repozytorium (1 szt.)

Wymagania

| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru | Zaoferowany sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definicja | Przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw dysków twardych kontrolowanych przez dedykowane kontrolery macierzowe [bez dodatkowych urządzeń pośrednich, serwerów wirtualizujących itp.]. |  |
| 2 | Typ obudowy | Macierz musi być przystosowana do montażu w szafie rack 19” |  |
| 3 | Przestrzeń dyskowa | Macierz musi posiadać minimum 50,4TB przestrzeni RAW zbudowanej w oparciu o minimum 22 dyski w technologii SAS 10k. Macierz musi posiadać minimum 3.8TB przestrzeni RAW zbudowanej w oparciu o minimum 2 dysków w technologii SAS SSD. |  |
| 4 | Obsługa dysków | Macierz musi obsługiwać dyski SSD, SAS i Nearline SAS. Macierz musi umożliwiać mieszanie napędów dyskowych SSD, SAS i MDL SAS w obrębie pojedynczej półki dyskowej. Macierz musi obsługiwać dyski 2,5” jak również 3,5”. |  |
| 5 | Sposób zabezpieczenia danych | Macierz musi obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID0, RAID1, RAID10, RAID5, RAID6 oraz RAID z tzw. rozproszoną wolną pojemnością, realizowane sprzętowo za pomocą dedykowanego układu, z możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie oferowanej macierzy i z wykorzystaniem wszystkich dysków twardych (tzw. wide-striping). Macierz musi umożliwiać definiowanie globalnych dysków spare oraz dedykowanie dysków spare do konkretnych grup RAID. Oferowana konfiguracja dyskowa musi zawierać rekomendowaną przez producenta ilość dysków spare. Macierz musi również oferować możliwość zdefiniowania grup dyskowych z tzw. rozproszoną wolną pojemnością, która nie wykorzystuje tradycyjnych dysków zapasowych (integracja dysków zapasowych i nieaktywnych do zwiększenia dostępności i wydajności macierzy, zwiększenie szybkości odbudowy macierzy na wypadek awarii dysku). Macierz musi umożliwiać obsługę dysków różnej pojemności w ramach grupy dysków. |  |
| 6 | Tryb pracy kontrolerów macierzowych | Macierz musi posiadać minimum 2 kontrolery macierzowe pracujące w trybie active-active i udostępniające jednocześnie dane blokowe. Wszystkie kontrolery muszą komunikować się między sobą bez stosowania dodatkowych przełączników lub koncentratorów. |  |
| 7 | Pamięć cache | Macierz musi posiadać minimum sumarycznie 16 GB pamięci cache. Pamięć cache musi być zbudowana w oparciu o wydajną pamięć typu RAM. Pamięć zapisu musi być mirrorowana (kopie lustrzane) pomiędzy kontrolerami dyskowymi. Dane niezapisane na dyskach (np. zawartość pamięci kontrolera) muszą zostać zabezpieczone w przypadku awarii zasilania za pomocą podtrzymania bateryjnego lub z zastosowaniem innej technologii przez okres minimum 5 lat.. |  |
| 8 | Interfejsy | Macierz musi posiadać co najmniej 4 porty FC 16 Gb/s (aktywne, z wkładkami) Dodatkowy port Ethernet 1Gb do zarządzania. |  |
| 9 | Zarządzanie | Zarządzanie macierzą musi być możliwe z poziomu interfejsu graficznego i interfejsu znakowego. Zarządzanie macierzą musi odbywać się bezpośrednio na kontrolerach macierzy z poziomu przeglądarki internetowej. |  |
| 10 | Zarządzanie grupami dyskowymi oraz dyskami logicznymi | Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie, co najmniej 500 wolumenów logicznych w ramach oferowanej macierzy dyskowej. Musi istnieć możliwość rozłożenia pojedynczego wolumenu logicznego na wszystkie dyski fizyczne macierzy (tzw. wide-striping), bez konieczności łączenia wielu różnych dysków logicznych w jeden większy. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. |  |
| 11 | Thin Provisioning | Macierz musi umożliwiać udostępnianie zasobów dyskowych do serwerów w trybie tradycyjnym, jak i w trybie typu Thin Provisioning. Macierz musi umożliwiać odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin. Proces odzyskiwania danych musi być automatyczny bez konieczności uruchamiania dodatkowych procesów na kontrolerach macierzowych (wymagana obsługa standardu T10 SCSI UNMAP). Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. |  |
| 12 | Wewnętrzne kopie migawkowe | Macierz musi umożliwiać dokonywania na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot, point-in-time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Kopia migawkowa wykonuje się bez alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej następuje w momencie zmiany danych na dysku źródłowym lub na jego kopii. Macierz musi wspierać minimum 512 kopii migawkowych. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. |  |
| 13 | Migracja danych w obrębie macierzy | Macierz dyskowa musi umożliwiać migrację danych bez przerywania do nich dostępu pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych na poziomie części wolumenów logicznych (ang. Sub-LUN). Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Funkcjonalność musi umożliwiać zdefiniowanie zasobu LUN, który fizycznie będzie znajdował się na min. 3 typach dysków obsługiwanych przez macierz, a jego części będą realokowane na podstawie analizy ruchu w sposób automatyczny i transparentny (bez przerywania dostępu do danych) dla korzystających z tego wolumenu hostów. Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności dostarczanego urządzenia. |  |
| 14 | Zdalna replikacja danych | Macierz musi umożliwiać asynchroniczną replikację danych do innej macierzy z tej samej rodziny. Replikacja musi być wykonywana na poziomie kontrolerów, bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń i bez obciążania serwerów podłączonych do macierzy. Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć wraz z urządzeniem. |  |
| 15 | Podłączanie zewnętrznych systemów operacyjnych | Macierz musi umożliwiać jednoczesne podłączenie wielu serwerów w trybie wysokiej dostępności (co najmniej dwoma ścieżkami). Macierz musi wspierać podłączenie następujących systemów operacyjnych: Windows, Linux, VMware. Macierz musi posiadać wsparcie dla różnych systemów klastrowych, co najmniej Veritas Cluster Server i Microsoft Cluster. Wsparcie dla wymienionych systemów operacyjnych i klastrowych musi być potwierdzone wpisem na ogólnodostępnej liście kompatybilności producentów. Dla wymienionych systemów operacyjnych należy dostarczyć oprogramowanie do przełączania ścieżek i równoważenia obciążenia poszczególnych ścieżek. Wymagane jest oprogramowanie dla nielimitowanej liczby serwerów. Dopuszcza się rozwiązania bazujące na natywnych możliwościach systemów operacyjnych. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla maksymalnej liczby serwerów obsługiwanych przez oferowane urządzenie.. |  |
| 16 | Redundancja | Macierz nie może posiadać pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych. Musi być zapewniona pełna redundancja komponentów, w szczególności zdublowanie kontrolerów, zasilaczy i wentylatorów. Macierz musi umożliwiać wymianę elementów systemu w trybie „hot-swap”, a w szczególności takich, jak: dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory. Macierz musi mieć możliwość zasilania z dwu niezależnych źródeł zasilania – odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy.. |  |
| 17 | Dodatkowe wymagania | Oferowany system dyskowy musi się składać z pojedynczej macierzy dyskowej. Niedopuszczalna jest realizacja zamówienia poprzez dostarczenie wielu macierzy dyskowych. Za pojedynczą macierz nie uznaje się rozwiązania opartego o wiele macierzy dyskowych (par kontrolerów macierzowych) połączonych przełącznikami SAN lub tzw. wirtualizatorem sieci SAN czy wirtualizatorem macierzy dyskowych. Możliwość ograniczania poboru zasilania przez dyski, które nie obsługują operacji we/wy, poprzez ich zatrzymanie. |  |
| 18 | Certyfikaty | Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. Certyfikat RoHS. |  |
| 19 | Gwarancja i serwis | 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 8x5, czas reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. Uszkodzone dyski twarde po wymianie pozostają u zamawiającego. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z macierzą oraz oprogramowania wewnętrznego macierzy. |  |

## E. Pamięć masowa dla serwera produkcyjnego przetwarzania danych (2 szt.)

Wymagania

| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru | Zaoferowany sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definicja | Przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw dysków twardych kontrolowanych przez dedykowane kontrolery macierzowe [bez dodatkowych urządzeń pośrednich, serwerów wirtualizujących itp.]. |  |
| 2 | Typ obudowy | Macierz musi być przystosowana do montażu w szafie rack 19” |  |
| 3 | Przestrzeń dyskowa | Macierz musi posiadać minimum 50,4TB przestrzeni RAW zbudowanej w oparciu o minimum 22 dyski w technologii SAS 10k. Macierz musi posiadać minimum 3.8TB przestrzeni RAW zbudowanej w oparciu o minimum 2 dysków w technologii SAS SSD. |  |
| 4 | Obsługa dysków | Macierz musi obsługiwać dyski SSD, SAS i Nearline SAS. Macierz musi umożliwiać mieszanie napędów dyskowych SSD, SAS i MDL SAS w obrębie pojedynczej półki dyskowej. Macierz musi obsługiwać dyski 2,5” jak również 3,5”. |  |
| 5 | Sposób zabezpieczenia danych | Macierz musi obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID0, RAID1, RAID10, RAID5, RAID6 oraz RAID z tzw. rozproszoną wolną pojemnością, realizowane sprzętowo za pomocą dedykowanego układu, z możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie oferowanej macierzy i z wykorzystaniem wszystkich dysków twardych (tzw. wide-striping). Macierz musi umożliwiać definiowanie globalnych dysków spare oraz dedykowanie dysków spare do konkretnych grup RAID. Oferowana konfiguracja dyskowa musi zawierać rekomendowaną przez producenta ilość dysków spare. Macierz musi również oferować możliwość zdefiniowania grup dyskowych z tzw. rozproszoną wolną pojemnością, która nie wykorzystuje tradycyjnych dysków zapasowych (integracja dysków zapasowych i nieaktywnych do zwiększenia dostępności i wydajności macierzy, zwiększenie szybkości odbudowy macierzy na wypadek awarii dysku). Macierz musi umożliwiać obsługę dysków różnej pojemności w ramach grupy dysków. |  |
| 6 | Tryb pracy kontrolerów macierzowych | Macierz musi posiadać minimum 2 kontrolery macierzowe pracujące w trybie active-active i udostępniające jednocześnie dane blokowe. Wszystkie kontrolery muszą komunikować się między sobą bez stosowania dodatkowych przełączników lub koncentratorów. |  |
| 7 | Pamięć cache | Macierz musi posiadać minimum sumarycznie 16 GB pamięci cache. Pamięć cache musi być zbudowana w oparciu o wydajną pamięć typu RAM. Pamięć zapisu musi być mirrorowana (kopie lustrzane) pomiędzy kontrolerami dyskowymi. Dane niezapisane na dyskach (np. zawartość pamięci kontrolera) muszą zostać zabezpieczone w przypadku awarii zasilania za pomocą podtrzymania bateryjnego lub z zastosowaniem innej technologii przez okres minimum 5 lat.. |  |
| 8 | Interfejsy | Macierz musi posiadać co najmniej 4 porty FC 16 Gb/s (aktywne, z wkładkami) Dodatkowy port Ethernet 1Gb do zarządzania. |  |
| 9 | Zarządzanie | Zarządzanie macierzą musi być możliwe z poziomu interfejsu graficznego i interfejsu znakowego. Zarządzanie macierzą musi odbywać się bezpośrednio na kontrolerach macierzy z poziomu przeglądarki internetowej. |  |
| 10 | Zarządzanie grupami dyskowymi oraz dyskami logicznymi | Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie, co najmniej 500 wolumenów logicznych w ramach oferowanej macierzy dyskowej. Musi istnieć możliwość rozłożenia pojedynczego wolumenu logicznego na wszystkie dyski fizyczne macierzy (tzw. wide-striping), bez konieczności łączenia wielu różnych dysków logicznych w jeden większy. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. |  |
| 11 | Thin Provisioning | Macierz musi umożliwiać udostępnianie zasobów dyskowych do serwerów w trybie tradycyjnym, jak i w trybie typu Thin Provisioning. Macierz musi umożliwiać odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin. Proces odzyskiwania danych musi być automatyczny bez konieczności uruchamiania dodatkowych procesów na kontrolerach macierzowych (wymagana obsługa standardu T10 SCSI UNMAP). Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. |  |
| 12 | Wewnętrzne kopie migawkowe | Macierz musi umożliwiać dokonywania na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot, point-in-time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Kopia migawkowa wykonuje się bez alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej następuje w momencie zmiany danych na dysku źródłowym lub na jego kopii. Macierz musi wspierać minimum 512 kopii migawkowych. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. |  |
| 13 | Migracja danych w obrębie macierzy | Macierz dyskowa musi umożliwiać migrację danych bez przerywania do nich dostępu pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych na poziomie części wolumenów logicznych (ang. Sub-LUN). Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Funkcjonalność musi umożliwiać zdefiniowanie zasobu LUN, który fizycznie będzie znajdował się na min. 3 typach dysków obsługiwanych przez macierz, a jego części będą realokowane na podstawie analizy ruchu w sposób automatyczny i transparentny (bez przerywania dostępu do danych) dla korzystających z tego wolumenu hostów. Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności dostarczanego urządzenia. |  |
| 14 | Zdalna replikacja danych | Macierz musi umożliwiać asynchroniczną replikację danych do innej macierzy z tej samej rodziny. Replikacja musi być wykonywana na poziomie kontrolerów, bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń i bez obciążania serwerów podłączonych do macierzy. Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć wraz z urządzeniem. |  |
| 15 | Podłączanie zewnętrznych systemów operacyjnych | Macierz musi umożliwiać jednoczesne podłączenie wielu serwerów w trybie wysokiej dostępności (co najmniej dwoma ścieżkami). Macierz musi wspierać podłączenie następujących systemów operacyjnych: Windows, Linux, VMware. Macierz musi posiadać wsparcie dla różnych systemów klastrowych, co najmniej Veritas Cluster Server i Microsoft Cluster. Wsparcie dla wymienionych systemów operacyjnych i klastrowych musi być potwierdzone wpisem na ogólnodostępnej liście kompatybilności producentów. Dla wymienionych systemów operacyjnych należy dostarczyć oprogramowanie do przełączania ścieżek i równoważenia obciążenia poszczególnych ścieżek. Wymagane jest oprogramowanie dla nielimitowanej liczby serwerów. Dopuszcza się rozwiązania bazujące na natywnych możliwościach systemów operacyjnych. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla maksymalnej liczby serwerów obsługiwanych przez oferowane urządzenie.. |  |
| 16 | Redundancja | Macierz nie może posiadać pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych. Musi być zapewniona pełna redundancja komponentów, w szczególności zdublowanie kontrolerów, zasilaczy i wentylatorów. Macierz musi umożliwiać wymianę elementów systemu w trybie „hot-swap”, a w szczególności takich, jak: dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory. Macierz musi mieć możliwość zasilania z dwu niezależnych źródeł zasilania – odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy.. |  |
| 17 | Dodatkowe wymagania | Oferowany system dyskowy musi się składać z pojedynczej macierzy dyskowej. Niedopuszczalna jest realizacja zamówienia poprzez dostarczenie wielu macierzy dyskowych. Za pojedynczą macierz nie uznaje się rozwiązania opartego o wiele macierzy dyskowych (par kontrolerów macierzowych) połączonych przełącznikami SAN lub tzw. wirtualizatorem sieci SAN czy wirtualizatorem macierzy dyskowych. Możliwość ograniczania poboru zasilania przez dyski, które nie obsługują operacji we/wy, poprzez ich zatrzymanie. |  |
| 18 | Certyfikaty | Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. Certyfikat RoHS. |  |
| 19 | Gwarancja i serwis | 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 8x5, czas reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. Uszkodzone dyski twarde po wymianie pozostają u zamawiającego. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z macierzą oraz oprogramowania wewnętrznego macierzy. |  |

## F. Pamięć masowa dla serwera usług lokalnych oraz serwera PACS (1 szt.)

Wymagania

| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru | Zaoferowany sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definicja | Przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw dysków twardych kontrolowanych przez dedykowane kontrolery macierzowe [bez dodatkowych urządzeń pośrednich, serwerów wirtualizujących itp.]. |  |
| 2 | Typ obudowy | Macierz musi być przystosowana do montażu w szafie rack 19” |  |
| 3 | Przestrzeń dyskowa | Macierz musi posiadać minimum 50,4TB przestrzeni RAW zbudowanej w oparciu o minimum 22 dyski w technologii SAS 10k. Macierz musi posiadać minimum 3.8TB przestrzeni RAW zbudowanej w oparciu o minimum 2 dysków w technologii SAS SSD. |  |
| 4 | Obsługa dysków | Macierz musi obsługiwać dyski SSD, SAS i Nearline SAS. Macierz musi umożliwiać mieszanie napędów dyskowych SSD, SAS i MDL SAS w obrębie pojedynczej półki dyskowej. Macierz musi obsługiwać dyski 2,5” jak również 3,5”. |  |
| 5 | Sposób zabezpieczenia danych | Macierz musi obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID0, RAID1, RAID10, RAID5, RAID6 oraz RAID z tzw. rozproszoną wolną pojemnością, realizowane sprzętowo za pomocą dedykowanego układu, z możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie oferowanej macierzy i z wykorzystaniem wszystkich dysków twardych (tzw. wide-striping). Macierz musi umożliwiać definiowanie globalnych dysków spare oraz dedykowanie dysków spare do konkretnych grup RAID. Oferowana konfiguracja dyskowa musi zawierać rekomendowaną przez producenta ilość dysków spare. Macierz musi również oferować możliwość zdefiniowania grup dyskowych z tzw. rozproszoną wolną pojemnością, która nie wykorzystuje tradycyjnych dysków zapasowych (integracja dysków zapasowych i nieaktywnych do zwiększenia dostępności i wydajności macierzy, zwiększenie szybkości odbudowy macierzy na wypadek awarii dysku). Macierz musi umożliwiać obsługę dysków różnej pojemności w ramach grupy dysków. |  |
| 6 | Tryb pracy kontrolerów macierzowych | Macierz musi posiadać minimum 2 kontrolery macierzowe pracujące w trybie active-active i udostępniające jednocześnie dane blokowe. Wszystkie kontrolery muszą komunikować się między sobą bez stosowania dodatkowych przełączników lub koncentratorów. |  |
| 7 | Pamięć cache | Macierz musi posiadać minimum sumarycznie 16 GB pamięci cache. Pamięć cache musi być zbudowana w oparciu o wydajną pamięć typu RAM. Pamięć zapisu musi być mirrorowana (kopie lustrzane) pomiędzy kontrolerami dyskowymi. Dane niezapisane na dyskach (np. zawartość pamięci kontrolera) muszą zostać zabezpieczone w przypadku awarii zasilania za pomocą podtrzymania bateryjnego lub z zastosowaniem innej technologii przez okres minimum 5 lat.. |  |
| 8 | Interfejsy | Macierz musi posiadać co najmniej 4 porty FC 16 Gb/s (aktywne, z wkładkami) Dodatkowy port Ethernet 1Gb do zarządzania. |  |
| 9 | Zarządzanie | Zarządzanie macierzą musi być możliwe z poziomu interfejsu graficznego i interfejsu znakowego. Zarządzanie macierzą musi odbywać się bezpośrednio na kontrolerach macierzy z poziomu przeglądarki internetowej. |  |
| 10 | Zarządzanie grupami dyskowymi oraz dyskami logicznymi | Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie, co najmniej 500 wolumenów logicznych w ramach oferowanej macierzy dyskowej. Musi istnieć możliwość rozłożenia pojedynczego wolumenu logicznego na wszystkie dyski fizyczne macierzy (tzw. wide-striping), bez konieczności łączenia wielu różnych dysków logicznych w jeden większy. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. |  |
| 11 | Thin Provisioning | Macierz musi umożliwiać udostępnianie zasobów dyskowych do serwerów w trybie tradycyjnym, jak i w trybie typu Thin Provisioning. Macierz musi umożliwiać odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin. Proces odzyskiwania danych musi być automatyczny bez konieczności uruchamiania dodatkowych procesów na kontrolerach macierzowych (wymagana obsługa standardu T10 SCSI UNMAP). Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. |  |
| 12 | Wewnętrzne kopie migawkowe | Macierz musi umożliwiać dokonywania na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot, point-in-time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Kopia migawkowa wykonuje się bez alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej następuje w momencie zmiany danych na dysku źródłowym lub na jego kopii. Macierz musi wspierać minimum 512 kopii migawkowych. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. |  |
| 13 | Migracja danych w obrębie macierzy | Macierz dyskowa musi umożliwiać migrację danych bez przerywania do nich dostępu pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych na poziomie części wolumenów logicznych (ang. Sub-LUN). Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Funkcjonalność musi umożliwiać zdefiniowanie zasobu LUN, który fizycznie będzie znajdował się na min. 3 typach dysków obsługiwanych przez macierz, a jego części będą realokowane na podstawie analizy ruchu w sposób automatyczny i transparentny (bez przerywania dostępu do danych) dla korzystających z tego wolumenu hostów. Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności dostarczanego urządzenia. |  |
| 14 | Zdalna replikacja danych | Macierz musi umożliwiać asynchroniczną replikację danych do innej macierzy z tej samej rodziny. Replikacja musi być wykonywana na poziomie kontrolerów, bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń i bez obciążania serwerów podłączonych do macierzy. Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć wraz z urządzeniem. |  |
| 15 | Podłączanie zewnętrznych systemów operacyjnych | Macierz musi umożliwiać jednoczesne podłączenie wielu serwerów w trybie wysokiej dostępności (co najmniej dwoma ścieżkami). Macierz musi wspierać podłączenie następujących systemów operacyjnych: Windows, Linux, VMware. Macierz musi posiadać wsparcie dla różnych systemów klastrowych, co najmniej Veritas Cluster Server i Microsoft Cluster. Wsparcie dla wymienionych systemów operacyjnych i klastrowych musi być potwierdzone wpisem na ogólnodostępnej liście kompatybilności producentów. Dla wymienionych systemów operacyjnych należy dostarczyć oprogramowanie do przełączania ścieżek i równoważenia obciążenia poszczególnych ścieżek. Wymagane jest oprogramowanie dla nielimitowanej liczby serwerów. Dopuszcza się rozwiązania bazujące na natywnych możliwościach systemów operacyjnych. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla maksymalnej liczby serwerów obsługiwanych przez oferowane urządzenie.. |  |
| 16 | Redundancja | Macierz nie może posiadać pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych. Musi być zapewniona pełna redundancja komponentów, w szczególności zdublowanie kontrolerów, zasilaczy i wentylatorów. Macierz musi umożliwiać wymianę elementów systemu w trybie „hot-swap”, a w szczególności takich, jak: dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory. Macierz musi mieć możliwość zasilania z dwu niezależnych źródeł zasilania – odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy.. |  |
| 17 | Dodatkowe wymagania | Oferowany system dyskowy musi się składać z pojedynczej macierzy dyskowej. Niedopuszczalna jest realizacja zamówienia poprzez dostarczenie wielu macierzy dyskowych. Za pojedynczą macierz nie uznaje się rozwiązania opartego o wiele macierzy dyskowych (par kontrolerów macierzowych) połączonych przełącznikami SAN lub tzw. wirtualizatorem sieci SAN czy wirtualizatorem macierzy dyskowych. Możliwość ograniczania poboru zasilania przez dyski, które nie obsługują operacji we/wy, poprzez ich zatrzymanie. |  |
| 18 | Certyfikaty | Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. Certyfikat RoHS. |  |
| 19 | Gwarancja i serwis | 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 8x5, czas reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. Uszkodzone dyski twarde po wymianie pozostają u zamawiającego. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z macierzą oraz oprogramowania wewnętrznego macierzy. |  |

## G. Archiwizator dyskowy do archiwizacji danych (2 szt.)

Wymagania

| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru | Zaoferowany sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definicja | Przez archiwizator dyskowy zamawiający rozumie przestrzeń na dane zrealizowaną w oparciu o dyski twarde na potrzeby środowiska kopii zapasowej. |  |
| 2 | Typ obudowy | Urządzenie musi być przystosowane do montażu w szafie rack 19” |  |
| 3 | Przestrzeń dyskowa | Archiwizator dyskowy musi udostępniać minimum 50 TiB użytkowej przestrzeni dla danych, zbudowanej w oparciu o dyski w technologii SATA lub NL-SAS i prędkości obrotowej min. 7.2k obr/min zabezpieczone mechanizmem RAID5. Wszystkie dyski danej klasy muszą mieć identyczne parametry pojemnościowe i wydajnościowe. |  |
| 4 | Interfejsy | Archiwizator dyskowy musi posiadać co najmniej redundantne połączenie ze środowiskiem kopii zapasowej realizowane za pomocą dedykowanych połączeń wewnętrznych lub za pomocą sieci SAN FC |  |
| 5 | Zarządzanie | Zarządzanie archiwizatorem dyskowym musi być możliwe z poziomu interfejsu graficznego i interfejsu znakowego. Oprogramowanie do zarządzania musi pozwalać na stałe monitorowanie stanu archiwizatora dyskowego oraz umożliwiać konfigurowanie jego zasobów dyskowych. Narzędzie musi pozwalać na obserwację danych wydajnościowych oraz prezentację ich w postaci wykresów oraz czytelnych raportów. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. |  |
| 6 | Kontrola plików | Archiwizator dyskowy powinien umożliwiać przeglądanie plików, aby administrator mógł zagwarantować, że użytkownicy nie będą mogli przechowywać niedozwolonych treści na urządzeniu. |  |
| 7 | Certyfikaty | Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. Certyfikat RoHS. |  |
| 8 | Gwarancja i serwis | 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 8x5, czas reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. Uszkodzone dyski twarde po wymianie pozostają u zamawiającego. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z archiwizatorem oraz oprogramowania wewnętrznego archiwizatora. |  |

## H. Zapora ogniowa UTM do obsługi połączeń zewnętrznych (2 szt.)

Wymagania

| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru | Zaoferowany sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Urządzenie musi być dostarczone ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19'' |  |
| 2 | Typ | UTM sprzętowy |  |
| 3 | Tryby pracy | - Router warstwy trzeciej (Router/NAT) - Bridge warstwy drugiej (transparent) - Hybrydowy (częściowo jako router, częściowo jako bridge) |  |
| 4 | Sugerowana liczba komputerów w sieci | 600 |  |
| 5 | Liczba równoczesnych sesji | 1500000 |  |
| 6 | Nowe sesje/ sekundę | 60000 |  |
| 7 | Firewall | statefull packet filter |  |
| 8 | Wydajność Firewalla | 18 Gb/s |  |
| 9 | Zintegrowany moduł antywirusowy | Tak |  |
| 10 | Wbudowany system ochrony przed włamaniami, exploitami (IDS/IPS) | Tak, oparty co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. |  |
| 11 | Wbudowany moduł filtrowania poczty (spamu) | Tak |  |
| 12 | Kontrola / filtrowanie treści WWW (Filtrowanie URL) | Tak |  |
| 13 | Skanowanie szyfrowanego ruchu http (Https scanning) | Tak |  |
| 14 | Kontrola aplikacji / firewall aplikacyjny (Aplication Control) | Tak |  |
| 15 | Moduł piaskownicy do wykrywania nieznanych zagrożeń (Sandboxing) | Tak |  |
| 16 | Ochrona przed atakami DDoS (Generic DDoS) | Tak |  |
| 17 | Dedykowane oprogramowanie dla VPN Client-To-Site (VPN Client) | Tak |  |
| 18 | Możliwość tworzenia tuneli Site-To-Site (VPN Site2Site) | Tak |  |
| 19 | Wsparcie dla OpenVPN | Tak |  |
| 20 | Wsparcie VLAN | Tak |  |
| 21 | 802.1Q VLAN (max) | 512 |  |
| 22 | Zbieranie/przesyłanie logów systemowych | Tak |  |
| 23 | Tworzenie zestawień logów w formie tekstowej/graficznej | Tak |  |
| 24 | SNMP | Tak, v1, v2, v3 |  |
| 25 | Zarządzanie przez www | Tak |  |
| 26 | Metody uwierzytelniania dostępu do sieci firmowej (Autoryzacja użytkowników) | lokalna, AD, LDAP, RADIUS |  |
| 27 | Uwierzytelnianie typu Single Sign On w środowisku Active Directory | Tak |  |
| 28 | Zarządzanie ruchem w sieci wg aplikacji (APP based routing) | Tak |  |
| 29 | Kolejkowanie ruchu / priorytetyzacja ruchu / zarządzanie pasmem (QoS) | Tak |  |
| 30 | Możliwość automatycznego przełączania na zapasowego dostawcę internetu (WAN failover) | Tak |  |
| 31 | Równoważenie pasma internetu (WAN load balance) | Tak, dla co najmniej 3 łączy WAN |  |
| 32 | Redundancja urządzeń (tryb HA Active/Passive) | Tak (jeśli wymagana to licencja wliczona w cenę) |  |
| 33 | port konsolowy | Tak |  |
| 34 | interfejsy RJ-45 | 8 x 1 Gb/s |  |
| 35 | interfejsy światłowodowe | 2 x 1 Gb/s SFP |  |
| 36 | Pamięć wewnętrzna | 120 GB |  |
| 37 | Licencje | Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całego klastra HA. |  |
| 38 | Certyfikaty | Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego urządzenia, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. |  |
| 39 | Gwarancja i serwis | 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 8x5, czas reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z urządzeniem oraz oprogramowania wewnętrznego urządzenia, sygnatur bazy systemu kontroli przed włamaniami (IDS/IPS) i systemu antywirusowego |  |

## Przełącznik do obsługi połączeń końcowych (5 szt.)

Wymagania

| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru | Zaoferowany sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Urządzenie musi być dostarczone ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19'' |  |
| 2 | Typ przełącznika | Zarządzalny, L3 |  |
| 3 | Przeznaczenie | LAN |  |
| 4 | Zagregowana przepustowość rutowania/przełączania | 176 Gb/s |  |
| 5 | Typ złącza 1 | SFP/SFP+ |  |
| 6 | Szybkość przesyłania danych per port | 10 Gb/s |  |
| 7 | Ilość portów typ 1 | 4 (obsadzone 2) |  |
| 8 | Typ złącza 2 | Eth. RJ45 |  |
| 9 | Szybkość przesyłania danych per port | 1 Gb/s |  |
| 10 | Ilość portów typ 2 | 48 |  |
| 11 | Stackowalny | Tak |  |
| 12 | Pełny dupleks | Tak |  |
| 13 | VLAN | 802.1Q |  |
| 14 | Agregacja połączeń | Tak |  |
| 15 | QoS | Tak |  |
| 16 | Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |  |
| 17 | Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |  |
| 18 | Zarządzanie www | Tak |  |
| 19 | Port konsolowy | Tak |  |
| 20 | Obsługa SSH/SSL | Tak |  |
| 21 | Certyfikaty | Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego urządzenia, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. |  |
| 22 | Gwarancja i serwis | 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 8x5, czas reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z urządzeniem oraz oprogramowania wewnętrznego urządzenia. |  |

## J. Przełącznik światłowodowy do obsługi lokalnej magistrali danych (2 szt.)

Wymagania

| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru | Zaoferowany sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Urządzenie musi być dostarczone ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19'' |  |
| 2 | Przeznaczenie | Do połączenia serwerów, pamięci masowych, środowiska kopii zapasowej w jedną działającą sieć SAN typu FABRIC |  |
| 3 | Ilość i typ portów | 24 porty uniwersalne (typu E, F, M, EX oraz D), działające jako full-duplex z prędkością 4, 8, 16 Gb/s |  |
| 4 | Szybkość przesyłania danych per port | 16 Gb/s bez wewnętrznego podziału pasma pomiędzy kilka portów; wszystkie porty muszą umożliwiać działanie bez tzw. oversubscrypcji |  |
| 5 | Tryby działania portów | F_Port, E_Port, M_Port, D_Port |  |
| 6 | Liczba aktywnych licencji oraz zainstalowanych wkładek | 24 szt. 16 Gb/s SFP+ |  |
| 7 | Kategoryzacja ruchu pomiędzy parami urządzeń initiator - target | Priorytet niski, średni, wysoki |  |
| 8 | Narzędzia I mechanizmy diagnostyczne | FC ping, FC traceroute, logowanie zdarzeń poprzez syslog, SNMP lub równoważne |  |
| 9 | Możliwość uruchomienia dodatkowych funkcjonalności | ISL Trunking lub równoważne |  |
| 10 | Zarządzanie www | Tak |  |
| 11 | Port konsolowy / zarządzający | Tak |  |
| 12 | Zasilanie | 230V |  |
| 13 | Certyfikaty | Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego urządzenia, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. |  |
| 14 | Gwarancja i serwis | 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 8x5, czas reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z urządzeniem oraz oprogramowania wewnętrznego urządzenia. |  |

## K. Biblioteka LTO do archiwizacji danych (2 szt.)

Wymagania

| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru | Zaoferowany sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Urządzenie musi być dostarczone ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19'' |  |
| 2 | Napęd | LTO-6 Ultrium |  |
| 3 | Interfejs hosta | ISCSI 10gb/s |  |
| 4 | Sloty na kasety | 24 |  |
| 5 | Czytnik kodów kreskowych | Tak |  |
| 6 | Czyszczenie głowic | Automatyczne |  |
| 7 | Wymiana taśm | Wymiana taśm bez konieczności wyjmowania z biblioteki całego magazynka – tzw. „mail slot” |  |
| 8 | Szyfrowanie | Tak |  |
| 9 | SNMP | Tak |  |
| 10 | Obsługa taśm WORM | Tak |  |
| 11 | Dołączone nośniki | 12 szt. RW oraz 2 szt. taśm czyszczących wraz z etykietami |  |
| 12 | Zarządzanie | lokalnie i przez www |  |
| 13 | Port zarządzający | RJ45 100/1000 BaseT |  |
| 14 | Certyfikaty | Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego urządzenia, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. |  |
| 15 | Gwarancja i serwis | 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 8x5, czas reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z urządzeniem oraz oprogramowania wewnętrznego urządzenia. |  |

## L. Stacjonarne komputerowe stanowisko robocze (82 szt.)

Stacjonarne komputerowe stanowisko robocze składa się z komputera oraz monitora.

Wymagania komputer

| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru | Zaoferowany sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ komputera | Desktop |  |
| 2 | Obudowa typu | Mini PC z możliwością ustawienia pionowego i poziomego |  |
| 3 | Wielkość obudowy maksymalna: wysokość/szerokość/głębokość | 89mm/332mm/380mm |  |
| 4 | Procesor | Osiągający minimum 7790 pkt w testach Passmark CPU na www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |  |
| 5 | Pamięć RAM | 8 GB DDR4 |  |
| 6 | Dysk | 256 GB typu SSD |  |
| 7 | Napęd optyczny | DVD+/-RW |  |
| 8 | Karta graficzna | Zintegrowana |  |
| 9 | Zasilacz | Wbudowany lub zewnętrzny 230V |  |
| 10 | Okablowanie | Kabel zasilający 230V |  |
| 11 | Złącza zewnętrzne panel tylny | 1x D-SUB 1 x HDMI lub DP 1x RJ-45 1x wejście liniowe Audio 1x wyjście liniowe Audio 1x Zasilania (AC) 2x USB 3.0 4x USB 2.0 |  |
| 12 | Złącza zewnętrzne panel przedni | 1x Mikrofonowe (wejście) 1x Słuchawkowe (wyjście) 2x USB 3.0 |  |
| 13 | Mysz komputerowa | Laserowa/optyczna USB z trzema przyciskami i rolką |  |
| 14 | Klawiatura | QWERTY USB |  |
| 15 | System operacyjny | System operacyjny zapewniający pełną kompatybilność z oprogramowaniem ZSI zamawiającego oraz zapewniający połączenie do domeny w ramach usługi katalogowej Microsoft Active Directory Domain Services. System powinien być preinstalowany na komputerach, w polskiej wersji językowej, posiadać aktualne wsparcie producenta i certyfikat legalności. Licencja na system operacyjny bez ograniczeń czasowych |  |
| 16 | Certyfikaty | Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. |  |
| 17 | Gwarancja i serwis | 24 miesiące |  |

Wymagania monitor

| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru | Zaoferowany sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przekątna ekranu | 21,5" |  |
| 2 | Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 |  |
| 3 | Technologia podświetlania | LED |  |
| 4 | Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion) 178 (poziom) |  |
| 5 | Czas reakcji matrycy | 5 ms |  |
| 6 | Jasność | 250 cd/m2 |  |
| 7 | Złącza zewnętrzne | Analogowe (D-Sub) Cyfrowe (HDMI lub DP – zgodne z portem w komputerze) |  |
| 8 | Okablowanie | Kabel zasilający 230V i przyłączeniowy do komputera ze złączem cyfrowym |  |
| 9 | Certyfikaty | Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. |  |
| 10 | Gwarancja i serwis | miesiące |  |