I. Opis przedmiotu zamówienia . Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie remontu posadzki polegający na wymianie wykładziny w sali nr 127 i nr 103 w Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie przy ul Głównej 94„ Zadanie polega na wymianie wykłaziny i cokolików w sali nr 127, Sali nr 103 na wykładzinę PCV typu heterogenicznej gr. 2mm. II. Opis stanu istniejącego. Budynek Szkoły Podstawowej zlokalizowany jest w Świętej Katarzynie przy ul Głównej 94 sale lekcyjne nr 103 i nr 127 zlokalizowane są na parterze budynku. Stan techniczny wykladzin wymaga przeprowadzenia remontu polegającego na wymianie wykladzin. Zestawienie powierzchni : Sala nr 127 – 35,25 m2 Sala nr 103 - 41,08 m2 Poniżej zdjęcia Sali nr 103 i nr 127 - stan obecny. Fot.nr 01.Popękane łaczenie cokolika z posadzką. Fot. nr 02. Popękane łaczenie cokolika z posadzką. Fot. Nr 3. Popękane łaczenie cokolika z posadzką. Fot. Nr 04 . JW. Zakres prac do wykonanie : * rozebranie posadzki i cokolików * wyrównanie nierówności posadzki , * gruntowanie podłoża, * wykonanie masy wyrównawczej 5 mm zbrojonej włóknem, * dostawa i montaż wykładziny i cokolików typu heterogenicznej gr. 2mm, * roboty towarzyszące * wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki Parametry techniczne Rodzaj wykładziny heterogeniczna PCV Typ wykładziny rulon Grubość całkowita 2 mm Grubość warstwy użytkowej 0,7 mm Ciężar całkowity 2800 gr/m2 Wzmocnienie powierzchni poliuretan PUR Zabezpieczenie powierzchni UV easy clean Szerokość rolki 200 cm Łączenie arkuszy wykładziny sznury spawalnicze Klasa reakcji na ogień EN13501 Bfl-s1 Klasa ścieralności EN 660-2 grupa T Odporność na odgniecenia EN433 ≤ 0,05 mm Odporność chemiczna EN423 bardzo wysoka . Odporność chemiczna. Wykładziny posiadają bardzo wysoką odporność chemiczną wg. EN 423 potwierdzoną badaniami Instytutu SGS. Wykładziny są całkowicie odporne na działanie między innymi: detergentów syntetycznych, mydła, amoniaku (stężenie 5%), wody utlenionej (stężenie 10%), podchlorynu sodu (stężenie 1%;składnik wielu wybielaczy), tiosiarczanu sodu (stężenie 1%, np. stosowny do usuwania nadmiaru chloru w basenach), kwasu szczawiowego (stosowny do usuwania rdzy oraz jako składnik proszków do czyszczenia urządzeń sanitarnych), denaturatu oraz spirytusu. Odporność na fotele na kółkach odporna wg. EN425 Akustyka EN 140-8 5 dB Odporność na grzyby i bakterie odporna wg. EN ISO846 Antypoślizgowość DIN51130 R11 Atest higieniczny – do obiektów użyteczności publicznej ( między innym szkolnictwo) Gwarancja producenta minimum 15 lat Pozostałe roboty wykonać wg. opisu przedmiaru robót posadzkowych . Pozostałe szczegóły techniczne znajdują się w załączonych przedmiarach. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wyżej wymienioną dokumentacją, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w niniejszym zapytaniu warunkach. Jeżeli w opisie technicznym powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust.1 pkt.32 ustawy o odpadach z dnia 5.04.2021r. Dz.U. z 2021 poz. 779 ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oraz ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 11 sierpnia 2021 r. Dz.U.2021 poz.1648 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów po zakończeniu prac.Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów. Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonaniu robót muszą być nowe i nieużywane,odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w przedmiarze , posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa. Wszystkie materiały budowlane będą podlegać zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru na specjalnym druku - „Zatwierdzenie materiałowe do umowy”. Wykonawca w czasie realizacji robót ma obowiązek zapewnienia dojazdów i dojść do omawianego budynku w niezbędnym zakresie, w szczególności użytkownikom obiektu oraz służb komunalnych i ratowniczych. Wszyscy pracownicy fizyczni i operatorzy sprzętu, którzy będą pracowali przy wykonywaniu prac remontowych w w/w Szkole Podstawowej muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Wszystkie prace należy wykonać w okresie wakacyjnym do 29.08.2023 roku. Zamawiający w trakcie realizacji umowy nie przewiduje odbiorów częściowych oraz wypłacania zaliczek w poczet realizowanej umowy . Okres gwarancji na realizowane zadania minimum – 36 miesięcy . Rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi fakturą końcową. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru robót wraz z podpisanymi przez przedstawiciela Wykonawcy oraz potwierdzonymi przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca przed zgłoszeniem do odbioru końcowego zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora Nadzoru i przez niego zaakceptowaną, protokolarnie (protokół przekazania), dokumentację powykonawczą odbiorową w 2 egzemplarzach opracowaną zgodnie z dokumentem „Procedura – dokumentacja powykonawcza” w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF tożsamym z wersją papierową (skan zawierający pieczątki i podpisy). Ochrona danych osobowych . Strony Umowy, zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy. Szczegółowe zapisy o ochronie danych osobowych przedstawia załącznik . Uwaga Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe dodatkowo do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowy na podstawie przedmiarów robót dołączonych do dokumentacji . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Remont budynku Gminnego Centrum Kultury w Świętej Katarzynie Opis przedmiotu zamówienia Opis stanu istniejącego Zakres robót do wykonania Postanowienia końcowe Sposób odbioru prac Gwarancja Ochrona danych osobowych