Załącznik nr 2

Formularz cenowy

Sprzęt medyczny i wyposażenie centralnej sterylizatorni

Uwaga: Poz. 13, 14, 27, 28 – sprzęt medyczny podlegający ocenie

| A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr pom. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| 1. | 0.04 | Regał czteropółkowy ze stali nierdzewnej wymiary 60x40x180 | 1 |  |  |
| 2. | 0.2 0.3 | Regał metalowy pięciopółkowy ze stali powlekanej powłoką chromową 120x45x180 | 3 |  |  |
| 3. | 0.3 | Regał metalowy pięciopółkowy ze stali powlekanej powłoką chromową 90x45x180 | 1 |  |  |
| 4. | 0.6 | Stół roboczy 120x70x90, szafka podblatowa | 1 |  |  |
| 5. | 0.6 | Regał uniwersalny pięć półek ażurowych ze stali powlekanej powłoką chromową 120x60x180 | 3 |  |  |
| 6. | 0.6 | Wózek do przewozu materiałów sterylnych 6 jednostek StU | 2 |  |  |
| 7. | 0.8 | Wózek do przewozu materiałów sterylnych 6 jednostek StU | 2 |  |  |
| 8. | 0.8 | Wózek do przewozu materiałów sterylnych 3 jednostek StU | 1 |  |  |
| 9. | 0.8 | Pistolet na sprężone powietrze, ścienny | 1 |  |  |
| 10. | 0.9 | Regał uniwersalny pięć półek ażurowych ze stali powlekanej powłoką chromową 120x60x180 | 1 |  |  |
| 11. | 0.10 | Regał uniwersalny pięć półek ażurowych ze stali powlekanej powłoką chromową 120x60x180 | 3 |  |  |
| 12. | 0.11, 0.13 | Regał listwowy uniwersalny chromowany z półka na fartuchy , wieszak na obuwie, kosz podwieszany, wym. 30x60x200 | 2 |  |  |  |  |
| 13. | 0.12 | Sterylizator parowy przelotowy 9-jednostek, wbudowana wytwornica pary, automatyka | 1 |  |  |  |  |
| 14. | 0.12 | Sterylizator parowy przelotowy 6-jednostek, wbudowana wytwornica pary, automatyka | 1 |  |  |
| 15. | 0.12 | Sterylizator parowy przelotowy 6-jednostek | 1 |  |  |
| 16. | 0.12 | Stanowisko do pakietowania narzędzi, z szafką podblatową i nadstawką 90x200x70 cm | 2 |  |  |
| 17. | 0.12 | Wózek, ze stali kwasoodpornej, na kółkach do przechowywania i transportu papieru | 1 |  |  |
| 18. | 0.12 | Zgrzewarka rotacyjna ze stolikiem rolkowym | 1 |  |  |
| 19. | 0.12 | Stół do pakietowania z szafką podblatową 90x70x140 cm | 1 |  |  |
| 20. | 0.12 | Obcinarka rękawów papierowo-foliowych | 1 |  |  |
| 21. | 0.12 | Lampka z podświetlaną soczewką na wysięgniku | 2 |  |  |
| 22. | 0.12 | Stół do pakietowania z szafką podblatową 70x160x90 cm | 1 |  |  |
| 23. | 0.12 | Wózek z podwójnym blatem do transportu i pracy | 1 |  |  |
| 24. | 0.12 | Pistolet na sprężone powietrze, ścienny | 1 |  |  |
| 25. | 0.12 | Regał uniwersalny pięć półek ażurowych ze stali powlekanej powłoką chromową 120x60x180 | 1 |  |  |
| 26. | 0.15 | Pistolet na sprężone powietrze, ścienny | 1 |  |  |
| 27. | 0.15 | Myjnia dezynfektor do narzędzi, komora przelotowa, 15 tac lub 6 pojemników STE, wózki załadowcze | 1 |  |  |
| 28. | 0.15 | Myjnia dezynfektor do narzędzi, komora przelotowa, 10 tac lub 6 pojemników STE, wózki załadowcze | 1 |  |  |
| 29. | 0.15 | Stelaż na wózki myjni | 1 |  |  |
| 30. | 0.15 | Myjnia ultradźwiękowa | 1 |  |  |
| 31. | 0.15 | Stół ociekowy ze stali kwasoodpornej 90x70 | 1 |  |  |
| 32. | 0.15 | Stół zlewozmywakowy dwukomorowy ze stalli kwasoodpornej 200x70 z fartuchem naściennym | 1 |  |  |
| 33. | 0.15 | Stół roboczy ze stali kwasoodpornej 90x70 | 1 |  |  |
| 34. | 0.15 | Pistolet ścienny do przedmuchiwania wąskich przekrojów, urządzenie do ciśnieniowego parowego czyszczenia narzędzi, min 8 końcówek | 2 |  |  |
| 35. | 0.15 | Półka wisząca dwupoziomowa 180x30x40 | 1 |  |  |
| 36. | 0.15 | Półka wisząca dwupoziomowa 200x30x40 | 1 |  |  |
| 37. | 0.15 | Półka wisząca dwupoziomowa 135x30x40 | 1 |  |  |
| 38. | 0.15 | Pistolet na sprężone powietrze, ścienny | 1 |  |  |
| 39. | 0.16 | System dozowania środków chemicznych | 1 |  |  |
| 40. | 0.16 | Regał ze stali kwasoodpornej, 6 półek, 60x45x180 | 1 |  |  |
| 41. | 0.16 | Oczomyjka | 1 |  |  |
| 42. | 0.17 | Stół roboczy z szafką podblatową 70x120x90 cm | 1 |  |  |
| 43. | 0.17 | Regał uniwersalny ze stali kwasoodpornej, 60x90x180 | 1 |  |  |
| 44. | 0.17 | Pojemniki plastikowe do transportu wyrobów skażonych 5 l | 20 |  |  |
| 45. | 0.17 | Pojemniki plastikowe do transportu wyrobów skażonych 20 l | 20 |  |  |
| 46. | 0.17 | Pojemniki plastikowe do transportu wyrobów skażonych 30 l | 20 |  |  |
| 47. | 0.18 | Regał czteropółkowy ze stali nierdzewnej 60x40x180 | 1 |  |  |
| 48. | 0.19 | Regał pięciopółkowy ze stali powlekanej powłoką chromową 120x45x180 | 3 |  |  |
| 49. | 0.20 | Myjnia dezynfektor do wózków i sprzętu transportowego, komora przelotowa | 1 |  |  |
| 50. | 0.22 | Regał uniwersalny, pięć półek ażurowych, ze stali powlekanej powłoką chromową 120x60x180 | 1 |  |  |
| 51. | 0.23 | Stół do przeglądania bielizny z podświetlanym blatem, wym. [+/-2cm] 90x1600x1000 cm, stal nierdzewna OH18N9, regulowane nóżki w zakresie min.+/- 1 cm, konstrukcja z profili zamkniętych, oświetlenie jarzeniowe | 1 |  |  |
| 52. | 0.23 | Wózek, ze stali kwasoodpornej, na kółkach do przechowywania i transportu papieru | 1 |  |  |
| 53. | 0.23 | Regał uniwersalny, pięć półek ażurowych, ze stali powlekanej powłoką chromową 120x60x180 | 1 |  |  |
| 54. | 0.34 | Regał czteropółkowy ze stali nierdzewnej wymiary [+/-2 cm] 60x40x180 cm | 1 |  |  |
| KWOTA BRUTTO OGÓŁEM: |  |

System dozowania środków chemicznych

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 1	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Umożliwiający dozowanie min. 4 środków chemicznych | Tak, podać |  |
|  | Wyposażony w niezbędne zbiorniki buforowe montowane w myjniach | Tak |  |
|  | System współpracujący z lancami ssącymi oferowanych myjni | Tak |  |
|  | Możliwość dozowania środków ze zbiorników o pojemności min. 20l | Tak, podać |  |
|  | Sygnalizator świetlny stanu urządzenia umiejscowiony na strefie brudnej | Tak |  |
|  | Wszystkie niezbędne wężyki i przewody sygnałowe w zakresie oferty | Tak |  |
|  | Doprowadzenie wężyków i przewodów sygnałowych od systemu dozowania do myjni po stronie oferenta | Tak |  |

Lampka z podświetlaną soczewką na wysięgniku

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 2	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Barwa światła: min. uniwersalna biel (3 500 K) | Tak, podać |  |
|  | Żarówki: min. 1 x 5 W LED | Tak, podać |  |
|  | Wymiary [±20%] G x S x W: 300mm x 300mm x 350mm | Tak |  |

Myjnia dezynfektor do narzędzi – 15 tac

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 3	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | PARAMETRY PODLEGAJACE OCENIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji min 2021 (nie powystawowe) | Tak |  | - |
|  | Komora przelotowa, dwudrzwiowa | Tak |  | - |
|  | Drzwi przesuwne w pionie (otwierane w dół), całkowicie przeszklone z ramą ze stali kwasoodpornej, automatycznie otwierane i zamykane przy pomocy odpowiednich pól na kolorowym ekranie dotykowym panelu sterującego urządzeniem, uszczelnienie drzwi za pomocą rozprężanej uszczelki dostęp do przestrzeni serwisowej z przodu lub z tyłu urządzenia, automatyczna blokada drzwi w trakcie procesu | Tak |  | - |
|  | Pojemność komory na jeden wsad mycia nie mniej niż 15 szt. Dużych tac instrumentowych o wymiarach minimum 580x260x70 mm lub 6 pojemników sterylizacyjnych ½ STE lub 4 pojemników 1 STE | Tak, podać |  | - |
|  | Kompaktowa konstrukcja, maksymalna szerokość urządzenia 1000 mm, maksymalna głębokość urządzenia 1000 mm | Tak |  | - |
|  | Ogrzewana elektrycznie | Tak |  | - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych w tym laparoskopowych, osprzętu anestezjologicznego, pojemników sterylizacyjnych, akcesoriów i butów operacyjnych | Tak |  | - |
|  | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne komory i suszarki) – wykonanie ze stali kwasoodpornej | Tak |  | - |
|  | Końcowe płukanie wodą zdemineralizowaną | Tak |  | - |
|  | Wyposażona w dodatkowy zbiornik/podgrzewacz wody zdemineralizowanej do płukania końcowego i dezynfekcji termicznej zlokalizowany poza komorą mycia | Tak |  | - |
|  | Wyposażona w dodatkowy zbiornik/system oszczędzania wody polegający na odzysku i wykorzystaniu wody z fazy ostatniego płukania do innej fazy następnego procesu zlokalizowany poza komorą mycia | Tak |  | - |
|  | Min. Cztery pompy detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie | Tak |  | - |
|  | Możliwość umieszczenia w myjni minimum 4 kanistrów 5-cio litrowych ze środkami lub zbiorników buforowych centralnego systemu dozowania | Tak, podać |  | - |
|  | Pomiar dozowanych środków przy pomocy przepływomierzy | Tak |  | - |
|  | Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach. | Tak |  | - |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego, wysuwany sterownik ułatwiający dostęp serwisowy | Tak |  | - |
|  | Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi | Tak |  | - |
|  | Sterownik wyposażony w skaner kodów paskowych w celu automatycznego rozpoznania załadunku i archiwizacji załadunku w raporcie z procesu | Tak |  | - |
|  | Automatyczna archiwizacja parametrów i raportów procesu na komputerze zewnętrznym (jednolity program do archiwizacji parametrów i raportów procesu dla oferowanych myjni dezynfektorów do narzędzi, oferowanych sterylizatorów parowych i myjni dezynfektora do wózków dostarczany wraz z urządzeniami), w sterowniku ma być zapewniona archiwizacja wszystkich raportów przeprowadzonych cykli przez minimum 5 lat jako kopia bezpieczeństwa. | Tak |  | - |
|  | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony Użytkownika | Tak |  | - |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 5” do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych i wykresów parametrów procesu | Tak |  | Przekątna 5 cali – 0 Punktów Przekątna > 5cali – 5 punktów |
|  | Wizualizacja na ekranie wykresu temperatury i ciśnienia w systemie obiegowym | Tak |  | - |
|  | Wyświetlanie na ekranie i na wyświetlaczu po stronie rozładowczej czasu do zakończenia procesu | Tak |  | - |
|  | Sygnalizacja świetlna stanu myjni, faz procesu. | Tak |  | - |
|  | Wydruk protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu mycia i dezynfekcji (wartość Ao, temperatura i ciśnienie w systemie cyrkulacyjnym) w postaci gotowego raportu | Tak |  | - |
|  | Diagnostyczny program serwisowy i programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego), zdalne diagnozowanie poprzez złącze sieciowe | Tak |  | - |
|  | Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu. | Tak |  | - |
|  | Programy mycia i dezynfekcji termicznej ze sterowaniem wg wymaganej wartości Ao i dezynfekcji chemiczno-termicznej | Tak |  | - |
|  | Liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 20 w tym nie mniej niż 5 wybieranych bezpośrednio z kolorowego ekranu dotykowego sterownika | Tak, podać |  | 20 programów – 0 punktów 21-25 programów – 10 punktów 26 i więcej programów – 15 punktów |
|  | Możliwość zaprogramowania dowolnych programów Użytkownika bezpośrednio z ekranu dotykowego panelu sterującego, zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu. | Tak |  | - |
|  | Wyposażona w zintegrowaną, wydajną suszarkę załadunku, konstrukcja suszarki zapewniająca mycie i dezynfekcję przestrzeni wewnętrznych suszarki w trakcie procesu, element grzejny suszarki umieszczony wewnątrz komory | Tak |  | - |
|  | Suszarka wyposażona w system filtrów powietrza używanego do suszenia | Tak |  | - |
|  | Wyposażona w wydajny, monitorowany na bieżąco system cyrkulacji wody do mycia powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych załadunku, przyłącza obiegu wody wewnątrz wózka z dwóch stron komory | Tak |  | - |
|  | Spust wody z komory za pomocą wydajnej pompy odpływowej | Tak |  | - |
|  | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji (brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione | Tak |  | - |
|  | Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia. | Tak |  | - |
|  | Elektryczny system ogrzewania komory | Tak |  | - |
|  | Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz | Tak |  | - |
|  | Konstrukcja myjni dezynfektora spełniająca wymagania normy PN EN ISO 15883 / EN ISO 15883, potwierdzone w załączonej deklaracji zgodności | Tak |  | - |
|  | Zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dot. Wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją ( jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) – załączyć odpowiedni certyfikat producenta | Tak |  | - |
|  | Wspólny wytwórca oferowanych podstawowych urządzeń technologicznych, tj. Myjni dezynfektorów do narzędzi i sterylizatorów parowych | Tak |  | - |
|  | Autoryzowany serwis na oferowane urządzenia (załączyć stosowną autoryzację), podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu, siedziba autoryzowanego serwisu z etatowymi pracownikami serwisu | Tak |  | - |
|  | Wyposażenie dla myjni: - Wózek transportowy z systemem dokowania do oferowanej myjni dezynfektora, z ociekaczem i wyjmowanym pojemnikiem na skropliny z tworzywa sztucznego o pojemności min. 0,5 l - 2 sztuki - Wózek załadowczy na nie mniej niż 15 szt. Dużych tac instrumentowych o wymiarach minimum 580x250x70 mm, ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu - 1 sztuka - Wózek załadowczy na nie mniej niż 12 szt. Dużych tac instrumentowych o wymiarach minimum 580x250x100 mm z możliwością podłączenia endoskopów sztywnych minimum 30 przyłączy, ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu - 1 sztuka - Wózek uniwersalny dwupoziomowy umożliwiający mycie pojemników, sprzętów o dużych gabarytach itp. Akcesoriów - 1 sztuka - Wózek załadowczy do pojemników sterylizacyjnych o pojemności 4 pojemników wielkości 1 STU (600x300x300 mm) z pokrywami - 1 sztuka - 25 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach min. 580x250x70 mm - 25 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach min. 580x250x100 mm | Tak, podać |  | - |

Myjnia dezynfektor do narzędzi – 10 tac

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 4	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | PARAMETRY PODLEGAJACE OCENIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji min 2021 (nie powystawowe) | Tak |  | - |
|  | Wymiary zewnętrzne max.: 700x900x2300 mm (szer.x głęb.x wys.) | Tak, podać |  | - |
|  | Wymiary komory (-/+ 10 mm): 560x600x700 mm (szer.x głęb.x wys.) | Tak, podać |  | - |
|  | Pojemność maksymalna: 10 tac o wymiarach 540x260x50 mm | Tak |  | - |
|  | Dezynfekcja termiczna 90 i 93 oc, możliwość sterowania wartością Ao | Tak |  | - |
|  | Do zabudowy w ścianę | Tak |  | - |
|  | Obudowa i komora myjąca wykonane ze stali kwasoodpornej | Tak |  | - |
|  | Ogrzewanie elektryczne | Tak |  | - |
|  | Drzwi przesuwne pionowo (w dół) całkowicie przeszklone | Tak |  | - |
|  | System dystrybucji wody z jednopunktowego przyłącza wózka załadowczego, znajdujący się na dnie komory | Tak |  | - |
|  | Szybkie, oszczędne programy, wbudowany zbiornik do przygotowania wody zdemineralizowanej do dezynfekcji termicznej | Tak |  | - |
|  | Miejsce na min. 3 kanistry 5 l ze środkami w obrysie myjni | Tak, podać |  | - |
|  | Sterownik mikroprocesorowy z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej min. 7” do obsługi urządzenia po stronie załadowczej i wyładowczej | Tak |  | Przekątna ekranu 7 cali – 0 pkt. Przekątna ekranu > 7 cali – 5 pkt. |
|  | Komunikaty wyświetlane w języku polskim | Tak |  | - |
|  | Wyświetlanie czasu do zakończenia procesu na ekranie dotykowym na stronie załadowczej i po stronie wyładowczej | Tak |  | - |
|  | Wykres parametrów procesu na ekranie dotykowym | Tak |  | - |
|  | Archiwizacja wszystkich raportów procesu w sterowniku urządzenia oraz na komputerze zewnętrznym wskazanym przez Użytkownika | Tak |  | - |
|  | Możliwość współpracy z zewnętrznym programem do zarządzania i nadzoru w Centralnej Sterylizatorni | Tak |  | - |
|  | Liczba programów mycia-dezynfekcji minimum 20 w tym nie mniej niż 5 wybieranych bezpośrednio z ekranu dotykowego sterownika. | Tak, podać |  | 20 programów – 0 punktów 21-25 programów – 10 punktów 26 i więcej programów – 15 punktów |
|  | Możliwość programowania i kwalifikacji dowolnych programów Użytkownika | Tak |  | - |
|  | Min. 3 pompy dozujące środki | Tak, podać |  | - |
|  | Min. 3 przepływomierze cyfrowe środka chemicznego | Tak, podać |  | - |
|  | Min. 3 czujniki poziomu środka chemicznego w kanistrach (dla kanistrów 5 l.) | Tak, podać |  | - |
|  | Przyłącza do wody zimnej i wody zdemineralizowanej | Tak |  | - |
|  | Pomiar temperatury przy pomocy czujników PT 100 | Tak |  | - |
|  | Oświetlenie wnętrza komory z sygnalizacją w kolorach stanu urządzenia | Tak |  | - |
|  | Wysokowydajna suszarka turbinowa do suszenia załadunku wewnątrz i na zewnątrz | Tak |  | - |
|  | Interfejs sieciowy RJ 45 | Tak |  | - |
|  | Serwisowy program diagnostyczny dostępny bezpośrednio z ekranu dotykowego i online poprzez dostęp internetowy | Tak |  | - |
|  | Wydruk raportów procesu z wbudowanej drukarki: wykres parametrów procesu i raport tekstowy w postaci gotowego raportu, oraz możliwość wydruku na drukarce zewnętrznej w formacie A4 | Tak |  | - |
|  | Kontrola filtra powietrza | Tak |  | - |
|  | Wyłącznik awaryjny na panelu po stronie załadowczej i wyładowczej | Tak |  | - |
|  | Możliwość użytkowania środków różnych producentów również w okresie gwarancji | Tak |  | - |
|  | Przyłącze elektryczne 3 N AC 400V, 50 Hz | Tak |  | - |
|  | Wyrób medyczny, urządzenie oznaczone znakiem CE z notyfikacją dla wyrobów medycznych, zgodne z normą PN EN 15883, przygotowane do walidacji. | Tak |  | - |
|  | Wspólny wytwórca oferowanych podstawowych urządzeń technologicznych, tj. Myjni dezynfektorów do narzędzi, sterylizatorów parowych, myjni ultradźwiękowej oraz oferowanego wraz z nimi jednolitego oprogramowania do komputerowej rejestracji parametrów przeprowadzanych procesów | Tak |  | - |
|  | Własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia, siedziba autoryzowanego serwisu z min. 4 etatowymi pracownikami serwisu w odległości max 150 kilometrów od zamawiającego | Tak |  | - |
|  | Wyposażenie: |  |  | - |
|  | Wózek transportowy, z tacą i pojemnikiem ociekowym oraz z przestrzenią do przechowywania dodatkowego nieużywanego wózka wsadowego - 2 szt. | Tak |  | - |
|  | Wózek załadowczy, specjalny do mycia narzędzi na tacach do jednoczesnego mycia 10 tac o wymiarach min 580x255x50 mm (dł. X szer. X wys.), możliwość doposażenia w przyłącza do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym | Tak |  | - |
|  | Wózek załadowczy do narzędzi chirurgii małoinwazyjnej i narzędzi laparoskopowych z kanałem roboczym z możliwością jednoczesnego mycia min. 44 laparoskopów oraz min. 4 tac narzędziowych o wymiarach 480x250x50 mm (dł. X szer. X wys.) | Tak |  | - |
|  | Wózek załadowczy, specjalny dwupoziomowy do mycia wielkogabarytowego wyposażenia z wkładkami do mycia obuwia operacyjnego | Tak |  | - |
|  | 25 szt. Tac narzędziowych o wymiarach (dł. X szer. X wys.) 540x260x50 mm | Tak |  | - |
|  | 25 szt. Tac narzędziowych o wymiarach (dł. X szer. X wys.) 480x250x50 mm | Tak |  | - |

Myjnia ultradźwiękowa

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 5	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min 2021 (nie powystawowe). | Tak |  |
|  | Konstrukcja komory i zewnętrznej obudowy ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
|  | Wymiary komory, umożliwiające załadunek i użycie standardowej tacy (540 x 340 x 100 mm) | Tak |  |
|  | Wyposażenie minimalne: - pokrywę komory myjącej - pistolet natryskowy - baterię ciepłej i zimnej wody - timer do programowania czasu działania - zestaw przyłączy i zaworów do wody zimnej i ciepłej | Tak, podać |  |
|  | Zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dot. Wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) | Tak |  |
|  | Własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia, siedziba autoryzowanego serwisu z min. 5 etatowymi pracownikami serwisu | Tak |  |

Myjnia dezynfektor do łóżek i sprzętu transportowego

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 6	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji min 2021 | Tak |  |
|  | Komora przelotowa, dwudrzwiowa, wjazd do komory z poziomu posadzki przy głębokości niecki nie przekraczającej 20 cm | Tak |  |
|  | Drzwi przesuwne (otwierane w bok),całkowicie przeszklone, wyposażone w ramę wykonaną ze stali kwasoodpornej, dostęp do przestrzeni serwisowej z przodu lub z tyłu urządzenia | Tak |  |
|  | Drzwi otwierane i zamykane automatycznie | Tak |  |
|  | Wymiary użytkowe komory nie mniejsze niż 160 x 190 x 90 cm (d x w x sz) |  |  |
|  | Możliwość wykonywania procesów dezynfekcji termicznej ze sterowaniem wartością Ao jak i programów dezynfekcji chemiczno-termicznej | Tak |  |
|  | Ogrzewana parowe, możliwość mycia i dezynfekcji łóżek, wózków transportowych, pojemników transportowych i pojemników sterylizacyjnych, butów operacyjnych | Tak |  |
|  | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne) - wykonanie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej. | Tak |  |
|  | Końcowe płukanie wodą zdemineralizowaną | Tak |  |
|  | Spust wody z komory myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej. | Tak |  |
|  | Minimum trzy pompy detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. | Tak |  |
|  | Pomiar dozowanych środków przy pomocy przepływomierzy | Tak |  |
|  | Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach. | Tak |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | Tak |  |
|  | Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi. | Tak |  |
|  | Automatyczna archiwizacja parametrów i raportów procesu na komputerze zewnętrznym | Tak |  |
|  | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | Tak |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 5" do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych i wykresów parametrów procesu, wybór programu i obsługa poprzez bezpośredni dotyk wybranego pola na ekranie dotykowym) | Tak |  |
|  | Wizualizacja na ekranie wykresu temperatury i ciśnienia w systemie obiegowym | Tak |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie i na wyświetlaczu po stronie rozładowczej czasu do zakończenia procesu | Tak |  |
|  | Wydruk protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu mycia i dezynfekcji (temperatura i ciśnienie w systemie cyrkulacyjnym w postaci gotowego raportu | Tak |  |
|  | Sygnalizacja stanu myjni, faz procesu | Tak |  |
|  | Diagnostyczny program serwisowy i programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego), zdalne dostęp poprzez złącze sieciowe | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu. | Tak |  |
|  | Liczba programów mycia - dezynfekcji minimum 20 w tym nie mniej niż 4 wybieranych bezpośrednio z ekranu dotykowego sterownika. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zaprogramowania dowolnych programów użytkownika bezpośrednio z panelu sterującego, zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu | Tak |  |
|  | Zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu indywidualnie dla każdego procesu wraz z kondensatorem oparów wyposażonym w układ odzysku ciepła. | Tak |  |
|  | Suszarka wyposażona w system filtrów powietrza używanego do suszenia zgodny z PN EN 15883 | Tak |  |
|  | Automatyczny przechył mytych wózków umożliwiający odpływ wody z płaskich powierzchni. | Tak |  |
|  | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji (brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione | Tak |  |
|  | Ruchome dysze natryskowe na bocznych ścianach komory (ruch wahadłowy w poziomie). | Tak |  |
|  | Spust wody z komory za pomocą wydajnej pompy odpływowej | Tak |  |
|  | Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia. | Tak |  |
|  | Możliwość wyłączenia awaryjnego myjni z każdego miejsca we wnętrzu komory mycia (opisać sposób wyłączania) | Tak |  |
|  | Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia - minimum 3 pojemniki po 20 l każdy. | Tak, podać |  |
|  | Przepływowy system podgrzewania roztworu roboczego zlokalizowany poza komorą myjni - brak elementów grzewczych w komorze urządzenia | Tak |  |
|  | System oszczędzania wody polegający na wykorzystaniu wody pozostałej po procesie ostatniego płukania do innej fazy następnego procesu. | Tak |  |
|  | Minimum dwa zbiorniki roztworów roboczych o pojemności minimum 180 litrów, pozwalające na wykorzystanie roztworu roboczego w kolejnych procesach. | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz | Tak |  |
|  | Konstrukcja myjni dezynfektora spełniająca wymagania normy PN EN ISO 15883 / EN ISO 15883, potwierdzone w załączonej deklaracji zgodności | Tak |  |
|  | Zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dot. Wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) - załączyć odpowiedni certyfikat producenta | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na oferowane urządzenia (załączyć stosowną autoryzację), podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu, siedziba autoryzowanego serwisu z etatowymi pracownikami serwisu | Tak |  |
|  | Konstrukcja myjni dezynfektora spełniająca wymagania normy PN EN ISO 15883 / EN ISO 15883, potwierdzone w załączonej deklaracji zgodności | Tak |  |
|  | Zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dot. Wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją ( jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) - załączyć odpowiedni certyfikat producenta | Tak |  |
|  | Wspólny wytwórca oferowanych podstawowych urządzeń technologicznych, tj. Myjni dezynfektorów do narzędzi, myjni do łózek i sprzętu transportowego, sterylizatorów parowych, myjni ultradźwiękowej i komory dezynfekcyjnej oraz oferowanego wraz z nimi jednolitego oprogramowania do komputerowej rejestracji parametrów przeprowadzanych procesów | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na oferowane urządzenia (załączyć stosowną autoryzację), podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu, siedziba autoryzowanego serwisu z etatowymi pracownikami serwisu | Tak |  |
|  | Wózek wsadowy o pojemności nie mniejsza niż 16 pojemników sterylizacyjnych wielkości jednej jednostki wsadu (300x300x600 mm) wraz z pokrywami - 1 sztuka | Tak, podać |  |
|  | Wózek wsadowy o pojemności nie mniejsza niż 40 par obuwia operacyjnego - 1 sztuka | Tak |  |

Oczomyjka

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 7	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Misa oczomyjki : stal nierdzewna | Tak |  |
|  | Wylewka oczomyjki : z systemem napowietrzania strumienia wody | Tak |  |
|  | Konstrukcja : stal galwanizowana malowana proszkowo farbami epoksydowymi | Tak |  |
|  | Elementy łączące : mosiądz | Tak |  |
|  | Uruchamianie wypływu wody: dźwignia ręczna zlokalizowana przy misie oczomyjki | Tak |  |
|  | Sposób montażu: do ściany | Tak |  |
|  | Sposób uruchomienia oczomyjki: dźwignia ręczna | Tak |  |
|  | zalecana temperatura wody: min. 15°C, max 35°C | Tak, podać |  |

Półka wisząca dwupoziomowa 180x30x40cm

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 8	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dwupoziomowa | Tak |  |
|  | Materiał: stal kwasoodporna min. A304 | Tak, podać |  |
|  | Wymiar [10%] – W x S x D: 400mm x 1800mm x 300mm | Tak, podać |  |
|  | Montaż: wisząca | Tak |  |

Półka wisząca dwupoziomowa 200x30x40cm

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 9	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dwupoziomowa | Tak |  |
|  | Materiał: stal kwasoodporna min. A304 | Tak, podać |  |
|  | Wymiar [10%] – W x S x D: 400mm x 2000mm x 300mm | Tak, podać |  |
|  | Montaż: wisząca | Tak |  |

Półka wisząca dwupoziomowa 135x30x40cm

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 10	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dwupoziomowa | Tak |  |
|  | Materiał: stal kwasoodporna min. A304 | Tak, podać |  |
|  | Wymiar [10%] – W x S x D: 400mm x 1350mm x 300mm | Tak, podać |  |
|  | Montaż: wisząca | Tak |  |

Pistolet na sprężone powietrze

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 11	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Do zawieszenia na ścianie | Tak |  |
|  | Wyposażony w elastyczny wąż o dł. Min. 3 m | Tak, podać |  |

Pistolet do przedmuchiwania wąskich przekrojów

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 12	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podłączenie sprężonego powietrza - szybkozłaczka | Tak |  |
|  | Przystosowany do montażu na ścianie | Tak |  |
|  | Min. 8 końcówek do przedmuchiwania narzędzi tubularnych | Tak |  |
|  | Spiralny przewód zasilający min. 3 m | Tak, podać |  |

Regał listwowy - naścienny, 30x60x200cm

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 13	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Regał listwowy | Tak |  |
|  | Materiał: chromowana stal kwasoodporna | Tak |  |
|  | Wymiar [10%] – W x S x D: 2000mm x 600mm x 300mm | Tak, podać |  |
|  | Min. wyposażenie: - półka na fartuchy - wieszak na obuwie - kosz podwieszany | Tak, podać |  |

Regał - z 5 półkami, 120x45x180cm

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 14	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materiał: stal powlekana powłoką chromową | Tak |  |
|  | Regał z 5 półkami (ażurowymi) | Tak |  |
|  | Wymiar [10%] – W x S x D: 1200mm x 450mm x 300mm | Tak, podać |  |

Regał - z 5 półkami, 90x45x180cm

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 15	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materiał: stal powlekana powłoką chromową | Tak |  |
|  | Regał z 5 półkami (ażurowymi) | Tak |  |
|  | Wymiar [10%] – W x S x D: 900mm x 450mm x 300mm | Tak, podać |  |

Regał - z 5 półkami, 120x60x180cm

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 16	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materiał: stal powlekana powłoką chromową | Tak |  |
|  | Regał z 5 półkami (ażurowymi) | Tak |  |
|  | Wymiar [10%] – W x S x D: 1800mm x 1200mm x 600mm | Tak, podać |  |

Regał - z 5 półkami, 45x60x180cm

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 17	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materiał: stal powlekana powłoką chromową | Tak |  |
|  | Regał z 5 półkami (ażurowymi) | Tak |  |
|  | Wymiar [10%] – W x S x D: 1800mm x 600mm x 450mm | Tak, podać |  |

Regał - z 5 półkami, 60x90x180cm

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 18	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materiał: stal powlekana powłoką chromową | Tak |  |
|  | Regał z 5 półkami (ażurowymi) | Tak |  |
|  | Wymiar [10%] – W x S x D: 1800mm x 900mm x 600mm | Tak, podać |  |

Stół do pakietowania

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 19	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materiał: stal kwasoodporna | Tak |  |
|  | Konstrukcja: z profili zamkniętych |  |  |
|  | Regulowane nóżki | Tak |  |
|  | Szafka podblatowa: trzyszufladowa, z drzwiczkami i półką | Tak |  |
|  | Wymiar [10%] – W x S x D: 900mm x 1400mm x 700mm | Tak, podać |  |

Stół do pakietowania 70x160x90cm

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 20	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materiał: stal kwasoodporna | Tak |  |
|  | Konstrukcja: z profili zamkniętych | Tak |  |
|  | Regulowane nóżki | Tak |  |
|  | Szafka podblatowa: trzyszufladowa, z drzwiczkami i półką | Tak |  |
|  | Wymiar [10%] – W x S x D: 900mm x 1600mm x 700mm | Tak, podać |  |

Stół do przeglądania bielizny z podświetlanym blatem

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 21	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materiał: stal nierdzewna | Tak |  |
|  | Konstrukcja: z profili zamkniętych | Tak |  |
|  | Regulowane nóżki | Tak |  |
|  | Oświetlenie jarzeniowe | Tak |  |
|  | Wymiar [10%] – W x S x D: 900mm x 1600mm x 1000mm | Tak, podać |  |

Stanowisko pakowania narzędzi

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 22	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materiał: stal kwasoodpornej | Tak |  |
|  | Materiał blatu: jednolity z stali kwasoodpornej | Tak |  |
|  | Konstrukcja: z profili zamkniętych | Tak |  |
|  | Regulowane nóżki | Tak |  |
|  | Oświetlenie jarzeniowe | Tak |  |
|  | Min. wyposażenie: - Szafka podblatowa - Nadstawka dwupoziomowa | Tak, podać |  |
|  | Szafka podblatowa: - trzyszufladowa - z drzwiczkami i półką | Tak |  |
|  | Nadstawka dwupoziomowa: - dwie półki - zespół 3 gniazd di zasilania (230V) na słupku nadstawki - oświetlenie pod najniższą półką | Tak |  |
|  | Wymiar [10%] – W x S x D: 900mm x 2000mm x 700mm | Tak, podać |  |

Stół roboczy 70x120x90cm

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 23	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materiał: stal kwasoodpornej | Tak |  |
|  | Regulowane nóżki | Tak |  |
|  | Szafka podblatowa: min. trzyszufladowa | Tak, podać |  |
|  | Wymiar [10%] – W x S x D: 900mm x 1200mm x 700mm | Tak, podać |  |

Stelaż na wózki myjni

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 24	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materiał: ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
|  | Konstrukcja: mobilny | Tak |  |
|  | Kółka z materiału nierysującego podłogę | Tak |  |
|  | 4 kółka min. 2 z blokadą | Tak, podać |  |
|  | Wymiar użytkowy [10%] – W x S x D: 18mm x 845mm x 545mm | Tak, podać |  |
|  | Wymiar [10%] – W x S x D: 900mm x 1015mm x 600mm | Tak, podać |  |

Stół ociekowy

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 25	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materiał: ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
|  | Minimalne wyposażenie: - osłona maskująca komorę mycia z przodu wysokości min. 20cm na całej długości - fartuch naścienny - półka podblatowa | Tak, podać |  |
|  | Krawędź blatu wyprofilowana w sposób uniemożliwiający ściekanie płynów z blatu | Tak |  |
|  | Wymiar [10%] – W x S x D: 900mm x 900mm x 700mm | Tak, podać |  |

Sterylizator parowy – 9  jednostek wsadu

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 26	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min 2021 (nie powystawowe) | Tak |  | - |
|  | Przelotowy (dwudrzwiowy), do zabudowy w jedną lub dwie ściany, przestrzeń serwisowa dostępna od strony załadowczej sterylizatora | Tak |  | - |
|  | Pojemność komory – 9 jednostek wsadu (JW) zgodne z normą PN-EN 285/EN 285, 1 JW = 600x300x300 mm (dxsxw) | Tak |  | - |
|  | Komora pozioma, prostopadłościenna, powierzchnia wewnętrzna szlifowana, bez żadnych przewężeń wewnątrz komory, z płaszczem grzejnym pierścieniowym zapewniającym równomierne podgrzewanie całej powierzchni komory, wykonane ze stali kwasoodpornej | Tak |  | - |
|  | Wykonanie: komora, płaszcz grzejny komory, drzwi komory, wewnętrzne instalacje parowe, rama i panele zewnętrzne ze stali kwasoodpornej | Tak |  | - |
|  | Drzwi przesuwne w poziomie, otwierane i zamykane automatycznie, blokowane mechanicznie w czasie trwania cyklu sterylizacji, z napędem elektrycznym (opisać mechanizm blokowania i napęd drzwi), przy otwartych drzwiach sterylizatora brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. Łańcuchów, pasów zębatych, linek, kół zębatych, itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie w czystości | Tak |  | - |
|  | Drzwi komory sterylizatora płaskie od strony wnętrza komory wykonane ze stali kwasoodpornej | Tak |  | - |
|  | Automatyczne zatrzymanie ruchu drzwi w przypadku napotkania oporu lub przeszkody (opisać zastosowane zabezpieczenie) oraz zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i wyładowczej | Tak |  | - |
|  | Sterylizator wyposażony w system załadowczy i wyładowczy do załadunku komory na trzech poziomach o regulowanej wysokości, każdy poziom o wysokości minimum 1 STE | Tak |  | - |
|  | Zasilanie sterylizatora z własnej elektrycznej wytwornicy pary | Tak |  | - |
|  | Własna wytwornica pary z wodowskazem, zasilana wodą demineralizowaną z automatycznym systemem jej odgazowania oraz systemem oczyszczania (opisać obydwa systemy), wykonanie kotła i armatury ze stali kwasoodpornej, instalacja wody demineralizowanej i pompa doładowująca wykonane ze stali kwasoodpornej i/lub tworzywa sztucznego | Tak |  | - |
|  | Zasilanie wytwornicy pary sterylizatora wodą demineralizowaną | Tak |  | - |
|  | Komora sterylizatora, płaszcz grzejny i własna wytwornica pary zabezpieczone jednym zaworem bezpieczeństwa | Tak |  | - |
|  | Panele czołowe i rama sterylizatora wykonane ze stali kwasoodpornej | Tak |  | - |
|  | Uszczelka drzwi dociskana parą wodną pod ciśnieniem | Tak |  | - |
|  | Mikroprocesorowe sterowanie i ciągła kontrola przebiegu cyklu sterylizacji, zakończenie cyklu sygnalizowane wizualnie | Tak |  | - |
|  | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego | Tak |  | - |
|  | Programy z frakcjonowaną próżnią wstępną | Tak |  | - |
|  | Test Bowie - Dick | Tak |  | - |
|  | Program testu szczelności | Tak |  | - |
|  | Program rozgrzewający komorę sterylizatora | Tak |  | - |
|  | Min. 6 programów do sterylizacji w temperaturze 121°c i 134°c, w tym programy w temperaturze 134°c do wyrobów sterylizowanych w pojemnikach sterylizacyjnych i na priony o całkowitym czasie trwania max. 60 min. Każdy (wymienić i opisać programy, załączyć kopie wydruków z programów na pojemniki sterylizacyjne i priony) | Tak |  | - |
|  | Diagnostyczny program serwisowy i programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego), zdalne diagnozowanie poprzez złącze sieciowe | Tak |  | - |
|  | Możliwość modyfikacji programów przez Użytkownika | Tak |  | - |
|  | Liczba programów do sterylizacji możliwa do zaprogramowania; minimum 20 w tym nie mniej niż 10 wybieranych bezpośrednio z ekranu dotykowego sterownika. | Tak |  | - |
|  | Po stronie załadowczej, obok komory, pełnokolorowy, dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu aktywnego co najmniej 10 cali, z analogową/numeryczną (wartości parametrów) i graficzną prezentacją (wykres/diagram temperatury i ciśnienia w funkcji czasu) przebiegu cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym, wyświetlaniem informacji o alarmach i błędach, etapie cyklu i czasu pozostałego do zakończenia cyklu, nazwy i numeru programu, wszystkie komunikaty, napisy/opisy w języku polskim | Tak |  | - |
|  | Wizualizacja w czasie rzeczywistym wykresu temperatury i ciśnienia | Tak |  | - |
|  | Wbudowany układ zabezpieczający zaprogramowane i zapisane dane przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego | Tak |  | - |
|  | Wbudowana drukarka panelowa do wydruku raportów przebiegu parametrów cyklu, wydruki w języku polskim oraz z wykresami | Tak |  | - |
|  | Niezależne systemy sterowania i monitorowania przebiegu cyklu sterylizacji, wyposażone w dwa czujniki temperatury i dwa czujniki ciśnienia w komorze, osobne dla każdego zestawu czujników temperatury i ciśnienia układy przetwarzające, jeden zawarty w sterowniku a drugi poza układem funkcjonalnym sterownika | Tak |  | - |
|  | Możliwość podłączenia sterownika sterylizatora do komputera zewnętrznego klasy PC z oprogramowaniem do archiwizacji cyklów sterylizacji poprzez złącze sieciowe RJ45 | Tak |  | - |
|  | Automatyczna archiwizacja w pamięci sterownika raportów przebiegu cykli sterylizacji z min. 5 lat z możliwością odtworzenia na dotykowym ekranie sterowania, wydruku na wbudowanej drukarce sterylizatora, wydruku na drukarce zewnętrznej poprzez komputerowy system archiwizacyjny | Tak |  | - |
|  | Sterownik wyposażony w skaner kodów paskowych w celu automatycznego rozpoznania załadunku i archiwizacji załadunku w raporcie z procesu | Tak |  | - |
|  | Oprogramowanie rejestrujące i archiwizujące raporty przebiegu cykli sterylizacji w języku polskim do zainstalowania na komputerze dostarczonym przez wykonawcę z możliwością wydruku na dostarczonej drukarce | Tak |  | - |
|  | Możliwość odtworzenia oprogramowania urządzenia w przypadku utraty danych sterownika bez udziału serwisu producenta | Tak |  | - |
|  | Możliwość programowania automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator i samoczynnego wykonania programów rozgrzewającego, testu szczelności oraz testu Bowie&Dicka | Tak |  | - |
|  | Wbudowany automatyczny, elektroniczny, system testu Bowie - Dick z archiwizacją raportu testu w dostarczanym wraz z urządzeniem jednolitym programie do archiwizacji parametrów i raportów procesu dla oferowanego urządzenia, dla oferowanych myjni dezynfektorów do narzędzi i myjni dezynfektora do wózków | Tak |  | - |
|  | System próżniowy z pompą z napędem silnikiem elektrycznym zapewniający niski poziom hałasu bez dodatkowych elementów np. Typu eżektor. Dopuszcza się zastosowanie inżektora powietrznego zwiększającego poziom osiąganej próżni. | Tak |  | System bez inżektora – 5 pkt. System z inżektorem – 0 pkt. |
|  | Sterylizator wyposażony w czujniki ciśnienia z sygnalizacją braku wody i sprężonego powietrza | Tak |  | - |
|  | Wbudowany system oszczędzania wody chłodzącej (opisać) | Tak |  | - |
|  | Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz, moc nie większa niż 75 kw | Tak, podać |  | - |
|  | Wymiary do zabudowy sterylizatora łącznie z własną wytwornicą pary i wymaganą przestrzenią techniczną max. 1600 x 1300 x 2500 mm (sxgxw) | Tak |  | - |
|  | Zabudowa, oblachowanie uszczelniające obustronnie otwór montażowy w ścianie ze stali kwasoodpornej | Tak |  | - |
|  | Budowa, konstrukcja i wykonanie zgodne z normą PN- EN 285/EN 285, możliwość walidacji zgodnie z normą PN- EN ISO 17665-1/EN ISO 17665-1, załączyć deklarację zgodności producenta | Tak |  | - |
|  | Zgodność z dyrektywą 93/42/EC dla wyrobów medycznych, oznakowane znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej), załączyć deklarację zgodności producenta | Tak |  | - |
|  | Zgodność z dyrektywą 97/23/EC dla urządzeń ciśnieniowych, oznakowane znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej), załączyć deklarację zgodności producenta | Tak |  | - |
|  | Wspólny wytwórca oferowanych podstawowych urządzeń technologicznych, tj. Myjni dezynfektorów do narzędzi, myjni do wózków, sterylizatorów parowych oraz oferowanego wraz z nimi jednolitego oprogramowania do komputerowej rejestracji parametrów przeprowadzanych procesów | Tak |  | - |
|  | Autoryzowany serwis na oferowane urządzenia (załączyć stosowną autoryzację), podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu, siedziba autoryzowanego serwisu z min. 8 etatowymi pracownikami serwisu oferenta | Tak |  | - |
|  | Wyposażenie: |  |  | - |
|  | Wózek załadowczy/transportowy sterylizatora parowego – 2 szt. | Tak |  | - |
|  | Konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej | Tak |  | - |
|  | 4 kółka jezdne z obrotnicami, w tym min. Dwa z hamulcem | Tak |  | - |
|  | Bieżnie kółek z nie brudzącej gumy | Tak |  | - |
|  | Mechanizm sprzęgający ze sterylizatorem i blokadą wózka wsadowego | Tak |  | - |
|  | Dostosowany do warunków instalacyjnych sterylizatora i pomieszczeń | Tak |  | - |
|  | Wózek wsadowy sterylizatora parowego na 9 JW – 1 szt. | Tak |  | - |
|  | Konstrukcja nośna wózka i półek ze stali kwasoodpornej | Tak |  | - |
|  | Trzy ażurowe półki wózka, dolna i środkowa stała, górna o regulowanej wysokości | Tak |  | - |

Sterylizator parowy – 6  jednostek wsadu

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 27	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min 2021 (nie powystawowe). |  |  | - |
|  | Przelotowy (dwudrzwiowy), do zabudowy w jedną lub dwie ściany, przestrzeń serwisowa dostępna od lewej strony sterylizatora |  |  | - |
|  | Pojemność komory – 6 jednostek wsadu (JW) zgodne z normą PN-EN 285/EN 285, 1 JW = 600x300x300 mm (dxsxw) |  |  | - |
|  | Komora pozioma, prostopadłościenna, powierzchnia wewnętrzna szlifowana, bez żadnych przewężeń wewnątrz komory, z pierścieniowym płaszczem grzejnym zapewniającym równomierne podgrzewanie całej powierzchni komory, wykonane ze stali kwasoodpornej |  |  | - |
|  | Wykonanie: komora, płaszcz grzejny komory, drzwi komory, wewnętrzne instalacje parowe, rama i panele zewnętrzne ze stali kwasoodpornej |  |  | - |
|  | Drzwi przesuwne w pionie, otwierane i zamykane automatycznie, blokowane mechanicznie w czasie trwania cyklu sterylizacji, z napędem elektrycznym (opisać mechanizm blokowania i napęd drzwi), przy otwartych drzwiach sterylizatora brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. Łańcuchów, pasów zębatych, linek, kół zębatych, itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie w czystości |  |  | - |
|  | Drzwi komory sterylizatora płaskie od strony wnętrza komory wykonane ze stali kwasoodpornej |  |  | - |
|  | Automatyczne zatrzymanie ruchu drzwi w przypadku napotkania oporu lub przeszkody (opisać zastosowane zabezpieczenie) oraz zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i wyładowczej |  |  | - |
|  | Sterylizator wyposażony w system załadowczy i wyładowczy do załadunku komory na dwóch poziomach o regulowanej wysokości, każdy poziom o wysokości minimum 1 STE |  |  | - |
|  | Zasilanie sterylizatora z własnej elektrycznej wytwornicy pary |  |  | - |
|  | Własna wytwornica pary z wodowskazem, zasilana wodą demineralizowaną z automatycznym systemem jej odgazowania oraz systemem oczyszczania (opisać obydwa systemy), wykonanie kotła i armatury ze stali kwasoodpornej, instalacja wody demineralizowanej i pompa doładowująca wykonane ze stali kwasoodpornej i/lub tworzywa sztucznego |  |  | - |
|  | Zasilanie wytwornicy pary sterylizatora wodą demineralizowaną |  |  | - |
|  | Komora sterylizatora, płaszcz grzejny i własna wytwornica pary zabezpieczone jednym zaworem bezpieczeństwa |  |  | - |
|  | Panele czołowe i rama sterylizatora wykonane ze stali kwasoodpornej |  |  | - |
|  | Uszczelka drzwi dociskana parą wodną pod ciśnieniem |  |  | - |
|  | Mikroprocesorowe sterowanie i ciągła kontrola przebiegu cyklu sterylizacji, zakończenie cyklu sygnalizowane wizualnie |  |  | - |
|  | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego |  |  | - |
|  | Programy z frakcjonowaną próżnią wstępną |  |  | - |
|  | Test Bowie - Dick |  |  | - |
|  | Program testu szczelności |  |  | - |
|  | Program rozgrzewający komorę sterylizatora |  |  | - |
|  | Min. 6 programów do sterylizacji w temperaturze 121°C i 134°C, w tym programy w temperaturze 134°C do wyrobów sterylizowanych w pojemnikach sterylizacyjnych i na priony o całkowitym czasie trwania max. 60 min. Każdy (wymienić i opisać programy, załączyć kopie wydruków z programów na pojemniki sterylizacyjne i priony) |  |  | - |
|  | Diagnostyczny program serwisowy i programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego), zdalne diagnozowanie poprzez złącze sieciowe |  |  | - |
|  | Możliwość modyfikacji programów przez Użytkownika |  |  | - |
|  | Liczba programów do sterylizacji możliwa do zaprogramowania; minimum 20 w tym nie mniej niż 10 wybieranych bezpośrednio z ekranu dotykowego sterownika. |  |  | - |
|  | Po stronie załadowczej, obok komory, pełnokolorowy, dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu aktywnego co najmniej 10 cali, z analogową/numeryczną (wartości parametrów) i graficzną prezentacją (wykres/diagram temperatury i ciśnienia w funkcji czasu) przebiegu cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym, wyświetlaniem informacji o alarmach i błędach, etapie cyklu i czasu pozostałego do zakończenia cyklu, nazwy i numeru programu, wszystkie komunikaty, napisy/opisy w języku polskim |  |  | - |
|  | Wizualizacja w czasie rzeczywistym wykresu temperatury i ciśnienia |  |  | - |
|  | Wbudowany układ zabezpieczający zaprogramowane i zapisane dane przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego |  |  | - |
|  | Wbudowana drukarka panelowa do wydruku raportów przebiegu parametrów cyklu, wydruki w języku polskim oraz z wykresami |  |  | - |
|  | Niezależne systemy sterowania i monitorowania przebiegu cyklu sterylizacji, wyposażone w dwa czujniki temperatury i dwa czujniki ciśnienia w komorze, osobne dla każdego zestawu czujników temperatury i ciśnienia układy przetwarzające, jeden zawarty w sterowniku a drugi poza układem funkcjonalnym sterownika |  |  | - |
|  | Możliwość podłączenia sterownika sterylizatora do komputera zewnętrznego klasy PC z oprogramowaniem do archiwizacji cyklów sterylizacji poprzez złącze sieciowe RJ45 |  |  | - |
|  | Automatyczna archiwizacja w pamięci sterownika raportów przebiegu cykli sterylizacji z min. 5 lat z możliwością odtworzenia na dotykowym ekranie sterowania, wydruku na wbudowanej drukarce sterylizatora, wydruku na drukarce zewnętrznej poprzez komputerowy system archiwizacyjny |  |  | - |
|  | Sterownik wyposażony w skaner kodów paskowych w celu automatycznego rozpoznania załadunku i archiwizacji załadunku w raporcie z procesu |  |  | - |
|  | Oprogramowanie rejestrujące i archiwizujące raporty przebiegu cykli sterylizacji w języku polskim do zainstalowania na komputerze dostarczonym przez wykonawcę z możliwością wydruku na dostarczonej drukarce |  |  | - |
|  | Możliwość odtworzenia oprogramowania urządzenia w przypadku utraty danych sterownika bez udziału serwisu producenta |  |  | - |
|  | Możliwość programowania automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator i samoczynnego wykonania programów rozgrzewającego, testu szczelności oraz testu Bowie&Dicka |  |  | - |
|  | Wbudowany automatyczny, elektroniczny, system testu Bowie - Dick z archiwizacją raportu testu w dostarczanym wraz z urządzeniem jednolitym programie do archiwizacji parametrów i raportów procesu dla oferowanego urządzenia, dla oferowanych myjni dezynfektorów do narzędzi i myjni dezynfektora do wózków |  |  | - |
|  | System próżniowy z pompą z napędem silnikiem elektrycznym zapewniający niski poziom hałasu bez dodatkowych elementów np. Typu eżektor. Dopuszcza się zastosowanie inżektora powietrznego zwiększającego poziom osiąganej próżni. |  |  | System bez inżektora – 5 pkt. System z inżektorem – 0 pkt. |
|  | Sterylizator wyposażony w czujniki ciśnienia z sygnalizacją braku wody i sprężonego powietrza |  |  | - |
|  | Wbudowany system oszczędzania wody chłodzącej (opisać) |  |  | - |
|  | Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz, moc nie większa niż 55 kw |  |  | - |
|  | Wymiary do zabudowy sterylizatora łącznie z własną wytwornicą pary i wymaganą przestrzenią techniczną max. 1600 x 1300 x 2500 mm (sxgxw) |  |  | - |
|  | Zabudowa, oblachowanie uszczelniające obustronnie otwór montażowy w ścianie ze stali kwasoodpornej |  |  | - |
|  | Budowa, konstrukcja i wykonanie zgodne z normą PN- EN 285/EN 285, możliwość walidacji zgodnie z normą PN- EN ISO 17665-1/EN ISO 17665-1, załączyć deklarację zgodności producenta |  |  | - |
|  | Zgodność z dyrektywą 93/42/EC dla wyrobów medycznych, oznakowane znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej), załączyć deklarację zgodności producenta |  |  | - |
|  | Zgodność z dyrektywą 97/23/EC dla urządzeń ciśnieniowych, oznakowane znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej), załączyć deklarację zgodności producenta |  |  | - |
|  | Wspólny wytwórca oferowanych podstawowych urządzeń technologicznych, tj. Myjni dezynfektorów do narzędzi, myjni do wózków, sterylizatorów parowych oraz oferowanego wraz z nimi jednolitego oprogramowania do komputerowej rejestracji parametrów przeprowadzanych procesów |  |  | - |
|  | Autoryzowany serwis na oferowane urządzenia (załączyć stosowną autoryzację), podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu, siedziba autoryzowanego serwisu z min. 8 etatowymi pracownikami serwisu oferenta |  |  | - |
|  | Wyposażenie: |  |  | - |
|  | Wózek załadowczy/transportowy sterylizatora parowego – 2 szt. |  |  | - |
|  | Konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej |  |  | - |
|  | 4 kółka jezdne z obrotnicami, w tym min. Dwa z hamulcem |  |  | - |
|  | Bieżnie kółek z nie brudzącej gumy |  |  | - |
|  | Mechanizm sprzęgający ze sterylizatorem i blokadą wózka wsadowego |  |  | - |
|  | Dostosowany do warunków instalacyjnych sterylizatora i pomieszczeń |  |  | - |
|  | Wózek wsadowy sterylizatora parowego na 6 JW – 1 szt. |  |  | - |
|  | Konstrukcja nośna wózka i półek ze stali kwasoodpornej |  |  | - |
|  | Trzy ażurowe półki wózka, dolna i środkowa stała, górna o regulowanej wysokości |  |  | - |

Sterylizator parowy – 1  jednostka wsadu

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 28	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min 2021 (nie powystawowe). | Tak |  |
|  | Przelotowy (dwudrzwiowy), do zabudowy w jedną ścianę, przestrzeń serwisowa dostępna od prawej strony sterylizatora | Tak |  |
|  | Pojemność komory – 1 jednostka wsadu (JW) zgodnie z normą PN-EN 285/EN 285, 1 JW = 600x300x300 mm (dxsxw) | Tak |  |
|  | Zasilanie z własnej wbudowanej elektrycznej wytwornicy pary | Tak |  |
|  | Min.4 standardowe programy sterylizacyjne i 3 programy testowe (z możliwością modyfikacji programów) | Tak, podać |  |
|  | Komora sterylizatora, drzwi i płaszcz komory wykonane z wysokiej jakości stali chromowo-niklowo-molibdenowej | Tak |  |
|  | Automatyczne blokowanie drzwi | Tak |  |
|  | Wbudowany kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 8”, znajdujący się obok komory po stronie załadowczej | Tak, podać |  |
|  | Wbudowana drukarka parametrów procesu | Tak |  |
|  | Minimalne wyposażenie: - system magazynowania i dozowania wody zdemineralizowanej do wytwornicy pary - system załadowczy umożliwiający sterylizację na dwóch poziomach - interfejs podłączenia do komputera zewnętrznego klasy PC | Tak, podać |  |
|  | Możliwość automatycznej archiwizacji elektronicznej na komputerze zewnętrznym klasy PC | Tak |  |
|  | Wymiary wewnętrzne komory max.: 700x350x350 mm (wys. X szer. X głęb.) | Tak, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne sterylizatora max.: 2500x650x900 mm (wys. X szer. X głęb.) | Tak, podać |  |

Stół roboczy 70x135x90cm

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 29	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materiał: ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
|  | Regulowane nóżki | Tak |  |
|  | Minimalne wyposażenie: - stelaż ze stali kwasoodpornej - półka dolna - konstrukcja ze stali kwasoodpornej - fartuch naścienny od strony ściany | Tak, podać |  |
|  | Regulowane nóżki | Tak |  |
|  | Wymiar [10%] – W x S x D: 900mm x 1350mm x 700mm | Tak, podać |  |

Stół zlewozmywakowy dwukomorowy

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 30	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materiał: ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
|  | Minimalne wyposażenie: - osłona maskująca komorę mycia z przodu wysokości min. 20cm na całej długości - fartuch naścienny - półka podblatowa - komory o wym. umożliwiających umieszczenie dużych tac narzędziowych: (+/- 2%): 600mm x 400mm x 200mm - wyposażony w baterię montowaną do zlewu z wylewką natryskową umożliwiającą pionowy natrysk z góry oraz kierowanie strumieniem wody | Tak, podać |  |
|  | Krawędź blatu wyprofilowana w sposób uniemożliwiający ściekanie płynów z blatu | Tak |  |
|  | Wymiar [10%] – W x S x D: 900mm x 2000mm x 700mm | Tak, podać |  |

Wózek z podwójnym blatem

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 31	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materiał: Stal nierdzewna w gatunku 1.4301 (304) | Tak |  |
|  | Konstrukcja: mobilna z profili min. 25x25x1,5 mm | Tak |  |
|  | Blaty zagłębione na kółkach wykonane z blachy o grubości min. 1,2 mm | Tak |  |
|  | Zokrąglony uchwyt do prowadzenia, wykonany z rurki znajdujący się przy krótszym boku (umieszczony poziomo) | Tak |  |
|  | Kółka fi 100 mm (dwa z blokadą) z materiału nierysującego podłogę | Tak |  |
|  | Wymiar blatów [10%] – S x D:600mm x 600mm | Tak, podać |  |
|  | Wymiar [10%] – W x S x D: 880mm x 715mm x 670mm | Tak, podać |  |
|  | Atest PZH- dołączyć do oferty | Tak |  |
|  | Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485- dołączyć do oferty | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty | Tak |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument dołączyć do oferty | Tak |  |

Wózek do przewozu materiałów sterylnych 3 jedn. StU

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 32	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materiał: Stal nierdzewna | Tak |  |
|  | Konstrukcja: mobilny | Tak |  |
|  | Zamykany na klucz | Tak |  |
|  | Kółka z materiału nierysującego podłogę | Tak |  |
|  | Ściana drzwi podwójna | Tak |  |
|  | Kółka z materiału nierysującego podłogę | Tak |  |
|  | Wymiar [10%] – W x S x D: 1240mm x 880mm x 380mm | Tak, podać |  |

Wózek do przewozu materiałów sterylnych 6 jedn. StU

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 33	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materiał: Stal nierdzewna | Tak |  |
|  | Konstrukcja: mobilny | Tak |  |
|  | Zamykany na klucz | Tak |  |
|  | Kółka z materiału nierysującego podłogę | Tak |  |
|  | Ściana drzwi podwójna | Tak |  |
|  | Kółka z materiału nierysującego podłogę | Tak |  |
|  | Wymiar [10%] – W x S x D: 1240mm x 880mm x 680mm | Tak, podać |  |

Wózek do przechowywania i transportu papieru

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 34	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materiał: stal nierdzewna | Tak |  |
|  | Zamykany na klucz | Tak |  |
|  | Drzwi: podwójne | Tak |  |
|  | Min. 4 poręcza rurowe do wieszania papieru | Tak, podać |  |
|  | Obciążniki zabezpieczające przed zsuwaniem papieru | Tak |  |
|  | Konstrukcja: mobilna | Tak |  |
|  | Kółka z materiału nierysującego podłogę | Tak |  |
|  | Cztery kółka skrętne w tym min. dwa wyposażone w hamulce | Tak, podać |  |
|  | Wymiar [10%] – W x S x D: 980mm x 1100mm x 480mm | Tak, podać |  |

Zgrzewarka rotacyjna ze stolikiem rolkowym

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 35	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min 2021 (nie powystawowe). | Tak |  |
|  | Menu zgrzewarki w języku polskim | Tak |  |
|  | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | Tak |  |
|  | Licznik ilości wykonanych zgrzewów z możliwością kasowania, licznik czasu pracy | Tak |  |
|  | Pamięć wprowadzonych informacji | Tak |  |
|  | Automatyczny start / stop napędu | Tak |  |
|  | Automatyczna kontrola temperatury zgrzewania | Tak |  |
|  | Wyświetlanie temperatury zgrzewania | Tak |  |
|  | Termiczny wyłącznik bezpieczeństwa chroniący listwy grzejne zgrzewarki przed przegrzaniem | Tak |  |
|  | Rejestrowanie temperatury zgrzewania, siły nacisku rolki oraz prędkości zgrzewania z możliwością prezentacji rejestrowanych parametrów w postaci wykresu na wbudowanym panelu LCD | Tak |  |
|  | Możliwość archiwizacji i wydruku rejestrowanych parametrów na komputerze | Tak |  |
|  | Drukowanie daty produkcji i daty ważności, nr wsadu lub numeru kolejnego pakietu, nr osoby odpowiedzialnej za sterylizację | Tak |  |
|  | Drukowanie kodów kreskowych | Tak |  |
|  | Drukowanie symboli zgodnych z normą EN 980 | Tak |  |
|  | Minimum jednowierszowa drukarka igłowa | Tak |  |
|  | Wbudowany program do przeprowadzania testu poprawności zgrzewu | Tak |  |
|  | Możliwość obrócenia wydruku o 180st. | Tak |  |
|  | Różne wielkości czcionek | Tak |  |
|  | Dostęp do kasety drukującej bez użycia narzędzi | Tak |  |
|  | Możliwość bezpośredniego podłączenia zewnętrznej drukarki kodów kreskowych | Tak |  |
|  | Możliwość bezpośredniego podłączenia urządzenia do walidacji zgrzewów | Tak |  |
|  | Możliwość bezpośredniego podłączenia zewnętrznej klawiatury komputerowej | Tak |  |
|  | Szybkość zgrzewania min. 10 m/min | Tak, podano |  |
|  | Szerokość rzeczywista zgrzeiny min. 12 mm | Tak, podano |  |
|  | Możliwość ustawienia temperatury zgrzewania do 220oc | Tak, podano |  |
|  | Modułowy system połączeń elektrycznych zespołów | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz, moc nie większa niż 500 W |  |  |
|  | Urządzenie posiada oznakowanie CE, załączyć odpowiedni certyfikat producenta | Tak |  |
|  | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia (załączyć stosowną autoryzację) z min. 5 etatowymi pracownikami, podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu, siedziba autoryzowanego serwisu z min. 5 etatowymi pracownikami serwisu w odległości max 120 kilometrów od siedziby zamawiającego | Tak |  |

Regał czteropółkowy 60x40x180cm

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 36	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materiał: stal nierdzewna w gatunku 1.4301 (304) | Tak |  |
|  | Regał min. czteropółkowy. Półki pełne | Tak, podać |  |
|  | Regał na nóżkach o wysokości min. 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału) | Tak, podać |  |
|  | Nośność każdej z półek – min. 100kg | Tak, podać |  |
|  | Wymiar [10%] – W x S x D: 1800mm x 600mm x 400mm | Tak, podać |  |
|  | Atest PZH- dołączyć do oferty | Tak |  |
|  | Certyfikat jakości EN ISO 9001 - dołączyć do oferty | Tak |  |

Obcinarka rękawów, typ H - 750mm, z dystrybutorem 1 poziom

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 37	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materiał wykonania: stal nierdzewna | Tak |  |
|  | Obcinarka z dystrybutorem jednopoziomowym | Tak |  |
|  | Możliwość cięcia na odpowiednie odcinki wszelkiego rodzaju rękawów foliowo-papierowych i foliowych | Tak |  |
|  | Przesuwny nóż umożliwia przycinanie w obu kierunkach | Tak |  |
|  | Maksymalna średnica rolki: 300 mm | Tak, podać |  |
|  | Możliwość umieszczenia min. 4 rolek z taśmą | Tak, podać |  |
|  | Wymiary główne [szer. x wys. x gł.] : 858 x 425 x 200 m [mm] ± 10% | Tak, podać |  |
|  | Masa urządzenia: 2 [kg] ± 10%. | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja: min. 12 miesięcy | Tak, podać |  |

Pojemniki plastikowe do transportu wyrobów skażonych 5l

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 38	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pojemnik koloru czerwonego, wytrzymały, odporny na działanie wilgoci i środków chemicznych, wykonany w sposób umożliwiający dezynfekcję, z możliwością szczelnego zamknięcia. | Tak |  |
|  | Pojemnik z odpadami medycznymi w miejscu ich powstawania posiada miejsce na umieszczenie widocznego oznakowania identyfikującego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.10.2017 r. poz. 1975 | Tak |  |
|  | Pojemnik zamykany | Tak |  |
|  | Pojemnik wielokrotnego użytku | Tak |  |
|  | Materiał wykonania: tworzywo polietylenowe | Tak |  |
|  | Pojemność pojemnika: 5 litrów | Tak |  |
|  | Pojemnik umożliwiający przechowywanie odpadów z grup: 18 0 1 01, 18 01 02*,18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 07, 18 01 08*, 18 01 09, 18 01 10*, 18 01 80*, 18 01 81, 18 01 82* | Tak |  |

Pojemniki plastikowe do transportu wyrobów skażonych 20l

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 39	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pojemnik koloru czerwonego, wytrzymały, odporny na działanie wilgoci i środków chemicznych, wykonany w sposób umożliwiający dezynfekcję, z możliwością szczelnego zamknięcia. | Tak |  |
|  | Pojemnik z odpadami medycznymi w miejscu ich powstawania posiada miejsce na umieszczenie widocznego oznakowania identyfikującego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.10.2017 r. poz. 1975 | Tak |  |
|  | Pojemnik zamykany | Tak |  |
|  | Pojemnik wielokrotnego użytku | Tak |  |
|  | Materiał wykonania: tworzywo polietylenowe | Tak |  |
|  | Pojemność pojemnika: 20 litrów | Tak |  |
|  | Pojemnik umożliwiający przechowywanie odpadów z grup: 18 0 1 01, 18 01 02*,18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 07, 18 01 08*, 18 01 09, 18 01 10*, 18 01 80*, 18 01 81, 18 01 82* | Tak |  |

Pojemniki plastikowe do transportu wyrobów skażonych 30l

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

Tabela 40	Specyfikacja parametrów.

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pojemnik koloru czerwonego, wytrzymały, odporny na działanie wilgoci i środków chemicznych, wykonany w sposób umożliwiający dezynfekcję, z możliwością szczelnego zamknięcia. | Tak |  |
|  | Pojemnik z odpadami medycznymi w miejscu ich powstawania posiada miejsce na umieszczenie widocznego oznakowania identyfikującego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.10.2017 r. poz. 1975 | Tak |  |
|  | Pojemnik zamykany | Tak |  |
|  | Pojemnik wielokrotnego użytku | Tak |  |
|  | Materiał wykonania: tworzywo polietylenowe | Tak |  |
|  | Pojemność pojemnika: 30 litrów | Tak |  |
|  | Pojemnik umożliwiający przechowywanie odpadów z grup: 18 0 1 01, 18 01 02*,18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 07, 18 01 08*, 18 01 09, 18 01 10*, 18 01 80*, 18 01 81, 18 01 82* | Tak |  |