1. Zbiornik na olej napędowy

- zbiornik PE o pojemności 440 litrów z uchwytem do przenoszenia i kieszenie na wózek widłowy,

wgłębienia do mocowania, wentylacja z redukcją ciśnienia.

2. Wyposażenie

- pokrywa na zawiasach ,

- pompa elektryczna 12V, min 40 l./min 
- pistolet automatyczny 
- wąż do napełniania 15 m 
- kabel elektryczny 4m do podłączenia do akumulatora 
- licznik K24

Maksymalne  rozmiary zbiornika 120x80x71 cm

Zbiornik musi spełniać wszelki normy ADR i inne przepisy i normy umożliwiające mobilny transport powyższych paliw w pojeździe Np Ducato, Transit, paka dostawczaka