ZZP.271.4.25.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

z dnia  06.08.2018 r.

- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia ogłoszenie o zamówieniu oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: www.bip.inowroclaw.pl (zakładka - Przetargi do 30.000 euro OpenNexus).

- Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Inowrocławiu

- Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Inowrocław, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36,  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 35 55 250, faks 52 35 55 233, e-mail: zamówienia@inowroclaw.pl.

- Krótkie określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest  budowa bieżni lekkoatletycznej składającej się z trzytorowego odcinka prostego do biegu na dystans 60 m wraz ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 16 w Inowrocławiu.

Zakres prac obejmuje:

a) rozbiórkę obrzeża betonowego wraz z ławą betonową,                                                                               b) rozbiórkę  nawierzchni żużlowej o grubości 10 cm, wywóz materiału na składowisko  Wykonawcy;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      c) wykonanie wykopów z wywozem na składowisko Wykonawcy;

d) wykonanie podbudowy, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy  konstrukcyjne              nawierzchni;                                                                                                                                                                                     e)  wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości 30 cm ;                                                                                 f)  ułożenie warstwy odcinającej z geowłókniny  7 m x 2,75 m;

g) wykonanie podbudowy betonowej z betonu gr. 12 cm zbrojonej włóknami   polipropylenowymi 70,8 m x 3,71 m,                                                                                                                                                        h) wykonanie nawierzchni z betonowej  kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-      piaskowej gr. 3 cm ( 6.57 m x 3,71 m),                                                                                                                i) wykonanie regulacji wysokościowej istniejącej nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,                                                                                                                   wykonanie nawierzchni  syntetycznej grubości 13 mm z wykonaniem linii,                                                    j)wykonanie nawierzchni z piasku płukanego o grubości 40 cm na zeskoczni ,                                            k) ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 
   gr. 5 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu;                                                                                                      l) przestawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz z   wykonaniem ławy z betonu w obrębie placu zabaw oraz zeskoczni do skoku w dal;                                                                                                                                                                           ł) wykonanie regulacji wysokościowej istniejącego obramowania nawierzchni z kostki  betonowej,                                                                                                                                                      m) humusowanie i obsianie trawą  grubość warstwy 10 cm  (85 m x 6 m),                                                         n) geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

- Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:  do dnia 30.09.2018 r.

- Warunki udziału w postępowaniu:

- posiadanie doświadczenia t.j :

- wykonanie minimum 1 roboty polegającej na budowie bieżni sportowej o nawierzchni poliuretanowej;

- dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

- znajdowanie się w sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

- Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: określone w opisie przedmiotu zamówienia, w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków i wymagań:

- formularz ofertowy;

- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego wykonawca wykonywał prace związane z  budową bieżni sportowej o nawierzchni poliuretanowej (przez ostatnie 5 lat);

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

- Kryteria oceny ofert:  najniższa cena.

- Termin i miejsce składania ofert: oferty elektroniczne, za pośrednictwem platformy zakupowej (www.bip.inowroclaw.pl zakładka „przetargi do 30.000 euro OpenNexus”) należy składać do  13.08.2018 r. godz. 10:00.