Pakiet I

| Lp. | Nazwa Sprzętu | Ilość w szt. | Cena netto zł | Wartość netto zł | Podatek VAT | Wartość brutto zł | Gwarancja m-ce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość zł |  |  |
| 1 | Ambulans bariatryczny z wyposażeniem | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  |  |  |

Maksymalny termin dostawy  ………………. dni kalendarzowych od podpisania umowy

Wartość netto słownie:  .......................................................................................................................................................................

Wartość brutto słownie: .......................................................................................................................................................................

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Parametry wymagane | Parametry oferowane/ podać zakres lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model | Podać |  |
| 3 | Rok produkcji min. 2018 | Podać |  |
| Dane pojazdu |  |  |
| I | NADWOZIE |
| 1 | Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, z nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym | TAK |  |
|  | DMC do 3,5t | TAK |  |
|  | Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Półki nad przednią szybą. | TAK |  |
|  | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca ergonomiczne miejsce pracy kierowcy, | TAK |  |
|  | Oświetlenie pomocnicze | TAK |  |
|  | Fotel kierowcy z podłokietnikami z regulacją | TAK |  |
|  | Fotel pasażera z podłokietnikami, | TAK |  |
|  | W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni) | TAK |  |
|  | Furgon - lakier w kolorze białym | TAK |  |
| 2 | Nadwozie przystosowane do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach. | TAK |  |
| 3. | Wysokość przedziału medycznego min. 1,80 m | TAK |  |
| 4. | Długość przedziału medycznego min. 3,25 m | TAK |  |
| 5. | Szerokość przedziału medycznego min. 1,70 m | TAK |  |
| 6. | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 250 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi oraz kieszenie z siatki na tylnych drzwiach do przewożenia drobnego wyposażenia medycznego. | TAK |  |
| 7. | Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą. | TAK |  |
| 8. | Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| 9. | Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. | TAK |  |
| 10. | Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane drzwi o wysokości min. 1,70 m. | TAK |  |
| 11. | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu | TAK |  |
| 12. | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. | TAK |  |
| 13. | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi wyposażony w: - mocowanie dla 2 szt. butli tlenowych 10l, - mocowanie krzesełka kardiologicznego, - mocowanie noszy podbierakowych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych - mocowanie materaca próżniowego, - miejsce dla pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę, | TAK |  |
| 14. | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, boczne poduszki | TAK |  |
| 15. | Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem. | TAK |  |
| 16. | Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny tzn. nie wystający poza obrys nadwozia i nie zmniejszający prześwitu pojazdu, z powierzchnią antypoślizgową. | TAK |  |
| 17. | Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| 18. | Światła pozycyjne zwiększające zauważalność ambulansu w warunkach ograniczonej widoczności. | TAK |  |
| 19. | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane. | TAK |  |
| 20. | Mocowanie dostarczonego przez Zamawiającego systemu SWD w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| 21. | Przednie światła pojazdu bazowego (dzienne, mijania, drogowe) | TAK |  |
| 22. | Przednie reflektory przeciwmgielne. | TAK |  |
| 23. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70l. | TAK |  |
| 24. | Wskaźnik systemu kontroli ciśnienia w oponach | TAK |  |
| 25. | Radioodtwarzacz fabryczny będący wyposażeniem pojazdu bazowego z głośnikami w kabinie kierowcy i w przedziale medycznym, zasilany z 12V z anteną dachową. | TAK |  |
| 26. | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel dotykowy przekątna min 5 cali sterujący oświetleniem zewnętrznym (światła robocze) oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową. Informujący o stanie naładowania akumulatorów a) przystosowany do pracy w niskich temperaturach, b)funkcję włączania/wyłączania oświetlenia wewnętrznego (rozproszonego i punktowego) w przedziale medycznym, c) funkcję włączania/wyłączania oświetlenia zewnętrznego wraz z sygnalizacją działania, d) funkcję zegara z prezentacją aktualnej daty i godziny, e) funkcję termometru z prezentacją aktualnej temperatury wewnątrz i na zewnątrz pojazdu, f) funkcję wyświetlania stanu naładowania akumulatorów wraz z sygnalizacją graficzną i dźwiękową stanu alarmowego, g) zabezpieczenie zapobiegające uszkodzeniu akumulatorów poprzez nadmierne rozładowanie, h) funkcję sterowania ogrzewaniem oraz klimatyzacją przedziału medycznego z możliwością regulacji temperatury co 1 st. Celsjusza w zakresie od 15 do 26 st., | TAK |  |
| II. | SILNIK |
| 1. | Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim. | TAK |  |
| 2. | Silnik o pojemności min. 2500 cm³. | TAK |  |
| 3. | Silnik o mocy min. 180 KM. | TAK |  |
| 4. | Moment obrotowy min. 380 Nm | TAK |  |
| 5. | Norma emisji spalin aktualnie obowiązująca w Europie | TAK |  |
| III. | ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |
| 1. | Skrzynia biegów automatyczna | TAK |  |
| 2. | Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny. | TAK |  |
| 3. | Napęd na koła przednie lub tylne | TAK |  |
| IV. | UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA |
| 1. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych. | TAK |  |
| 2. | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny. | TAK |  |
| 3. | Elektroniczny korektor siły hamowania. | TAK |  |
| 4. | Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania. | TAK |  |
| 5. | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie wentylowane. | TAK |  |
| 6. | System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu. | TAK |  |
| 7. | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR lub równoważny. | TAK |  |
| 8. | System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy | TAK |  |
| V. | ZAWIESZENIE |
| 1. | Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. Zwiększony nacisk na oś przednią (podać o jaką wartość w stosunku do standardowej) | TAK |  |
| 2. | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. | TAK |  |
| VI. | UKŁAD KIEROWNICZY |
| 1. | Ze wspomaganiem | TAK |  |
| 2. | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach | TAK |  |
| VII | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |
| 1 | Grzałka elektryczna w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V. | TAK |  |
| 2. | Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W. | TAK |  |
| 3. | Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna. | TAK |  |
| 4. | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego. | TAK |  |
| 5. | Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału medycznego wyposażony w roletę oraz moskitierę. | TAK |  |
| 6. | Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. W kabinie kierowcy jak i w przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę. Rozprowadzenie powietrza w przedziale medycznym na całej długości sufitu przez min. 6 wylotów chłodnego powietrza, dwa w przedniej części, dwa w środkowej oraz dwa w tylnej części sufitu. | TAK |  |
| VIII | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
| 1. | Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. | TAK |  |
| 2. | Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym. Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający siłę elektromotoryczną podczas rozruchu. | TAK |  |
| 3. | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min 180 A. | TAK |  |
| 4. | Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich | TAK |  |
| 5. | Instalacja elektryczna 230V: a) zasilanie zewnętrzne 230V, b) min. 4 gniazda 230V w przedziale medycznym, c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym, d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, e) przewód zasilający min 10m. | TAK |  |
| 6. | Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V | TAK |  |
| 7. | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - min. 4 gniazda 12V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych, - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki. | TAK |  |
| 8. | Termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych, wyposażony we wskaźnik temperatury. | TAK |  |
| 9. | System sterujący i nadzorujący instalację elektryczną zabudowy pojazdu wyposażony w : wyświetlacz dotykowy o przekątnej ekranu min. 7 cali, przystosowany do pracy w niskich temperaturach, umieszczony w przedziale medycznym, funkcję włączania/wyłączania oświetlenia wewnętrznego (rozproszonego i punktowego) w przedziale medycznym, funkcję włączania/wyłączania oświetlenia zewnętrznego wraz z sygnalizacją działania, funkcję zegara z prezentacją aktualnej daty i godziny, funkcję termometru z prezentacją aktualnej temperatury wewnątrz i na zewnątrz pojazdu, funkcję obrazującą otwarcie/niedomknięcie drzwi przesuwnych oraz drzwi tylnych, funkcję wyświetlania stanu naładowania akumulatorów wraz z sygnalizacją graficzną i dźwiękową stanu alarmowego, zabezpieczenie zapobiegające uszkodzeniu akumulatorów poprzez nadmierne rozładowanie, funkcję sterowania ogrzewaniem oraz klimatyzacją przedziału medycznego z możliwością regulacji temperatury co 1 st. Celsjusza w zakresie od 15 do 26 st., funkcję sterowania wentylatorem, funkcję sterowania termoboxem, funkcję zaprogramowania uruchomienia ogrzewania o określonej porze, funkcję monitorowania prawidłowości działania odbiorników elektrycznych wchodzących w skład zabudowy pojazdu. Podać markę ( załączyć folder) | TAK |  |
| IX. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |
| 1. | Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami w technologii LED koloru niebieskiego. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - możliwość podawania komunikatów głosowych | TAK |  |
| 2. | Sygnalizacja uprzywilejowana zintegrowana z dachem umieszczona w tylnej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła w technologii LED (robocze) do oświetlania przedpola za ambulansem oraz światła kierunkowskazów | TAK |  |
| 3. | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. | TAK |  |
| 4. | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się automatycznie po otwarciu drzwi. | TAK |  |
| 5. | Dodatkowe sygnały pneumatyczne | TAK |  |
| 6. | Dwie lampy w technologii LED niebieskiej barwy na wysokości pasa przedniego. | TAK |  |
| 7. | Cztery reflektory zewnętrzne w technologii LED po bokach pojazdu w tylnej części ścian bocznych, do oświetlenia miejsca akcji, po dwa każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego, włączające się automatycznie razem ze światłami roboczymi tylnymi po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę. | TAK |  |
| 8. | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.: a/ 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonane z folii: - typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli, - typu 1 lub3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu, - typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym(o którym mowa w pkt. „a”), b/ nadruk lustrzany „AMBULANS”, barwy czerwonej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; c/ po obu bokach i z tyłu pojazdu nadruk barwy czerwonej „S” (do uzgodnienia) w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm, d/ na drzwiach bocznych ambulansów napis z nazwą dysponenta ambulansu | TAK |  |
| X. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
| 1. | Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej: | TAK |  |
|  | a) światło rozproszone w technologii LED umieszczone po obu stronach w górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych, z funkcja ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne), | TAK |  |
|  | b) dodatkowa lampa w technologii LED umieszczona w przedniej części przedziału medycznego, załączana automatycznie po otwaciu drzwi, z wyłącznikiem czasowym dezaktywującym działanie lampy po 15 minutach w przypadku pozostawienia niedomkniętych drzwi przesuwnych do przedziału medycznego. | TAK |  |
|  | c) oświetlenie punktowe w technologii LED regulowane umieszczone w suficie nad noszami (min. 2 szt.), | TAK |  |
|  | d) oświetlenie punktowe w technologii LED regulowane umieszczone nad blatem roboczym | TAK |  |
| XI. | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE |
| 1 | Zabudowa specjalna na ścianie działowej : a) szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną, wyposażona w szuflady, b) mocowanie do pojemnika na zużyte igły, po ustaleniu z Zamawiającym c) mocowanie do kosza na odpady, po ustaleniu z Zamawiającym, d) mocowanie (podstawa) do drukarki HP Officejet 100 Mobile Printer funkcjonującej w ramach systemu SWD PRM, zamontowanej w przedziale medycznym, na ścianie grodziowej pomiędzy przedziałem medycznym, a przedziałem kierowcy, zapewniające bezpośredni i łatwy dostęp do drukarki oraz możliwość pobierana drukowanych dokumentów bez konieczności demontowania urządzenia z podstawy. e) miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, f) jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy jaki bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek i regulowany kąt oparcia pleców, | TAK |  |
| 2 | Zabudowa specjalna na ścianie : a) jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy z możliwością obserwacji twarzy pacjenta jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3–punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko, b) uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, b) przy drzwiach tylnych zamontowany panel lub włączniki sterujące oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu. | TAK |  |
| 3 | Zabudowa specjalna na ścianie lewej: a) min. cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, dodatkowa szafka zamykana na klucz b) na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamocowania dowolnego respiratora transportowego, | TAK |  |
| 4 | System szyn mocujących, umożliwiający bezpieczny montaż za pomocą płyt ściennych (różnej wielkości) urządzeń medycznych (tj. defibrylator, ssak, pompa infuzyjna); |  |  |
| 5. | Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie. | TAK |  |
| 6. | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przedziału medycznego przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | TAK |  |
| 7. | Centralna instalacja tlenowa: a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA, b) sufitowy punkt poboru tlenu, c) instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm., | TAK |  |
| 8. | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. | TAK |  |
| 9. | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu. | TAK |  |
| XII | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |
| 1. | Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu. | TAK |  |
| 2. | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu. | TAK |  |
| 3 | Zamontowana na powierzchni metalowej dachowa antena VHF do radiotelefonu o n/w parametrach : | TAK |  |
|  | a) zakres częstotliwości 168-170 Mhz, | TAK |  |
|  | b) impedancja wejścia 50 Ohm, | TAK |  |
|  | c) współczynnik fali stojącej 1,6, | TAK |  |
|  | d) charakterystyka promieniowania dookólna. | TAK |  |
| XIII. | DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU |
| 1. | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. | TAK |  |
| 2. | Urządzenie do wybijania szyb i do cięcia pasów w przedziale medycznym | TAK |  |
| 3. | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie wyposażony w światło typu LED, | TAK |  |
| 4. | Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy, podnośnik samochodowy | TAK |  |
| 5. | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy, | TAK |  |
| 6. | Pełnowymiarowe koło zapasowe, | TAK |  |
| 7. | Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy” | TAK |  |
| 8. | Ambulans dostarczony na oponach letnich | TAK |  |
| 9. | Kamera cofania - kolor | TAK |  |
| XIV | SERWIS |
| 1. | Serwis pojazdu bazowego realizowany w najbliższej ASO oferowanej marki ambulansu | TAK |  |
| 2. | Serwis zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy sanitarnej) realizowany w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
| 3. | Reakcja serwisu na awarię ambulansu w okresie gwarancji, na zgłoszoną awarię w dni robocze w ciągu 48 godzin od jej zgłoszenia tzn. rozpoczęcie naprawy w czasie nie krótszym jak 7 dni od zgłoszenia. | TAK |  |
| 4. | W okresie gwarancji w przypadku awarii wyłączającej ambulans z systemu ratownictwa medycznego, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia sprawnego ambulansu typu C od momentu zgłoszenia awarii do jej usunięcia lub pokrycia kosztów wynajmu ambulansu zastępczego przez zamawiającego. | TAK |  |
| XV. | GWARANCJA |
| 1. | Gwarancja mechaniczna na ambulanse - min 24 miesiące (bez limitu km). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 24 miesiące. | TAK |  |
| 3. | Gwarancja na perforację – min. 120 miesięcy. | TAK |  |
| XVI. | WYPOSAŻENIE |
| NOSZE GŁÓWNE |
| 1. | Marka | Podać |  |  |
| 2. | Model | Podać |  |  |
| 3. | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. | TAK |  |
| 4. | Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji. | TAK |  |
| 5. | Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 75 stopni. | TAK |  |
| 6. | Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście. | TAK |  |
| 7. | Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak | TAK |  |
| 8. | Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. | TAK |  |
| 9. | Wyprofilowany materac w części środkowej dodatkowo stabilizujący miednicę w trakcie transportu, zwłaszcza u pacjentów otyłych. Umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące | TAK |  |
| 10. | Poręcza boczne, regulowane w 7 pozycjach z funkcją zwiększenia powierzchni dla pacjenta bariatrycznego do min. 80 cm szerokości | TAK |  |
| 11. | Składany teleskopowo statyw na płyny infuzyjne. | TAK |  |
| 12. | Dodatkowy uchylny uchwyt noszy ułatwiający manewrowanie i transport w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz | TAK |  |
| 13. | Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy. | TAK |  |
| 14. | Uchwyty do prowadzenia i sterowania elektrycznie noszy na dwóch poziomach, zapewniające łatwą obsługę dla personelu medycznego o niższym i wyższym wzroście | TAK |  |
| 15. | Wskaźniki kolometryczne sygnalizujące stopień naładowania akumulatora | TAK |  |
| 16. | Możliwość ładowania akumulatora noszy po wpięciu w mocowanie | TAK |  |
| 17. | Dodatkowy system ręcznego podnoszenia, unoszenia, załadunku i wyładunku noszy. | TAK |  |
| 18. | Skrócona instrukcja obsługi w jęz. polskim | TAK |  |
| 19. | Obciążenie dopuszczalne min. 300 kg (podać) | TAK |  |
| 20. | Waga noszy max. 57 kg, zgodnie z normą EN 1865-3 | TAK |  |
| 21. | Wbudowane automatyczne zwalnianie noszy z mocowania za pomocą 1 przycisku z możliwością ręcznego zwolnienia | TAK |  |
| 22. | Nosze z automatycznym, hydrauliczno elektrycznym systemem podnoszenia, obniżania noszy z pacjentem oraz wprowadzania i wyprowadzania noszy z/do ambulansu, eliminujący ręczne podnoszenie pacjenta z noszami zgodne z normą dla Noszy z zasilaniem EN 1865-2. | TAK |  |
| 23. | Licznik godzin pracy ułatwiający określenie czasu przeprowadzenia wymaganego przeglądu technicznego | TAK |  |
| 24. | Wskaźniki ledowe ułatwiające naprowadzenie noszy na system mocowania, ułatwiające pracę w nocy. | TAK |  |
| 25. | Płynna, automatyczna regulacja na wszystkich wysokościach ustawiana za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
| 26. | W zestawie komplet dwóch nowych baterii plus ładowarka. Możliwość ładowania baterii z zasilania 12V. Dodatkowo uchwyt na ładowarkę | TAK |  |
| 27. | Klasa szczelności min. IPX6 | TAK |  |
| 28. | Wymiana baterii bez konieczności zmiany pozycji pacjenta | TAK |  |
| 29. | Wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni z min.15 cm średnicy, min. 2 kółka wyposażone w hamulce. | TAK |  |
| 30. | Skracana, tylna część ramy noszy celem ułatwienia manewrowania w wąskich przestrzeniach i windach. | TAK |  |
| 31. | Możliwość rozłożenia leży noszy po skróceniu tylnej ramy noszy. | TAK |  |
| 32. | Potwierdzenie spełnienia przez nosze i system mocowania normy EN 1789. | TAK |  |
| 33. | Potwierdzenie spełnienia przez nosze normy dla medycznych urządzeń elektrycznych IEC 60601-1 | TAK |  |
| 34. | Instrukcja w języku polskim – dostarczyć przy dostawie | TAK |  |
| 35. | Folder, Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Deklaracja Zgodności zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC | TAK |  |
| MATERAC PRÓŻNIOWY |
| 1 | Marka | Podać |  |
| 2 | Model | Podać |  |
| 3 | Minimalne wymiary dł. 200 cm x szer. 80 cm | TAK |  |
| 4 | Min. 8 uchwytów transportowych | TAK |  |
| 5 | Pompka dwukierunkowa w zestawie | TAK |  |
| 6 | Torba transportowa | TAK |  |
| 7 | Udźwig min. 150 kg | TAK |  |
| Materac próżniowy dla dzieci |
| 1 | Marka | Podać |  |
| 2 | Model | Podać |  |
| 3 | Przezierny dla promieni X | TAK |  |
| 4 | Wbudowane zintegrowane z materacem pasy do unieruchamiania dzieci 2-10 lat | TAK |  |
| 5 | Torba transportowa, Pompka dwukierunkowa w zestawie | TAK |  |
| KRZESEŁKO TRANSPORTOWE |
| 1 | Marka | Podać |  |
| 2 | Model | Podać |  |
| 3 | Min. dwa kółka transportowe | TAK |  |
| 4 | Z możliwością złożenia do transportu w ambulansie. | TAK |  |
| 5 | Wyposażone w składane rączki tylne | TAK |  |
| 6 | Przednie rączki z regulacją długości. | TAK |  |
| 7 | Dopuszczalne obciążenie min. 150 kg | TAK |  |
| PŁACHTA DO PRZENOSZENIA PACJNETA z kieszenią na nogi pacjenta wymiary minimum 190x80 cm | TAK |  |
| Uprząż do transportu dzieci na noszach | TAK |  |
| Deska ortopedyczna dla dorosłych |
| 1 | Marka | Podać |  |
| 2 | Model | Podać |  |
| 3 | DESKA: - Wykonana z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalnego - min. 12 dużych uchwytów umożliwiających pracę w grubych rękawicach , Długość – min. 180 cm Szerokość – min. 41 cm Waga deski – max 9 kg PASY ZABEZPIECZAJACE DO DESKI: - wykonane ze zmywanego materiału, nienasiąkliwe, - konstrukcja pasa dwuczęściowa, - możliwość regulacji długości, - pasy kodowane kolorami mocowane do deski STABILIZATOR GŁOWY - system 2 klocków z otworami umożliwiającymi dostęp do tętnic szyjnych, - podkładka z rzepem do przyczepiania klocków, - paski do mocowania stabilizatora do deski | TAK |  |
| 4 | Zestaw unieruchamiający do złamań Minimum 13 szyn Kramera w miękkim powleczeniu | TAK |  |
| 5 | Zestaw szyn próżniowych Komplet 3 szyn próżniowych w torbie transportowej | TAK |  |
| 6 | Szyna wyciągowa dla dorosłych | TAK |  |
| 7 | Szyna wyciągowa dla dzieci | TAK |  |
| 8 | Zestaw unieruchamiający górny szyjny odcinek kręgosłupa Uniwersalny kołnierz dla dorosłych z regulacją podparcia podbródka szt.3- przezroczysty, umożliwiający obserwację skóry pacjenta pod kołnierzem Uniwersalny kołnierz dla dzieci z regulacją podparcia podbródka szt.3- przezroczysty, umożliwiający obserwację skóry pacjenta pod kołnierzem | TAK |  |
| KAMIZELKA UNIERUCHAMIAJĄCA |
| 1 | Marka | Podać |  |
| 2 | Model | Podać |  |
| 3 | Wyposażona w poduszkę. | TAK |  |
| 4 | Minimum dwa uchwyty transportowe. | TAK |  |
| 5 | Torba transportowa. | TAK |  |
| 6 | Obciążenie min. 150 kg. | TAK |  |
| WOREK SAMOROZPRĘŻALNY DLA DOROSŁYCH-wielorazowy przystosowany do sterylizacji w autoklawie |  |  |
| 1 | Marka | Podać |  |
| 2 | Model | Podać |  |
| 3 | Wyposażony w kpl. 3 masek w rozmiarach 3,4,5 przystosowanych do sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
| 4 | Rezerwuar tlenu- możliwość podłączenia bezpośrednio do worka bez potrzeby używania dodatkowych łączników | TAK |  |
| 5 | Wyposażony w ciśnieniową zastawkę bezpieczeństwa | TAK |  |
| 6 | Wyposażony w kątową zastawkę pacjenta | TAK |  |
| WOREK SAMOROZPRĘŻALNY DLA DZIECI -wielorazowy przystosowany do sterylizacji w autoklawie |
| 1 | Marka | Podać |  |
| 2 | Model | Podać |  |
| 3 | Wyposażony w kpl. 3 masek w rozmiarach 1,2,3 przystosowanych do sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
| 4 | Rezerwuar tlenu- możliwość podłączenia bezpośrednio do worka bez potrzeby używania dodatkowych łączników | TAK |  |
| 5 | Wyposażony w ciśnieniową zastawkę bezpieczeństwa 40 cm H2O | TAK |  |
| 6 | Wyposażony w kątową zastawkę pacjenta | TAK |  |
| WOREK SAMOROZPRĘŻALNY DLA DZIECI -wielorazowy przystosowany do sterylizacji w autoklawie | Podać markę i model |  |
| 1 | Marka | Podać |  |
| 2 | Model | Podać |  |
| 3 | Dla pacjentów o masie poniżej 8 kg | TAK |  |
| 4 | Objętość worka ok. 280 ml | TAK |  |
| 5 | Wyposażony w kpl. 3 masek przystosowanych do sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
| 6 | Rezerwuar tlenu- możliwość podłączenia bezpośrednio do worka bez potrzeby używania dodatkowych łączników | TAK |  |
| 7 | Wyposażony w ciśnieniową zastawkę bezpieczeństwa 40 cm H2O | TAK |  |
| 8 | Wyposażony w kątową zastawkę pacjenta | TAK |  |
| PRZENOŚNY SSAK ELEKTRYCZNY |
| 1 | Marka | Podać |  |
| 2 | Model | Podać |  |
| 3 | Wyposażony w wielorazowy słój na wydzielinę o objętości min. 1 litr | TAK |  |
| 4 | Podwójne zabezpieczenie przed zalaniem pompy | TAK |  |
| 5 | Zasilanie akumulatorowe zapewniające minimum 45 min pracy, bez zewnętrznego zasilania | TAK |  |
| 6 | Uchwyt ścienny do mocowania w ambulansie, zapewniający automatyczne ładowanie po wpięciu ssaka- zgodny z wymaganiami normy PN EN 1789 | Tak |  |
| SSAK MECHANICZNY |
| 1 | Marka | Podać |  |
| 2 | Model | Podać |  |
| 3 | Przenośny aparat do mierzenia ciśnienia ze stetoskopem | TAK |  |
| 4 | Glukometr z kompletem pasków- min. 100 szt‘pasków pomiarowych | TAK |  |
| 5 | Latarka diagnostyczna | TAK |  |
| 6 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa- z zasilaniem sieciowo-akumulatorowym- z możliwością montażu w ambulansie | TAK |  |
| 7 | Torbo-plecak reanimacyjny wykonany z materiału umożliwiającego mycie i dezynfekcję. | TAK |  |
| 8 | Wymiary 50 cm x 40 cm x 30 cm +/- 10 % | TAK |  |
| 9 | Wyposażony w pasy szelkowe i pas biodrowy | TAK |  |
| 10 | Wyposażony w min. jedną zewnętrzną kieszeń | TAK |  |
| 11 | Komora główna wyposażona w organizery ułatwiające utrzymanie porządku, lub odpowiednie przegrody umożliwiające posegregowanie sprzętu. | TAK |  |
| 12 | Wyposażony w ampularium na min. 60 ampułek. | TAK |  |
| STAZA FIKSUJĄCA ŻYŁĘ | TAK |  |
| CIŚNIENIOMIERZ STACJONARNY na ścianie ambulansu lub mocowany do szyny Modura z koszem i mankietem dla dorosłych Wyposażenie: Mankiet dla dzieci Mankiet dla niemowląt Mankiet dla noworodków Zestaw mankietów pediatrycznych | TAK |  |
| TERMOMETR | TAK |  |
| GLUKOMETR w pokrowcu | TAK |  |
| PASKI DIAGNOSTYCZNE | TAK |  |
| LATARKA DIAGNOSTYCZNA | TAK |  |
| PRZENOŚNY APARAT EKG z zasilaniem akumulatorowym w torbie transportowej. | TAK |  |
| 1 | Marka | Podać |  |
| 2 | Model | Podać |  |
| RESPIRATOR TRANSPORTOWY |
| 1 | Marka | Podać |  |
| 2 | Model | Podać |  |
| 3 | Respirator transportowy, przenośny, odporny na drgania i wstrząsy, zasilanie, sterowanie pracą oraz alarmami wyłącznie pneumatyczne – z przenośnego lub stacjonarnego źródła sprężonego tlenu. | TAK |  |
| 4 | Konstrukcja respiratora umożliwiająca użycie respiratora podczas badania rezonansem magnetycznym (respirator umieszczony w komorze wraz z pacjentem), maksymalne statyczne pole magnetyczne – 3 tesla | TAK |  |
| 5 | Respirator umożliwiający wentylację pacjentów od ok. 5 kg masy ciała. | TAK |  |
| 6 | Maksymalna waga samego urządzenie – do 3 kg | TAK |  |
| 7 | Zużycie gazu napędowego poniżej 10 ml/cykl oddechowy + objętość minutowa | TAK |  |
| 8 | Tryb wentylacji IPPV/CMV | TAK |  |
| 9 | Funkcja „oddech na żądanie”, automatyczna blokada cyklu wentylacji IPPV/CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej. | TAK |  |
| 10 | Podciśnienie wyzwalające „oddech na żądanie” – max – 3 cm H20. | TAK |  |
| 11 | Wentylacja bierna 100% tlenem – oddech spontaniczny na żądanie z przepływem zależnym od podciśnienia (integralna funkcja respiratora) | TAK |  |
| 12 | Wentylacja manualna z możliwością prowadzenia RKO | TAK |  |
| 13 | Respirator z niezależną regulacją częstości i objętości oddechowej. | TAK |  |
| 14 | Regulacja częstości oddechów z zakresie nie mniejszym niż 8 – 40 oddechów/min | TAK |  |
| 15 | Regulacja objętości oddechowej w zakresie nie mniejszym niż 50 - 1750 ml (lub odpowiadająca temu objętość minutowa, nie mniejsza niż 2-14 l/min) | TAK |  |
| 16 | Regulowane ciśnienie szczytowe w układzie pacjenta w zakresie min. 20-60 cm H20 | TAK |  |
| 17 | Minimum dwa poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/CMV: 100% i 60% | TAK |  |
| 18 | Manometr ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
| 19 | CPAP płynnie regulowane w zakresie 0-20 cm H20 jako integralna część respiratora | TAK |  |
| 20 | Regulowane ciśnienie końcowo-wydechowe w zakresie 0-20 cm H20 – PEEP – jako integralna część respiratora lub dodatkowy moduł | TAK |  |
| 21 | Alarmy: - wysokiego ciśnienia szczytowego w fazie wdechu - niskiego ciśnienia w układzie pacjenta - niskiego ciśnienia gazu zasilającego | TAK |  |
| 22 | Przepływ gazu w trybie automatycznym w zakresie minimalnym 6-42 l/min. | TAK |  |
| 23 | Respirator dostarczany w komplecie z maską resuscytacyjną uniwersalną 5/3 (lub maską 5 i 3), przewodem ciśnieniowym, zasilającym o długości min. 180 cm zakończonym końcówką typu AGA, silikonowym przewodem oddechowym z zastawką pacjenta | TAK |  |
| 24 | Transportowy zestaw tlenowy zawierający: - butlę aluminiową na tlen medyczny o pojemności 2,7 l, -reduktor z przepływomierzem 0-25 l/min i szybkozłączem AGA, torbę transportową pozwalająca na umieszczenie w niej zestawu tlenowego oraz respiratora wraz z akcesoriami. Torba powinna posiadać uchwyt do trzymania w dłoni, na ramieniu oraz dodatkowe uchwyty do zawieszenia na noszach transportowych. Konstrukcja wszystkich elementów zestawu pozwala na ich użycie w podczas badania MRI (możliwość umieszczenie wraz z pacjentem w komorze) - jednorazowego użytku system do terapii CPAP stosowany w pomocy doraźnej u pacjentów przytomnych, z ostrymi zaburzeniami oddechowymi, gotowy do użycia po podłączenia do źródła tlenu- po jednym w rozmiarze dla dzieci i dla dorosłych: A) jeden zestaw zawiera co najmniej: maskę jednorazowego użytku z miękkim, dmuchanym kołnierzem, neoprenową uprząż mocującą, system CPAP, przewód tlenowy dł. min. 2 m. B) Regulacja pożądanej wartości ciśnienia CPAP uzyskiwana za pomocą wyboru odpowiedniego przepływu na reduktorze tlenowym. C) Zakres regulacji CPAP: 5-20 cm H20. D) Możliwością umieszczenia nebulizatora pomiędzy maską pacjenta a systemem. E) Port wylotu powietrza umieszczony w jednej linii z przewodem tlenowym, eliminując możliwość przypadkowego zamknięcia | TAK |  |
| 25 | Uchwyt ścienny mocujący respirator w ambulansie zgodnym z wymogami polskiej normy PN EN 1789 | TAK |  |
| 26 | Urządzenie fabrycznie nowe, nie noszące znamion użytkowania bądź wykorzystywania do prezentacji. | TAK |  |
| 27 | Autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski. | TAK |  |
| 28 | Gwarancja na urządzenie – min 24 miesiące | TAK |  |
| PULSOKSYMETR z funkcją kapnometrii | TAK |  |
| 1 | Marka | Podać |  |
| 2 | Model | Podać |  |
| 1 | Pamięć: 24h (SpO 2 , Puls) Zakres pomiaru saturacji: 0 - 100% SpO 2 Zakres pomiaru pulsu: minimum 18 - 300 uderzeń na minutę Zakres pomiaru nasycenia CO2: 0 do >75 mmHg Zakres pomiaru oddechu: 1 - 60 oddechów na minutę Próg wykrywania oddechu: 5 mmHg Dokładność: Saturacja: 70 -100% +/- 2 stopnie dla dorosłych używających klipsa na palec Temperatura podczas pracy: Pulsoksymetr: -20° do +50°C Detektor CO 2: 0° do +50°C Temperatura przechowywania: -30° do +50°C Wilgotność: Podczas pracy: 10 - 95% Waga: 310 g (z bateriami) | TAK |  |
| PULSOKSYMETR przenośny |  |  |
| 1. | Marka | Podać |  |
| 2 | Model | Podać |  |
|  | Czujnik klips dla dzieci Czujnik klips na ucho Zestaw czujników noworodkowych elastycznych | TAK |  |
| DEFIBRYLATOR PRZENOŚNY |
| 1 | Marka | Podać |  |
| 2 | Model | Podać |  |
| 3 | Aparat przenośny, nie dopuszcza się rozwiązań modułowych | TAK |  |
| 4 | Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci | TAK |  |
| 5 | Akumulator(- y) w aparacie +zapas min. 1 szt. | TAK |  |
| 6 | Ładowanie akumulatorów z sieci 230V lub 12V – ładowarka. | TAK |  |
| 7 | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J. | TAK |  |
| 8 | Norma IP min. 44. | TAK |  |
| 9 | Ciężar defibrylatora z bateriami poniżej 10 kg. | TAK |  |
| 10 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia w trybie pracy zasilania akumulatorowego. | TAK |  |
| 11 | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna. | TAK |  |
| 12 | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED, w trybie AED zakres energii dwufazowej defibrylacji min. od 150 J do 200 J. | TAK |  |
| 13 | W trybie AED algorytm wykrywający ruch pacjenta chroniący użytkownika przed błędną interpretacją zapisu EKG. | TAK |  |
| 14 | Dwufazowa fala defibrylacji. | TAK |  |
| 15 | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 20. | TAK |  |
| 16 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG od 0,25 – 4 cm/Mv, minimum 6 poziomów wzmocnienia. | TAK |  |
| 17 | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji pacjenta. | TAK |  |
| 18 | Defibrylacja przez łyżki twarde mocowane w obudowie defibrylatora i elektrody naklejane (dwa zestawy elektrod w komplecie), w wyposażeniu łyżki dziecięce. | TAK |  |
| 19 | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, posiadające przycisk umożliwiający drukowanie. | TAK |  |
| 20 | Stymulacja przez skórna w trybie sztywnym i na żądanie. | TAK |  |
| 21 | Częstość stymulacji do 170 impulsów/minutę, dopuszcza się do 180 impulsów/minutę. | TAK |  |
| 22 | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG. | TAK |  |
| 23 | Alarmy częstości akcji serca | TAK |  |
| 24 | Odczyt 12 odprowadzeń EKG, prezentacja zapisu EKG na ekranie | TAK |  |
| 25 | Ekran kolorowy o przekątnej min. 6” | TAK |  |
| 26 | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych. | TAK |  |
| 27 | Aparat przystosowany do teletransmisji do systemów istniejących na terenie Polski zapisu 12-odprowadzeniowego EKG przez telefon kom. lub przez modem – w komplecie akcesoria i oprogramowanie do teletransmisji (bez telefonu i karty sieciowej). | TAK |  |
| 28 | Moduł pomiaru SpO2 z czujnikiem typu klips dla dorosłych i dla dzieci. | TAK |  |
| 30 | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych. | TAK |  |
| 31 | Torba transportowa, pasek do noszenia defibrylatora, komplet kabli do EKG w zestawie. | TAK |  |
| 32 | Kardiowersja. | TAK |  |
| 33 | Czas ładowania defibrylatora do energii maksymalnej poniżej 10 sekund. | TAK |  |
| 34 | Certyfikowany uchwyt karetkowy. | TAK |  |
| 35 | Gwarancja, bezpłatne przeglądy okresowe (przegląd „0” i pierwszy roczny) zgodnie z wymaganiami zawartymi w instrukcji obsługi urządzeń oraz bezpłatny serwis w okresie min. 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru uwzględniające koszty dojazdu. | TAK |  |
| 36 | Instrukcja obsługi w języku polskim wymagana będzie przed odbiorem przedmiotu zamówienia. - Po stronie prawej proszę potwierdzić fakt posiadania. | TAK |  |
| 37 | Paszport techniczny - przy odbiorze przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| APARAT DO MECHANICZNEJ KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ |
| 1 | Marka | Podać |  |
| 1 | Model | Podać |  |
| 2 | Certyfikat - deklaracja CE lub certyfikat wydany przez inne równoważne jednostki oceniającę zgodność | TAK |  |
| 3 | Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja | TAK |  |
| 4 | Częstość kompresji zawarta w zakresie od 80 do 110 uciśnięć na minutę osiągalna w przedziale temperatur (+ 15°C do + 35°) | TAK |  |
| 5 | Wyposażanie aparatu: - torba lub placak - deska pod plecy - podkładka stabilizująca pod głowę - pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia - akumulator - ładowarka do akumulatora ( dodatkowa lub w urządzeniu ) - elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu ( min. 3 szt. ) | TAK |  |
| 6 | Moduł Bluetooth Działanie urządzenia w pełni elektryczne Siła kompresji min 530 a 600 N Głębokość kompresji: min. od 5 do 6 cm | TAK |  |
| DROBNY SPRZĘT |
| 1 | Rurka przełykowo-tchawicza LTS wielorazowa rozmiar 3 | TAK |  |
| 2 | Rurka przełykowo-tchawicza LTS wielorazowa rozmiar 4 | TAK |  |
| 3 | Rurka przełykowo-tchawicza LTS wielorazowa rozmiar 5 | TAK |  |
| 4 | Rurka typu COMBITUBE dla dorosłych | TAK |  |
| 5 | Rurka typu COMBITUBE dla dzieci | TAK |  |
| 6 | Prowadnica dla dorosłych | TAK |  |
| 7 | Prowadnica dla dzieci | TAK |  |
| 8 | Zestaw do konikopunkcji dla dorosłych | TAK |  |
| 9 | Zestaw do konikopunkcji dla dzieci | TAK |  |
| 10 | Kleszczyki Magilla dla dorosłych | TAK |  |
| 11 | Kleszczyki Magilla dla dzieci | TAK |  |
| 12 | Szczękorozwieracz | TAK |  |
| 13 | Zestaw laryngoskopów dla dorosłych | TAK |  |
| 14 | Zestaw laryngoskopów dla dzieci | TAK |  |
| 15 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej | TAK |  |
| 16 | Pompa infuzyjna z zasilaniem akumulatorowym | TAK |  |
| 17 | Igła doszpikowa duża | TAK |  |
| 18 | Igła doszpikowa mała | TAK |  |
| 19 | Zestaw opatrunków hydrożelowych | TAK |  |
| 20 | Koc hydrożelowy | TAK |  |
| 21 | Opatrunek twarzowy | TAK |  |
| 22 | Zestaw porodowy | TAK |  |
| 23 | Mankiet termoizolacyjny | TAK |  |
| 24 | Przetwornica | TAK |  |
| 25 | Zestaw do odbarczania odmy | TAK |  |
| 26 | Opatrunek wentylowy | TAK |  |
| 27 | Mankiet do wlewów ciśnieniowych | TAK |  |
| 28 | Nożyczki ratownicze | TAK |  |
| 29 | Zestaw Triage podstawowy | TAK |  |
| 30 | Koc bakteriostatyczny | TAK |  |
| 31 | Folia izotermiczna wielorazowa | TAK |  |
| 32 | Torba reanimacyjna | TAK |  |
| 33 | Torba opatrunkowa | TAK |  |
| 34 | Lampa szperacz | TAK |  |
| 35 | Latarka czołowa | TAK |  |
| 36 | Kask ochronny | TAK |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |  |
| 2 | Zabezpieczenie obsługi serwisowej i części zamiennych urządzenia min. 10 lat | TAK |  |
| 3 | Instrukcje obsługi w jęz. Polskim wraz z dostawą | TAK |  |
| 4 | Nieodpłatne przeglądy w okresie trwania gwarancji. | TAK |  |
| 5 | Oznakowanie sprzętu zgodnie z wymogami | TAK |  |