Szczegółowy opis podstawowego zakresu prac

- Przeglądy techniczne.

## Przegląd techniczny obejmuje następujący zakres prac:

- oględziny – sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji masztu oraz wysięgników antenowych (jeżeli występują), stanu anteny (stan osłony dielektrycznej, pęknięcia, rozwarstwienia), stanu złącz antenowych (szczelność osłon, zacieki, korozja), szczelność przepustu dachowego (jeżeli występuje);

- sprawdzenie prawidłowości zamocowania wspornika i anteny na wsporniku, a w razie potrzeby dokonanie regulacji i pionowanie;

- sprawdzenia poszczególnych elementów odciągów, a w razie potrzeby dokonanie regulacji naciągu i pionowanie masztu;

- usunięcie widocznych ognisk korozji, pęknięć powłoki farby i zabezpieczenie ich przed rozprzestrzenianiem;

- wymiana niesprawnych śrub rzymskich, ewentualne ich oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozją, jeżeli ich sprawność nie budzi zastrzeżeń;

- sprawdzenie połączeń spawanych, złącz śrubowych, a w razie potrzeby likwidacja nieprawidłowości;

- sprawdzenie ciągłości instalacji uziemiającej maszt i współpracujące z nim urządzenia;

- pomiar rezystancji uziomu masztu antenowego;

- w przypadku gdy maszt posiada instalacje elektryczną wraz z oświetleniem przeszkodowym należy dokonać przeglądu instalacji i udokumentować w protokole.

Wykonane przeglądy techniczne należy udokumentować:

- Protokołem stanu technicznego masztu zawierającym orzeczenie o stanie masztu i ewentualnym opisem stwierdzonych nieprawidłowości i wymaganych prac; (oddzielnie dla każdego masztu w wersji elektronicznej na nośniku oraz w wersji papierowej z podpisami osób uprawnionych wraz z numerem uprawnień oryginały 2 egz.).

- Protokołem pomiaru rezystancji uziomu masztu antenowego (oddzielnie dla każdego masztu w wersji elektronicznej na nośniku oraz w wersji papierowej 2 egz. z podpisami osób uprawnionych wraz z numerem uprawnień).

- Protokołem rezystancji izolacji oraz rezystancji pętli zwarcia (instalacje TN-S)– w przypadku masztów posiadających oświetlenie przeszkodowe (oddzielnie dla każdego masztu z podpisami osób uprawnionych wraz z numerem uprawnień),

- dokumentacją fotograficzną masztu i systemów antenowych w wersji elektronicznej na nośniku (oddzielny katalog dla każdego masztu),

- zbiorczą tabelę zawierającą lokalizację masztu, rodzaj masztu i wysokość, datę wykonania przeglądu, opis stwierdzonych nieprawidłowości i zakres wymaganych prac naprawczych wraz ze wstępnym oszacowaniem kosztów naprawy (w wersji elektronicznej na nośniku oraz w wersji papierowej).

W/w dokumentację Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed  odbiorem prac w celu sprawdzenia poprawności i kompletności jej wykonania.

| Wykaz ilościowy obiektów zakwalifikowanych do wykonania przeglądów i pomiarów w okresie obowiązywania umowy. |
| --- |
|  | ILOŚĆ MASZTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEGLĄDU | WYSOKOŚĆ MASZTU |  |  |
|  | 24 | do 5m |
|  | 91 | do 10 m |
|  | 28 | do 15 m |
|  | 23 | do 20 m |
|  | 2 | powyżej 20 m |
|  | 7 | kratowy do 15 m |
|  | 7 | kratowy do 25 m |
|  | 4 | kratowy powyżej 20m |

- Wykaz rodzajowy obiektów zakwalifikowanych do wykonania przeglądów

i pomiarów w okresie obowiązywania umowy. Przedstawiony w tabeli zakres prac jest orientacyjny i może ulec zmianom w trakcie realizacji umowy.

| L.p. | Lokalizacja | Adres |  | Maszt wysokość[m] | Rodzaj masztu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poznań | Poznań | ul. Kochanowskiego 2A | 18 | rurowy |
| 2 | Poznań | Poznań | ul. Kochanowskiego 2A | 15 | rurowy |
| 3 | Poznań | Poznań | ul. Kochanowskiego 2A | 14 | rurowy |
| 4 | Poznań | Poznań | ul. Taborowa 22 | 15 | rurowy |
| 5 | Poznań | Poznań | ul. Taborowa 8 | 20 | rurowy |
| 6 | Poznań | Poznań | al. Niepodległości 52 | 3 | rurowy |
| 7 | Poznań | Poznań | al. Niepodległości 52 | 3 | rurowy |
| 8 | Poznań | Poznań | os. B. Chrobrego 11 | 5 | rurowy |
| 9 | Poznań | Poznań | os. Przyjaźni 20 | 5 | rurowy |
| 10 | Poznań | Poznań | ul. Bukowa 14 | 8 | rurowy |
| 11 | Poznań | Poznań | ul. Bystra 7 | 1,5 | rurowy |
| 12 | Poznań | Poznań | ul. Dąbrowskiego 12 | 20 | rurowy |
| 13 | Poznań | Poznań | ul. Dąbrowskiego 12 | 1,5 | rurowy |
| 14 | Poznań | Poznań | ul. Dąbrowskiego 79 | 3 | rurowy |
| 15 | Poznań | Poznań | ul. Dojazd 34 | 20 | rurowy |
| 16 | Poznań | Poznań | ul. Głogowska 14 | 1,5 | rurowy |
| 17 | Poznań | Poznań | ul. Olszynka 8 | 3,5 | rurowy |
| 18 | Poznań | Poznań | al. Marcinkowskiego 31 | 20 | rurowy |
| 19 | Poznań | Poznań | ul. Polanka 24 | 18 | rurowy |
| 20 | Poznań | Poznań | os. S. Sobieskiego 115 | 15 | kratowy |
| 21 | Poznań | Poznań | ul. Szylinga 2 | 12 | kratowy |
| 22 | Poznań | Poznań | ul. Wioślarska 70 | 16 | kratowy |
| 23 | Buk | Buk | ul. Wegnera 14 | 20 | rurowy |
| 24 | Kostrzyń | Kostrzyń | ul. Półwiejska 1 | 8 | rurowy |
| 25 | Kórnik | Kórnik | ul. Poznańska 66 | 11 | rurowy |
| 26 | Luboń | Luboń | ul. Powstańców Wlkp. 42 | 9 | kratowy |
| 27 | Mosina | Mosina | ul. Kolejowa 9 | 14 | rurowy |
| 28 | Murowana Goślina | Murowana Goślina | ul. Mostowa 6 | 9 | rurowy |
| 29 | Pobiedziska | Pobiedziska | ul. 1000 Lecia 9 | 9 | rurowy |
| 30 | Stęszew | Stęszew | ul. Poznańska 19 | 7 | rurowy |
| 31 | Suchy Las | Suchy Las | ul. Poziomkowa 1 | 9 | rurowy |
| 32 | Tarnowo Podgórne | Tarnowo Podgórne | ul. 23 Października 29 | 28 | kratowy |
| 33 | Dopiewo | Dopiewo | ul. Leśna 2 | 8 | kratowy |
| 34 | Rokietnica | Rokietnica | ul. Rolna 20 | 14 | kratowy |
| 35 | Kalisz | Kalisz | ul. Kordeckiego | 36 | kratowy |
| 36 | Koźminek | Koźminek | pl. Wolności 15 | 11 | rurowy |
| 37 | Opatówek | Opatówek | ul. Poniatowskiego 1 | 9 | rurowy |
| 38 | Stawiszyn | Stawiszyn | ul. Zamkowa 1 | 9 | rurowy |
| 39 | Kalisz | Kalisz | ul. Górnośląska 78 | 15 | rurowy |
| 40 | Kalisz | Kalisz | ul. Wojska Polskiego 53 | 9 | rurowy |
| 41 | Brzeziny | Brzeziny | ul. Tysiąclecia 8 | 9 | rurowy |
| 42 | Janków | Janków | Janków Pierwszy 101A | 9 | rurowy |
| 43 | Lisków | Lisków | ul. Blizińskiego 43 | 8 | rurowy |
| 44 | Konin | Konin | ul. Przemysłowa 2 | 20 | rurowy |
| 45 | Konin | Konin | ul. Przemysłowa 2 | 18 | rurowy |
| 46 | Konin | Konin | ul. Przemysłowa 2 | 15 | rurowy |
| 47 | Konin | Konin | ul. Przemysłowa 2 | 12 | rurowy |
| 48 | Ślesin | Ślesin | ul. Polna 1 | 9 | rurowy |
| 49 | Golina | Golina | ul. Kolejowa 11A | 9 | rurowy |
| 50 | Kazimierz Biskupi | Kazimierz Biskupi | ul. 1 Maja 3 | 8 | rurowy |
| 51 | Stare Miasto | Stare Miasto | ul. Topolowa 1 | 9 | rurowy |
| 52 | Konin | Konin | ul. Szeligowskiego 4 | 9 | rurowy |
| 53 | Konin | Konin | ul. Szeligowskiego 4 | 9 | rurowy |
| 54 | Leszno | Leszno | ul. Korcza 3 | 6 | rurowy |
| 55 | Leszno | Leszno | ul. Korcza 3 | 10 | rurowy |
| 56 | Leszno | Leszno | ul. Korcza 3 | 10 | rurowy |
| 57 | Leszno | Leszno | ul. 17 Stycznia 8 | 20 | rurowy |
| 58 | Osieczna | Osieczna | ul. Leszczyńska 5b | 10 | rurowy |
| 59 | Rydzyna | Rydzyna | ul. Rzeczypospolitej 6 | 10 | rurowy |
| 60 | Święciechowa | Święciechowa | ul. Strzelecka 6 | 10 | rurowy |
| 61 | Włoszakowice | Włoszakowice | ul. Zalesie 9A | 8 | rurowy |
| 62 | Leszno | Leszno | ul. Węgierska 3A | 10 | rurowy |
| 63 | Leszno | Leszno | ul. Węgierska 9 | 10 | rurowy |
| 64 | Leszno | Leszno | Al. Konstytucji 3 Maja 1 | 5 | rurowy |
| 65 | Piła | Piła | Piła, ul. Bydgoska 115 | 20 | rurowy |
| 66 | Piła | Piła | Piła, ul. Bydgoska 115 | 20 | rurowy |
| 67 | Szydłowo | Szydłowo | Szydłowo 52 | 9 | rurowy |
| 68 | Piła | Piła | al. Piastów 15 | 5 | rurowy |
| 69 | Piła | Piła | ul. Wojska Polskiego 35B | 5 | rurowy |
| 70 | Wyrzysk | Wyrzysk | ul. Bydgoska 12 (POM) | 10 | rurowy |
| 71 | Kaczory | Kaczory | pl. Jana Pawła II nr 28 | 7 | rurowy |
| 72 | Ujście | Ujście | os. Górne 3 | 3 | rurowy |
| 73 | Chodzież | Chodzież | ul. Wiosny Ludów 14 | 10 | rurowy |
| 74 | Budzyń | Budzyń | ul. Dworcowa 28 | 7 | rurowy |
| 75 | Szamocin | Szamocin | ul. Marcinkowskiego 21 | 7 | rurowy |
| 76 | Czarnków | Czarnków | ul. Kościuszki 89 | 21 | rurowy |
| 77 | Krzyż Wlkp. | Krzyż Wlkp. | ul. Sikorskiego 10 | 8 | rurowy |
| 78 | Trzcianka | Trzcianka | ul. Roosevelta 10 | 19 | rurowy |
| 79 | Lubasz | Lubasz | ul. Chrobrego 37 | 7 | rurowy |
| 80 | Gniezno | Gniezno | ul. Jana Pawła II 2 | 16 | kratowy |
| 81 | Czerniejewo | Czerniejewo | pl. 21 Stycznia 2 | 15 | rurowy |
| 82 | Kłecko | Kłecko | ul. Armii Poznań 3 | 13 | rurowy |
| 83 | Trzemeszno | Trzemeszno | ul.22 Stycznia 4A | 17 | rurowy |
| 84 | Witkowo | Witkowo | ul. Kosynierów Mił. 14 | 15 | rurowy |
| 85 | Gniezno | Gniezno | ul. Sobieralskiego 13 | 3,5 | rurowy |
| 86 | Skorzęcin | Skorzęcin | Ośrodek Wypoczynkowy | 10 | rurowy |
| 87 | Gostyń | Gostyń | ul. Wrocławska 44 | 12 | rurowy |
| 88 | Krobia | Krobia | ul.Powst. Wlkp. 32 | 5 | rurowy |
| 89 | Pępowo | Pępowo | ul. Stanisławy Nadstawek 4 | 6 | rurowy |
| 90 | Pogorzela | Pogorzela | ul. Rynek 1 | 5 | rurowy |
| 91 | Poniec | Poniec | ul. Polna 1 | 9 | rurowy |
| 92 | Grodzisk Wlkp. | Grodzisk Wlkp. | ul. 27 Stycznia 16 | 24 | rurowy |
| 93 | Rakoniewice | Rakoniewice | ul. Grodziska 16 | 7 | rurowy |
| 94 | Wielichowo | Wielichowo | ul. Lipowa 2 | 7 | rurowy |
| 95 | Jarocin | Jarocin | ul. Bohaterów Jarocina 15 | 30 | kratowy |
| 96 | Jaraczewo | Jaraczewo | ul.Rynek 3 | 8 | rurowy |
| 97 | Kotlin | Kotlin | ul. Poznańska 22 | 3 | rurowy |
| 98 | Kępno | Kępno | Chojęcin-Szum 8A | 10 | rurowy |
| 99 | Laski | Laski | ul. Kępińska 10 | 16 | kratowy |
| 100 | Baranów | Baranów | ul. Ogrodowa 2 | 9 | rurowy |
| 101 | Perzów | Perzów | Perzów 78B | 9 | rurowy |
| 102 | Koło | Koło | ul. Sienkiewicza 14 | 15 | rurowy |
| 103 | Dąbie | Dąbie | ul. Łęczycka 66 | 7 | rurowy |
| 104 | Kłodawa | Kłodawa | ul. Tuwima 8 | 16 | kratowy |
| 105 | Kłodawa | Kłodawa | al. 1000-lecia 2 | 5 | rurowy |
| 106 | Kłodawa | Kłodawa | al. 1000-lecia 2 | 3 | rurowy |
| 107 | Babiak | Babiak | ul. Poznańska 5a | 5 | rurowy |
| 108 | Osiek Mały | Osiek Mały | ul. Główna 1 | 6 | rurowy |
| 109 | Grzegorzew | Grzegorzew | ul. Kolska 5 | 3 | rurowy |
| 110 | Kościan | Kościan | ul. Sużyńskiego 31 | 17 | rurowy |
| 111 | Czempiń | Czempiń | ul. Kolejowa 7 | 5 | rurowy |
| 112 | Krotoszyn | Krotoszyn | ul. Zdunowska 38A | 15 | rurowy |
| 113 | Koźmin Wlkp. | Koźmin Wlkp. | ul. Steszewskiego 1 | 9 | rurowy |
| 114 | Kobylin | Kobylin | ul. Grunwaldzka 4 | 10 | rurowy |
| 115 | Krotoszyn | Krotoszyn | ul. Mickiewicza 44 | 9 | rurowy |
| 116 | Zduny | Zduny | ul. Sienkiewicza 9 | 9 | rurowy |
| 117 | Sulmierzyce | Sulmierzyce | ul. Strzelecka 1 | 9 | rurowy |
| 118 | Międzychód | Międzychód | ul. Sikorskiego 22a | 22 | kratowy |
| 119 | Sieraków | Sieraków | ul. 8 Stycznia 16 | 15 | rurowy |
| 120 | Chrzypsko | Chrzypsko | ul. Jeziorna 16 | 8 | rurowy |
| 121 | Nowy Tomyśl | Nowy Tomyśl | ul. Piłsudskiego 37 | 20 | rurowy |
| 122 | Lwówek | Lwówek | ul. Kasztanowa 24 | 18 | kratowy |
| 123 | Opalenica | Opalenica | ul. Zamkowa 2 | 8 | rurowy |
| 124 | Zbąszyń | Zbąszyń | ul. 17 Stycznia 1920 r. nr 60 | 15 | rurowy |
| 125 | Nowy Tomyśl | Nowy Tomyśl | ul. Tysiąclecia 3a | 15 | kratowy |
| 126 | Kuślin | Kuślin | ul. Powstańców Wlkp. 17 | 7 | rurowy |
| 127 | Miedzichowo | Miedzichowo | ul. Poznańska 36 | 18 | rurowy |
| 128 | Oborniki | Oborniki | ul. Piłsudskiego 54 | 20 | rurowy |
| 129 | Rogoźno | Rogoźno | ul. Krzyżaniaka 4 | 12 | rurowy |
| 130 | Ryczywół | Ryczywół | ul. Marcinkowskiego 13 | 10 | rurowy |
| 131 | Ostrów Wlkp. | Ostrów Wlkp. | ul. Odolanowska 19 | 15 | rurowy |
| 132 | Nowe Skalmierzyce | Nowe Skalmierzyce | ul. Kaliska 29 | 9 | rurowy |
| 133 | Odolanów | Odolanów | ul. Sójki 10 | 9 | rurowy |
| 134 | Raszków | Raszków | ul. Ostrowska 26 | 9 | rurowy |
| 135 | Przygodzice | Przygodzice | ul. Kasztanowa 1 | 9 | rurowy |
| 136 | Sieroszewice | Sieroszewice | ul. Ostrowska 94 | 9 | rurowy |
| 137 | Ostrów Wlkp. | Ostrów Wlkp. | ul. Dembińskiego 14 | 6 | rurowy |
| 138 | Sośnie | Sośnie | ul. Wielkopolska 1 | 6 | rurowy |
| 139 | Ostrzeszów | Ostrzeszów | ul. Zamkowa 27 | 15 | rurowy |
| 140 | Grabów | Grabów | ul. Kolejowa 5D | 9 | rurowy |
| 141 | Ignaców | Ignaców | Ignaców 29 | 30 | kratowy |
| 142 | Ostrzeszów | Ostrzeszów | ul. Powstańców Wlkp. 16 | 20 | rurowy |
| 143 | Doruchów | Doruchów | ul. Ostrzeszowska 1 | 9 | rurowy |
| 144 | Kobyla Góra | Kobyla Góra | pl. Wiosny Ludów 1A/2 | 9 | rurowy |
| 145 | Kraszewice | Kraszewice | ul. Wieluńska 57 | 9 | rurowy |
| 146 | Mikstat | Mikstat | ul. Słowackiego 6 | 9 | rurowy |
| 147 | Pleszew | Pleszew | ul. Kochanowskiego 6 | 15 | rurowy |
| 148 | Gołuchów | Gołuchów | ul. Lipowa 2 | 6 | rurowy |
| 149 | Pleszew | Pleszew | ul. Wojska Polskiego 21 | 9 | rurowy |
| 150 | Chocz | Chocz | ul. Pleszewska 53 | 9 | rurowy |
| 151 | Dobrzyca | Dobrzyca | ul. Cmentarna 3 | 9 | rurowy |
| 152 | Rawicz | Rawicz | ul. Sienkiewicza 23 | 12 | kratowy |
| 153 | Bojanowo | Bojanowo | ul. Dworcowa 25 | 9 | rurowy |
| 154 | Miejska Górka | Miejska Górka | ul. Kobylińska 42 | 10 | rurowy |
| 155 | Pakosław | Pakosław | ul. 22 Stycznia 30 | 9 | rurowy |
| 156 | Jutrosin | Jutrosin | ul. Mickiewicza 12 | 9 | rurowy |
| 157 | Słupca | Słupca | ul. Poznańska 13 | 15 | rurowy |
| 158 | Orchowo | Orchowo | ul. Kościuszki 6 | 8 | rurowy |
| 159 | Strzałkowo | Strzałkowo | ul. Wyszyńskiego 9 | 6 | rurowy |
| 160 | Zagórów | Zagórów | ul. Rzeczna 8 | 6 | rurowy |
| 161 | Szamotuły | Szamotuły | ul. Polna 3 | 20 | rurowy |
| 162 | Pniewy | Pniewy | ul. Koninska 31 | 24 | kratowy |
| 163 | Wronki | Wronki | ul. Dworcowa 11 | 8 | rurowy |
| 164 | Obrzycko | Obrzycko | ul. Prusa 7 | 15 | rurowy |
| 165 | Śrem | Śrem | ul. Mickiewicza 15 | 10 | kratowy |
| 166 | Śrem | Śrem | ul. Chełmońskiego 1 | 5 | rurowy |
| 167 | Książ Wlkp. | Książ Wlkp. | ul. Wichury 11 | 8 | rurowy |
| 168 | Środa Wlkp. | Środa Wlkp. | ul. Harcerska 22 | 15 | rurowy |
| 169 | Nowe Miasto | Nowe Miasto | ul. Łąkowa 2 | 8 | rurowy |
| 170 | Zaniemyśl | Zaniemyśl | ul. Sienkiewicza 1 | 3 | rurowy |
| 171 | Turek | Turek | ul. Legionów Polskich 3 | 20 | rurowy |
| 172 | Dobra | Dobra | ul. Dekerta 29 | 9 | rurowy |
| 173 | Tuliszków | Tuliszków | ul. Kasztelana Zaremby 4 | 9 | rurowy |
| 174 | Wągrowiec | Wągrowiec | ul. Taszarowo 11 | 20 | rurowy |
| 175 | Skoki | Skoki | ul.Kazimierza Wielkiego 15 | 15 | rurowy |
| 176 | Mieścisko | Mieścisko | ul. Janowiecka 2 | 8 | rurowy |
| 177 | Wolsztyn | Wolsztyn | ul. Dworcowa 1 | 12 | rurowy |
| 178 | Przemęt | Przemęt | ul. Jagielońska 14 | 7 | rurowy |
| 179 | Siedlec | Siedlec | ul. Zbąszyńska 23 | 12 | rurowy |
| 180 | Września | Września | ul. Szkolna 23 | 20 | rurowy |
| 181 | Miłosław | Miłosław | ul. Pałczyńska 3 | 8 | rurowy |
| 182 | Złotów | Złotów | al. Piasta 49 | 11 | rurowy |
| 183 | Jastrowie | Jastrowie | ul. 1 Maja 13 | 10 | rurowy |
| 184 | Lipka | Lipka | ul. Kościuszki 16 | 7 | rurowy |
| 185 | Okonek | Okonek | ul. Lipowa 44a | 10 | rurowy |
| 186 | Zakrzewo | Zakrzewo | ul. Szczepańskiego 1 | 7 | rurowy |