GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

tel. 13 4491062, 13 4491063, 13 4491064,  fax. 13 4491735

e-mail: gmina@skolyszyn.pl, www.skolyszyn.pl, NIP 6851651203

Skołyszyn, 23.09.2019

GPIR.271.2.71.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych pionowych i poziomych znaków drogowych oraz likwidacja lub przestawienie istniejących, zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych Gminy Skołyszyn”.

- Zakres zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem nowych pionowych i poziomych znaków drogowych, likwidację lub przestawienie istniejących, zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu na drogach gminnych w Gminie Skołyszyn przy następujących drogach:

- droga gminna wewnętrzna dz. nr ewid. 68 w Siedliskach Sławęcińskich;

- droga gminna wewnętrzna k. stacji PKP dz. nr ewid. 415/2, 418 w Przysiekach;

- droga gminna G000013 Nr 113663R Droga Osiedle w Skołyszynie;

- droga gminna wewnętrzna „Tułoki” w Przysiekach.

- Dokładna lokalizacja znaków, które należy wbudować oraz znaki które należy zlikwidować lub przestawić, zaznaczono na mapach stanowiących załączniki od 3.1 do 3.4 do niniejszego zapytania.

- Wykonawca zobowiązany jest również dostarczyć nowe znaki drogowe wraz ze słupkami przeznaczonymi do ich montażu zgodnie z wykazem w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce zlokalizowane na terenie Gminy Skołyszyn.

- Wykopy po zlikwidowanych znakach należy zasypać, natomiast znaki należy przetransportować we wskazane przez Zamawiającego miejsce.

- Dokładną specyfikację, typ i rodzaj znaków, opisano w załączniku nr. 4 do niniejszego zapytania.

- Znaki muszą spełniać warunki zawarte w Załącznikach 1 i 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003 r. poz. 2181 z późn. zm.);

- Materiał zastosowany do wykonania znaków i tablic musi posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z normą lub aprobatę techniczną;

- Kategoria znaków: małe – oznaczone symbolem „M” (tj. spełniające określone wymiary: w przypadku znaków ostrzegawczych – długość boku równa 750 mm, znaki nakazu i zakazu – średnica 600 mm, znaki informacyjne – długość podstawy 600 mm, wysokość 600+150n)

- Znaki wykonane na podkładzie z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej o grubości co najmniej 1,25 mm lub z blachy aluminiowej o grubości min 1,5 mm, krawędzie zaginane na całym obwodzie, wyklejone licem z samoprzylepnej folii odblaskowej 2 typu.

- Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejania, odklejanie, złuszczanie lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni;

- Lica znaków i tablic powinny spełniać wymagania fotometryczne i kolorymetryczne w zakresie odblaskowości i barwy.

- Tył znaków zabezpieczony farbą proszkową koloru szarego, w komplecie uchwyty montażowe;

- Tarcza znaku musi być równa i gładka – bez odkształceń płaszczyzny znaku;

- Wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia (w tym słupki) powinny posiadać wszystkie niezbędne normy i certyfikaty.

- Okres gwarancji: min. 24 miesiące.

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli Pan Artur Hajnosz – podinspektor ds. drogownictwa w UG Skołyszyn tel. 13 4491751.

Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 45 dni od podpisania umowy.

Sposób złożenia i sporządzenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Gminy Skołyszyn, do dnia: 30 września 2019 r. do godziny 10:00. Należy wypełnić wszystkie pozycje oferty. Kryterium oceny ofert: cena 100%. Oferta spełniająca wymagania i zawierająca najniższą cenę zostanie wybrana do udzielenia zamówienia. Oprócz wypełnienia formularza na stronie platformy zakupowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć jako załącznik skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego oraz projektu umowy, które są dostępne pod nw. adresem postępowania jako załączniki do zapytania ofertowego.

Oferty składane w formie papierowej lub elektronicznej na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę. Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.

Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja jest całkowicie darmowa.

Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę - jeżeli nie jest zalogowany zostanie poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.

W przypadku gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty - wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną.

W postępowaniu ocena ofert dokonana będzie wyłącznie w oparciu o poprawnie złożone poprzez platformę zakupową oferty.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 13 4491734 od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek: 7:30 – 17:00, wtorek-czwartek: 7:30 – 15:30, piątek: 7:30 – 14:00;

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Projekt umowy.

  - Mapa droga Siedliska Sławęcińskie.

  - Mapa droga PKP Przysieki.

  - Mapa droga Skołyszyn.

  - Mapa droga „Tułoki” Przysieki.

- Zestawienie znaków drogowych.