Numer referencyjny postępowania:

ZP.272.09.2023

Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Zestaw szaf modułowych na leki ze stali nierdzewnej – 1 kpl. |
| --- |
| Oferowany zestaw szaf musi posiadać stosowne dokumenty: Certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania PN-EN ISO 9001:2015 dla producenta mebli potwierdzający, że producent posiada i utrzymuje dla wyrobu system zarządzania jakością – dot. mebli wykonanych ze stali nierdzewnej oraz stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo. Atest higieniczny dla mebli – dot. mebli wykonanych ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo. Atest PZH potwierdzający, że wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia – dot. Dokumentem z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzający zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego Instrukcja mycia, dezynfekcji i konserwacji mebli |
| Lp. | PARAMETRY ZESTAWU | Parametry Wymagane | Parametry Oferowane |
| Blok Operacyjny |
|  | Szafa dwudrzwiowa – 1 szt. | TAK |  |
|  | Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Fronty szafek malowane proszkowo na jeden z 10 kolorów palety RAL. Farba dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta | TAK |  |
|  | Drzwi otwierane skrzydłowo | TAK |  |
|  | Drzwi szafy pełne, zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu | TAK |  |
|  | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C | TAK |  |
|  | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy) | TAK |  |
|  | Nóżki zabudowane cokołem | TAK |  |
|  | Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni | TAK |  |
|  | Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Szafa wyposażona w zamek | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: 800x600x2100 mm (+/-10 mm) | TAK podać |  |
|  | Wieszak do obuwia - 2 szt. | TAK |  |
|  | Wieszak do obuwia, ścienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Wieszak z haczykami (fi 4 i fi 5mm) na 10 par obuwia chirurgicznego | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: 1290x250x300 mm (+/- 10 mm) | TAK podać |  |
|  | Półka – 2 szt. | TAK |  |
|  | Półka wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Półka pojedyncza, pełna, zakończona galeryjką | TAK |  |
|  | Półka wykonana z blachy 1,5mm | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: 1290x260x145 mm (+/- 10 mm) | TAK podać |  |
|  | Półka – 1 szt. | TAK |  |
|  | Półka wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Półka pojedyncza, pełna, zakończona galeryjką | TAK |  |
|  | Półka wykonana z blachy 1,5mm | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: 750x270x145 mm (+/- 10 mm) | TAK podać |  |
|  | Szafa dwudrzwiowa – 2 szt. | TAK |  |
|  | Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Drzwi otwierane skrzydłowo | TAK |  |
|  | Drzwi szafy pełne, zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu | TAK |  |
|  | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C | TAK |  |
|  | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy) | TAK |  |
|  | Nóżki zabudowane cokołem | TAK |  |
|  | Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni | TAK |  |
|  | Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Szafa wyposażona w zamek | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: 800x600x2100 mm (+/- 10 mm) | TAK podać |  |
|  | Półka – 1 szt. | TAK |  |
|  | Półka wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Półka pojedyncza, pełna, zakończona galeryjką | TAK |  |
|  | Półka wykonana z blachy 1,5mm | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: 800x350x145 mm (+/- 10 mm) | TAK podać |  |
|  | Szafa dwudrzwiowa – 1 szt. | TAK |  |
|  | Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Fronty szafek malowane proszkowo na jeden z 10 kolorów palety RAL. Farba dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych. - kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta | TAK |  |
|  | Drzwi otwierane skrzydłowo | TAK |  |
|  | Drzwi szafy pełne, zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu | TAK |  |
|  | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C | TAK |  |
|  | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy) | TAK |  |
|  | Nóżki zabudowane cokołem | TAK |  |
|  | Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni | TAK |  |
|  | Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Szafa wyposażona w zamek | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: 800x450x2150 mm (+/- 10 mm) | TAK podać |  |
|  | Szafa dwudrzwiowa – 1 szt. | TAK |  |
|  | Szafa dwudrzwiowa, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Fronty szafek malowane proszkowo na jeden z 10 kolorów palety RAL. Farba dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych. - kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta | TAK |  |
|  | Drzwi otwierane skrzydłowo | TAK |  |
|  | Drzwi pełne, zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu | TAK |  |
|  | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C | TAK |  |
|  | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy) | TAK |  |
|  | Nóżki zabudowane cokołem | TAK |  |
|  | Wewnątrz szafy znajdują się trzy półki czyli cztery przestrzenie | TAK |  |
|  | Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Szafa wyposażona w zamek. | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: 800x450x1150 mm (+/- 10 mm) | TAK podać |  |
|  | Regał naścienny- 1 szt. | TAK |  |
|  | Regał listwowy naścienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie | TAK podać |  |
|  | Regał z 5 parami haczyków umieszczonymi na listwach (po 5 haczyków na jednej listwie), służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary: H=900 mm (+/- 20 mm) | TAK podać |  |
|  | Regał wyposażony w 3 szt. koszy sterylizacyjnych wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Kosze bez wycięcia z przodu, wykonane z prętów fi 3 i fi 5mm. Pojemność - 1 jednostka sterylizacyjna. Wymiary: 575x280x135 mm (+/- 5 mm) | TAK podać |  |
|  | Szafa jednodrzwiowa – 1 szt. | TAK |  |
|  | Szafka wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Front szafki malowany proszkowo na jeden z 10 kolorów palety RAL. Farba dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych. - kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. | TAK |  |
|  | Drzwi szafki jednodrzwiowe, pełne | TAK |  |
|  | Drzwi otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę | TAK |  |
|  | Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu | TAK |  |
|  | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C | TAK |  |
|  | Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie, Półka regulowana | TAK |  |
|  | Blat szafki wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304). Blat zagłębiony z fartuchem na tylnej ścianie 40 mm. | TAK |  |
|  | Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki) | TAK |  |
|  | Nóżki zabudowane cokołem | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: 670x600x860 mm (+/- 10 mm) | TAK podać |  |
|  | Regał magazynowy 1 szt. | TAK |  |
|  | Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Regał z pięcioma pełnymi półkami (wewnętrzne regulowane). | TAK |  |
|  | Odległość między półkami wynosi 377,5 mm | TAK podać |  |
|  | Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,0 i 1,5mm | TAK podać |  |
|  | Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału) | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
|  | Nośność regału minimum 100kg | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: 1000x600x1800 mm (+/- 10 mm) | TAK podać |  |
| Anestezjologia |
|  | Zabudowa meblowa – 1 kpl. | TAK |  |
|  | Zabudowa meblowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304). | TAK |  |
|  | W skład zabudowy wchodzi: Szafa medyczna dwuskrzydłowa z podziałem. Wymiary: 800x600x2000 mm (+/- 10 mm) – 1 szt. Szafka stojąca jednoskrzydłowa. Wymiary: 600x600x850 (+/- 10 mm)- 1 szt. Szafka stojąca z czteroma szufladami. Wymiary: 500x600x850 mm (+/- 10 mm)- szt.1 Szafka stojąca jednoskrzydłowa. Wymiary: 400x600x850 (+/- 10 mm)- 1 szt. Stół roboczy z szafką i szufladą. Wymiary: 1200x600x850 (+/- 10 mm)- 1 szt. Blat na szafki stojące o wymiarach: 2715x600 mm (+/- 10 mm)- - 1 szt. | TAK podać |  |
|  | Szafa z podziałem - w górnej i dolnej części podwójne drzwi otwierane skrzydłowo. Górna część fronty przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni. Półki regulowane. W dolnej części jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Półki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Na dolnym froncie szafy umieszczona dekoracyjna grafika nakładana metodą nadruku cyfrowego, utwardzaną promieniami UV. Druk musi być trwale zabezpieczony przed ścieraniem. Przynajmniej 10 motywów graficznych do wyboru. | TAK |  |
|  | Szafka stojąca jednodrzwiowa. Drzwi szafki pełne, otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo). Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Na froncie szafki umieszczona dekoracyjna grafika nakładana metodą nadruku cyfrowego, utwardzaną promieniami UV. Druk musi być trwale zabezpieczony przed ścieraniem. Przynajmniej 10 motywów graficznych do wyboru. | TAK |  |
|  | Szafka stojąca z 4 szufladami. Szuflady o równej głębokości umieszczone jedna pod drugą, na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
|  | Szafka stojąca jednodrzwiowa. Drzwi szafki pełne, otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo). Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Na froncie szafki umieszczona dekoracyjna grafika nakładana metodą nadruku cyfrowego, utwardzaną promieniami UV. Druk musi być trwale zabezpieczony przed ścieraniem. Przynajmniej 10 motywów graficznych do wyboru. | TAK |  |
|  | Stół roboczy z szafką i szufladą. Po prawej stronie stół zabudowany szafką z pojedynczymi drzwiami otwieranymi skrzydłowo i szufladą, o długości 400 mm. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Pozostała część stołu bez zabudowy. Wyrób na nóżkach o wysokości 140mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
|  | Blat roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304). Blat prosty z fartuchem na tylnej ścianie 40 mm. | TAK |  |
|  | Szafa dwudrzwiowa – 3 szt. | TAK |  |
|  | Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Szafa z drzwiami przeszklonymi | TAK |  |
|  | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste | TAK |  |
|  | Drzwi szafy otwierane skrzydłowo | TAK |  |
|  | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C | TAK |  |
|  | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy) | TAK |  |
|  | Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni | TAK |  |
|  | Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Szafa wyposażona w zamek | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: 900x500x2000 mm (+/- 10 mm) | TAK podać |  |
|  | Szafa dwudrzwiowa – 1 szt. | TAK |  |
|  | Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Fronty szafek malowane proszkowo na jeden z 10 kolorów palety RAL. Farba dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych. - kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta | TAK |  |
|  | Drzwi otwierane skrzydłowo | TAK |  |
|  | Drzwi szafy pełne, zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu | TAK |  |
|  | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C | TAK |  |
|  | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy) | TAK |  |
|  | Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni | TAK |  |
|  | Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Szafa wyposażona w zamek | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: 900x500x2000 mm (+/- 10 mm) | TAK podać |  |
| Trakt porodowy |
|  | Szafa dwudrzwiowa – 2 szt. | TAK |  |
|  | Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Fronty szafek malowane proszkowo na jeden z 10 kolorów palety RAL. Farba dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych. - kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta | TAK |  |
|  | Drzwi otwierane skrzydłowo | TAK |  |
|  | Drzwi szafy pełne, zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu | TAK |  |
|  | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C | TAK |  |
|  | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy) | TAK |  |
|  | Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni | TAK |  |
|  | Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Szafa wyposażona w zamek | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: 750x600x2100 mm (+/- 10 mm) | TAK podać |  |
|  | Szafa czterodrzwiowa – 2 szt. | TAK |  |
|  | Szafa wykonana w całości ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Fronty szafki malowane proszkowo na jeden z 10 kolorów palety RAL. Farba dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych. - kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. | TAK |  |
|  | Szafa z podziałem - w górnej i dolnej części podwójne pełne drzwi otwierane skrzydłowo | TAK |  |
|  | Drzwi szafy zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu | TAK |  |
|  | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C | TAK |  |
|  | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy) | TAK |  |
|  | W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni, półki z możliwością regulacji położenia | TAK |  |
|  | W dolnej części jedna półka czyli dwie przestrzenie, półki z możliwością regulacji położenia | TAK |  |
|  | Szafa wyposażona w zamek | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: 1000x600x2100 mm (+/- 10 mm) | TAK podać |  |
|  | Szafa dwudrzwiowa – 1 szt. | TAK |  |
|  | Szafa wykonana w całości ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Fronty szafki malowane proszkowo na jeden z 10 kolorów palety RAL. Farba dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych. - kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. | TAK |  |
|  | Szafa z podziałem - w górnej i dolnej części pojedyncze drzwi pełne otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego) | TAK |  |
|  | Drzwi szafy pełne, zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu | TAK |  |
|  | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C | TAK |  |
|  | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy) | TAK |  |
|  | W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni, półki z możliwością regulacji położenia | TAK |  |
|  | W dolnej części jedna półka czyli dwie przestrzenie, półki z możliwością regulacji położenia | TAK |  |
|  | Szafa wyposażona w zamek | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: 450x370x2000 mm (+/- 10 mm) | TAK podać |  |
|  | Stolik opatrunkowy – 3 szt. | TAK |  |
|  | Stolik opatrunkowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Stolik z jednym blatem prostym montowanym na stałe | TAK |  |
|  | Stolik na 4 kółkach o średnicy 100 mm (+/- 10 mm) w tym 2 szt. z blokadą. Koła wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. | TAK |  |
|  | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią stolik przed uszkodzeniem. | TAK |  |
|  | Wymiary blatu 1000 x 650 mm +/-10 mm | TAK podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne stolika: 1115 x 720 x 880 mm +/-10 mm | TAK podać |  |
|  | Uchwyt do prowadzenia umieszczony na krótszym boku | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie