Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-7/2021

Załącznik nr 2

# Formularz asortymentowo-cenowy

- Wykonawca …………………………………………………………………………………………

ul. ………………………………………………………………………………………………………

adres………………………………….………………………………… kraj ………………………………….

# Pakiet 1

# I. Cement:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opakowanie | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cement kostny z antybiotykiem, gentamycyną | 1x40g | 210 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2x40g | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cement kostny rewizyjny z dodatkiem gentamycyny i klindamycyny, | 1x40g | 12 |  |  |  |  |  |
| Razem I |  |  |  |  |

# Wyjaśnienie:

# - faza manipulacyjna cementu dłuższa i mniej zależna od temperatury w porównaniu z cementami o niskiej lepkości /LV/;

# - łatwiejsze mieszanie i aplikacja cementu z użyciem próżniowych systemów mieszalnikowych niż w przypadku cementów o wysokiej lepkości /HV/

# Kopolimer metyl-akrylat MA:

# - zwiększa hydrofilowość cementu w porównaniu ze wszystkimi innymi stosowanymi kopolimerami. Większa hydrofilowość powoduje zwiększone uwalnianie antybiotyku. Największa efektywność antybiotyku w proporcji do ilości zawartej w cemencie.

# Sterylizowany tlenkiem etylenu:

- ta metoda sterylizacji nie zmienia struktury i właściwości polimeru w części sproszkowanej.

Sterylizacja promieniami Gamma niszczy łańcuchy polimerowe i zmienia właściwości sterylizowanej substancji.

# Zawartość substancji aktywnej i związku ją dostarczającego:

# - zawartość ta winna być jak najniższa /przy zachowanej efektywności antybiotyku/, gdyż każdy dodatek do cementu obniża jego właściwości mechaniczne i może wpływać na pogorszenie wyniku klinicznego.

# Gentamycyna:

# - antybiotyk biobójczy szerokim spektrum i udokumentowanej najsilniejszej lokalnej emisji z cementów kostnych. ZrO2 jako środek kontrastujący:

# - Cyrkon /Zr/ z uwagi na wyższą liczbę atomową od baru /Ba/ daje lepszy kontrast i widoczność na zdjęciu rentgenowskim.

# Wyjaśnienie dot. pkt. 2:

# Gentamycyna i klindamycyna:

- zestaw 2 biobójczych antybiotyków o największym spektrum i udokumentowanym najlepszym efekcie synergicznym – gentamycyna zwiększa emisję klindamycyny i odwrotnie.

# II. Mieszalniki próżniowe do cementu:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Zestaw o objętości | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw podwójny /tzw. biodrowy/ – zawierający 2 mieszalniko-strzykawki zaopatrzone w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach. W zestawie są ponadto: uszczelniacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni, filtr węglowy oraz wskaźnik próżni. | 2x40g-80g | 30 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw pojedynczy /tzw. kolanowy/ – zawierający 1 mieszalniko - strzykawkę zaopatrzoną w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach. W zestawie są ponadto: uszczelniacz umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni, filtr węglowy oraz wskaźnik próżni. | 40g-80g | 150 |  |  |  |  |  |
| Razem II |  |  |  | ------------------- |

III. Płukanie pulsacyjne:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw uniwersalny do płukania kolana i biodra bez odsysania, zawierający końcówki: długą do kanału udowego i krótką z osłoną do płukania powierzchni kolana, panewki, rany operacyjnej. | 60 |  |  |  |  |  |
| Razem III |  |  |  | ---------------------------- |

| Razem Pakiet 1 (I+II+III) |  |  |  | ---------------------------- |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet 2

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia, nazwa | Ilość zespoleń | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Gwoździe śródszpikowe do ramienia. |
| 1 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy. Gwóźdź kaniulowany z ugięciem lateralnym w części bliższej. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość zastosowania śruby spiralnej przy blokowaniu proksymalnym. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnej kompresji odłamów. Gwóźdź w rozmiarze - 150mm oraz od 190mm do 320mm z przeskokiem, co 10mm. Średnica gwoździa: 7.0mm, 9.0mm, 11.0mm. | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba blokująca samogwintująca, z gniazdem gwiazdkowym, średnica 4.0mm w długości : od 18mm do 60mm z przeskokiem, co 2mm. | 120 |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba spiralna w długości od 32mm do 54mm z przeskokiem, co 2mm. | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm. | 60 |  |  |  |  |  |
| Skład konsygnacyjny: na wyposażeniu gwoździe o średnicy 7,0;9.0 i 11.0 mm o długościach: od 150mm do 280mm. Instrumentarium do założenia gwoździa na wyposażeniu, uzupełnienie zużytych rozmiarów w ciągu 2 dni roboczych |
| II. Gwoździe śródszpikowe do przedramienia. |
| 1 | System tytanowych gwoździ elastycznych , do stabilizacji złamań trzonowych oraz przynasadowych wszystkich kości długości długich kończyn u dzieci oraz złamań kości kończyn górnych u dorosłych, technika wprowadzania umożliwiająca bezpieczne zaopatrywanie złamań u dzieci (bez przechodzenia przez chrząstkę wzrostową); Spłaszczony koniec gwoździa wygięty pod różnym kątem w zależnosci od średnicy gwoździa, ułatwiający wprowadzanie, zapobiegający perforacji ściany kości, oraz zapewniajacy lepsze trzymanie implantu; implanty wykonane z tytanu, z możliwością wykorzystania rezonansu magnetycznego; wszystkie implanty oznaczone kolorystycznie, widoczne oznaczenie laserowe – dla strony wprowadzenia; możliwość blokowania za pomocą zaślepki samotnącej, samogwintującej, z gniazdem na gwóźd x i gładką zewnetrzną osłoną tkanek miękkich, zaślepka wkręcana przy pomocy śrubokręta nasadowego, dwie średnice zaślepki – mała dla gwoździ o średnicy od 1.5mm do 2.5mm i duża dla gwoździ o średnicy od 3mm do 4mm; zakres dostępnych rozmiarów gwoździ: średnica: 1.5mm o długości 300mm; 2.0mm; 2.5mm; 3.0mm; 3.5mm i 4.0mm o długości 440mm.; instrumentarium musi być wyposażone w: - przycinak blokowy tnący zapewniający płaską linię cięcia z otworami w bloku tnącym dopasowanymi do danej średnicy gwoździa, instrumentarium wyposażone w narzędzie do nastawiania złamań regulowane z głównym ramieniem o długości 33,6 cm ; dwa różne wbijaki o długości 17cm do zaślepek zakończone: cięciem płaskim i ukośnym w zależności potrzeby użycia, wkład śrubokręta nasadowego do zaślepek o długości 10cm zakończony cięciem płąskim w dwóch wersjach dla gwoździ 1.5-2.5mm i 3- 4mm; wbijak do gwożdzi zakończony krótkim i dłuższym ramieniem, kompatibilny z :- dodatkowym narzędziem do dokręcenia wbijaka oraz kompatybilny z prowadnicą o długości 22.5 cm do młotka; kleszcze ekstrakcyjne o długości 24 cm zakończone dwoma ramieniami gdzie jedno powinno być ząbkowane a drugie wyprofilowane do trzymania gwoździa.. | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zaślepka wkręcana przy pomocy śrubokręta nasadowego, dwie średnice – mała dla gwoździ od 1.5mm do 2.0mm i duża dla gwoździ od 3.0mm do 4.0mm. | 6 |  |  |  |  |  |
| Instrumentarium do założenia gwoździa na wyposażeniu, uzupełnienie zużytych rozmiarów w ciągu 2 dni roboczych. |
| III. Gwoździe udowe do złamań okołokrętarzowych długie i krótkie. |
| 1 | Gwóźdź udowy blokowany rekonstrukcyjny krótki do złamań przezkrętarzowych, materiał tytan, gwóźdź w anatomicznym o kącie ugięcia 6 stopni, możliwość blokowania statycznego i dynamicznego w części dalszej rozmiary 170mm i 200mm o kącie 125 stopni i 130 stopni, średnica gwoździ: 9.0mm; 10.0mm; 11.0mm; 12.0mm oraz gwoździe o długości 240mm i kącie 125, 130 i 135 stopni, średnica gwoździ : 9.0mm; 10.0mm; 11.0mm; 12.0mm. | 24 |  |  |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź udowy blokowany rekonstrukcyjny długi do złamań przezkrętarzowych, materiał tytan, gwóźdź w anatomicznej krzywej wygięcia wynoszącej 1500mm, możliwość blokowania statycznego i dynamicznego w części dalszej rozmiary: od 300mm do 420mm mm o kącie 125 i 130 stopni, średnica gwoździ : 9.0mm; 10.0mm;12.0mm;14.0mm | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba doszyjkowa perforowana z ostrzem helikalnym z wewnętrznym mechanizmem blokującym zapobiegającym rotacji głowy kości udowej o długości od 80mm do 120mm z przeskokiem, co 5 mm. | 39 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm. | 39 |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruba do blokowania gwoździ o średnicy 5,0mm w długości od 26mm do 100mm. | 75 |  |  |  |  |  |
| Instrumentarium do implantacji gwoździ zaopatrzone w przezierny dla promieni rentgena celownik. Dostarczane na zamówienie w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. |
| IV. Gwoździe udowe anatomiczne wprowadzane bocznie. |
| 1 | Gwóźdź udowy, blokowany kaniulowany, tytanowy. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego. Promień ugięcia gwoździa w projekcji A/P – 1.5 m. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego 120 stopni antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych, umożliwiających leczenie złamań podkrętarzowych. Gwoździe do prawej i lewej nogi. Gwóźdź w rozmiarach od 300mm do 480 mm ze skokiem, co 20mm. Średnica gwoździ: od 9mm do 16mm, ze skokiem, co 1mm. | 75 |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe o średnicy 5.0mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm i od 85mm do 100mm z przeskokiem, co 5mm. (do blokowania gwoździ o średnicy od 9.0mm do 13.0mm) | 75 |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 6,0mm w długości od 26mm do 60mm z przeskokiem, co 2mm i od 60mm do 100mm z przeskokiem, co 4-5mm. (do blokowania gwoździ od o średnicy od 14.0mm do 16.0 mm) | 75 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15mm 20 mm. | 75 |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruba doszyjkowa o średnicy 6.5mm w długości od 60mm do 130 mm | 30 |  |  |  |  |  |
| Skład konsygnacyjny: na wyposażeniu gwoździe o średnicy 9 i 10mm, oraz długości 340, 360, 380 i 400mm. Uzupełnienie zużytego materiału i dostarczenie zapotrzebowania w ciągu 2 dni roboczych. Instrumentarium do wprowadzenia gwoździa zaopatrzone w przezierny dla promieni rentgena celownik. |
| V. Gwoździe do podudzia |
| 1 | Gwóźdź tytanowy podudziowy: -gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli (m.in. wg klasyfikacji AO: 41-A2/A3, 43-A1/A2/A3, 41-C1/C2, 43-C1/C2). Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego i dystalnego. Możliwość kompresji odłamów. Gwóźdź w rozmiarach od 255mm do 465mm ze skokiem, co 15mm. Średnica gwoździ: - gwoździe lite: 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm - gwoździe kaniulowane: 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm, 11.0mm, 12.0mm, 13.0mm | 135 |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 4.0mm w długości od 18mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm. (do blokowania gwoździ o średnicy 8.0mm i 9.0 mm) | 390 |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 5.0mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm i od 85mm do 100mm z przeskokiem, co 5mm. (do blokowania gwoździ o średnicy od 10.0mm do 13.0 mm) | 240 |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowo/gąbczaste o średnicy 5.0mm w długości od 30mm do 90mm z przeskokiem, co 5 mm. (do blokowania w obrębie nasady bliższej) | 60 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15mm oraz zaślepka 0 mm do blokowania śruby ryglującej gąbczastej gwoździa podudziowego. | 135 |  |  |  |  |  |
| Wykonawca zapewni podwójny zestaw instrumentarium do zespolenia. |
| VI. System blokowania gwoździ stabilny kątowo. |
| 1 | System blokowania gwoździ stabilny kątowo. Śruby tytanowe do blokowania gwoździ śródszpikowych ze stabilizacją kątową poprzez tuleje biowchłanialne. Śruby dostosowane do gwoździ kaniulowanych tytanowych, blokowanych przy pomocy rygli od średnicy 3,9mm do 5mm. Śruby posiadające trzy średnice gwintu (najmniejszy na czubku - blokowanie w dalszej korówce, największy przy głowie śruby - blokowanie w bliższej korówce). Środkowy gwint przeznaczony do zablokowania w gwoździu poprzez rozparcie biowchłanialnej tulejki w otworze blokującym gwoździa śródszpikowego. Dostępne średnice śrub: 4mm, 5mm, 6mm. Oznaczenie kolorystyczne ułatwiające dobór właściwej średnicy i narzędzi operacyjnych. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Tuleje biowchłanialne do systemu blokowania śrub stabilnych kątowo | 3 |  |  |  |  |  |
| VII. Płyty blokowane do obojczyka |
| 1 | Płytka hakowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do złamań w bocznej części oraz trzonu obojczyka. Płyta wyposażona w części bocznej w hak o wysokości 12 ,15 i 18mm . W głowie płyty dwa równoległe otwory kombinowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji międzyodłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zostosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybkozłączki wiartarskiej typu AO lub dynamometru 1.5Nm ; dynamometr 1.5Nm z możliwością dołączania do szybkozłączki wiartarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augumentacji 3.5mm. Płyta posiada Ilości otworów na trzonie od 4 do 7. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty lewe/prawe. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytka do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji międzyodłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zostosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybkozłączki wiartarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5Nm ; dynamometr 0.8/1.5Nm z możliwością dołączania do szybkozłączki wiartarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augumentacji 3.5mm. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt. Płyty górno-przednie z bocznym przedłużeniem w wersji prawa/lewa, w długości od 69mm do 135mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty, Płyty górno-przednie bez bocznego przedłużenia w wersji prawa/lewa, w długości od 94mm do 120mm, ilość otworów od 6 do 8 na trzonie ; Płyta górna z bocznym przedłużeniem w wersji prawa/lewa zaopatrzona w głowie płyty w śruby o średnicy 2.7mm i w trzonie płyty w śruby 3.5mm; płyty o długości od 110mm do 136 mm ; ilość otworów w płycie od 6 do 8 w trzonie ; Płyta górna bez bocznego przedłużenia w wersji prawa/lewa zaopatrzona w śruby o śednicy. 3.5mm; o długości od 94mm do 123mm; ilość otworów w płycie od 6 do 8 w trzonie ; Płyta przednia - przyśrodkowa zaopatrzona w śruby o śr 3.5mm; płyty w długości : od 79mm do 102mm; ilość otworów w płycie od 6 do 8 w trzonie. | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby blokowane średnicy 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5mm, stal | 90 |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruby korowe średnicy 3.5mm o długości od 10mm do 130mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5mm, stal | 60 |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby blokowane 2.7mm o długości od 6mm do 60mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal | 60 |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruby korowe 2.4 mm o długości od 6mm do 40mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal | 60 |  |  |  |  |  |
| VIII. Płyty blokowane do szyjki i głowy kości promieniowej |
| 1 | Płyty do złamań szyjki i głowy kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 2.4mm lub korowej o średnicy 2.0/2.4/2.7mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji międzyodłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zostosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybkozłączki wiartarskiej typu AO lub dynamometru 0.8Nm ; dynamometr 0.8Nm z możliwością dołączania do szybkozłączki wiartarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty posiadają od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe dostepne w wersji prawe i lewe, płyty szyjkowe - uniwersalne. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby blokowane średnicy 2.4mm o długości od 6mm do 30 mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal | 120 |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby średnicy 2.4mm korowe o długości od 6mm do 40mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal | 30 |  |  |  |  |  |
| IX. Płytki blokowane proste do trzonów kości |  |  |  |  |
| 1 | Płytki proste w kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyta prosta w długości od 59mm do 163mm, posiada od 4 do 12 otworów. | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytka tubularna. Płyta wyposażona w otwory gwintowane z możliwością zastosowania śrub blokujących o średnicy 3.5mm lub korowych/gąbczastych o średnicy 3.5/4.0mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty tubularne (półkoliste) w długości od 28mm do 148mm , posiada od 2 do 11 otworów. | 60 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytki proste rekonstrukcyjne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony). Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Koralikowy kształt płyty ułatwia anatomiczne wygięcie/dopasowanie płyty do kości . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyta prosta w długości od 70mm do 200mm posiada od 5 do 14 otworów | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruby blokowane średnicy 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5mm, stal | 600 |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby korowe średnicy 3.5mm o długości od 10mm do 130mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5mm, stal | 60 |  |  |  |  | ---------------- |
| Razem |  |  |  |  |

Pakiet 3

| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implanty do zespoleń kości drobnych ręki i stopy oraz końca dalszego kości promieniowej: |
| I. Nasada dalsza kości promieniowej |  | -------------------------------------------------------------------------- |
| 1. | Płytki do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej dla śrub 2.5 mm, anatomiczne, nisko profilowe, tytanowe, wielootworowe, z dostępu grzbietowego kształtu H oraz z dostępu dłoniowego o kształcie DELTA. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | 90szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytki do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej dla śrub 2.5 mm, anatomiczne, nisko profilowe, tytanowe, wielootworowe, z dostępu dłoniowego o kształcie skośne T. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | 45szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruby blokowane o średnicy 2,5 mm i długościach od 8 do 34 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym. Otwór promienisty. Śruby blokowane bezgwintowo. | 600szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Śruby korowe o średnicy 2,5 mm i długościach od 8 do 34 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym. Otwór promienisty. | 180 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Wiertła do zamawianych długości i średnic śrub, trzon cylindryczny. | 12 szt. |  |  |  |  |  |
| Oferent zapewni w składzie konsygnacyjnym: 2 komplety zestawów do zespalania nasady dalszej kości promieniowej. |
| II. Kości ręki |
| 6. | Płytki tytanowe, wielootworowe drabinkowe, proste i proste dwurzędowe, drabinkowe skośne - anatomicznie wygięte oraz kształtu Y, T i L dla śrub 1.2/1.5. Profil 0.6 mm. | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Płytka tytanowa, kompresyjna 1- otworowa dwu haczykowa do złamań awulsyjnych dla śrub 1.2/1.5mm. | 12 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Płytki tytanowe blokowane, zwykłe i kompresyjne, proste, proste dwurzędowe, kształtu L, T, Y, drabinkowe, skośne. Płytki blokowane z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Śruby korowe o średnicy 1.2, 1.5, 1.8 mm o długościach od 4 do 24 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym. | 180 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Śruby korowe o średnicy 2,0 mm – 2,3 mm i długościach od 4 mm do 34 mm. | 105 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Śruby blokowane bezgwintowo o średnicy 2.0 mm i długościach od 6 mm do 30 mm. | 90 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Wiertła do zamawianych długości i średnic śrub, trzon cylindryczny. | 12 szt. |  |  |  |  |  |
| III. Śruby kaniulowane typu Herberta |
| 13. | Kaniulowana, kompresyjna śruba samowiercąca wykonana z tytanu o średnicy 2,2mm oraz 3.0 mm. Gwint na główce śruby Ø 3.8 mm, średnica rdzenia śruby Ø 2.0 mm, średnica gwintu na końcu śruby Ø 3.0 mm. Dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 10 do 40 mm, gniazdo śruby gwiazdkowe. | 45 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Druty Kirschnera do śrub kaniulowanych 2,2 i 3.0 mm, średnica odpowiednio 0,8 mm i 1,1 mm o długości 10 cm. Grot typu trocar. Pakowane po 10 sztuk | 6 op. |  |  |  |  |  |
| IV. Implanty do stopy |
| 15. | Płytki tytanowe blokowane, proste dwurzędowe, płytki kształtu T, Y. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Płytki kodowane kolorystyczne. Profil 1.6 mm. | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 16. | Płytka tytanowa, dwubiegunowa 6 oczkowa z przeskokiem 1,2,3 otworowym. Otwory bezgwintowe i z trzema punktami blokującymi dociskowo pod zmiennym kątem +/- 15 stopni. Profil płytki 1.6 mm. | 15zt. |  |  |  |  |  |
| 17. | Śruby korowe o średnicy 2.8 mm i długościach od 8 - 45mm. | 105 szt. |  |  |  |  |  |
| 18. | Śruby blokowane bezgwintowo o średnicy 2.8 mm i długościach od 8 do 45mm. | 75 szt. |  |  |  |  |  |
| 19. | Wiertła do zamawianych długości i średnic śrub, trzon cylindryczny. | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 20. | Płytki tytanowe w kształcie rozgałęzionej ramki 12 i 13 otworowej. Otwory bezgwintowo do blokowania pod zmiennym kątem. Rozmiary SML, lewa i prawa. | 12 szt. |  |  |  |  |  |
| 21. | Śruba korowa, tytanowa z otworem promienistym, system 3,5 L 16x60mm. | 48 szt. |  |  |  |  |  |
| 22. | Śruba tytanowa, blokowana trzy punktowo, bez gwintowania, główka z otworem promienistym system modularny średnica 3,5 mm, długość L 16x60mm. | 120 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  | ----------------------- |

Dostarczanie 2 kompletów zestawów do zespalania złamań nasady dalszej kości promieniowej

Pakiet 4

| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość | Cena kpl. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytki do zespolenia kości ramiennej, przedramienia, uda, podudzia, kostek, kaniulowane |
| I. Płyty do zespolenia kości udowej |
| 1. | DHS.-Śrubopłytki dynamiczne, kompletne, o kącie szyjkowo-trzonowym od 135 do 150 stopni. Ilość otworów od 2 do 10. Długość płyt od 52 do 212 mm, szerokość płyty 18 mm. Śruba zespalająca -gwint o średnicy 12,5mm , długość gwintu 20mm lub 33mm. Długosć śruby od 50mm do 120 mm. Śruba kompresyjna o długości 35mm. Wkrety korowe o średnicy 4,5mm, długości od 14-110mm Wykonane ze stali. 1 komplet zawiera : 4 wkręty korowe. | 345 kpl. |  |  |  |  |  |
| 1A. | Płytka stabilizująca krętarz, współpracująca z płytą DHS, szerokość 18 mm, długość 100 mm | 60 kpl. |  |  |  |  |  |
| Oferent zapewni w składzie konsygnacyjnym: 1 komplet zespolenia kości udowej |
| II. Zespolenie kości ramiennej |
| 2. | Zespolenie końca bliższego. Płytka anatomiczna blokowana do bliższego końca kości ramiennej, od 2 do 8 otworów blokowanych w części trzonowej. W części nasadowej 9 otworów blokowanych. W części środkowej wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka ma 14 otworów do wprowadzenia drutów Kirschnera lub nici w części nasadowej. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5mm lub 3,5/2,7 mm. Do otworu owalnego wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Główki wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Wszystkie otwory blokowane umożliwiają wprowadzenie wkrętów korowych nieblokowanych 3,5 mm. Materiał – tytan. 1 komplet: 6x śruba korowa blokowana i 1x śruba nieblokowana 3,5 mm. | 60 kpl. |  |  |  |  |  |
| 3. | Płytki do zespolenia trzonu. Płytki rekonstrukcyjne kątowo stabilne. Płyty LCP. Grubość płyt od 2,2 do 3,0 mm. Długość płyt od 48 mm do 144 mm. Szerokość płytki 10 mm. Odległość otworów 12 mm. Płyty posiadają otwory do wkrętów blokowanych 3,5 mm lub 3,5/2,7 mm lub do wkrętów korowych nieblokowanych 3,5 mm. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5mm lub 3,5/2,7 mm. Główki wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Wszystkie otwory blokowane umożliwiają wprowadzenie wkrętów korowych nieblokowanych 3,5 mm. Materiał tytan. 1 komplet: 7x śrub korowych blokowanych 3,5 mm | 15 kpl. |  |  |  |  |  |
| 4. | Płytki do zespolenia końca dalszego kości ramiennej. Płytka anatomiczna, blokowana do dalszego końca kości ramiennej, od strony przyśrodkowej. Lewa i prawa. W części trzonowej 2 do 10 otworów blokowanych. W części nasadowej 6 otworów blokowanych do stabilizacji odłamów. W części środkowej wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Długość płytki 89mm - 185mm. Zakończenie płytki umożliwiające wprowadzenie metodą minimalnej inwazji. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5mm lub 3,5/2,7 mm. Do otworu owalnego wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Głowy wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Materiał - tytan. Przewidywana ilość na zespolenie:6 wkrętów blokowanych i 1 korowe. | 30 kpl. |  |  |  |  |  |
| 5. | Płytka anatomiczna blokowana do dalszego końca kości ramiennej, od strony grzbietowo - bocznej. Lewa i prawa. W części trzonowej 2 do 10 otworów blokowanych. W części nasadowej 8 otworów blokowanych w celu stabilizacji odłamów. W części środkowej wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Długość płytki 92mm - 188mm. . Zakończenie płytki umożliwiające wprowadzenie metodą minimalnej inwazji. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5mm lub 3,5/2,7 mm. Do otworu owalnego wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Główki wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Wszystkie otwory blokowane umożliwiają wprowadzenie wkrętów korowych HA 3,5 mm. Materiał – tytan. 1 komplet:6 x śruba korowa blokowana, 1x śruba nieblokowana | 30 kpl. |  |  |  |  |  |
| 6. | Płytka anatomiczna blokowana do dalszego końca kości ramiennej, po stronie zewnętrznej. Lewa i prawa. W części trzonowej od 2 do 10 otworów blokowanych. W części nasadowej 5 otworów blokowanych. W części środkowej wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Długość płytki 92mm - 188 mm. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5mm lub 3,5/2,7 mm. Do otworu owalnego wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Główki wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Wszystkie otwory blokowane umożliwiają wprowadzenie wkrętów korowych HA 3,5 mm. Materiał – tytan 1 komplet: 6 śrub korowych blokowanych i 1 x śruba korowa nieblokowana | 15 kpl. |  |  |  |  |  |
| Oferent zapewni w składzie konsygnacyjnym: 1 komplet zespolenia kości ramiennej |
| III. Zespolenie kości piszczelowej. |
| A. Płytki do zespalania nasady bliższej: |
| 7. | Płyta anatomiczna blokowana do bliższego końca kości piszczelowej, kształt L, prawa i lewa, z ograniczonym kontaktem, zakładana od strony bocznej. Od 8 do 10 otworów blokowanych w części trzonowej. W części nasadowej 6 otworów blokowanych. Długość płyty od 135-300 mm(od 8do 19 otworów).Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka posiada 2 otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera lub nici w części nasadowej. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 5 i 5/3,5 mm. Do otworu owalnego wkręty korowe 5 mm/4,5 mm z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Materiał –tytan. Liczba wkrętów na zespolenie: 7 sztuk blokowanych i 1 sztuki korowe nieblokowane. | 36 kpl. |  |  |  |  |  |
| 8. | Płytka blokowana do bliższego końca kości piszczelowej przyśrodkowa. Długość płyty od 83mm-173mm, ilość otorów od 1 do 7.Materiał tytan Śruby korowe blokowane, średnicy 5,0mm,długość od 18-105 mm. Śruby korowe nieblokowane 4,5 mm, długośc od 18-105 mm. Liczba wkrętów na zespolenie: 6 blokowane i 2 korowe. | 24 kpl. |  |  |  |  |  |
| 9. | Płytka piszczelowa, bliższa, zakładana od strony zewnętrzna, anatomiczna w kształcie litery „L” , prawa i lewa. Płyta posiada otwory na trzy rodzaje wkrętów. Owalny otwór przeznaczony wyłącznie na wkręty korowe 3,5 mm z łbem średnicy 6 mm. Pozostałe otwory pod wkręty stabilne kątowo o średnicy 3,5mm z łbem wielkości 5 mm. W bliższej części płyty znajdują się 3 otwory na druty Kirschnera. Ilośc otworów w płytach od 5 -19, długość od 69-279 mm. Śruby blokowane, samogwintujące o średnicy 3,5 mm( długość od 20-105mm) oraz korowe nieblokowane o średnicy 3,5 mm ( długość od 30-50). Liczba wkrętów na zespolenie: 8 blokowanych i 1 korowa | 12 kpl. |  |  |  |  |  |
| B. Płytki do zespolenia nasady dalszej kości piszczelowej: |
| 10. | Płytka anatomiczna, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej zakładana od strony przyśrodkowej. Prawa i lewa. W części trzonowej od 2 do 12 otworów blokowanych, w części nasadowej 9 otworów blokowanych w celu stabilizacji odłamów, i dodatkowo jeden otwór do stabilizacji kostki przyśrodkowej. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Płytka posiada jeden koniec odpowiednio wyprofilowany, umożliwiający wprowadzenie jej metodą minimalnego cięcia. Płytka posiada 4 otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera służących do wstępnej stabilizacji płytki. Dlugość płyty od 113 mm do 263 mm. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5mm lub 3,5/2,7 mm. Do otworu owalnego wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Główki wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Wszystkie otwory blokowane umożliwiają wprowadzenie wkrętów korowych HA 3,5 mm. Materiał – tytan Przewidywana ilość na zespolenie 7 śrub blokowanych i 2 korowe. | 42 kpl. |  |  |  |  |  |
| C. | Pytki kostkowe: |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Płytki blokowane tytanowe strzałkowe, dalsze, boczne Płyta anatomiczna, blokowana do dalszego końca kości strzałkowej. Płyta posiada od 4 do 10 otworów blokowanych i jeden otwór owalny do pozycjonowania płyty. Długość płyty od 57 mm do 105 mm. Szerokość płytki 10 mm. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5mm lub 3,5/2,7 mm. Do otworu owalnego wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Główki wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Wszystkie otwory blokowane umożliwiają wprowadzenie wkrętów korowych HA 3,5 mm. Materiał – tytan 1 komplet:6 wkrętów blokowanych i 1 wkręt korowy nieblokowana | 30 kpl. |  |  |  |  |  |
| 12. | Płytki rurkowe, stalowe, 1/3 rurki, z otworami nieblokowanymi. Długość od 49mm do 97mm, ilość otworów od 4-8. Szerokość płyty 9mm. Wkręty korowe o średnicy 3,5mm oraz gąbczaste o średnicy 4,0mm. Materiał-stal. 1 komplet: 6srub korowych 3,5 mm lub gąbczastych 4,0 m | 240 kpl. |  |  |  |  |  |
| 13. | Płyta anatomiczna, stabilna kątowo, blokowana do dalszej części kości strzałkowej. Płyta prawa i lewa. Płytaw części bliższej posiada otwory pod wkręty korowe, blokowane, o średnicy 3,5 mm. W części środkowej znajduje się 1 otwór owalny oraz 3 otwory na śruby nieblokowane, średnicy 3,5mm. W części dalszej posiada 7 otwory na śruby korowe, blokowane o średnicy 2,7 mm. Płyta długości od 80mm do 128 mm, ilość otworów w płycie 3-7( w części bliższej). Materiał tytan. 1 komplet: 5 wkrętów 2,7mm, 2 sruby blokowane 3,5mm i 2 śruby nieblokowane 3,5 mm. | 3 kpl. |  |  |  |  |  |
| Oferent zapewni w składzie konsygnacyjnym: 1 komplet zespolenia kości piszczelowej |
| D. | Śruby kaniulowane i podkładki: |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Podkładki pod śruby w rozmiarze 3,6x7mm, 4,6x8,8mm, 6,5x13mm. Materiał stal. | 120 szt |  |  |  |  |  |
| 15. | Śruby korowe, kaniulowane ,samogwintujące, średnica 3,5 mm, długość od 10-50 mm, długość gwintu od 5mm-15 mm. Materiał stal | 3 szt |  |  |  |  |  |
| 16. | Śruby gąbczaste, kaniulowane, samogwintujące, średnica 4,5mm. Długość od 10mm do 50mm. Skok gwintu od 5mm do 15mm. Materiał stal. | 78 szt |  |  |  |  |  |
| 17. | Śruby gąbczaste, kaniulowane, średnica 7,0 mm. Długość od 30mm do 130mm. Skok wkrętu co 5mm. Długość części gwintowanej 10mm, 16mm i 32mm. Materiał stal. | 90 szt |  |  |  |  |  |
| E. | Gwoździe: |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Gwóźdź do stabilizacji złamań kości piętowej z możliwością wielokierunkowego blokowania. Gwóźdź o długości 65mm i średnicy 8 mm, lewy, prawy. Gwóźdź posiada 7 otworów pod wkręty blokujące. Dwa otwory pod wkręty mocujące umożliwiające zespolenie podpórki skokowej kości piętowej. Z celownikiem przeziernym dla promieni Rtg. W skład zestawu wchodzą :wkręty blokujące z płaskim łbem o średnicy 3,5mm i długości 22-70mm umieszczone na statywie, zaślepki 0, 5, 10, 15, 20 mm. Gwóźdź w wersji ze stali implantowej. | 9 szt |  |  |  |  |  |
| 19. | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego dwoma wkrętami doszyjkowymi o średnicy 8 mm i długościach od 70mm do 135mm. Zaślepka w długości 18mm.Wkręt nastawczy umożliwiający zablokowanie wkrętów doszyjkowych o długościach 32mm i 47mm. Wkręty blokujące z gniazdem sześciokątnym o średnicy 5 mm w długościach 25 do 105 mm ze skokiem co 5mm. Średnice gwoździa 9, 11 mm i 13mm , długość 200 mm. W kątach CCD: 130ş, 135ş. Gwóźdź z celownikiem zewnętrznym, przeżiernym. Możliwość podłożenia pod śrubę doszyjkową płytki. Materiał tytan. 1komplet:2 śruby doszyjkowe, 1 wkręt 5,0mm, zaślepka. | 3 szt |  |  |  |  |  |
| F. | Druty: |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Druty Kirschnera, stalowe, z końcem w kształcie trójgrańca. W 3 wymiarach długości, najmniejszy wymiar nie mniej niż 150mm. O średnicach: 0,8mm. 1mm. 1,2mm. 1,5mm. 1,8mm. 2,2mm. 2,5mm 3mm. | 2100 szt |  |  |  |  |  |
| 21. | Drut kostny do cyrklarza, stalowy, długość 10m o średnicy: 1,2mm 2,0mm | 30 szt (po 15 szt. z każdej średnicy) |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  | -------------------- |

Depozyt uzupełniany w ciągu 2 dni roboczych.

Pakiet nr 5

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia, nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwoździe Steinmanna, stalowe o średnicy: 2 mm. W 3 wymiarach długości, najkrótszy nie mniejszy niż 60mm. 3 mm. W 3 wymiarach długości, najkrótszy nie mniejszy niż 60mm. 4 mm. W 3 wymiarach długości, najkrótszy nie mniejszy niż 60mm. Pierwsza dostawa: 25% zamówienia tj. po 5 sztuk: 2mm x100 mm, 3mmx175mm, 4mmx180mm. Raz w miesiącu zamówienie na zakup brakujących wymiarów. Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania Gwoździ Steinmanna, stalowych o średnicy 3,0mm, 4mm, oraz 4,5mm oraz o długości nie mniejszej niż 80 mm. Pozostałe parametry i wymogi zgodnie z SIWZ. | 120 |  |  |  |  |  |
| 2. | Grotowkręty Schanz'a, okrągłe, samogwintujące, koniec ścięty stożkowo lub w kształcie trójgrańca w dwóch wymiarach długości, o średnicach: 2,5mm. Min długość 60mm. 3mm. Min długość 60mm. 4mm. Min długość 80mm. 4,5mm. Min długość 100mm. 5mm. Min długość 120mm. 6mm. Min długość 120mm. Pierwsza dostawa: 36 sztuk po 6 z każdego wymiaru. Raz w miesiącu zamówienie na zakup brakujących grotowkrętów. | 120 |  |  |  |  |  |
| Zespolenie nasady bliższej piszczeli na płytki nieblokowane |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płytki stalowe na wkręty nieblokowane. Dostosowane do kształtu nasady bliższej piszczeli. W wersjach prawa i lewa, z możliwością zakładania od strony przyśrodkowej i bocznej. Długość części trzonowej pozwalająca wkręcić od 3 do 8 śrub. Część nasadowa pozwalająca na wkręcenie od 3 do 5 śrub. Minimum 2 różne kształty części nasadowej. Wkręty do płytek 4,5mm. W części nasadowej wskazana możliwość umieszczania wkrętów gąbczastych o średnicy 6,5mm. Pierwsza dostawa – 20 płytek (6 prawych i 6 lewych o wielkości po 4,6 i 8 śrub w części trzonowej oraz prawych i lewych o innym kształcie części nasadowej i 4 otworach do śrub w części trzonowej). Śruby korowe i gąbczaste do zespoleń. | 60 |  |  |  |  |  |
| 4. | Płytki stalowe, cienkie, szerokie, otwory nieblokowane od 4 do 12 otworów. Na wkręty korowe 4,5mm, otwory ułożone z przesunięciem naprzemiennym, minimalna grubość 2,2mm max 2,6mm, szerokość min. 16mm, max. 17mm. Pierwsza dostawa – 10 płytek po 2 z ilością otworów 4, 6, 8, 10, 12. | 60 |  |  |  |  |  |
| 5. | Płytka szeroka gruba na wkręty 4,5mm. Otwory ułożone z przesunięciem w dwóch szeregach. Minimum 4 otwory max. 26 otworów. Możliwość użycia w krańcowe otwory śrub gąbczastych 6,5mm. Pierwsza dostawa – 10 płytek po 2 z ilością otworów 6, 8, 10, 14, 16. | 66 |  |  |  |  |  |
| 6. | Wkręty stalowe korowe o średnicy 4,5mm o długości od 12 do 120mm. Od 12mm do 80mm co 2mm, dalej co 5mm. | 1020 |  |  |  |  |  |
| 7. | Wkręty gąbczaste o średnicy 3,5 mm albo 4,0 mm od 25mm do 120 mm co 5mm, z pełnym gwintem, samogwintujące. Zamawiający dopuszcza także wkręt gąbczasty o średnicy 4.0 mm, dł. 24-60 mm ( 24 – 30 mm skok co 2 mm, 30 – 60 mm skok co 5 mm), z pełnym gwintem. Końcówka trokarowa. | 180 |  |  |  |  |  |
| 8. | Wkręty gąbczaste 6,5mm, samogwintujące, od 25mm długości do 120mm, stalowe, z możliwością użycia wkrętów w z pełnym gwintem oraz dodatkowe z 2 różnymi długościami części gwintowanej | 180 |  |  |  |  |  |
| 9. | Podkładki dla wkrętów 4,5mm. | 72 |  |  |  |  |  |
| 10. | Podkładki dla wkrętów o średnicy 6,5mm | 42 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  | ---------------- |

Pakiet 6

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa płytek do zespolenia kości długich, drobnych i złamań około protezowych |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Płyta do złamań w bocznej części obojczyka posiadająca w części bocznej 5 zagęszczonych otworów z możliwością wprowadzenia śrub pod różnymi kątami i w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. W części trzonowej płytki 4 lub 6 otworów. Każdy z otworów nie wymaga zaślepek/przejściówek, dając możliwość zastosowania alternatywnie śrub blokowanych i zwykłych (korowych i gąbczastych), o średnicy 3.5mm. Otwór pozwala na wprowadzenie śruby blokowanej wielokątowo, z odchyleniem kierunku wprowadzenia śruby od osi głównej o 15 stopni w każdym kierunku. Śruby blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokręta dynamometrycznego. Płyta do złamań trzonu obojczyka, uniwersalna, wyposażona w 6-10 otworów niewymagających zaślepek/przejściówek, dających możliwość zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płycie i korowych/gąbczastych, o średnicy 3.5mm. Otwór pozwala na wprowadzenie śruby blokowanej wielokątowo, z odchyleniem kierunku wprowadzenia śruby od osi głównej o 15 stopni w każdym kierunku. Materiał: tytan. Śruby blokowane w płycie, korowe oraz gąbczaste samogwintujące z gniazdami sześciokątnym, średnica Ø3.5mm. Materiał: stop tytanu. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyty blokowane i blokująco – kompresyjne wyposażone w otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek/przejściówek, dające możliwość zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płycie (korowych/gąbczastych) i kompresyjnych, o średnicy 3.5 mm. Dodatkowo każdy otwór pozwala na wprowadzenie śruby blokowanej wielokątowo, z odchyleniem kierunku wprowadzenia śruby od osi głównej o 15 stopni w każdym kierunku. Śruby blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokręta dynamometrycznego. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Materiał tytan. Śruby kompresyjne korowe, śruby blokowane w płycie, korowe oraz gąbczaste, samogwintujące z gniazdami sześciokątnym, średnica Ø3.5 mm. Materiał: stop tytanu. | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytki niskoprofilowe, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, z podcięciami bocznymi i od spodu płyty, wyposażone w otwory niewymagające zaślepek/przejściówek, dające możliwość zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płycie i korowych/gąbczastych. Każdy otwór pozwala na wprowadzenie śruby blokowanej wielokątowo, z odchyleniem kierunku wprowadzenia śruby od osi głównej o 15 stopni w każdym kierunku. Śruby blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokręta dynamometrycznego. Dodatkowo na trzonie płyty podłużny otwór kompresyjny, umożliwiający w sposób płynny pionowe pozycjonowanie płytki. Płytki niskoprofilowe hakowe, wyposażone w części trzonowej w otwory niewymagające zaślepek/przejściówek. Każdy otwór pozwala na wprowadzenie śruby blokowanej wielokątowo, z odchyleniem kierunku wprowadzenia śruby od osi głównej o 15 stopni w każdym kierunku. Dodatkowo na trzonie płyty podłużny otwór kompresyjny, umożliwiający kompresję międzyodłamową do 4mm. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami i w różnych kierunkach oraz dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiający mocne zakotwiczenie płyty w korówce. | 24 |  |  |  |  |  |
| 4 | Płyta tytanowa wygięta, oraz prosta z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do trzonu kości udowej oraz złamań okołoprotezowych z otworami w płycie zmienno-kątowymi. W płycie otwory pod śruby korowe o różnych średnicach, oraz śruby okołoprotezowe. Wszystkie otwory w płycie przystosowane do śrub zmienno kątowych z możliwością blokowania pod dowolnym kątem odbiegającym od osi otworu 15 stopni w każdym kierunku. Płyty wykonane ze stopu tytanu. | 45 |  |  |  |  |  |
| 5 | System kabli ortopedycznych. Kabel wyposażony w skręcany zacisk umożliwiający ponowne odblokowanie zaciśniętej pętli i weryfikację napięcia oraz zmianę ustawienia kabla | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | Pin łączący kabel z płytą | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | System płyt do zaopatrzenia bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych z możliwością zastosowania nasadki do krętarza, płyty do nasady dalszej kości udowej do złamań okołoprotezowych, płyt do złamań nasady dalszej kości udowej oraz płyty do złamań bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej. Wszystkie płyty z możliwością implantacji małoinwazyjnej przy użyciu celownika. Płyty do złamań okołoprotezowych wyposażone w potrójne rzędy otworów pozwalające na wprowadzenie śrub zmiennokątowych z odchyleniem 15 stopni od osi otworu blokowane za pomocą zaślepki. | 21 |  |  |  |  |  |
| 8 | Płyta krętarzowa - nakładka do płyty udowej, okołoprotezowej. | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Śruby blokowane 3,5mm tytanowe | 180 |  |  |  |  |  |
| 10 | Śruby korowe tytanowe | 60 |  |  |  |  |  |
| 11 | Śruba korowa okołoprotezowa o średnicy 5,0mm o minimum czterech różnych długościach w zakresie od 10 do 20 mm z możliwością zablokowania za pomocą zaslepki pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu. | 30 |  |  |  |  |  |
| 12 | Śruba korowa o średnicy 4,0 mm (rzadki gwint) z możliwością zablokowania za pomocą pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu. | 15 |  |  |  |  |  |
| 13 | Śruby korowe o średnicy 4,0mm i 5,0mm z możliwością zablokowania za pomocą zaslepki pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu. | 210 |  |  |  |  |  |
| 14 | Zaślepki do blokowania śrub korowych | 210 |  |  |  |  |  |
| 15 | Śruby blokowane dynamiczne, zapewniające elastyczność zespolenia po stronie płyty o średnicy 4 i 5 mm. | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

# Pakiet 7

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa pętli i mocowania więzozorstu PS, obojczykowo barkowego Bicepsa |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bezwęzłowy system do leczenia niestabilności stawu barkowo-obojczykowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant. | 45 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wiertło wielorazowe 4,5mm | 9 |  |  |  |  |  |
| 3 | Bezwęzłowy system do naprawy więzozrostu strzałkowo-piszczelowego składający się z: 1. guzika wykonanego ze stali nierdzewnej lub tytanu o średnicy 6,35mm 2. ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wiertło kaniulowane 3,2mm | 15 |  |  |  |  |  |
| 5 | Nić polietylenowa, pleciona, powlekana o zwiększonej wytrzymałości, z igłą 1 op.= 12szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| 6 | Rekonstrukcja Przyczepu dystalnego bicepsa Implant typu endobutton: ostro zakończona płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. Oparcie czoła przeszczepu o strop. W zestawie nić prowadząca implant. | 45 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Pakiet 8

|  | Dostawa gwoździ śródszpikowych do zespolenia pięty | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwóźdź odpiętowy DO ZŁAMAŃ kaniulowany, posiadający 2 otwory na śruby, wykonany ze stopu tytanu w wersji do złamań kości piętowej .Gwóźdź o średnicy 10mm w rozmiarach 45, 50 i 55 mm .Instrumentarium umożliwiające dystrakcję odłamów kostnych. W zestawie śruby kaniulowane 5mm w długościach od ,24-40 mm rosnąco co 2 mm. Każdy implant sterylny i pakowany osobno. Komplet: 1 gwóźdź+ 2 śruby | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź odpiętowy DO ARTRODEZY kaniulowany, posiadający 3 otwory na śruby, wykonany ze stopu tytanu ,w wersji do artrodezy kości piętowej. Gwóźdź o średnicy 12mm i długości 65,75 i 85 mm. Instrumentarium umożliwiające dystrakcję odłamów kostnych. W zestawie śruby kaniulowane 5mm w długościach od 24-40 mm rosnąco co 2 mm. Każdy implant sterylny i pakowany osobno. Komplet: lub 1 gwóźdź+ 3 śruby | 9 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

# Pakiet 9

|  | Dostawa endoprotezy głowy Kości promieniowej | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | trzpienie i głowy sterylne, pakowane oddzielnie w zafoliowane, oznakowane pudełka, głowa endoprotezy dostępna w min. 3 wysokościach (10,12,14mm) i 3 średnicach (20,22,24mm) komplet składa się z jednej głowy i jednego trzpienia. Dostarczenie instrumentarium na zabiegi wraz z przymiarami oraz protezy /z pełnym zestawem wszczepów/ w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia w firmie. | 12 |  |  |  |  |  |

2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie