Urząd Gminy

32-310 Klucze,ul.Partyzantów 1

PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS NAKŁADCZY CIESLWC

NUMER OBIEKTU :

NUMER KOSZTORYSU :

INWESTYCJA

nazwa                     : MODERNIZACJA SANITARIATÓW W DOMU LUDOWYM W CIEŚLINIE

adres                     : CIEŚLIN

ZAMAWIAJĄCY

nazwa                     : GMINA KLUCZE

adres                     :

WYKONAWCA

nazwa                     :

adres                     :

RODZAJ ROBÓT                : REMONTOWE BUDOWLANE, INSTALACYJNE

OPRACOWAŁ                   : LIDIA KROKOSZ

DATA OPRACOWANIA            : 2018.05.02

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZAMAWIAJĄCY ............                                                                 WYKONAWCA ....................

PRZEDMIAR : CIESLWC  STR.:  1

Urząd Gminy

32-310 Klucze,ul.Partyzantów 1

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    |                    |                                                  | JEDN.  |  ILOŚĆ   |      WSPÓŁCZYNNIKI        |

| LP |  PODSTAWA  WYCENY  |             O P I S     R O B Ó T                |        |    *     |---------------------------|

|    |                    |                                                  | MIARY  | KROTNOŚĆ |    R   |    M   |    S    |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Element    :    1       rozbiórki

Asortyment :    1/   1

1    KNNR    8             Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki           kpl         3.0000

0225-03-00            porcelanowej

2    KNNR    8             Demontaż urządzeń sanitarnych: pisuaru            kpl         1.0000

0225-06-00            porcelanowego

3    KNNR    8             Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską     kpl         3.0000

0225-05-00            porcelanową lub żeliwną

4    KNNR    8             Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej       szt         3.0000

0122-04-00            ściennej

5    KNRW 402W             Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o        szt         6.0000

0232-06-00            średnicy 50 mm

6    KNRW 402W             Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o  szt         3.0000

0232-04-00            średnicy 100 mm

7    KNNR    8             Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego:    szt         2.0000

0224-01-00            wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50 mm

8    KNRW 401W             Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o            szt         5.0000

0353-04-00            powierzchni do 2 m2

9    KNR  401I             Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych o          szt         3.0000

0432-02-00            powierzchni od 1 m2 do 2 m2

10   KNR  401I             Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli       m2          5.1700

0427-05-00

analogia

1.38*2.2-0.7*2+1.1*2.2+1.78*2.2-0.7*2*2=

11   KNR  401I             Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły  m2          3.2500

0348-03-00            na zaprawie cementowo-wapiennej

2.25*2.69-0.7*2.0*2=

12   KNR  401I             Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły  m2         17.4000

0348-02-00            na zaprawie cementowo-wapiennej

(1.38+1.78)*2.69-0.7*2.0*2+4.35*2.69=

13   KNR  401I             Rozebranie wykładziny ściennej z płytek           m2          6.3000

0819-15-00

1.5*1.8+1.5*1.2*2=

14   KNR  401I             Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-  m2         34.9820

0701-05-00            wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach,

filarach,pilastrach

(4.3*2+3.25+1.0+2*0.2)*2.69-1.2*0.9*2

+(1.2+0.9*2)*2*0.25=                               34.9820

--------------------

RAZEM :      34.9820

15   KNNR   3W             Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie          m2         22.2500

0801-04-00            cementowej

1.38*4.3+1.78*4.3+2.2*5.53-3.5*1.0=

16   KNR  401I             Zerwanie cokolika cementowego                     m          16.2200

0804-08-00

analogia-cokol z

plytek

2.7+1.38+1.78+2.45+0.2+1.78+1.0+2.2*2+5.53

-2.1*2-0.8=                                        16.2200

--------------------

RAZEM :      16.2200

17   KNR  401I             Zerwanie posadzki cementowej                      m2         22.2500

0804-07-00

18   KNR   402             Demontaż przewodów wentylacyjnych o obwodzie do   m           2.0000

0001-01-00            1000 mm z blachy stalowej o przekroju

prostokątnym lub okrągłym (Wacetob zeszyt 2/98)

19   KNRW 401W             Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami       m3          5.3690

0109-11-00            samowyładowczymi na odległość do 1 km

gruz                3.25*0.15+17.4*0.09+6.3*0.02+34.982*0.03

+22.25*0.05+16.22*0.03*0.1=                         4.3900

drewno              0.9*2.0*8*0.05+5.17*0.05=                           0.9780

--------------------

RAZEM :       5.3690

PRZEDMIAR : CIESLWC  STR.:   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    |                    |                                                  | JEDN.  |  ILOŚĆ   |      WSPÓŁCZYNNIKI        |

| LP |  PODSTAWA  WYCENY  |             O P I S     R O B Ó T                |        |    *     |---------------------------|

|    |                    |                                                  | MIARY  | KROTNOŚĆ |    R   |    M   |    S    |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20   KNRW 401W             Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu  m3          5.3700

0109-12-00            spryzmowanego samochodami samowyładowczymi                 * 19.0000

=   102.0300

21   kalkulacja wlasna     OPLATA ZA UTYLIZACJE                              m3          5.3700

0100-0401

Element    :    2       budowa

Asortyment :    2/   1

1    KNR  401I             Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie     m2         13.2800

0303-02-00            otworów w ściankach na zaprawie cementowo-

wapiennej /wapno suchogaszone/ ścianki grubości 1

/2 cegły

(2.7+3.25+1.12)*2.74-(0.9+1.0*2)*2.1=

2    KNRW 202W             Ułożenie nadproży prefabrykowanych                m           3.7000

0132-05-00            1.3*2+1.1=

3    KNR   019             Wymiana okien zespolonych na okna z PCV           m2          1.4400

0929-05-00            rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o

powierzchni do 1,0 m2,obsadzone na kotwach

stalowych

0.6*1.2*2=

4    KNR  401I             Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z  m           8.1500

0708-01-01            zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z

sufit i sciana -po    cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach

rozbiorkach           szerokości do 15 cm

2.25+2.74+1.38+1.78=

5    KNR  401I             Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących      m2         14.1400

0713-02-01            tynków wewnętrznych na stropach,biegach i

spocznikach ze zeskrobaniem farby lub

zdzieraniem tapet

3.25*4.35=

6    KNR  401I             Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III/wap.suchogasz     m2         58.9910

0716-01-01            /wykonane ręcznie,podłoże z cegły,pustaków cer.

gazo-i pianobet.na ścianach płaskich,pow.podłogi

pomieszczeń do 5m2

(2.0*2+2.8*2+1.4+1.0+3.25+1.5)*2.69-1.0*2.05*2

+(1.12*4+1.16*2+1.4*2)*2.69-(0.9+1.0)*2.05*2=      58.9910

--------------------

RAZEM :      58.9910

7    KNR  401I             Dodat.nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków       m2         34.7010

0719-04-01            wewnętrznych cen-wap./wap.suchogaszone/ na                 *  2.0000

dodatkowe 2cm         ścianach płaskich,słupach prostokątnych o pow.w         =    69.4020

k=2                   jednym miejscu ponad 5m2

(2.0+2.8+1.4+1.0+1.12+1.16+1.52+1.5+0.4)*2.69=     34.7010

--------------------

RAZEM :      34.7010

8    KNNR   2W             Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod      m2         22.3000

1202-01-00            posadzki zatarte na ostro grubości 20 mm

2.0*2.8-0.5*0.2+0.9*0.12+1.12*(1.16+1.52)

+0.12*(0.8+0.9)+1.4*3.25+2.25*0.12+2.2*5.53

-3.5*1.0=                                          22.3000

--------------------

RAZEM :      22.3000

9    KNNR   2W             Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod      m2         22.3000

1202-03-00            posadzki. Zmiana grubości o 10 mm

10   KNNR   2W             Ościeżnice stalowe wykończone                     szt         4.0000

1104-01-00

11   KNR   012             Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm            m2         22.3000

1118-08-00            układanych na klej metodą zwykłą

12   KNR   012             Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o          m          13.9500

1120-05-00            wymiarach 30x30 cm,wysokości 15 cm - z

przecinaniem płytek układanych na klej metodą

zwykłą

1.4+0.12+3.25-0.9*2+1.4+1.0+0.15+2.2*2+3.5

+5.53-2.1*2-0.8=                                   13.9500

--------------------

RAZEM :      13.9500

13   KNR   012             Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm -   m2         36.8180

0829-08-00            na klej metodą zwykłą

sciany              (2.0+2.8+1.12+1.16+1.12+1.52+0.2)*2*2.2

-0.9*2.05*2-0.8*2.05*2-1.2*0.5*2=                  35.4780

wneki ok.+parapety  0.25*0.5*4+1.2*0.35*2=                              1.3400

--------------------

RAZEM :      36.8180

PRZEDMIAR : CIESLWC  STR.:   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    |                    |                                                  | JEDN.  |  ILOŚĆ   |      WSPÓŁCZYNNIKI        |

| LP |  PODSTAWA  WYCENY  |             O P I S     R O B Ó T                |        |    *     |---------------------------|

|    |                    |                                                  | MIARY  | KROTNOŚĆ |    R   |    M   |    S    |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14   KNNR   2W             Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne,       m2          3.6000

1103-01-00            fabrycznie wykończone

0.9*2.0*2=

15   KNNR   2W             Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne,       m2          3.4000

1103-01-00            fabrycznie wykończone

0.8*2.0+0.9*2.0=

16   KNNR   3W             Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych     m2         16.0500

0607-01-01            (wapno suchogaszone) na ścianach z zeskrobaniem

lamperia-korytarz     farby lub zdzieraniem tapet

(2.2*2+5.53+3.5-2.1*2+0.8)*1.6=

17   KNR   017             Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze     m2         24.7200

0930-01-00            strukturalnej Ceresit CT69. Nałożenie na podłoże

lamperia-korytarz     farby gruntującej CT16 - pierwsza warstwa

16.05+(1.52+3.25+1.4+1.15-1.0-0.9)*1.6=

18   KNR   017             Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku        m2         24.7200

0930-03-00            żywicznego CT69 o fakturze strukturalnej

grubości ok.2,0 mm na ścianach płaskich i

powierzchniach poziomych

19   KNNR   3W             Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem      m2         24.3500

1003-07-00            nierówności

powyzej lamperii-

korytarz

5.53*2.2+(2.2*2+5.53+2.25)*1.0=

20   KNR  202U             Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami     m2         26.1400

1134-01-01            gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)

2.2*5.53+4.3*3.25=

21   KNR  202U             Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami     m2         43.5400

1134-02-01            gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)

24.35+24.72-5.53=

22   KNNR   2W             Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich  m2         48.9020

1401-05-00            farbą emulsyjną bez gruntowania

lazienki            2.0*2.8+1.12+1.16+1.12*1.52+(2.0+2.8)*2*0.5

+(1.12*2+1.16+1.52)*2*0.5+(1.2+0.1*2)*2*0.25=      20.0020

korytarz            28.90=                                             28.9000

--------------------

RAZEM :      48.9020

Element    :    3       instalacje wod.-kan.i wentyl.

Asortyment :    3/   1

1    KNNR   4W             Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o  m          12.0000

0208-01-00            połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach

niemieszkalnych

2    KNNR   4W             Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm   m           7.5000

0208-03-00            o połączeniach wciskowych na ścianach w

budynkach niemieszkalnych

2+3+2.5=

3    KNNR   4W             Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i  szt         4.0000

0211-01-00            kształtek z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach

wciskowych

4    KNNR   4W             Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i  szt         2.0000

0211-03-00            kształtek z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach

wciskowych

5    KNNR   4W             Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy  szt         2.0000

0218-01-00            50 mm

6    KNNR   4W             Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z       kpl         1.0000

0230-02-01            tworzywa sztucznego, gruszkowym

7    KNNR   4W             Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z       kpl         1.0000

0230-02-01            tworzywa sztucznego, gruszkowym

8    KNNR   4W             Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt"           kpl         1.0000

0233-03-00

9    KNNR   4W             Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt"-dla       kpl         1.0000

0233-03-00            niepelnosprawnych

10   KNR   215             Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w   m          20.0000

0006-01-00            budynkach niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy

ciepla i zimna woda   zewnętrznej 20 mm (z.nr 12/92)

PRZEDMIAR : CIESLWC  STR.:   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    |                    |                                                  | JEDN.  |  ILOŚĆ   |      WSPÓŁCZYNNIKI        |

| LP |  PODSTAWA  WYCENY  |             O P I S     R O B Ó T                |        |    *     |---------------------------|

|    |                    |                                                  | MIARY  | KROTNOŚĆ |    R   |    M   |    S    |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11   KNR   034             Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22  m          10.0000

0101-10-00            mm, otulinami Thermaflex FRZ-N -

jednowarstwowymi. Grubość izolacji 20 mm

12   KNNR   4W             Dodatki w rurociągach z polipropylenu za          szt         5.0000

0116-01-02            podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych,

baterii, mieszaczy itp.o połączeniu sztywnym o

średnicy zew.20mm klejonym

13   KNNR   4W             Dodatki w rurociągach z polipropylenu za          szt         2.0000

0116-06-02            podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o

połączeniu sztywnym o średnicy zewnętrznej 20

mm, klejonym

14   KNNR   4W             Baterie umywalkowe jednouchwytowe z 2 zaworami o  szt         1.0000

0137-03-00            średnicy nominalnej 15 mm

15   KNNR   4W             Baterie umywalkowe jednouchwytowe z 2 zaworami o  szt         1.0000

0137-03-00            średnicy nominalnej 15 mm

dla

niepelnosprawnych

16   KNNR   4W             Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15 mm      szt         1.0000

0135-01-00

17   KNNR   4W             Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o  kpl         1.0000

0143-01-00            pojemności 150 dm3

analogia

18   KALKULACJA WLASNA     ZAKUP I MONTAZ KOMPLETU UCHWYTOW DO LAZIENKI DLA  kpl         1.0000

0110-0500             NIEPELNOSPRAWNYCH-UCHWYT STALY I RUCHOMY PRZY

MUSZLI, UCHWYT STALY I RUCHOMY PRZY UMYWALCE

ORAZ UCHWYTY NA DRZWI

19   KNRW 217W             Przewody wentylacyjne z blachy stalowej           m2          2.1600

0101-01-00            ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do

400 mm przy udziale kształtek do 35 %

0.15*4*(2.2+1.4)=

20   KNRW 217W             Kratki wentylacyjne typ A o obwodach do 800 mm -  szt         1.0000

0138-01-00            do przewodów stalowych i aluminiowych

Element    :    4       oświetlenie

Asortyment :    4/   1

1    KNNR    9             Demontaż zawieszanych,przykręcanych opraw         szt         6.0000

0501-05-00            żarowych

2    KNNR    9             Demontaż łączników nieuszczelnionych              szt         6.0000

0401-07-00            podtynkowych,natynkowych

3    KNNR    9             Demontaż puszek instalacyjnych podtynkowych,      szt        10.0000

0403-06-00            natynkowych o średnicy do 60 mm

4    KNNR    9             Demontaż przewodu wtynkowego,płaskiego lub        m          18.0000

0301-03-00            kabelkowego okrągłego

5    KNNR   5W             Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - m           6.0000

1207-01-00            cegła

6    KNNR   5W             Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm           m           6.0000

1208-01-00

7    KNNR   5W             Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5   m          30.0000

0204-05-00            mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton

3x1,5

8    KNNR   5W             Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5   m          15.0000

0204-05-00            mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton

3x2,5

9    KNNR   5W             Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny.   szt        15.0000

0301-04-00            Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do kołków

wstrzeliwanych

10   KNNR   5W             Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60   szt        15.0000

0302-01-00            mm pojedyncze

11   KNNR   5W             Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne              szt         6.0000

0307-01-00            jednobiegunowe

12   KNNR   5W             Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem         szt         2.0000

0308-06-00            ochronnym, bryzgoszczelne 3-biegunowe

przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój

przewodu do 2,5 mm2

PRZEDMIAR : CIESLWC  STR.:   5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    |                    |                                                  | JEDN.  |  ILOŚĆ   |      WSPÓŁCZYNNIKI        |

| LP |  PODSTAWA  WYCENY  |             O P I S     R O B Ó T                |        |    *     |---------------------------|

|    |                    |                                                  | MIARY  | KROTNOŚĆ |    R   |    M   |    S    |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13   KNNR   5W             Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) żarowe   kpl         6.0000

0501-01-01            z zamontowaniem klosza

14   KNNR   5W             Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) żarowe  kpl         1.0000

0502-01-01            z zamontowaniem klosza

Element    :    5       remont CO

Asortyment :    5/   1

1    KNNR    8             Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach       m          18.0000

0410-01-00            spawanych o średnicy 15 mm,na ścianie

2    KNNR    8             Demontaż grzejnika żeliwnego,członowego o         kpl         3.0000

0422-03-00            powierzchni ogrzewalnej 10,0 m2

3    KNNR   9W             Wiercenie otworów o średnicy do 42 mm w ścianie   szt         2.0000

1104-01-00            lub stropie z betonu żwirowego o grubości do 40

cm

4    KNNR   4W             Rurociągi z rur z polipropylenu o średnicy        m          37.0000

0404-01-00            zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na

ścianach w budynkach

2.5*2+3.0*2+4.0*2+2.5*2+4.0*2+2.5*2=

5    KNNR   4W             Rurociągi z rur z polipropylenu o średnicy        m          15.5000

0404-03-00            zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na

ścianach w budynkach

4.0*2+3.0*2+1.5=

6    KNR   034             Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22  m          37.0000

0101-10-00            mm, otulinami Thermaflex FRZ-N -

jednowarstwowymi. Grubość izolacji 20 mm

7    KNR   034             Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48  m          15.5000

0101-11-00            mm, otulinami Thermaflex FRZ-N -

jednowarstwowymi. Grubość izolacji 20 mm

8    KNRW 215W             Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o średnicy   kpl         4.0000

0429-02-00            zewnętrznej 25 mm,do grzejników -kompletne

9    KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900  szt         1.0000

0418-07-00            mm i długości do 1600 mm

z kpl zawieszen

10   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900  szt         1.0000

0418-07-00            mm i długości do 1600 mm

z kpl zawieszen

11   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900  szt         2.0000

0418-07-00            mm i długości do 1600 mm

z kpl zawieszen

12   KNR   035             Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o   kpl         4.0000

0215-02-00            podwójnej regulacji, prostych lub kątowych z

głowicami termostatycznymi, średnica nominalna

armatury 15 mm

13   KNR   035             Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych  szt         4.0000

0215-06-00            lub kątowych, średnica nominalna armatury 15 mm

14   KNR   035             Montaż zaworów kulowych przelotowych,             szt         1.0000

0217-03-00            gwintowanych do centralnego ogrzewania, średnica

nominalna zaworu 20 mm

15   KNNR   4W             Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy    szt         1.0000

0412-06-00            15 mm

16   KNNR   4W             Próby szczelności instalacji centralnego          próba       1.0000

0406-03-00            ogrzewania z rur z polipropylenu - próba

zasadnicza (pulsacyjna)

17   KNNR   4W             Próby szczelności instalacji centralnego          m          52.5000

0406-05-00            ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - dodatek

za próbę w budynkach niemieszkalnych

37+15.5=

18   KNR   035             Próba na gorąco instalacji c.o. z dokonaniem      szt         1.0000

0231-05-00            regulacji, w budynkach mieszkalnych i

niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy

zewnętrznej 10-54 mm

KOSZTORYS : CIESLWC  STR.:  1

KOSZTORYS   NAKŁADCZY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT       1  rozbiórki

ASORTYMENT    1

1    KNNR    8             Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki porcelanowej

0225-03-00

3.0000 kpl         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.00000                                 3.00000

20 0000000  materialy inne                             %                   10.00000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2    KNNR    8             Demontaż urządzeń sanitarnych: pisuaru porcelanowego

0225-06-00

1.0000 kpl         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.71000                                 1.71000

20 0000000  materialy inne                             %                   10.00000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3    KNNR    8             Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową lub żeliwną

0225-05-00

3.0000 kpl         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  3.52000                                10.56000

20 0000000  materialy inne                             %                   10.00000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4    KNNR    8             Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej

0122-04-00

3.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.38000                                 1.14000

20 0000000  materialy inne                             %                   10.00000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5    KNRW 402W             Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o średnicy 50 mm

0232-06-00

6.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.32000                                 1.92000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6    KNRW 402W             Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 100 mm

0232-04-00

3.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.70000                                 2.10000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7    KNNR    8             Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego: wpustu żeliwnego podłogowego o

0224-01-00            średnicy 50 mm

2.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.34000                                 0.68000

20 0000000  materialy inne                             %                   10.00000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8    KNRW 401W             Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2

0353-04-00

5.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.16000                                 5.80000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9    KNR  401I             Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych o powierzchni od 1 m2 do 2 m2

0432-02-00

3.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.85000                                 2.55000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : CIESLWC  STR.:   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10   KNR  401I             Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli

0427-05-00

analogia               Ilość= 1.38*2.2-0.7*2+1.1*2.2+1.78*2.2-0.7*2*2=

5.1700 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.39000                                 2.01630

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11   KNR  401I             Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-

0348-03-00            wapiennej

Ilość= 2.25*2.69-0.7*2.0*2=

3.2500 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.95000                                 3.08750

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12   KNR  401I             Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-

0348-02-00            wapiennej

Ilość= (1.38+1.78)*2.69-0.7*2.0*2+4.35*2.69=

17.4000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.55000                                 9.57000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13   KNR  401I             Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

0819-15-00

Ilość= 1.5*1.8+1.5*1.2*2=

6.3000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.38000                                 8.69400

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14   KNR  401I             Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5

0701-05-00            m2 na ścianach,filarach,pilastrach

34.9820 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.33000                                11.54406

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15   KNNR   3W             Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

0801-04-00

Ilość= 1.38*4.3+1.78*4.3+2.2*5.53-3.5*1.0=

22.2500 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.92000                                20.47000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16   KNR  401I             Zerwanie cokolika cementowego

0804-08-00

analogia-cokol z

plytek

16.2200 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.18000                                 2.91960

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17   KNR  401I             Zerwanie posadzki cementowej

0804-07-00

22.2500 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.74000                                16.46500

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18   KNR   402             Demontaż przewodów wentylacyjnych o obwodzie do 1000 mm z blachy stalowej o

0001-01-00            przekroju prostokątnym lub okrągłym (Wacetob zeszyt 2/98)

2.0000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.96000                                 1.92000

20 0000000  materialy inne                             %                    2.00000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : CIESLWC  STR.:   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19   KNRW 401W             Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1

0109-11-00            km

5.3690 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.86000                                 4.61734

70 39811W   Samochód samowyład.do 5 t (1)              m-g                  0.50000                                 2.68450

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20   KNRW 401W             Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu spryzmowanego samochodami

0109-12-00            samowyładowczymi

5.3700 m3         19.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 39811W   Samochód samowyład.do 5 t (1)              m-g                  0.02000                                 2.04060

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21   kalkulacja wlasna     OPLATA ZA UTYLIZACJE

0100-0401

5.3700 m3          1.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT       2  budowa

ASORTYMENT    1

1    KNR  401I             Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie

0303-02-00            cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ ścianki grubości 1/2 cegły

Ilość= (2.7+3.25+1.12)*2.74-(0.9+1.0*2)*2.1=

13.2800 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  2.59000                                34.39520

20 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

21 1602003  Piasek do zapraw                           m3                   0.03200                                 0.42496

22 1700301  Cement portlandzki zwykly "35" b/dodatkow  kg                   6.38000                                84.72640

23 1720200  Wapno suchogaszone (hydratyzowane)         kg                   3.56000                                47.27680

24 1800199  Cegly budowlane pelne                      szt                 48.60000                               645.40800

25 3930000  Woda                                       m3                   0.01500                                 0.19920

70 34312    Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt             m-g                  0.26000                                 3.45280

71 43211    Betoniarka wolnospadowa 150dm3             m-g                  0.05000                                 0.66400

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2    KNRW 202W             Ułożenie nadproży prefabrykowanych

0132-05-00

Ilość= 1.3*2+1.1=

3.7000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.20000                                 0.74000

20 1906199W Nadproza prefabrykowane typu L-19          m                    1.02000                                 3.77400

21 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 34000W   Wyciąg                                     m-g                  0.02000                                 0.07400

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*3    KNR   019             Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane

0929-05-00            jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2,obsadzone na kotwach stalowych

Ilość= 0.6*1.2*2=

1.4400 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  6.80000                                 9.79200

20 1580888  okna PCV jednodzielne (R+U)o pow.do 1,0m2  m2                   1.00000                                 1.44000

21 1344499  Kotwy stalowe                              szt                 10.18000                                14.65920

22 1478500  Pianka poliuretanowa, opakow.cisnieniowe   dm3                  0.41000                                 0.59040

23 1478101  Silikon                                    dm3                  0.09000                                 0.12960

24 1740103  Gips budowlany szpachlowy (szpachlowka)    kg                   3.40000                                 4.89600

25 2350400  Szpachlowka mineralna                      kg                   6.12000                                 8.81280

26 0000000  materialy inne                             %                    3.00000

70 34000    Wyciąg tow.-osob.i budowlany               m-g                  0.05000                                 0.07200

71 39000    Środek transportowy                        m-g                  0.06000                                 0.08640

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : CIESLWC  STR.:   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4    KNR  401I             Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna

0708-01-01            suchogasz.na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do

sufit i sciana -po    15 cm

rozbiorkach

Ilość= 2.25+2.74+1.38+1.78=

8.1500 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.62000                                 5.05300

20 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

21 1602003  Piasek do zapraw                           m3                   0.00400                                 0.03260

22 1701100  Cement portlandzki "25" z dodatkami        t                    0.00080                                 0.00652

23 1720200  Wapno suchogaszone (hydratyzowane)         t                    0.00100                                 0.00815

24 3930000  Woda                                       m3                   0.00100                                 0.00815

70 34312    Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt             m-g                  0.01000                                 0.08150

71 43211    Betoniarka wolnospadowa 150dm3             m-g                  0.01000                                 0.08150

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5    KNR  401I             Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na stropach,

0713-02-01            biegach i spocznikach ze zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet

Ilość= 3.25*4.35=

14.1400 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.55000                                 7.77700

20 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

21 1602003  Piasek do zapraw                           m3                   0.00500                                 0.07070

22 1720200  Wapno suchogaszone (hydratyzowane)         t                    0.00110                                 0.01555

23 1740103  Gips budowlany szpachlowy                  t                    0.00140                                 0.01980

24 3930000  Woda                                       m3                   0.00640                                 0.09050

70 34312    Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt             m-g                  0.01000                                 0.14140

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*6    KNR  401I             Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III/wap.suchogasz/wykonane ręcznie,podłoże z cegły,

0716-01-01            pustaków cer.gazo-i pianobet.na ścianach płaskich,pow.podłogi pomieszczeń do

5m2

58.9910 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.90000                                53.09190

20 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

21 1350309  Kratki wentylacyjne 14x14 cm               szt                  0.04000                                 2.35964

22 1350501  Narożniki ochronne                         szt                  0.04000                                 2.35964

23 1602003  Piasek do zapraw                           m3                   0.02660                                 1.56916

24 1701100  Cement portlandzki "25" z dodatkami        t                    0.00520                                 0.30675

25 1720200  Wapno suchogaszone (hydratyzowane)         t                    0.00660                                 0.38934

26 3930000  Woda                                       m3                   0.00670                                 0.39524

70 34312    Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt             m-g                  0.04000                                 2.35964

71 43211    Betoniarka wolnospadowa 150dm3             m-g                  0.04000                                 2.35964

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7    KNR  401I             Dodat.nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cen-wap./wap.

0719-04-01            suchogaszone/ na ścianach płaskich,słupach prostokątnych o pow.w jednym miejscu

dodatkowe 2cm         ponad 5m2

k=2

34.7010 m2          2.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.26000                                18.04452

20 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

21 1602003  Piasek do zapraw                           m3                   0.01330                                 0.92305

22 1701100  Cement portlandzki "25" z dodatkami        t                    0.00260                                 0.18045

23 1720200  Wapno suchogaszone (hydratyzowane)         t                    0.00330                                 0.22903

24 3930000  Woda                                       m3                   0.00390                                 0.27067

70 34312    Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt             m-g                  0.03000                                 2.08206

71 43211    Betoniarka wolnospadowa 150dm3             m-g                  0.03000                                 2.08206

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8    KNNR   2W             Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubości

1202-01-00            20 mm

22.3000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.35600                                 7.93880

20 2380824W Zaprawa cementowa M-12                     m3                   0.02060                                 0.45938

23 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 34000W   Wyciąg                                     m-g                  0.03090                                 0.68907

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : CIESLWC  STR.:   5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9    KNNR   2W             Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana grubości o 10 mm

1202-03-00

22.3000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.07160                                 1.59668

20 2380824W Zaprawa cementowa M-12                     m3                   0.01050                                 0.23415

23 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 34000W   Wyciąg                                     m-g                  0.01580                                 0.35234

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10   KNNR   2W             Ościeżnice stalowe wykończone

1104-01-00

4.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.54000                                 6.16000

20 1322499W Oscieznice stal.malowane 2-krotnie         szt                  1.00000                                 4.00000

25 8990499W Kolki rozporowe plastikowe                 szt                  6.00000                                24.00000

70 34000W   Wyciąg                                     m-g                  0.04000                                 0.16000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*11   KNR   012             Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą

1118-08-00

22.3000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.95210                                21.23183

20 2520301W plytki ceramiczne podlogowe antyposlizgowe m2                   1.02000                                22.74600

21 2352199  Zaprawa klejowa ATLAS (sucha mieszanka)    kg                   4.75000                               105.92500

22 2352299  Zaprawa spoinujaca                         kg                   0.40000                                 8.92000

23 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 34312    Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt             m-g                  0.03150                                 0.70245

71 39000    Środek transportowy                        m-g                  0.02700                                 0.60210

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*12   KNR   012             Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm,wysokości 15 cm - z

1120-05-00            przecinaniem płytek układanych na klej metodą zwykłą

13.9500 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.40020                                 5.58279

20 2520301W plytki ceramiczne podlogowe antyposlizgowe m2                   0.15750                                 2.19713

21 2352199  Zaprawa klejowa ATLAS (sucha mieszanka)    kg                   0.72000                                10.04400

22 2352299  Zaprawa spoinujaca                         kg                   0.12000                                 1.67400

23 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 34312    Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt             m-g                  0.00540                                 0.07533

71 39000    Środek transportowy                        m-g                  0.00400                                 0.05580

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*13   KNR   012             Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm - na klej metodą zwykłą

0829-08-00

36.8180 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.22350                                45.04683

20 2530026W Płytki fajans.szkliw.gładkie kolor.25x20cm m2                   1.02000                                37.55436

21 2352199  Zaprawa klejowa ATLAS (sucha mieszanka)    kg                   4.75000                               174.88550

22 2352299  Zaprawa spoinujaca                         kg                   0.40000                                14.72720

23 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 34312    Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt             m-g                  0.02950                                 1.08613

71 39000    Środek transportowy                        m-g                  0.02750                                 1.01250

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14   KNNR   2W             Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone

1103-01-00

Ilość= 0.9*2.0*2=

3.6000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.51000                                 1.83600

20 2710299W Skrzydla drzwiowe plyt.wew.fabrycz.wykoncz m2                   1.00000                                 3.60000

70 34000W   Wyciąg                                     m-g                  0.04000                                 0.14400

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : CIESLWC  STR.:   6

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*15   KNNR   2W             Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone

1103-01-00

Ilość= 0.8*2.0+0.9*2.0=

3.4000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.51000                                 1.73400

20 2713595  skrzydla drzwiowe lazienkowe fabr.wykoncz. m2                   1.00000                                 3.40000

70 34000W   Wyciąg                                     m-g                  0.04000                                 0.13600

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16   KNNR   3W             Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych (wapno suchogaszone) na ścianach

0607-01-01            z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet

lamperia-korytarz

Ilość= (2.2*2+5.53+3.5-2.1*2+0.8)*1.6=

16.0500 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.37000                                 5.93850

21 1720299  Wapno suchogaszone                         kg                   1.10000                                17.65500

22 1740103  Gips budowlany szpachlowy (szpachlowka)    kg                   1.40000                                22.47000

23 1602099  Piasek do zapraw i wypraw budowlanych      m3                   0.00250                                 0.04012

24 0000000  materialy inne                             %                    2.00000

70 34000    Wyciąg tow.-osob.i budowlany               m-g                  0.01000                                 0.16050

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17   KNR   017             Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej Ceresit CT69.

0930-01-00            Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT16 - pierwsza warstwa

lamperia-korytarz

Ilość= 16.05+(1.52+3.25+1.4+1.15-1.0-0.9)*1.6=

24.7200 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.10500                                 2.59560

20 1552320  Farba gruntujaca CT 16                     dm3                  0.30000                                 7.41600

70 39000    Środek transportowy                        m-g                  0.00040                                 0.00989

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18   KNR   017             Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego CT69 o fakturze

0930-03-00            strukturalnej grubości ok.2,0 mm na ścianach płaskich i powierzchniach

poziomych

24.7200 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.51260                                12.67147

20 2350064  Sucha mieszanka tynkarska CERESIT CT 60    kg                   2.50000                                61.80000

70 35111    Źuraw okienny przenośny                    m-g                  0.00490                                 0.12113

71 39000    Środek transportowy                        m-g                  0.00680                                 0.16810

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19   KNNR   3W             Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności

1003-07-00

powyzej lamperii-

korytarz

Ilość= 5.53*2.2+(2.2*2+5.53+2.25)*1.0=

24.3500 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.09500                                 2.31325

21 1740103  Gips budowlany szpachlowy (szpachlowka)    kg                   0.30000                                 7.30500

22 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20   KNR  202U             Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT"

1134-01-01            (Orgbud W-wa)

Ilość= 2.2*5.53+4.3*3.25=

26.1400 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.06000                                 1.56840

20 2381105  Emulsja gruntujaca ATLAS UNI GRUNT         dm3                  0.21000                                 5.48940

21 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 34000    Wyciąg tow.-osob.i budowlany               m-g                  0.00020                                 0.00523

71 30000    Środek transportowy                        m-g                  0.00030                                 0.00784

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : CIESLWC  STR.:   7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21   KNR  202U             Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT"

1134-02-01            (Orgbud W-wa)

Ilość= 24.35+24.72-5.53=

43.5400 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.08000                                 3.48320

20 2381105  Emulsja gruntujaca ATLAS UNI GRUNT         dm3                  0.22000                                 9.57880

21 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 34000    Wyciąg tow.-osob.i budowlany               m-g                  0.00020                                 0.00871

71 30000    Środek transportowy                        m-g                  0.00030                                 0.01306

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22   KNNR   2W             Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez

1401-05-00            gruntowania

48.9020 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.13900                                 6.79738

25 1502199W Farba emulsyjna nawierzchniowa             dm3                  0.28910                                14.13757

27 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT       3  instalacje wod.-kan.i wentyl.

ASORTYMENT    1

*1    KNNR   4W             Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych na

0208-01-00            ścianach w budynkach niemieszkalnych

12.0000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.17800                                 2.13600

20 5601101W Rury PVC kanal.wewn.kiel. P   50x1,8 mm    m                    1.04000                                12.48000

21 5613901W Ksztaltki PVC kanalizacji wewn. 50 mm      szt                  0.36000                                 4.32000

22 5601499W Rury PVC przepustowe                       m                    0.14000                                 1.68000

23 6602006W Uchwyty do rurociągów PVC o śred. 50 mm    szt                  1.00000                                12.00000

24 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*2    KNNR   4W             Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych na

0208-03-00            ścianach w budynkach niemieszkalnych

Ilość= 2+3+2.5=

7.5000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.27000                                 2.02500

20 5601121W Rury PVC kanal.wewn.kiel. P  110x2,2 mm    m                    0.93000                                 6.97500

21 5613903W Ksztaltki PVC kanalizacji wewn.110 mm      szt                  0.60000                                 4.50000

22 5601499W Rury PVC przepustowe                       m                    0.12000                                 0.90000

23 6602099W Uchwyty do rurociagow PVC                  szt                  0.80000                                 6.00000

24 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*3    KNNR   4W             Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 50

0211-01-00            mm o połączeniach wciskowych

4.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.56000                                 2.24000

20 5613901W Ksztaltki PVC kanalizacji wewn. 50 mm      szt                  3.00000                                12.00000

21 6602006W Uchwyty do rurociągów PVC o śred. 50 mm    szt                  1.00000                                 4.00000

22 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*4    KNNR   4W             Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 110

0211-03-00            mm o połączeniach wciskowych

2.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.28000                                 2.56000

20 5613903W Ksztaltki PVC kanalizacji wewn.110 mm      szt                  3.00000                                 6.00000

21 6602011W Uchwyty do rurociągów PVC o śred.110 mm    szt                  1.00000                                 2.00000

22 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : CIESLWC  STR.:   8

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5    KNNR   4W             Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm

0218-01-00

2.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.52000                                 1.04000

20 6328402W Wpusty sciekowe podlogowe z tw.szt.50 mm   szt                  1.00000                                 2.00000

25 0000000  materialy inne                             %                    1.00000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6    KNNR   4W             Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym

0230-02-01

1.0000 kpl         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.98000                                 1.98000

20 6320299W Umywalki porcelanowe                       szt                  1.00000                                 1.00000

23 6328600W Wsporniki do umywalek                      szt                  1.00000                                 1.00000

26 5717020W Syfony umywalkowe z tworzywa szt.ze spust. szt                  1.00000                                 1.00000

27 0000000  materialy inne                             %                    1.00000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*7    KNNR   4W             Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym

0230-02-01

1.0000 kpl         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.98000                                 1.98000

20 6351612  umywalka porcelanowa dla niepelnosprawnych szt                  1.00000                                 1.00000

23 6328600W Wsporniki do umywalek                      szt                  1.00000                                 1.00000

26 5717020W Syfony umywalkowe z tworzywa szt.ze spust. szt                  1.00000                                 1.00000

27 0000000  materialy inne                             %                    1.00000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8    KNNR   4W             Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt"

0233-03-00

1.0000 kpl         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  3.66000                                 3.66000

21 6327799W Urzadzenie sanitarne porcelanowe-kompakt   szt                  1.00000                                 1.00000

28 6328112W Sedesy z tworz.szt.do misek ustep.kompakt  szt                  1.00000                                 1.00000

31 0000000  materialy inne                             %                    1.00000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*9    KNNR   4W             Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt"-dla niepelnosprawnych

0233-03-00

1.0000 kpl         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  3.66000                                 3.66000

21 6327795W miska kompaktowa dla niepelnosprawnych     szt                  1.00000                                 1.00000

22 6328114W sedesy z tw.szt.dla niepelnosprawnych      szt                  1.00000                                 1.00000

23 6327796W spluczka do kompaktu dla niepelnosprawnych szt                  1.00000                                 1.00000

24 0000000  materialy inne                             %                    1.00000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10   KNR   215             Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych.

0006-01-00            Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm (z.nr 12/92)

ciepla i zimna woda

20.0000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.28300                                 5.66000

20 5632901  Rury z polipropylenu o srednicy 20 mm      m                    1.10000                                22.00000

21 5649901  Ksztaltki z polipropylenu,sred.20 mm       szt                  0.58000                                11.60000

22 5651701  Uchwyty do rur z polipropylenu,śred.20 mm  szt                  1.43000                                28.60000

23 0000000  materialy inne                             %                    1.40000

70 39521    Samochód skrzyniowy do 5,0 t               m-g                  0.00100                                 0.02000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11   KNR   034             Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22 mm, otulinami Thermaflex FRZ-N

0101-10-00            - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 20 mm

10.0000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.18980                                 1.89800

KOSZTORYS : CIESLWC  STR.:  9

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 6750123  Otuliny Thermaflex FRZ grub.20 mm          m                    1.10000                                11.00000

26 6761201  Klej Thermaflex 474                        dm3                  0.01590                                 0.15900

27 6761120  Tasma Thermatape FR 3x50 mm                m                    0.09800                                 0.98000

28 6760010  Klipsy montazowe Thermaclips               szt                  6.00000                                60.00000

29 0000000  materialy inne                             %                    3.00000

70 39000    Środek transportowy                        m-g                  0.00205                                 0.02050

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*12   KNNR   4W             Dodatki w rurociągach z polipropylenu za podejścia dopływowe do zaworów

0116-01-02            czerpalnych, baterii, mieszaczy itp.o połączeniu sztywnym o średnicy zew.20mm

klejonym

5.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.29000                                 1.45000

22 5649901  Ksztaltki z polipropylenu,sred.20 mm       szt                  3.00000                                15.00000

28 6600111  Uchwyty do rurociągów fi 20-25 mm          szt                  1.00000                                 5.00000

31 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*13   KNNR   4W             Dodatki w rurociągach z polipropylenu za podejścia dopływowe do płuczek

0116-06-02            ustępowych o połączeniu sztywnym o średnicy zewnętrznej 20 mm, klejonym

2.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.90000                                 1.80000

22 5649901  Ksztaltki z polipropylenu,sred.20 mm       szt                  4.00000                                 8.00000

28 6600111  Uchwyty do rurociągów fi 20-25 mm          szt                  1.00000                                 2.00000

31 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14   KNNR   4W             Baterie umywalkowe jednouchwytowe z 2 zaworami o średnicy nominalnej 15 mm

0137-03-00

1.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.89000                                 0.89000

22 5711230W Baterie umywal.zlew.stoj.mos.chrom.1-uchwy szt                  1.00000                                 1.00000

28 5701299W Zawory wodne przelotowe katowe             szt                  2.00000                                 2.00000

29 0000000  materialy inne                             %                    0.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*15   KNNR   4W             Baterie umywalkowe jednouchwytowe z 2 zaworami o średnicy nominalnej 15 mm

0137-03-00

dla

niepelnosprawnych

1.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.89000                                 0.89000

22 5711030W Baterie um.st.mos.chrom.1-uchwyt.lokciowe  szt                  1.00000                                 1.00000

28 5701299W Zawory wodne przelotowe katowe             szt                  2.00000                                 2.00000

29 0000000  materialy inne                             %                    0.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16   KNNR   4W             Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15 mm

0135-01-00

1.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.17000                                 0.17000

20 5700000W Zawory wodne czerpalne,mosiężne            szt                  1.00000                                 1.00000

29 0000000  materialy inne                             %                    0.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*17   KNNR   4W             Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 150 dm3

0143-01-00

analogia

1.0000 kpl         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  4.97000                                 4.97000

20 6108199W Konstrukcja wsporcza stalowa               kg                   3.00000                                 3.00000

21 5701099W Zawory wodne przelotowe,proste             szt                  1.00000                                 1.00000

22 5703800W Zawory zwrotne,przelotowe,mos.sred.15 mm   szt                  1.00000                                 1.00000

23 6105006W bojlery elektryczne 60l                    szt                  1.00000                                 1.00000

26 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : CIESLWC  STR.:  10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18   KALKULACJA WLASNA     ZAKUP I MONTAZ KOMPLETU UCHWYTOW DO LAZIENKI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH-UCHWYT STALY

0110-0500             I RUCHOMY PRZY MUSZLI, UCHWYT STALY I RUCHOMY PRZY UMYWALCE ORAZ UCHWYTY NA

DRZWI

1.0000 kpl         1.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19   KNRW 217W             Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o

0101-01-00            obwodzie do 400 mm przy udziale kształtek do 35 %

Ilość= 0.15*4*(2.2+1.4)=

2.1600 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  2.54000                                 5.48640

20 6502099W Przewody went.prostokątne A/I z bl.st.ocyn m2                   0.75000                                 1.62000

22 6502199W Kształtki went.prostokątne A/I z bl.st.oc. m2                   0.28000                                 0.60480

24 6580999W Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjn.A  szt                  0.65000                                 1.40400

25 6582699W Uszczelki gumowe d/przew.went.prostokatne  szt                  4.98000                                10.75680

26 6801502W Sruby st.zgrubne z nakretk.i podklad.M- 8  kg                   0.94000                                 2.03040

28 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 39510W   Samochód dostawczy                         m-g                  0.08000                                 0.17280

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20   KNRW 217W             Kratki wentylacyjne typ A o obwodach do 800 mm - do przewodów stalowych i

0138-01-00            aluminiowych

1.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.88000                                 0.88000

20 6526099W Kratki wentylacyjne typ A                  szt                  1.00000                                 1.00000

22 6582699W Uszczelki gumowe d/przew.went.prostokatne  szt                  1.04000                                 1.04000

23 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 39510W   Samochód dostawczy                         m-g                  0.02000                                 0.02000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT       4  oświetlenie

ASORTYMENT    1

1    KNNR    9             Demontaż zawieszanych,przykręcanych opraw żarowych

0501-05-00

6.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.26000                                 1.56000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2    KNNR    9             Demontaż łączników nieuszczelnionych podtynkowych,natynkowych

0401-07-00

6.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.18800                                 1.12800

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3    KNNR    9             Demontaż puszek instalacyjnych podtynkowych,natynkowych o średnicy do 60 mm

0403-06-00

10.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.16800                                 1.68000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4    KNNR    9             Demontaż przewodu wtynkowego,płaskiego lub kabelkowego okrągłego

0301-03-00

18.0000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.16900                                 3.04200

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5    KNNR   5W             Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła

1207-01-00

6.0000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.07980                                 0.47880

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : CIESLWC  STR.:  11

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6    KNNR   5W             Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm

1208-01-00

6.0000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.03150                                 0.18900

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*7    KNNR   5W             Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu

0204-05-00            innym niż beton

3x1,5

30.0000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.06090                                 1.82700

21 7951739  przewody Cu plaskie YDY zo 3x1,5           m                    1.04000                                31.20000

22 0000000  materialy inne                             %                    2.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*8    KNNR   5W             Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu

0204-05-00            innym niż beton

3x2,5

15.0000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.06090                                 0.91350

21 7951738  przewody Cu plaskie YDY zo 3x2,5           m                    1.04000                                15.60000

22 0000000  materialy inne                             %                    2.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9    KNNR   5W             Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez

0301-04-00            przykręcanie do kołków wstrzeliwanych

15.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.07390                                 1.10850

21 8990599W Kolki do wstrzeliwania z nabojem i oslona  szt                  2.00000                                30.00000

23 0000000  materialy inne                             %                    2.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10   KNNR   5W             Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze

0302-01-00

15.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.08400                                 1.26000

20 7540000W Puszki instalacyjne uniwersalne podtynkowe szt                  1.02000                                15.30000

23 0000000  materialy inne                             %                    2.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*11   KNNR   5W             Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe

0307-01-00

6.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.23100                                 1.38600

20 7520500  Łączniki bryzgoszczelne                    kpl                  1.02000                                 6.12000

22 0000000  materialy inne                             %                    2.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12   KNNR   5W             Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 3-biegunowe

0308-06-00            przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2

2.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.28700                                 0.57400

23 7531099W Gniazda bryzgoszczelne                     szt                  1.02000                                 2.04000

28 0000000  materialy inne                             %                    2.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*13   KNNR   5W             Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) żarowe z zamontowaniem klosza

0501-01-01

6.0000 kpl         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.47000                                 2.82000

20 7304204W plafoniery z kloszem-osw.LEDmin.18W,1600lm szt                  1.00000                                 6.00000

26 0000000  materialy inne                             %                    2.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : CIESLWC  STR.: 12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*14   KNNR   5W             Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) żarowe z zamontowaniem klosza

0502-01-01

1.0000 kpl         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.47000                                 0.47000

20 7304209W plafon scienny lazienkowy                  szt                  1.00000                                 1.00000

26 0000000  materialy inne                             %                    2.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT       5  remont CO

ASORTYMENT    1

1    KNNR    8             Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 15 mm,na

0410-01-00            ścianie

18.0000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.21000                                 3.78000

20 0000000  materialy inne                             %                   10.00000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2    KNNR    8             Demontaż grzejnika żeliwnego,członowego o powierzchni ogrzewalnej 10,0 m2

0422-03-00

3.0000 kpl         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.87000                                 2.61000

20 0000000  materialy inne                             %                   10.00000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3    KNNR   9W             Wiercenie otworów o średnicy do 42 mm w ścianie lub stropie z betonu żwirowego

1104-01-00            o grubości do 40 cm

2.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.32000                                 0.64000

70 15210    Wiertnica elektryczna                      m-g                  0.33000                                 0.66000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*4    KNNR   4W             Rurociągi z rur z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20 mm o połączeniach

0404-01-00            zgrzewanych, na ścianach w budynkach

Ilość= 2.5*2+3.0*2+4.0*2+2.5*2+4.0*2+2.5*2=

37.0000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.37000                                13.69000

20 5632402  Rury z PP-R 2,0MPa,płaszcz.Al fi 20/3,4mm  m                    1.10000                                40.70000

21 5649999W Kształtki z polipropylenu                  szt                  0.58000                                21.46000

26 6602999W Uchwyty do rurociagow z tworzyw sztucznych szt                  1.43000                                52.91000

27 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*5    KNNR   4W             Rurociągi z rur z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 32 mm o połączeniach

0404-03-00            zgrzewanych, na ścianach w budynkach

Ilość= 4.0*2+3.0*2+1.5=

15.5000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.41700                                 6.46350

20 5632406  Rury z PP-R 2,0MPa,płaszcz.Al fi 32/5,4mm  m                    1.08000                                16.74000

21 5649903  Kształtki z polipropylenu,śred.32 mm       szt                  0.61000                                 9.45500

26 6600102  Uchwyty do rurociągów typ A 32-40 mm       szt                  1.11000                                17.20500

27 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6    KNR   034             Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22 mm, otulinami Thermaflex FRZ-N

0101-10-00            - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 20 mm

37.0000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.18980                                 7.02260

23 6750123  Otuliny Thermaflex FRZ grub.20 mm          m                    1.10000                                40.70000

26 6761201  Klej Thermaflex 474                        dm3                  0.01590                                 0.58830

27 6761120  Tasma Thermatape FR 3x50 mm                m                    0.09800                                 3.62600

28 6760010  Klipsy montazowe Thermaclips               szt                  6.00000                               222.00000

29 0000000  materialy inne                             %                    3.00000

70 39000    Środek transportowy                        m-g                  0.00205                                 0.07585

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : CIESLWC  STR.:  13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7    KNR   034             Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48 mm, otulinami Thermaflex FRZ-N

0101-11-00            - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 20 mm

15.5000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.21080                                 3.26740

23 6750123  Otuliny Thermaflex FRZ grub.20 mm          m                    1.10000                                17.05000

26 6761201  Klej Thermaflex 474                        dm3                  0.01860                                 0.28830

27 6761120  Tasma Thermatape FR 3x50 mm                m                    0.13510                                 2.09405

28 6760010  Klipsy montazowe Thermaclips               szt                  6.00000                                93.00000

29 0000000  materialy inne                             %                    3.00000

70 39000    Środek transportowy                        m-g                  0.00470                                 0.07285

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*8    KNRW 215W             Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 25 mm,do grzejników

0429-02-00            -kompletne

4.0000 kpl         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.79000                                 3.16000

20 5649998W Ksztaltki z polipropylenu gwintowane 25 mm szt                  2.00000                                 8.00000

21 6080199W Zlaczki grzejnikowe,mosiezne               szt                  1.00000                                 4.00000

22 6088100W Tarczki ochronne do urzadzen grzewczych    szt                  1.00000                                 4.00000

23 0000000  materialy inne                             %                    0.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*9    KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm

0418-07-00

z kpl zawieszen

1.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.88000                                 1.88000

20 6011147  Grzejniki z bl.stal.2-plyt.wys.600,dl.1500 kpl                  1.00000                                 1.00000

21 0000000  materialy inne                             %                    1.00000

70 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.56000                                 0.56000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*10   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm

0418-07-00

z kpl zawieszen

1.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.88000                                 1.88000

20 6011145  grzejniki z bl.stal.2-plyt.wys.600 dl.1200 kpl                  1.00000                                 1.00000

21 0000000  materialy inne                             %                    1.00000

70 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.56000                                 0.56000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*11   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm

0418-07-00

z kpl zawieszen

2.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.88000                                 3.76000

20 6011142  Grzejniki z bl.stal.2-plyt.wys.600,dl. 600 kpl                  1.00000                                 2.00000

21 0000000  materialy inne                             %                    1.00000

70 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.56000                                 1.12000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12   KNR   035             Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o podwójnej regulacji, prostych

0215-02-00            lub kątowych z głowicami termostatycznymi, średnica nominalna armatury 15 mm

4.0000 kpl         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.41000                                 1.64000

21 5733104  Zawory grzejnikowe termostat.mos.fi 15 mm  kpl                  1.00000                                 4.00000

70 39511    Samochód dostawczy do 0,9 t                m-g                  0.01000                                 0.04000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*13   KNR   035             Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych, średnica

0215-06-00            nominalna armatury 15 mm

4.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.28000                                 1.12000

25 5731011  zawor grzejn.podwojny ze zlaczka przylacz. szt                  1.00000                                 4.00000

70 39511    Samochód dostawczy do 0,9 t                m-g                  0.01000                                 0.04000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : CIESLWC  STR.:  14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14   KNR   035             Montaż zaworów kulowych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania,

0217-03-00            średnica nominalna zaworu 20 mm

1.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.54000                                 0.54000

22 5702802  Zawory kulowe gwintowane wodne fi  20 mm   szt                  1.00000                                 1.00000

36 6460707  Zlaczki przejsciowe mosiezne sr.22x3/4"    szt                  1.05000                                 1.05000

43 6460902  Dwuzlaczki przejsciowe mosiezne sred.3/4"  szt                  1.05000                                 1.05000

70 39511    Samochód dostawczy do 0,9 t                m-g                  0.01000                                 0.01000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15   KNNR   4W             Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm

0412-06-00

1.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.31000                                 0.31000

22 5732499W Zawory odpowietrzajace automat.do c.o.     szt                  1.00000                                 1.00000

23 5104003W Złączki nakrętne równoprzelot.żel.cz.15 mm szt                  1.00000                                 1.00000

24 0000000  materialy inne                             %                    0.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16   KNNR   4W             Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z polipropylenu -

0406-03-00            próba zasadnicza (pulsacyjna)

1.0000 próba       1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.70800                                 0.70800

22 5604912W Rury z polipropylenu sred.20 mm            m                    0.02000                                 0.02000

25 5701002W Zawory wodne przelot.proste mos. M83 15 mm szt                  0.00200                                 0.00200

26 5703800W Zawory zwrotne,przelotowe,mos.sred.15 mm   szt                  0.00200                                 0.00200

29 5649912W Ksztaltki z polipropylenu gwintowane 20 mm szt                  0.00060                                 0.00060

32 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17   KNNR   4W             Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych -

0406-05-00            dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych

Ilość= 37+15.5=

52.5000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.09060                                 4.75650

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18   KNR   035             Próba na gorąco instalacji c.o. z dokonaniem regulacji, w budynkach

0231-05-00            mieszkalnych i niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 10-54 mm

1.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.35700                                 0.35700

70 39511    Samochód dostawczy do 0,9 t                m-g                  0.00010                                 0.00010

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------