##### Załącznik nr. 2.3 do SWZ

# Defibrylator

##### PARAMETRY TECHNICZNE

##### Model aparatu:	………………………………….

##### Producent:		………………………………….

##### Kraj pochodzenia:	………………………………….

| LP. | Opis | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany | Tak |  |
| 2 | Rok produkcji aparatu 2021 | Tak |  |
| I | Parametry ogólne |  |  |
| 1 | Zasilanie AC 230 V 50 Hz sieciowo – akumulatorowe (zasilacz wbudowany) | Tak/podać |  |
| 2 | Czas ładowania akumulatorów do pełnej pojemności maksymalnie 5 godzin | Tak/podać |  |
| 3 | Akumulator bez efektu pamięci | Tak/podać |  |
| 4 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (opis na panelu i komunikaty ekranowe) | Tak/podać |  |
| II | Defibrylacja |  |  |
| 1 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | Tak/podać |  |
| 2 | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna (komunikaty głosowe w trybie AED w języku polskim) | Tak/podać |  |
| 3 | Wykonywanie kardiowersji | Tak/podać |  |
| 4 | Energia maksymalna defibrylacji min 360J | Tak/podać |  |
| 5 | Czas ładowania do energii maksymalnej max 7 sekund | Tak/podać |  |
| 6 | Automatyczna kompensacja impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek i elektrod jednorazowych | Tak/podać |  |
| 7 | Zakres regulacji poziomu energii od 2 do 360 J Min 24 poziomy energii | Tak/podać |  |
| 8 | Defibrylacja dzieci i dorosłych - zintegrowane łyżki wieloraziwe dla dzieci i dorosłych | Tak /podać |  |
| 9 | Pełna obsługa defibrylacji za pomocą przycisków lub pokręteł na łyżkach (ładowanie, rozładowanie) | Tak/podać |  |
| 10 | Algorytm wykrywający w trybie AED ruch pacjenta | Tak/podać |  |
| III | Monitorowanie EKG |  |  |
| 1 | Ekran o przekątnej min. 5.5 ‘’ kolorowy | Tak/podać |  |
| 2 | Monitorowanie min 3 odprowadzeniami wraz z kompletem kabli | Tak/podać |  |
| 3 | Min 5 wartości wzmocnienia sygnału | Tak/podać |  |
| 4 | Zakres pomiaru częstości pracy serca hr min 20 -300/min | Tak/podać |  |
| IV | Rejestracja |  |  |
| 1 | Rejestrator EKG na papierze minimum 50 mm | Tak/podać |  |
| 2 | Szybkość wydruku min 25mm/sek. | Tak/podać |  |
| 3 | Pamięć wewnętrzna epizodów i fragmentów EKG | Tak/podać |  |
| 4 | Możliwość wprowadzenia do pamięci danych pacjenta oraz nazw wykonywanych procedur i podawanych leków | Tak/podać |  |
| V | Stymulacja zewnętrzna |  |  |
| 1 | Tryb asynchroniczny i ,,na żądanie’’ | Tak/podać |  |
| 2 | Częstotliwości stymulacji w zakresie min 40 -170 imp/min | Tak/podać |  |
| 3 | Prąd stymulacji w zakresie min 10-140 mA | Tak/podać |  |
| 4 | W komplecie 2 komplet elektrod do stymulacji dla dorosłych | Tak/podać |  |
| VI | Pomiar saturacji |  |  |
| 1 | Przedział saturacji: 1 to 100% | Tak/podać |  |
| 2 | Przedział częstości tętna: 25 do 240 uderzeń na minutę | Tak/podać |  |
| 3 | Krzywa SpO2 z kontrolą automatycznego wzmocnienia | Tak/podać |  |
| 4 | Czujnik do pomiaru SpO2 dla dorosłych – 1 szt., | Tak/podać |  |
| VII | Wymagania dodatkowe, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
|  | Torba na akcesoria | Tak/podać |  |
|  | Dokumentacja: instrukcje obsługi w jęz. polskim 2 szt. w formie papierowej oraz w formie dokumentu elektronicznego. | TAK |  |
|  | Dokumentacja serwisowa na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | TAK |  |
|  | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji | TAK |  |
|  | Urządzenie jest pozbawione wszelkich blokad, kodów serwisowych lub Wykonawca udostępni je Zamawiającemu w przypadku braku możliwości ich usunięcia itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy. | TAK |  |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |  |
|  | Certyfikat CE na aparat | TAK |  |
|  | Okres, przez który dostawca gwarantuje dostępność części – minimum 10 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu, maksimum 24 godzin w dni robocze | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy – maksimum 3 dni robocze | TAK |  |
|  | Liczba bezpłatnych gwarancyjnych przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami producenta | Podać |  |
|  | Szkolenie instalacyjne personelu z zakresu obsługi wraz z wystawieniem stosownych zaświadczeń. Szkolenie wskazanego personelu technicznego w zakresie konserwacji, sprawdzania i drobnych napraw oraz wystawi stosowne zaświadczenia. | TAK |  |

Uwaga!!!

W Załączniku w kolumnie „Parametr wymagany”: TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy