Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA   TECHNICZNA KONTENERA  TYPU MULDA 
ASYMETRYCZNY 5m3

- Długość 3000-3200  mm.

- Szerokość  1650-1720  mm.

- Wysokość max. 1250 mm.

- Wysokość ściany załadowczej max 950 mm.

- Pojemność kontenera 5 m3, ładowność kontenera min. 6 ton.

- Grubość podłogi min.  5 mm.

- Grubość ścian bocznych  min. 3 mm.

- Szkielet z profilu min 80 x 40 x 3 mm.

- 4 zaczepy (po 2 na stronę)  na bocznych ścianach do obsługi pojazdem bramowym wyposażonym w łańcuchowy system transportu kontenera wg normy DIN30720-1  
oraz dwu hakowy system opróżniania.

- Całość  malowana dwupowłokowo – kolor RAL 3003.

- Haczyki do mocowania siatki po całym obwodzie kontenera.

- Budowa kontenera musi umożliwiać transport dowolnych dwóch kontenerów poprzez włożenie jednego w drugi bez ryzyka zakleszczenia

- Tabliczka znamionowa kontenera z określeniem pojemności oraz dopuszczalnej ładowności kontenera.