Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 94/2024/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont pomieszczeń Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w budynku przy Pl. Łódzkim 2 UWM w Olsztynie

Remont pomieszczeń Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w budynku przy Pl. Łódzkim 2 UWM w Olsztynie zgodnie z opisem pomieszczeń zawartym w przedmiarze robót tj:

- Rozbiórka istniejących posadzek z wykładzin

- Zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich

- Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych

- Malowanie farbami lateksowymi w I klasie ścieralności

- Wykonanie mas samopoziomujących pod wykładziny

- Montaż wykładzin pcv (panele podłogowe LVT) o parametrach: Heterogeniczna wykładzina PVC w panelach do zastosowania obiektowego, klejone do podłoża, dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu) PUR, klasa użytkowa EN-ISO 10874 - 33/42 grubość panela min 2,2 mm, grubość warstwy użytkowej min 0,55mm, waga min 3150g/m2, antypoślizgowość R10, odporność na krzesła z kółkami, Reakcja na ogień Bfl-s1, klasa ścieralności EN 660-2 – grupa T). Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym

- Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej. Montaż nowej stolarki drzwiowej (drzwi pełne, wypełnienie drzwi płyta wiórowa) Drzwi wyposażone w klamki ze stali nierdzewnej, szyldy oraz zamki na tkz.. zwykły klucz. Kolor biały

- Wymiana kratek wentylacyjnych we wszystkich pomieszczeniach

- Montaż listew przypodłogowych z mdf wys. min. 8 cm

- Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy led  Kanlux Blingo lub równoważne

Toaleta

- Wymiana okładzin ceramicznych ściennych i podłogowych (płytki podłogowe antypoślizgowe min. R10)

- Wymiana miski ustępowej na miskę wiszącą na stelażu z deską wolnoopadającą

- Wymiana umywalki na umywalkę wpuszczoną w blat nowej szafki

- Wymianę baterii

- Wymianę osprzętu elektrycznego

- Wymianę wyposażenia zgodnie z przedmiarem na nowe o parametrach nie gorszych niż Merida

- Wywóz i utylizacja rozebranych elementów (częściowe przekazanie płyt Zamawiającemu)

Stolarka okienna na korytarzu

- Wymiana istniejących okien na okna drewniane łukowe mazerowane. Mazerunek w kolorze wcześniej wymienionej stolarki okiennej. Współczynnik przenikania ciepła dla okna 0,9W/m2.K

- Wymiana parapetów wewnętrznych oraz zewnętrznych