Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 113/2021/PN/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: Sprzedaż wraz z dostawą nowej aparatury dydaktycznej, profilometru wraz z oprogramowaniem do badań struktury geometrycznej powierzchni materiałów konstrukcyjnych w stanie po obróbce ubytkowej z użyciem obrabiarek CNC oraz po eksploatacji, do celów dydaktycznych i naukowo-badawczych na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ramach projektu „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
|  | Parametry Urządzenia - Pomiar konturu |
| 1 | Zakres pomiarowy: X ≥ 100 mm Z (detektor) ≥ 60 mm |  |  | komplet | 1 |  |  |
| 2 | Zakres przejazdu w osi Z (kolumna) ≥ 500 mm |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Prędkość przejazdu w osi X ≥ 75 mm/s |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Prędkość pomiarowa ≥ 30 mm/s |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Specyfikowana dokładność pomiaru w osi X na długości 100 mm ≤ 1,8 µm |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Specyfikowana dokładność pomiaru w całym zakresie osi Z (detektora) ≤ 1,5 µm |  |  |  |  |  |  |
|  | Prostoliniowość osi X na długości 100 mm ≤ 0,8 µm |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wykonywanie pomiaru w trybie CNC |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Przejazd urządzenia w osią X i Z w trybie CNC |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pomiar w obu kierunkach osi X |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pomiar igłą dwustronną |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Regulowanie siły nacisku z poziomu oprogramowania |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Nacisk pomiarowy 50mN |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Rozdzielczość osi X ≤ 0,05 µm |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Rozdzielczość osi Z (detektor) ≤ 0,02 µm |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Obrót detektora w osi Y ± 45° |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Podstawowe funkcje komend (ustawienie pozycji igły, start, stop) dostępne z poziomu pulpitu sterowniczego |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Funkcja szybkiego oraz precyzyjnego pozycjonowania igły wzdłuż osi X i Z w trybie manualnym |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Zakres temperatury otoczenia dla prawidłowej pracy urządzenia 5-40°C |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Zakres wilgotności otoczenia dla prawidłowej pracy urządzenia od 20% |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pomiar średnic podziałowych gwintów metrycznych wewnętrznych i zewnętrznych |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Funkcja wyznaczania dolnego poziomu wychylenia końcówki pomiarowej, która nie zostanie przekroczona podczas pomiaru konturu |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Funkcja wykrywania ześlizgnięcia się końcówki pomiarowej z detalu |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Wychylenie ramienia po łuku |  |  |  |  |  |  |
|  | Funkcje oprogramowania |
| 25 | Pomiary podstawowych elementów geometrycznych, takich jak okrąg, promień, prosta, punkt, kąt, odległość, punkty ekstremalne, punkty przegięcia |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Porównanie z modelem CAD 2D |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Eksport konturu do różnych formatów m.in. dxf |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Najlepsze dopasowanie konturu |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Łączenia konturów |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Tworzenie konturu nominalnego ze zmierzonego konturu. |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Tworzenie pętli dla powtarzających się elementów |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Tworzenie graficznych raportów uwzględniających: zmierzony kontur, cechy na konturze, porównanie konturu, dowolne teksty, dowolne grafiki oraz pozostałe funkcje systemowe |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Pomiar i analiza topografii 3D zgodnie z normą ISO25178-2 lub równoważną |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Analiza topografii metodą Fouriera |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Analiza falistości 3D |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Wspierane standardy: ISO, JIS, DIN, ASME |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Analiza parametrów profilu oraz chropowatości dla topografii 3D |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Filtry morfologiczne dla analizy profilów 3D |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Analiza serii profili |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Funkcja Patching profiles |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Analiza motywów R&W zgodnie z ISO 12085 lub równoważną |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Analiza profilu Rk |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Pokazywanie wyniku w czasie rzeczywistym, tj. podczas zaznaczania obszaru na konturze a nie dopiero po zakończeniu wyznaczania tego obszaru. |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametry Urządzenia - Pomiar chropowatości |
| 44 | Trzy rozdzielczości pomiarowe dla standardowej końcówki pomiarowej ustawiane w oprogramowaniu |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Zakres pomiarowy 0,008 – 0,8 mm |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Zakres pomiarowy dla standardowej końcówki pomiarowej min 0,8mm |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Możliwość pomiaru chropowatości w zakresie 2,4 mm |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Rozdzielczość detektora ≤ 0,1 nm |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Prostoliniowość detektora w osi X na odcinku 5 mm ≤ 0,06 µm |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Siła nacisku 0,75 mN |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Profil końcówki 60°, R2 µm |  |  |  |  |  |  |
|  | System komputerowy do obsługi urządzenia pomiarowego |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Procesor (minimalne wymagania): Taktowanie rdzenia 2.9 GHz (4.8 GHz w trybie turbo) Liczba rdzeni fizycznych 8 rdzeni Liczba wątków: min. 16 wątków Odblokowany mnożnik Pamięć podręczna min. 16 MB Rodzaj obsługiwanej pamięci DDR4-2666 (PC4-21333) Gwarancja min 36 miesięcy (gwarancja producenta) |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Pamięć RAM ≥ 16 GB |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Dysk SSD ≥ 512 GB |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Pamięć RAM karty graficznej ≥ 4 GB |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Napęd optyczny |  |  |  |  |  |  |
| 57 | System operacyjny: 64 bit kompatybilny z najnowszym oprogramowaniem Microsoft Office (cały pakiet) - posiadający wsparcie techniczne i sterownikowe; sugerowany system Windows lub równoważny |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Monitor o przekątnej min 24 cale |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Drukarka laserowa (minimalne wymagania): Technologia druku: Laserowa, Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, Letter Interfejsy USB, Wi-Fi, LAN (Ethernet) Dodatkowe: Wbudowany wyświetlacz Możliwość drukowania bezpośrednio ze smartfonów i tabletów Dołączone akcesoria: Kabel zasilający, kabel USB Gwarancja min. 24 miesiące (gwarancja producenta) |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe |
| 60 | Szkolenie z obsługi oprogramowania min. 4 dni dla 4 osób prowadzone w języku polskim |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| 62 | W okresie gwarancji i wsparcia centrum wsparcia sprzedawcy musi posiadać możliwość udzielania konsultacji telefonicznych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w języku polskim. Po okresie gwarancji musi istnieć możliwość nieodpłatnego korzystania z usług konsultacyjnych, np. hotline |  |  |  |  |  |  |
| 63 | okres wsparcia wdrożeniowego – min. 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ