Załącznik nr 7 do SWZ– Zestawienie parametrów granicznych dla pomocniczego aparatu testów paskowych do badania moczu:

| L.P. | Parametr Wymagany | Tak/Nie* | Opis* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat pomocniczy fabrycznie nowy , rok produkcji: nie starszy niż z 2020r. |  |  |
| 2 | Paski przeznaczone do aparatu pomocniczego kompatybilne do aparatu Labureader będącego własnością Zamawiającego, kompatybilne z aparatem pomocniczym |  |  |
| 3 | Analiza 11 parametrów: ciężar właściwy, krwinki białe, krwinki czerwone, bilirubina, urobilinogen, ciała ketonowe, nitraty, białko, kwas askorbinowy, glukoza, pH |  |  |
| 4 | Wydajność aparatu – 500 testów na godzinę; |  |  |
| 5 | Wbudowana drukarka termiczna |  |  |
| 6 | Sterowanie aparatem za pomocą wyświetlacza dotykowego |  |  |
| 7 | Pamięć min 5000 wyników pacjentów lub QC z możliwością zapętlenia |  |  |
| 8 | Komunikacja diodą LED gotowości do przyjęcia paska testowego |  |  |
| 9 | Możliwość predefiniowania barw i przejrzystości moczu |  |  |
| 10 | Oprogramowanie aparatu w języku polskim |  |  |
| 11 | Wbudowany moduł kontroli jakości |  |  |
| 12 | Wykonawca zapewni kontrolę jakości pracującą w interaktywnym systemie kontroli jakości, obejmującą dzienną wewnętrzną i między laboratoryjną kontrolę jakości w czasie trwania umowy |  |  |
| 13 | Wykonawca zapewnia bezpłatnie: instalację aparatu , szkolenie personelu potwierdzone certyfikatem |  |  |
| 14 | Aparat przystosowany do laboratoryjnego systemu informatycznego , koszt podłączenia do LSI posiadanego przez laboratorium WOMP CP-L ponosi Wykonawca |  |  |

*Wypełnia Wykonawca
Niespełnienie któregokolwiek z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty