GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (13) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

Skołyszyn, dn. 16.05.2022 r.

GPIR.271.2.6.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Remont pomieszczeń Domu Ludowego w Święcanach”.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu sali w budynku Domu Ludowego w Święcanach, 38-242 Skołyszyn, Święcany 1 (dz. nr ewid. 1642/1).

W ramach zamówienia należy m.in. wykonać:

- Demontaż drewnianych karniszy (2 szt.) oraz wieszaka drewnianego;

- Demontaż listew przysufitowych (ok. 60mb) oraz przypodłogowych (ok. 60mb);

- Demontaż okładziny sceny z paneli PCV (ok. 5,5m2);

- Odbicie tynków ze ścian do wys. 1m (ok. 60m2);

- Usunięcie i zmycie starych farb (ok. 311m2);

- Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych (ok. 87m2) oraz posadzki z paneli (ok. 31m2);

- Demontaż parapetów wewnętrznych betonowych (3 szt.);

- Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami i naświetlem (wymiar 140x310cm) (2 szt.);

- Demontaż kratek wentylacyjnych ściennych (3 szt.) i sufitowych okrągłych (20 szt.);

- Odgrzybianie i osuszanie ścian (ok. 60m2);

- Uzupełnienie tynków (ok. 60m2);

- Dostawa i montaż parapetów z konglomeratu szerokości do 50 cm (4x1,5m);

- Wykonanie wylewka wyrównującej (ok. 118m2);

- Gruntowanie (ok. 487m2);

- Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych o klasie min. R10 
(ok. 118m2) wraz z cokolikami (ok. 49mb);

- Wykonanie posadzki z paneli podłogowych na scenie (ok. 13m2);

- Szpachlowanie (dwukrotne) i malowanie ścian i sufitu (ok. 371m2);

- Malowanie tynków farbą wzmacniającą łatwozmywalną (ok. 218m2);

- Okładzina sceny z płyt laminowanych (ok. 6m2);

- Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych ściennych (3 szt.) i sufitowych (20 szt.);

- Zabudowa rurociągu z płyt g-k (ok. 37m2);

- Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych stalowych lub aluminiowych wraz 
z ościeżnicą. Drzwi przeszklone z otwieraną dostawką oraz naświetlem (wymiar otworu drzwiowego ok. 140x320cm), światło przejścia skrzydła drzwiowego min. 90cm, współczynnik przenikania ciepła Ud≤1,3 W/m2K – 2 szt.

- Obróbka szpalet drzwiowych na zewnątrz i wewnątrz budynku;

- Demontaż starej instalacji elektrycznej i osprzętu;

- Podłączenie dodatkowych obwodów pod rozdzielnicę;

- Montaż opraw oświetleniowych LED (36 kpl.), ewakuacyjnych (2 szt.), awaryjnych 
(4 szt.) zgodnie z załączonym opracowaniem projektowym;

- Montaż łączników (8 szt.) i gniazd (17 szt.) zgodnie z załączonym opracowaniem projektowym;

- Wykonanie uzbrojonej tablicy rozdzielczej dla potrzeb zasilania sali z wpięciem w nią wykonywanej instalacji elektrycznej sali oraz zasilania z tablicy głównej (przewód został uprzednio przygotowany), podzielonej na odrębne obwody;

- Wykucie i zaprawienie bruzd (ok. 120m) oraz rozłożenie kabli elektrycznych 
w wykutych bruzdach lub korytkach o łącznej długości ok. 640m, zgodnie 
z załączonym opracowaniem projektowym;

- Wykonanie niezbędnych pomiarów i prób wykonanej instalacji elektrycznej zgodnych z obowiązującymi przepisami i załączonym opracowaniem projektowym;

- Demontaż i ponowny montaż grzejników stalowych C22/600/2000 – 6 kpl;

- Napełnienie instalacji oraz przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i prób;

- Należy przewidzieć wszelkie roboty nieujęte w niniejszym Zapytaniu ofertowym 
i przedmiarze robót (zał. nr 3), które konieczne są do wykonania zadania zgodnie 
ze sztuką budowlaną;

- Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót oraz dokumentacja branży elektrycznej stanowiące załączniki nr 3 i 4 
do niniejszego zapytania.

Wszystkie niezbędne materiały niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca na własny koszt, który należy uwzględnić  w złożonej ofercie.

Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty powinni dokonać oględzin oraz uzyskać dodatkowe informacje w godzinach pracy urzędu tj. pn 7:30-17:00, wt-czw 7:30-15:30, pt 7:30-14:00 (informacje pok. nr 23).

Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 30 września 2022 r.

Sposób złożenia i sporządzenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Gminy Skołyszyn,  do dnia:  26 maja 2022 r.  do godz. 9:00.

Należy wypełnić wszystkie pozycje oferty. Kryterium oceny ofert: cena 100%. Oferta spełniająca wymagania i zawierająca najniższą cenę zostanie wybrana 
do udzielenia zamówienia. Oprócz wypełnienia formularza na stronie platformy zakupowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć jako załącznik skan wypełnionego 
i podpisanego formularza ofertowego oraz projektu umowy, które są dostępne pod nw. adresem postępowania jako załączniki do zapytania ofertowego.

Oferty składane w formie papierowej lub elektronicznej na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę.

Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.

Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej 
w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert 
oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja 
jest całkowicie darmowa.

Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę - jeżeli nie jest zalogowany zostanie poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.

W przypadku gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty - wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona..

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną.

W postępowaniu ocena ofert dokonana będzie wyłącznie w oparciu o poprawnie złożone oferty  poprzez platformę zakupową.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty 
w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Wykonawca, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Dz.U. z 2022 r. poz. 835) podlegać będzie wykluczeniu z postępowania na podstawie niżej wymienionych przesłanek:

Z postępowania wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835);

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym 
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na stronie niniejszego postępowania, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie w/w przesłanek.

Stosowne oświadczenie zawiera również formularz ofertowy.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 13 4491734 od poniedziałku 
do piątku w godzinach: poniedziałek: 7:30 – 17:00, wtorek-czwartek: 7:30 – 15:30, piątek: 7:30 – 14:00;

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).

Bogusław Kręcisz

Wójt Gminy Skołyszyn

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Projekt umowy.

- Przedmiar robót.

- Dokumentacja branży elektrycznej.