Warszawa, dnia 16.02.2024 r.

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu ogrodzenia na długości ok.  20 mb usytuowanego przy bramie wjazdowej od ul. Radiowej na lotnisku Warszawa Babice, 01-476 Warszawa, ul. gen. S. Kaliskiego 57.

- W zakres remontu wchodzi:

- demontaż 10 szt. przęseł uszkodzonego ogrodzenia wykonanego z płyt betonowych prefabrykowanych pełnych 50 x 200 cm i wysokości ogrodzenia 2 m.

- w miejsce uszkodzonego ogrodzenia montaż nowego ogrodzenia z siatki stalowej;

- parametry nowego ogrodzenia:

- parametry techniczne:

- długość ogrodzenia do wykonania – ok. 20 mb;

- wysokość ogrodzenia z siatki stalowej – 200 cm;

- odległość pomiędzy słupkami nie większa niż 2 m,

- siatka ocynkowana, wysokość - 200 cm, gr. 4 mm, oczka nie mniejsze niż 6x6 cm;

- słupki stalowe ocynkowane, wysokość – 270 cm, fi 60 mm lub z profilu zamkniętego 60 x 40 mm, gr. ścianki nie mniejsza niż 3  mm,

- zabezpieczenie ogrodzenia drutem kolczastym mocowanym na wysięgnikach ocynkowanych (450 mm) – 3 rzędy drutu kolczastego wraz ze wspornikiem ocynkowanym z kątownika 40x40 mm,

- zabezpieczenia ogrodzenia trzema drutami stalowymi ocynkowanymi fi 3 mm wplecionymi w oczka siatki,

- mocowanie siatki na słupkach prętem ocynkowanym lub malowanym , fi 6 mm.

- Na czas prowadzenia prac remontowych ogrodzenia, Wykonawca zabezpieczy remontowany odcinek, tymczasowym ogrodzeniem uniemożliwiającym wejście na teren lotniska.

- Wymagany termin realizacji zamówienia:

- Termin wykonania prac remontowych: 30 dni od dnia zawarcia umowy;

- Termin złożenia ofert do dnia 29.02.2024 r.

- Kryterium wyboru oferty

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta przedstawiająca najniższa cenę wykonania usługi.

- Zarządzający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej na lotnisku przed terminem złożenia oferty. Dokonanie wizji lokalnej jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu z: Jerzym Kępą tel: 504315868 od pn-pt w godz. 9.00 - 16.00.

- Cena

Wykonawca poda cenę netto i brutto za:

- wykonanie 1 mb ogrodzenia

- wykonanie całości ogrodzenia.

6. Wszelkich informacji na temat niniejszego zapytania ofertowego udziela:

Jerzy Kępa, tel.  504315868

w godz. 9:00 – 15:00.