Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla testera okulistycznego dla potrzeb MWOMP z siedzibą w Płocku oraz Oddziału w Radomiu

- Charakterystyka i parametry techniczne

Oferowany typ/model/producent __________________________________________

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert dla urządzenia o parametrach nie niższych niż wskazane poniżej zgodnie z wytycznymi zawartymi w SWZ.

| Lp. | Opis parametrów (wymagania minimalne) | Wymóg graniczny tak/nie | Opis parametrów oferowanych w przypadku zaoferowania urządzenia o wyższych parametrach |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Urządzenie zawiera Europejski Zestaw Slajdów |
| 1. | ostrość wzroku do dali i bliży – jednocześnie i obuocznie (optotypy literowe ETDRS, cyfry i pierścienie Landolta, możliwe też haki) |  |  |
| 2. | widzenia barw (Ishihara) |  |  |
| 3. | widzenia przestrzennego (stereopsja do dali) z wynikiem prezentowanym w sekundach kątowych i skali Shepard-Fry |  |  |
| 4. | widzenia obuocznego (foria wertykalna i horyzontalna, fuzja) |  |  |
| 5. | przesiewowego badania pola widzenia (horyzontalnie 35o – 85o) |  |  |
| 6. | wrażliwości na kontrast na optotypach literowych (test Regana) |  |  |
| 7. | jednooczna ostrość wzroku do dali z figurą promienistą - astygmatyzm |  |  |
| 8. | figura promienista (astygmatyzm) do dali |  |  |
| II. | Pozostałe cechy urządzenia |
| 1. | możliwość zbadania widzenia dla odległości pośrednich (51, 57, 66, 80 i 100 cm) |  |  |
| 2. | urządzenie zawiera obwodowe, obuoczne źródło olśnienia do dali, pozwalające na pomiar wrażliwości na olśnienie |  |  |
| 3. | urządzenie umożliwia wykonanie testów w warunkach oświetlenia fotopowego (dziennego) - ok. 85 cd/m2 i mezopowego (zmierzchowego) - ok. 3 cd/m2. |  |  |
| 4. | jednorodne oświetlenie LED |  |  |
| 5. | możliwość badania we własnych okularach pacjenta i doboru korekcji w oprawkach próbnych |  |  |
| 6. | oprogramowanie w języku polskim do archiwizacji i przeglądu wyników badań, możliwość wydruku wyników badań, oprogramowanie kompatybilne z systemem operacyjnym zestawu komputerowego załączonego do testera |  |  |
| 7. | mobilność – lekki, przenośny, możliwość dokupienia ergonomicznej walizki na kółkach |  |  |
| 8. | możliwość wyboru dodatkowych testów z biblioteki ponad 100 slajdów |  |  |
| III. | Zestaw akcesoriów dołączony do urządzenia |
| 1. | Kabel zasilania – 1 szt. |  |  |
| 2. | Pokrowiec na urządzenie – 1 szt. |  |  |
| 3. | Arkusze wyników – min. 1 bloczek – 50 arkuszy |  |  |
| 4. | Bibułki higieniczne – min. 10 bloczków po 50 kartek |  |  |
| 5. | Wskaźnik – 1 szt. |  |  |
| 6. | Czyścik do soczewek – 1 buteleczka min. 60 ml |  |  |
| IV. | Normy |
| 1. | Klasa bezpieczeństwa: klasa I, typ B, norma EN 60601-1 |  |  |
| 2. | Zasilanie: wewnętrzne, 100-240 VAC, 50/60 Hz |  |  |

- Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (najbliżej miasta Płock i Radom): siedziba ……………………………………….. ul. ………………………………….. tel. …………………………………………… (uzupełnia Wykonawca).

- Miejsce dostawy do MWOMP z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 i MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5.

- Minimalny okres gwarancji – 12 miesięcy

- Urządzenie nowe, nie powystawowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r. i wolne od wad.

- Wraz z formularzem Oferty cenowej Wykonawca załącza również foldery, katalogi oraz aktualne polskie/lub obowiązujące w krajach Unii Europejskiej świadectwa/certyfikaty dopuszczenia do stosowania w placówkach ochrony zdrowia.

- Dostawa i szkolenie pracowników obsługujących urządzenie w lokalizacjach MWOMP jw.

- Instrukcja w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem.

- Informacje dodatkowe na temat zaproponowanego urządzenia:

Wypełnia Wykonawca (jeśli dotyczy):

- Zakres przeglądów:

- …………………………………………………………….

- …………………………………………………………….

- Częstotliwość wykonywania przeglądów:

- w okresie gwarancji ………………………………..…

- po okresie gwarancji ………………………………..…

- Koszt jednego przeglądu:

- w okresie gwarancji ………………………………… zł netto, ……………………………. zł brutto

- po okresie gwarancji ……………………………… zł netto, ……………………………. zł brutto

Parametry dla zestawu komputerowego wraz z drukarką

- Komputer – 2 sztuki  Oferowany typ/model/producent ____________________________

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert dla urządzenia o parametrach nie niższych niż wskazane poniżej:

| Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne komputerów |
| --- | --- |
| TYP | Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor. |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych. |
| Procesor | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, Intel(R) Core(TM) i5-10500 |
| Pamięć RAM | 8GB DDR4 2666MHz non-ECC, możliwość rozbudowy do min 64GB |
| Pamięć masowa | M.2 256GB PCIe NVMe SSD |
| Matryca | Matryca IPS WLED. rozmiar matrycy min 23,8”, rozdzielczość natywna matrycy FHD (1920x1080), jasność 250 Nits, typowy kontrast 1000:1, kąty widzenia matrycy pionowo: 178 stopni, poziomo 178 stopni |
| Obudowa | Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23,8”. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej. Blokada ma uniemożliwiać otwarcie obudowy. |
|  | Zasilacz wewnętrzny o mocy max. 160W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%. |
|  | Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty o sygnalizację LED np. włącznik POWER, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED [tzn. barw i miganie]. System usytuowany na przednim panelu, nie dopuszcza się lokalizacji na krawędziach. W szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora. |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi. |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub równoważny, klucz licencyjny Windows 10 Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) |
|  | Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) |
|  | Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 |
|  | Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie : http://tcocertified.com/product-finder/– załączyć do oferty wydruk z strony |
|  | Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki |
| Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty: min. 1x HDMI wejście, min. 1x HDMI wyjście, min. 1 x port DP, min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz, w układzie: |
|  | panel boczny: 1 x USB 3.2 TYP C drugiej generacji oraz 1x USB 3.2 TYP A pierwszej generacji z funkcją PowerShare, |
|  | panel tylny: 4x USB 3.2 TYP A drugiej generacji, |
|  | Na bocznym panelu min 1 port audio tzw. combo (słuchawka/mikrofon) |
|  | Na tylnym panelu min. 1 port audio-out, |
|  | Bezprzewodowa karta sieci Wi-Fi 6 2x2 wraz z modułem Bluetooth 5.0, Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika). |
|  | Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w: min. 2 złącza DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM, min. 1 złącze conector wyposażone w złącze SATA 3.0 i zasilanie dysku (nie dopuszcza się stosowania kabli), min. 1 złącze M.2 2230/2280 dedykowane dla dysków, min. 1 złącze M.2 2230 dedykowane dla karty sieciowej bezprzedowowej, Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1. |
|  | Czytnik kart multimedialnych czytający min. karty SD |
|  | Klawiatura i mysz – zestaw bezprzewodowy (QWERTY) |
|  | CD-ROM zewnętrzny na USB |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę) |
| Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego) |
| Warunki gwarancji | Niezależnie od wybranego poziomu wsparcia technicznego: |
|  | Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. |
|  | Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. |
|  | Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata, z możliwością odpłatnego przedłużenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy. |
|  | Sposób realizacji usług wsparcia technicznego: |
|  | - Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17. |
|  | - Dedykowany bezpłatny portal online producenta do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi. |
|  | - Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem czat online. |
|  | Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii. |
|  | W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego. |
|  | Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta. |
|  | Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym. |
|  | Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia |
|  | do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. |

- Urządzenie drukujące – 2 sztuki Oferowany typ/model/producent _______________________

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert dla urządzenia o parametrach nie niższych niż wskazane poniżej:

przeznaczenie do druku - mono/kolor - tekst i grafika

rodzaj urządzenia - jednofunkcyjne - tylko funkcja druku

technologia druku - laserowa kolorowa

format - A4

szybkość procesora - 1200 MHz

miesięczne obciążenie - do 50000 stron

pamięć - 512 MB

poziom hałasu - max 48 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono - 600x600 dpi

rozdzielczość druku w kolorze - 600x600 dpi

szybkość drukowania mono - do 27 stron A4/min

szybkość drukowania w kolorze - do 27 stron A4/min

czas do wydruku pierwszej strony mono - do 13,8 sekund

czas do wydruku pierwszej strony w kolorze - do 15,3 sekund

automatyczny druk dwustronny - tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego - do 176 g/m²

maksymalna gramatura papieru - do 200 g/m² (w przypadku pocztówek i błyszczących papierów fotograficznych HP do kolorowych drukarek laserowych) - ilość podajników w standardzie 2

podajnik na pojedyncze arkusze - tak

opcjonalny podajnik papieru - tak

ręczne podawanie nośników - tak

maksymalna liczba podajników papieru - 3

standardowa pojemność podajników - do 300 arkuszy

maksymalna pojemność podajników - do 850 arkuszy

pojemność podajnika (koperty) - do 10 sztuk (podajnik 1)

ilość odbiorników papieru – 1

pojemność odbiornika papieru - do 150 arkuszy

opcjonalny odbiornik papieru - nie

obsługiwane rodzaje nośników: min. papier zwykły, pocztówki, etykiety, koperty

obsługiwane formaty nośników: min. A4, A5, A6, koperty (DL, C5, B5)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN - tak

standardowe rozwiązania komunikacyjne - USB (2.0 Hi-Speed), USB Host, Ethernet (10/100/1000 Base-TX)

Zasilanie

rodzaj zasilania - sieciowe AC (220-240V)

Energy Star - tak

Wymagania Systemowe

Windows - Windows Client OS (32/64-bitowy), Win10

Zawartość Opakowania

Drukarka laserowa, 4 fabrycznie zainstalowane pełne wkłady z tonerem, Dokumentacja w opakowaniu (podręcznik szybkiego startu, plakat instalacyjny), ulotka dotycząca przepisów, przewód zasilający, przewód RJ-45 (2 metry), przewód USB – 1,8m.

………………………………………

kwalifikowany podpis elektroniczny,

podpis  zaufany, podpis osobisty

osoby/osób uprawnionych/upoważnionych