Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

,,Najem długoterminowy pojazdu ciężarowego do 3,5 t

DMC zasilanego gazem ziemnym (CNG) "

1. Pojazd kompletny – 1 sztuka:

- Dopuszczalna masa całkowita kopletnego pojazdu – maksymalnie 3 500 kg.

- Rok produkcji – 2021.

- Homologacja ciężarowa (pojazd kat. N).

- Układ napędowy dwuosiowy (4x2).

- Rozstaw osi min. 4000 mm.

- Koło kierownicy z lewej strony.

- Kabina typu brygadowego.

- Ławka pasażerów pierwszego rzędu – 2 osobowa.

- Ławka pasażerów pierwszego tylnego rzędu – 4 osobowa.

- Zawieszenie mechaniczne.

- Skrzynia biegów manualna.

- Zamek centralny z pilotem.

- Silnik moc min. 100 kW.

- Rodzaj paliwa: gaz ziemny (CNG).

- Złącze CNG – standart EU.

- Norma spalin Euro VI.

- Ogranicznik prędkości.

- Zbiornik paliwa o pojemności min. 180 litrów.

- Sytem ESP.

- System ABS.

- Układ elektryczny 12 V.

- Akumulator min. 100 Ah.

- Regulacja kolumny kierowniczej.

- Kabina klimatyzowana.

- Szyby sterowane elektrycznie.

- Fotel kierowcy z pełną regulacją.

- Poduszka powietrzna kierowcy.

- Światła do jazdy dziennej.

- Światła przeciwmgielne.

- Sygnał dźwiękowy cofania.

- Radio firmowe z wejściem USB.

- Koło zapasowe.

- Wyposażenie standardowe: apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica.

- Wyposażenie dodatkowe: 2 kliny, podnośnik hydrauliczny, narzędzia do obsługi pojazdu.

- Instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim.

- Zabudowa skrzyniowa, aluminiowa z plandeką.

- Fabrycznie nowa.

- Rozmiar wewnętrzny skrzyni min. 3500 x 2000 x 2000 mm.

- Podłoga skrzyni ze sklejki antypoślizgowej.

- Kabina pojazdu powinna być zabezpieczona pałąkiem.

- Stopień ułatwiający wejście na zabudowę.

2. Realizacja zamówienia i wymagania dodatkowe:

- Okres najmu pojazdu: 36 miesięcy.

- Wynajmujący zapewni Najemcy opcję pierwokupu pojazdu po okresie najmu.

- Wynajmujący zapewni w okresie najmu pełne ubezpieczenie OC, AC, NW oraz likwidację ewentualnych szkód.

- Wynajmujący zapewni w okresie gwarancji pełen serwis w autoryzowanym zakładzie zlokalizowanym nie dalej niż 50 km od siedziby  Najemcy.

- Wynajmujący zapewni przeprowadzenie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych w okresie całego kontraktu.

- Wynajmujący zapewni przeglądy rejestracyjne w okresie całego kontraktu.

3. Termin realizacji zamówienia, warunki realizacji umowy.

- Termin dostawy: nie później niż do dnia 31.11.2021r.

- Zamawiający zaakceptuje warunek wniesienia kaucji.