____________________________

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Załącznik nr 1

Zam. 408/2020/PN/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

Tytuł zamówienia: „Dostawa  aparatury laboratoryjnej  do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.

Część nr 1:

Miernik wielofunkcyjny

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| 1 | Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych funkcje przyrządu: - pomiary instalacji fotowoltaicznych zgodnie z normą PN-EN-62446 - wykonywanie pomiarów w instalacji elektrycznej zgodnie z normą PN-EN 61557 - raport z badań instalacji fotowoltaicznych po przeniesieniu danych do programu Pomiary Elektryczne - Trójfazowy rejestrator parametrów sieci elektroenergetycznych z zaawansowaną diagnostyką jakości zasilania - Odczyt danych bieżących parametrów sieci z natychmiastową oceną badanego urządzenia - Parametry mierzone w klasie S normy PN-EN 61000-4-30 – duża dokładność pomiarów - Kalkulator strat energii – szybka diagnoza potencjalnych oszczędności - Pomiar wszystkich parametrów ochrony przeciwporażeniowej - Szybki pomiar pętli zwarcia z wyłącznikiem RCD bez wyzwalania - Autotesty – możliwość wykonywania automatycznych pomiarów w sekwencji - Szybka ścieżka od pomiarów do raportu - wyposażony w dotykowy panel nie mniejszy niż 7” - Wbudowane gniazdo kart microSD – łatwe zwiększenie pojemności pamięci - zasilanie akumulator Li-Ion – dłuższe działanie miernika Specyfikacja: 1. Parametry instalacji fotowoltaicznych: Napięcie otwartego obwodu UOC - 0,0 V…1000 V, rozdzielczość - od 0,1 V ; błąd podstawowy od ±(3% w.m. + 2 cyfry) Rozdzielczość Prąd zwarcia ISC - 0,00 A…20,00 A rozdzielczość - 0,1 A ; błąd podstawowy ±(3% w.m. + 0,10 A) 2, parametry instalacji elektrycznych a) Pomiar impedancji pętli zwarcia: ZL-PE, ZL-N, ZL-L : Pomiar prądem 23/40 A - zakres pomiarowy wg IEC 61557: 0,13...1999,9 Ω (dla przewodu pomiarowego 1,2 m): zakres 0,000...19,999 Ω; rozdzielczość – 0,001Ω ; błąd podstawowy ±(5% w.m + 30 cyfr) zakres 20,00...199,99 Ω; rozdzielczość – 0,01Ω ; błąd podstawowy ±(5% w.m + 30 cyfr) zakres 200,0...1999,9 Ω; rozdzielczość – 0,1Ω ; błąd podstawowy ±(5%w.m+ 30 cyfr) napięcie nominalne: 95...270 V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 95...440 V (dla ZL-L); częstotliwość: 45...65 Hz b) Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCD Pomiar prądem 15 mA, zakres pomiarowy wg IEC 61557: 0,50...1999 Ω zakres 0,000...19,999 Ω; rozdzielczość – 0,01Ω ; błąd podstawowy ±(5% w.m + 10 cyfr) zakres 20,00...199,99 Ω; rozdzielczość – 0,1Ω ; błąd podstawowy ±(6% w.m + 5 cyfr) zakres 200,00...1999 Ω; rozdzielczość – 1Ω ; błąd podstawowy ±(6% w.m + 5 cyfr) napięcie nominalne: 95...270 V; częstotliwość: 45...65 Hz c) Pomiar rezystancji uziemienia RE metodą 3p i 4p zakres pomiarowy wg IEC 61557-5: 0,50 Ω…1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 50 V 0,56 Ω…1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 25 V zakres 0,00...9,99 Ω ; rozdzielczość – 0,01Ω ; błąd podstawowy ±(2% w.m. + 4 cyfry) zakres 10,0...99,9 Ω ; rozdzielczość – 0,1Ω ; błąd podstawowy ±(2%w.m . + 2 cyfry) zakres 100...999Ω ; rozdzielczość – 1Ω ; błąd podstawowy ±(2% w.m + 2 cyfry) zakres 1000..1999Ω ; rozdzielczość – 0,01KΩ ; błąd podstawowy ±(2% w.m + 2 cyfry) prąd pomiarowy: 20 mA, sinusoidalny RMS 125 Hz (dla fn = 50 Hz) i 150 Hz (dla fn = 60 Hz) blokowanie pomiaru przy napięciu zakłócającym UN > 24 Vdla prądu różnicowego sinusoidalnego maksymalna rezystancja elektrod pomocniczych 50 kΩ d) Selektywny pomiar rezystancji uziemienia z cęgami (3p + cęgi) Zakres pomiarowy wg IEC 61557-5: 1 Ω…1,99 kΩ zakres 0,00...9,99 Ω ; rozdzielczość – 0,01Ω ; błąd podstawowy ±(2% w.m. + 4 cyfry) zakres 10,0...99,9 Ω ; rozdzielczość – 0,1Ω ; błąd podstawowy ±(2% w.m. + 4 cyfry) zakres 100...999Ω ; rozdzielczość – 1Ω ; błąd podstawowy ±(2% w.m + 4 cyfry) zakres 1000..1999Ω ; rozdzielczość – 0,01KΩ ; błąd podstawowy ±(2% w.m + 4 cyfry) e) Selektywny pomiar uziemienia z dwoma cęgami zakres 0,00...99KΩ ; rozdzielczość nie większa niż – 0,01Ω ; błąd podstawowy nie większy niż ±(10% w.m . + 4 cyfry) f) Pomiar rezystywności gruntu (ρ) zakres 000..99KΩm ; rozdzielczość – 0,01Ωm ; błąd podstawowy ±(2% w.m . + 4 cyfry) g) Pomiar rezystancji izolacji Zakres pomiarowy wg IEC 61557-2: dla Un = 50 V: 50 kΩ...250 MΩ; dla Un = 100 V: 100 kΩ...500 MΩ; dla Un = 250 V: 250 kΩ...999 MΩ; dla Un = 500 V: 500 kΩ...2 GΩ; dla Un = 1000 V: 1 MΩ...4,99 G zakres 0,00...1999 kΩ ; rozdzielczość – 1 kΩ ; błąd podstawowy ±(3% w.m . + 8 cyfry) zakres 2,00...19,99 MΩ ; rozdzielczość – 0,01MΩ ; błąd podstawowy ±(3% w.m .. + 8 cyfry) zakres 20,0...199,9 MΩ ; rozdzielczość – o,01MΩ ; błąd podstawowy ±(3% w.m . + 8 cyfry) zakres 200...999 MΩ ; rozdzielczość – 1MΩ ; błąd podstawowy ±(3% w.m .+ 8 cyfry) zakres 1,00...4,99 GΩ ; rozdzielczość – 0,01GΩ błąd podstawowy ±(4% w.m .. + 8 cyfry) zakres 5...9,99 GΩ ; rozdzielczość – 0,01GΩ brak wymagań h) Pomiary parametrów wyłączników RCD(roboczy zakres napięć 95...270 V): Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA (dla funkcji pomiarowej tA) Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA prąd pomiarowy 0,5 IΔn, 1 IΔn, 2 IΔn, 5 IΔn - RCD ogólnego typu i krótkozwłoczny zakres pomiarowy 0 ms…300 ms ; rozdzielczość 1ms; dokładność od ±(2% w.m. + 2 cyfry) RCD selektywny 0 ms…300 ms ; rozdzielczość 1ms; dokładność od ±(2% w.m. + 2 cyfr - Pomiar prądu zadziałania RCD IA ; prąd pomiarowy 0,2 IΔn…2,0 IΔn – dla prądu różnicowego sinusoidalnego (typ AC) zakres pomiarowy 3,3 mA…1000 mA; rozdzielczość 0,1mA; dokładność ±5% IΔn --dla prądu różnicowego 1-kierunkowego oraz 1-kierunkowego z podkładem 6 mA prądu stałego (typ A) zakres pomiarowy 3,5 mA…700 mA; rozdzielczość 0,1mA; dokładność ±10% IΔn – dla prądu różnicowego stałego (typ B) zakres pomiarowy 2,0 mA…1000 mA; rozdzielczość 0,1mA; dokładność ±10% IΔn 3. Pomiar natężenia oświetlenia zakres 0,1...99,9 lx ; rozdzielczość – 0,1 lx ; błąd podstawowy ±(5% w.m. + 2 cyfry) zakres 100...999 lx ; rozdzielczość – 1 lx ; błąd podstawowy ±(5% w.m. + 2 cyfry) zakres 1,00...9,99 klx ; rozdzielczość – 10 lx ; błąd podstawowy ±(5% w.m. + 2 cyfry) zakres 10,0...19,9 klx ; rozdzielczość – 100 lx ; błąd podstawowy ±(5% w.m. + 2 cyfry) Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy |  | 1 szt. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

……………………………………

lub /Kwalifikowany podpis elektroniczny

osób upoważnionych do reprezentacji

Część nr 2:

Miernik fluorescencji chlorofilu z wyposażeniem

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| 1 | - Miernik fluorescencji chlorofilu z wyposażeniem: a. Miernik fluorescencji chlorofilu - Szybki i dokładny pomiar parametrów fotosyntetycznych (parametry fluorescencji chlorofilu) - Pomiar Fotosyntetycznie aktywnego promieniowania PAR - Do wykorzystania z odczepianymi klipsami do liści (do ciemnej adaptacji) - Zastosowania laboratoryjne i terenowe - Wytrzymałe i kompaktowe urządzenie - Łatwa w obsłudze obsługa za pomocą dwóch przycisków - Kompleksowe oprogramowanie do przetwarzania danych pod Windows - Komunikacja USB do przesyłania danych - Zintegrowany moduł GPS - Pomiary kinetyki szybkiej indukcji fluorescencji chlorofilu Zawiera zintegrowany moduł pomiaru światła, moduł GPS, komunikacja przez USB oraz dedykowane oprogramowanie. Mierzy co najmniej Ft, QY, NPQ, OJIP, Light Curve i fotosyntetycznie aktywne promieniowanie (PAR) w zakresie od 400 do 700 nm. --- Zmierzone / obliczone parametry co najmniej: F0; Ft; Fm; Fm "; QY; OJIP; NPQ 1,2,3; LC 1,2,3; PAR (mierzony jako PPFD) Korekcja cosinus: kąt padania co najmniej do 80 ° Nasycające światło pulsujące co najmniej: regulowane od 10 do 100% (do 3000 µmol.m-2.s-1) Oświetlenie aktyniczne co najmniej: regulowane od 10 do 1000 µmol.m-2.s-1 Pomiarowe oświetleni co najmniej: regulowane od 10 do 100% (do 0,09 µmol.m-2,s-1 na impuls) Zakres długości fali detektora: fotodioda PIN z filtrami pasmowymi 667 do 750 nm Oprogramowanie pod Windows Pojemność pamięci co najmniej: 16 Mbit Komunikacja do transferu danych co najmniej: USB Rejestrowanie danych co najmniej: do 149 000 punktów danych Wyświetlacz: wyświetlacz graficzny Klawiatura: Membranowa, nie więcej niż 2-klawiszowa z wyczuwalną reakcją dotykową Oszczędzanie baterii: wyłącza się po nie więcej niż 5 minutach bezczynności Zasilanie nie gorsze niż: akumulator litowo-jonowy Żywotność baterii: co najmniej 48 godzin typowo przy pełnej pracy Wykrywanie niskiego poziomu baterii: Wyświetlany symbol niskiego poziomu baterii Rozmiar: 134 × 65 × 33 mm+/-2% Waga: 188 g +/-2% Uchwyt na próbkę: odczepiane klipsy Warunki pracy co najmniej: Temperatura: od 0 do +55 ° C, wilgotność względna: od 0 do 95% (bez kondensacji) Warunki przechowywania co najmniej: Temperatura: od -10 do 60°C, wilgotność względna: od 0 do 95% (bez kondensacji) b. Co najmniej 20 odczepianych klipsów pomiarowych c. Jednostka do przechowywania i obróbki danych o parametrach nie gorszych niż: CPU Intel® Core™ i7-10610U RAM 16 GB Dysk: SSD 512 GB Ekran: 15.6" (1920 x 1080 (Full HD)) Karta sieciowa: 10/100/1000 System Windows 10 PRO PL Łączność bezprzewodowa Bluetooth 5.1, WiFi 802.11ax Ilość portów USB: 4 Rodzaj USB: 1x 3.1 Gen 2 (typ C) 3x 3.1 Gen 1 (typ A) Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy |  | 1 zestaw |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

……………………………………

lub /Kwalifikowany podpis elektroniczny

osób upoważnionych do reprezentacji

Część nr 3:

Nóż diamentowy do cięcia skrawków ultracienkich

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| 1 | Nóż diamentowy do cięcia skrawków ultracienkich Nóż diamentowy DIATOME ultra 45 stopni o szerokości 4,00 mm do krojenia skrawków na ultramikrotomie. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy |  | 1 szt. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

……………………………………

lub /Kwalifikowany podpis elektroniczny

osób upoważnionych do reprezentacji