Analizatory BIOCHEMICZNE

| Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Analizator nie starszy niż z 2016 roku wraz ze stacją uzdatniania wody. |  |
| Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie ”pacjent po pacjencie”. |  |
| Analizator oznacza: substraty, enzymy, białka specyficzne, D-Dimery, elektrolity: sód, potas, chlorki |  |
| System odczynnikowy zamknięty. |  |
| Metody pomiaru: fotometryczna mono i bi-chromatyczna punktu końcowego i kinetyczna ISE – minimum sód i potas, chlorki. |  |
| Analiza w fazie ciekłej. |  |
| Praktyczna wydajność minimalna bez ISE 300 oznaczeń/godzinę. |  |
| Możliwość zlecania testów pojedynczych, grupy testów tzw. profili, prób „CITO”. |  |
| Priorytetowe badanie prób „CITO”. |  |
| Automatyczne rozcieńczanie próbki po przekroczeniu zakresu liniowości. |  |
| Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, moczu i krwi pełnej. |  |
| Możliwość identyfikacji próbek badanych za pomocą kodów kreskowych. |  |
| Możliwość prowadzenia kontroli jakości bieżącej i skumulowanej w analizatorze. |  |
| Parametry aplikacji dla testów wczytywane z kodów kreskowych odczynników. |  |
| Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku |  |
| Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora. |  |
| Zużycie wody uzdatnionej: poniżej 4 l na godzinę. |  |
| Analizator wolno stojący. W przypadku analizatora na stołowego wykonawca zapewnia stół pod analizator. |  |
| Zewnętrzny UPS. |  |
| Podłączenie do systemu komputerowego. Pełna dwustronna komunikacja. Podłączenie analizatora do sieci informatycznej istniejącej w laboratorium. |  |
| Kompaktowy rezerwowy analizator jonów nie starszy niż: 2015 do oznaczania Na, K, Cl jednoczasowo. Elektrody bezobsługowe. Analiza z surowicy, krwi pełnej i osocza. Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa. |  |
| Wykonawca zapewnia przeszkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi analizatorów. |  |

Analizator IMMUNOCHEMICZNY

| Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Analizator nie starszy niż z 2011 roku po wymianie na nowe części pomiarowych i eksploatacyjnych. |  |
| Analizator o niewielkich rozmiarach wraz ze stołem laboratoryjnym pod analizator |  |
| Krótki czas uzyskania wyniku do 30 min |  |
| Metoda pomiaru: chemiluminescencja lub elektro-chemiluninescencja |  |
| Chłodzony rotor odczynnikowy zgodnie z zaleceniami producenta na minimum 10 testów |  |
| 2 rotory na próbki badane |  |
| Jednorazowe końcówki do próbek i odczynników |  |
| Badanie próbek w trybie pacjent po pacjencie |  |
| Priorytetowe badanie prób „CITO” |  |
| Identyfikacja próbek badanych za pomocą kodów kreskowych |  |
| Oznaczanie testów z próbek pierwotnych |  |
| Możliwość prowadzenia kontroli jakości bieżącej i skumulowanej w analizatorze |  |
| Parametry aplikacji dla testów wczytywane z kodów kreskowych odczynników |  |
| Podłączenia do systemu komputerowego- pełna dwustronna komunikacja, podłączenie do sieci informatycznej istniejącej w laboratorium |  |
| Zewnętrzny UPS |  |
| Przeszkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi analizatora |  |

Uniwersalna stołowa WIRÓWKA LABORATORYJNA

wraz z wyposażeniem do wirowania probówek biochemicznych.

| Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Wirnik horyzontalny |  |
| Obroty z płynną regulacją: od 100 do 18000/ min |  |
| Możliwość odwirowania jednoczasowo 20 probówek o wymiarach: 8-12 cm wysokość, 11-16mm średnica. |  |
| Silnik indukcyjny |  |
| Wyświetlacz LCD |  |

UWAGI:

- Wykonawca zobowiązany jest  dostosować pomieszczenia Zamawiającego  pod względem temperatury do właściwej pracy urządzeń (zgodnie z zaleceniami producenta),

____________________________________

Data i podpis Wykonawcy