Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:      TP 10/2022

Załącznik A  do Formularza oferty

Wymagane i oferowane parametry techniczne i cechy użytkowe urządzeń do badań endoskopowych

| Lp. | Parametry/cechy - wymagane | Oferowane (wpisać „Tak” lub podać wartość bądź opisać) |
| --- | --- | --- |
| VIDEOGASTROSKOP HD – 1 szt. |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe; kompatybilne z oferowanym videoprocesorem |  |
| 2. | Kąt obserwacji: minimum 1400 |  |
| 3. | Głębia ostrości: minimum 2-100 mm |  |
| 4. | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: max. 9,3 mm |  |
| 5. | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej: max. 9,3 mm |  |
| 6. | Długość robocza 1080-1100 mm |  |
| 7. | Średnica kanału roboczego: min. 2,8 mm |  |
| 8. | Kąt zagięcia końcówki endoskopu min.: -w górę 2100 -w dół 900 -w lewo 1000 -w prawo 1000 |  |
| 9. | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola (Water Jet) |  |
| 10. | Technologia – wbudowany przetwornik obrazu CMOS |  |
| 11. | Cztery programowalne przyciski endoskopowe |  |
| 12. | Kompatybilny z trybem obrazowania BLI, LCI |  |
| 13. | Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu złączem optycznym – brak elektrycznego podłączenia endoskop – procesor |  |
| 14. | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających |  |
| 15. | Typ konektora – jednogniazdowy |  |
| 16. | Dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania urządzenia |  |
| 17. | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące |  |
| 18. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, czas reakcji serwisu – do 48 godzin ( nie licząc sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) |  |
| 19. | Producent urządzenia: |  |
| 20. | Nazwa/typ: |  |
| VIDEOKOLONOSKOP HD – 1 szt. |
| 21. | Urządzenie fabrycznie nowe; kompatybilne z oferowanym videoprocesorem |  |
| 22. | Kąt obserwacji min. 1700 |  |
| 23. | Głębia ostrości min. 2-100 mm |  |
| 24. | Średnica zewnętrzna wziernika max. 12,8 mm |  |
| 26. | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej max. 12,8 mm |  |
| 27. | Długość robocza min. 1500 mm |  |
| 28. | Średnica kanału roboczego: min. 3,8 mm |  |
| 29. | Kąt zagięcia końcówki endoskopu min.: -w górę 1800 -w dół 1800 -w lewo 1600 -w prawo 1600 |  |
| 30. | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola (Water Jet) |  |
| 31. | Technologia – wbudowany przetwornik obrazu CMOS |  |
| 32. | Cztery programowalne przyciski endoskopowe |  |
| 33. | Kompatybilny z trybem obrazowania BLI, LCI |  |
| 34. | Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu złączem optycznym – brak elektrycznego podłączenia endoskop – procesor |  |
| 35. | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających |  |
| 36. | Typ konektora – jednogniazdowy |  |
| 37. | Dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania urządzenia |  |
| 38. | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące |  |
| 39. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, czas reakcji serwisu – do 48 godzin ( nie licząc sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) |  |
| 40. | Producent urządzenia: |  |
| 41. | Nazwa/typ: |  |
| VIDEOPROCESOR Z LEDOWYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA – 1 szt. |
| 42. | Urządzenie fabrycznie nowe; kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego endoskopami typ: EG-600WR, EC-530FI, EC-530FL |  |
| 43. | Obrazowanie: min. HDTV1080p, SXGA, SDTV |  |
| 44. | Rozdzielczość 1920x1080p |  |
| 45. | Cyfrowe wyjścia HDTV 1080: min. DVI-D |  |
| 46. | Wyjście wideo standard: S-Video, RGB, Composite |  |
| 47. | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/DICOM |  |
| 48. | Współpraca z endoskopami ze złączem optycznym |  |
| 49. | Pełna kompatybilność z wszystkimi oferowanymi endoskopami |  |
| 50. | Pamięć wewnętrzna min. 2GB |  |
| 51. | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick |  |
| 52. | Trzy aktywne tryby przysłony min.: automatyczny, szczytowy, średni |  |
| 53. | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek |  |
| 54. | Zintegrowane źródło światła z procesorem w jednym urządzeniu |  |
| 55. | Optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany |  |
| 56. | Wybór prezentacji oświetlenia LED: BLI, LCI |  |
| 57. | Archiwizacja obrazów medycznych w formatach JPG, TIFF, DICOM |  |
| 58. | Funkcja obraz w obrazie oraz obraz obok obrazu |  |
| 59. | Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (m.in. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na min.1 przycisk sterujący na panelu przednim procesora |  |
| 60. | Oświetlenie główne LED |  |
| 61. | Wbudowane min. 3 diody LED |  |
| 62. | Stopniowa regulacja intensywności insuflacji powietrza – 3 stopnie |  |
| 63. | Żywotność wbudowanego oświetlenia głównego min. 10 000 godz. |  |
| 64. | Możliwość podłączenia aparatów jedno i dwu-konektorowych |  |
| 65. | Możliwość podłączenia aparatów z zoom optyczny min x 135 (podać model endoskopu) |  |
| 66. | Dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania urządzenia |  |
| 67. | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące |  |
| 68. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, czas reakcji serwisu – do 48 godzin ( nie licząc sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) |  |
| 69. | Producent urządzenia: |  |
| 70. | Nazwa/typ: |  |
| WÓZEK ENDOSKOPOWY – 1 szt. |
| 71. | Wózek fabrycznie nowy |  |
| 72. | Wózek endoskopowy z podstawą jezdną |  |
| 73. | Podstawa jezdna na 4 kołach z blokadą min. 2 kół |  |
| 74. | Min. 4 półki na ustawienie zestawu |  |
| 75. | Uchwyt do mocowania monitora w systemie VESA |  |
| 76. | Wieszak na endoskop |  |
| 77. | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące |  |
| 78. | Producent: |  |
| 79. | Nazwa/typ: |  |
| MONITOR LCD – 1 szt. |
| 80. | Monitor fabrycznie nowy |  |
| 81. | Przekątna ekranu LCD 27 cali |  |
| 82. | Rozdzielczość obrazu min. 3840 x 2160 pixeli |  |
| 83. | Proporcje m.in. 16:9 |  |
| 84. | Kąt widzenia obrazu: prawo/lewo oraz góra/dół 178o |  |
| 85. | Współczynnik kontrastu 1000:1 |  |
| 86. | Ilość kolorów min. 1 bln |  |
| 87. | Sygnał wejścia min.: DVI, HDMI |  |
| 88. | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące |  |
| 89. | Producent: |  |
| 90. | Nazwa/typ: |  |

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr/cecha jest zgodny/-a   (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny/-a niż wymagany/-a.

Oferowane urządzenia muszą posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowane urządzenie/-a któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że oferowane urządzenie nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

Miejscowość, data ………………………………………