Załącznik nr 6 do SWZ

MODYFIKACJA – 05.08.2021 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sukcesywne przyjmowanie oraz zagospodarowanie w procesie odzysku odpadów o kodzie 19 12 12 (pre-RDF) z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku gm. Strawczyn

- Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania:

Zadanie nr 1 -  sukcesywne przyjmowanie oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku odpadów o kodzie 19 12 12 (pre-RDF)  z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku w ilości   500 Mg.

Zadanie nr 2 -  sukcesywne przyjmowanie oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku odpadów o kodzie 19 12 12 (pre-RDF)  z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku w ilości   500 Mg.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania od 1 i 2:

W  ZUO w Promniku, frakcja wysokoenergetyczna wytwarzana jest w procesie R12 z niesegregowanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01) i odpadów opakowaniowych (z grupy 15). Odpady są wolne od metali żelaznych i nieżelaznych oraz tworzyw  PCV. Odpady są przygotowywane przez Zamawiającego do odbioru w stanie zbelowanym i pochodzą z nadwyżek produkcyjnych z roku 2019. Odpad jest  zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych (zadaszona wiata magazynowa).

Podana ilość 2x500 Mg jest ilością szacunkową, stanowiącą podstawę do obliczenia ceny. Ze względu na warunki załadunku Zamawiający dopuszcza przekazanie odpadów w ilościach odbiegających od wskazanego limitu +/- 3%.

Parametry jakościowe odpadów to:

- średnia wartość opałowa 	 ~21 MJ/kg (odchyłki: -8% ÷ +15%)

- średnia zawartość wilgoci 	 ~8-12 % (odchyłki: -26% ÷ +26%)

- średnia zawartość chloru 	 ~  0,44 % (odchyłki: -42% ÷ +59%)

- średnia zawartość siarki 	 ~  0,18 % (odchyłki: -33% ÷ +84%)

- średnia zawartość popiołu 	 ~12,10 % (odchyłki: -13% ÷ +25%)

-średnia zawartość części lotnych ~62,70 % (odchyłki: -11% ÷ +10%)

Podane wyniki zostały ustalone na podstawie rocznej średniej ważonej RDF wyprodukowanego z w/w odpadów w 2019 r. i mają charakter poglądowy. Założyć należy, że podane parametry jakościowe, co do danej partii mogą odbiegać od tak ustalonych średnich w granicach odchyłek podanych powyżej.

- Termin realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia wskazanej w ofercie ilości odpadów w ciągu 50 dni od dnia podpisania umowy.

- Warunki przekazania odpadów:

Transport odpadów 19 12 12 leży po stronie Zamawiającego

Wykonawca zapewni przyjęcie odpadów w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 20:00. Transport odbywa się z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) w Promniku, ul. Św. Tekli 62, gm. Strawczyn do miejsca wskazanego przez Wykonawcę, jednak znajdującego się w odległości nie większej niż 150 km od ZUO w Promniku licząc po drogach publicznych dla pojazdów o wadze powyżej 3,5 tony (z wyłączeniem dróg płatnych). Harmonogram cyklicznego przyjmowania odpadów przez Wykonawcę będzie równomiernie rozłożony (w ujęciu tygodniowym) we wskazanym do realizacji zadania okresie. Dostawa  następować będzie nie częściej niż 2 razy dziennie. Wykonawca zapewni czas oczekiwania na rozładunek nie  dłuższy niż 45 min.

Wykonawca ustali harmonogram z Zamawiającym.

Odpady będą ważone na zalegalizowanych wagach Zamawiającego, zlokalizowanych w ZUO w Promniku. Ważenie będzie potwierdzane kwitem wagowym wydrukowanym z systemu wagowego Zamawiającego, podpisywanym przez kierowcę i wagowego.

Podstawę rozliczeń między stronami stanowić będzie masa odpadów przyjętych w BDO przez przejmującego odpady w oparciu o wagę ustaloną przez Zamawiającego.

- Wymagania względem realizacji przedmiotu zamówienia :

- Przekazywany odpad zostanie przez Wykonawcę przetworzony na paliwo alternatywne w procesie R12. Wykonawca, przed podpisaniem umowy złoży oświadczenie, w którym zadeklaruje, że  wytworzone paliwo alternatywne przekaże do odzysku w procesie R1, wskazując w oświadczeniu instalację końcowego zagospodarowania tych odpadów.

- Sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku odpadów opakowaniowych wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późniejszymi zmianami).

- Zamawiający nie dopuszcza zagospodarowania odpadów poprzez składowanie.

- Zamawiający zleci wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które :

1. posiadają aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów objętych zamówieniem, lub

2. posiadają aktualne pozwolenie zintegrowane obejmujące przetwarzanie odpadów będących przedmiotem zamówienia, lub

3. posiadają aktualny wpis do rejestru BDO w zakresie sprzedaży lub pośrednictwa w obrocie odpadami. (jeśli dotyczy)  - wówczas Wykonawca wykaże podwykonawców lub podmioty z zasobów których korzysta w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

Powyższe uprawnienia Wykonawca udokumentuje odpowiednimi decyzjami administracyjnymi oraz poda numer rej. BDO dla miejsca przetwarzania odpadów.

  - Przekazanie, transport oraz przejęcie odpadów odbywać się będzie poprzez system BDO.  Przejmujący odpady będzie niezwłocznie potwierdzał w BDO ilość przyjętych do zagospodarowania odpadów .

Wykonawca zobowiązany jest do podania odległości (w km) od instalacji Zamawiającego do miejsca przetwarzania odpadów (będącego jednocześnie miejscem dostawy i rozładunku odpadów przez Zamawiającego), które musi być wpisane do BDO 
w zakresie przetwarzania odpadów.

Zamawiający wymaga, aby miejsce dostawy odpadów znajdowało się w odległości nie większej niż 150 km od instalacji Zamawiającego licząc po drogach publicznych dla pojazdów o wadze powyżej 3,5 tony (z wyłączeniem dróg płatnych).