DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH

WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH

| Producent |  |
| --- | --- |
| Kraj pochodzenia |  |
| Oferowany model urządzenia |  |
| Rok produkcji |  |

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | WARTOŚCI OFEROWANE (opisać - wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator wieloparametrowy, typ kompaktowy do ustawienia na stole. |  |
| 2. | Oznaczenia wykonywane metodą immunoenzymatyczną. |  |
| 3. | Analizator o wymiarach nie większych niż: Szer./głęb./wys. 90cm/60cm/50cm |  |
| 4. | Analizator bezigłowy. |  |
| 5. | Stała gotowość analizatora do pracy. |  |
| 6. | Analizator z możliwością systemu ciągłego ładowania próbek. |  |
| 7. | Stabilność kalibracji i rekalibracji – min. 14 dni. |  |
| 8. | Wbudowany system kontroli jakości i możliwość graficznego przedstawienia wartości kontroli wg reguł Westagarda. |  |
| 9. | Trwałość odczynników gotowych do użycia dłuższa niż 3 miesiące po otwarciu opakowania. Otwarcie zestawu nie powoduje skrócenia terminu ważności zawartych w nim odczynników. |  |
| 10. | Możliwość ciągłego ładowania odczynników bez przerywania toku wykonywanych analiz. |  |
| 11. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. |  |
| 12. | System podtrzymania pracy aparatu przez min. 20 minut. |  |
| 13. | Analizator musi wykonywać wszystkie oznaczenia z załącznika cenowego. |  |

PARAMETRY OCENIANE

| Lp. | Określenie parametru ocenianego | Sposób oceny | Odpowiedź TAK lub NIE Brak zapisu w instrukcji bądź ulotce odczynnikowej potwierdzającego odpowiedź TAK oznacza 0 punktów (Wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompletne zestawy odczynnikowe: testy, kalibratory i kontrole w jednym opakowaniu. | 10 pkt. |  |
|  | Testy odczynnikowe i kalibratory w jednym zestawie odczynnikowym; kontrole w oddzielnym zestawie odczynnikowym. | 5 pkt. |  |
|  | Testy, kalibratory i kontrole w różnych opakowaniach zestawów odczynnikowych. | 0 pkt. |  |
| 2. | Moduł umożliwiający wykonanie wydruku potwierdzającego poprawność przeprowadzanych konserwacji analizatora. | TAK 5 pkt. NIE 0 pkt. |  |