Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Pakiet 4 Lupy operacyjne okularowe- okulary chirurgiczne z korektą wady wzroku 
– 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, 
nie powystawowy / 2023

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Powiększenie w zakresie 2,5 do 5,5 razy – optymalizowane co 0.1 łącznie z szerokością pola widzenia (6 – 13 cm) i odległością do pola pracy– indywidualnie dla każdego użytkownika | TAK, podać |  |
|  | Szkła korekcyjne – dobierane po uwzględnieniu wartości: sfera, cylinder, axix, pryzma (dotyczy szkieł nośnych oraz układu optycznego) | TAK, podać |  |
|  | Korekcja szkieł nośnych do dali, do bliży lub szkła bifokalne – w zależności od decyzji i wymaganej korekcji użytkownika | TAK, podać |  |
|  | Kąt nachylenia lupek: 20, 25, 30 stopni (indywidualne dla każdego użytkownika) | TAK, podać |  |
|  | Płynna głębia ostrości 13 cm (± 3 cm w zależności od powiększenia ) | TAK, podać |  |
|  | Uwzględnienie indywidualnego poziomu wklejenia teleskopów względem oprawek zgodne z anatomią użytkownika- pomiar odległości miedzy źrenicą a szkłem korekcyjnym | TAK, podać |  |
|  | Lekkie, cienkie tytanowe lub aluminiowe oprawki z teleskopami zabezpieczającymi przed wyłamaniem zauszników przy nadmiernym rozwarciu, grawerowane wg życzenia | TAK, podać |  |
|  | Konfiguracja teleskopów: wklejane lub wymienne powiększenia zamocowane na magnesach do wyboru przez użytkownika | TAK, podać |  |
|  | Szkła nośne, poliwęglanowe oraz pocieniane celem zminimalizowaia wagi, | TAK, podać |  |
|  | Pojedynczy silikonowy nosek- rozłożenie ciężaru lup na całą powierzchnię nosa | TAK, podać |  |
|  | Plastikowe i magnezowe obudowy lup z układem soczewek Galileusza bądź pryzmatycznym w zależności od powiększenia | TAK, podać |  |
|  | Masa w zakresie 50-83gram w zależności od powiększenia | TAK, podać |  |
|  | Wodoodporne, hipoalergiczne, antykorozyjne (możliwość mycia w bieżącej wodzie) | TAK, podać |  |
|  | Różne kolory oprawek do wyboru | TAK, podać |  |
|  | Różne kształty oprawek: klasyczne, Victory frame – min po 3 rozmiary do wyboru | TAK, podać |  |
|  | Etui ochronne do transportu | TAK, podać |  |
|  | Diodowe oświetlenie czołowe dopasowane do oprawek | TAK, podać |  |
|  | Grawerunek dowolny na lupach oraz na etui | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta W przypadku odpowiedzi TAK: Wszystkie przeglądy, naprawy w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) wliczone w cenę oferty dokonywane w siedzibie zamawiającego. | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo