Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

I.  ZAKRES  ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żukowo.

Część  1  – Budowa oświetlenia drogowego w Baninie

Zadanie 1 -  Budowa linii  energetycznej oświetleniowej kablowej  w Baninie

ul. Balladyny  (kontynuacja)

- Zakres robót obejmuje:

- słupy od istniejącego 12/2;  13/2 ; 14/2 ; 15/2 ; 16/2

- wybudowanie  nowej linii  kablowej YAKXS  4x35mm2   długości 140 mb zgodnie z

dokumentacją  projektową ,

- budowę nowych słupów  stalowych ocynkowanych na fundamentach betonowych w

ilości 4  szt. zgodnie z dokumentacją projektową;

- montaż 4 opraw oświetleniowych typ LED spełniających wymagane parametry

oświetleniowe ujęte w dokumentacji projektowej.

- Podstawą do realizacji robót jest projekt budowlano-wykonawczy „Budowa linii energetycznej oświetleniowej kablowej  w Baninie ul. Świerkowa, Diamentowa, Jaśminowa, Lawendowa, Cyprysowa, Balladyny, Lipowa”.

- Zamawiający przekaże do dyspozycji wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji projektowej.

- Po zakończeniu robót wykonawca zwróci zamawiającemu całą dokumentacje projektową (1 egzemplarz).

5.    Ulic Balladyny jest utwardzona tłuczniem i gruzem.

Zadanie 2 – Budowa oświetlenia drogowego w Baninie ul. Cedrowa i Sosnowa (kontynuacja)

1.  	Zamówienie obejmuje wykonanie oświetlenia drogowego ul. Cedrowej, Sosnowej (część) w  Baninie.

2. 	Zakres robót obejmuje budowę:

1) od istniejącego słupa 5/2; 6/2 ; 7/2 ; 8/2 ; 9/2 ; 10/2 5/4

2)  wybudowanie  nowej linii  kablowej YAKXS  4x25mm2   długości 268 mb;

3) budowę nowego słupa stalowego  6 m na fundamentach betonowych w ilości 6 szt.

zgodnie z projektem;

4)  montaż 6 opraw oświetleniowych LED  o mocy 38W.

3. 	Podstawą do realizacji robót jest projekt budowlano-wykonawczy  „Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie oświetlenia ulicznego 0,4kV w Baninie na ul. Sosnowej, Cedrowej, Żeglarskiej, Dębowej, Kościelnej”.Zamawiający przekaże do dyspozycji Wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji projektowej.

4.	Zamawiający przekaże do dyspozycji wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji projektowej.

5.	Po zakończeniu robót wykonawca zwróci zamawiającemu całą dokumentacje projektową

(1 egzemplarz).

6.   	Ulica Cedrowa i Sosnowa  jest  utwardzona na całej długości płytami YOMB.

Część 2 – Budowa oświetlenia drogowego w Chwaszczynie, Rębiechowie i  Lniskach

Zadanie 1 - Budowie oświetlenia ulicznego w Chwaszczynie ul. Leśna (kontynuacja)

- Zakres robót obejmuje:

- wybudowanie od istniejącego 4/1 słupów 5/1 ; 6/1 ; 7/1;

- wybudowanie  nowej linii  kablowej YAKXS  4x35mm2   długości 140 mb zgodnie z

projektem;

- budowę nowych słupów  stalowych ocynkowanych na fundamentach betonowych w

ilości 3 szt. zgodnie z projektem;

- montaż 3 opraw oświetleniowych wykonanych w technologii  LED, spełniających

wymagane parametry oświetleniowe ujęte w dokumentacji projektowej.

2.  Podstawą do realizacji robót jest projekt budowlano-wykonawczy „Przebudowa drogi  gminnej  polegająca na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Chwaszczyno ul. Leśna dz. nr 237 obręb Chwaszczyno gm. Żukowo”.

3.	Zamawiający przekaże do dyspozycji wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji projektowej.

4.	Po zakończeniu robót wykonawca zwróci zamawiającemu całą dokumentacje projektową

(1 egzemplarz).

5.    Ulica Leśna jest utwardzona na całej długości asfaltem.

Zadanie 2  -  Budowa oświetlenia drogowego w Chwaszczynie ul. Polna (kontynuacja)

- Zakres robót obejmuje budowę od słupa 1/1a słupów  2/1a ; 3/1a ; 4/1a ;5/1a ; 6/1a Wybudowanie  nowej linii  kablowej YAKXS  4x35mm2   długości 234 mb zgodnie z projektem ,

- Budowa nowych słupów  stalowych ocynkowanych na fundamentach betonowych w ilości 5 szt. zgodnie z projektem

- Montaż 5 opraw oświetleniowych wykonanych w technologii  LED, spełniające wymagane parametry oświetleniowe ujęte w dokumentacji projektowej

2.     Podstawą do realizacji robót jest projekt budowlano „ Oświetlenie ulicy Polnej w Chwaszczynie”

3.    Zamawiający przekaże do dyspozycji Wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji projektowej.

4.    Po zakończeniu robót wykonawca zwróci Zamawiającemu całą dokumentacje projektową

(1 egzemplarz).

Zadanie 3 - Budowa oświetlenie  w Chwaszczynie ul. Kawelska i ul. Spacerowa (kontynuacja)

- Zamówienie obejmuje wykonanie oświetlenia drogowego w części ul. Kawelskiej, ul. Spacerowej i ul. Szczęśliwa w Chwaszczynie.

- Zakres robót obejmuje:

- Obwód  1:

  - wybudowanie 1 słupa stalowego ocynkowanego -  od słupa istniejącego do  7/1w obwodzie nr 1  do słupa 7/1 w obwodzie nr 2 ;

1.2) wybudowanie linii kablowej YAKXS 4x35 mm długości 86mb;

2)  	Obwód 2:

2.1)	wybudowanie 1 słupa stalowego ocynkowanego  4/2 do słupa 1/4/2  i od słupa 9/2 do słupa 10/2

2.2) wybudowanie linii kablowej YAKXS 4x35 mm2  długości 180 mb  zgodnie z projektem;

3)  	montaż 3 opraw oświetleniowych LED o mocy 35 W spełniających wymagane parametry oświetleniowe ujęte w dokumentacji projektowej.

2.    Podstawą do realizacji robót jest projekt budowlano-wykonawczy „Oświetlenie osiedla

Józefin w  Chwaszczynie , Chwaszczyno, gm. Żukowo, dz. nr: 1153, 1184, 1222, 771/8,

771/48, 1137, 1131, 1165, 762”.

3.	Zamawiający przekaże do dyspozycji wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji projektowej.

4.	Po zakończeniu robót wykonawca zwróci zamawiającemu całą dokumentacje projektową

(1 egzemplarz).

5.   	Ulice Kawelska, Spacerowa są utwardzone płytami YOMB.

Zadanie 4 - Budowa oświetlenia ulicznego w Lniskach  ul. Świerkowa  (kontynuacja)

1.   	Zakres robót obejmuje: od słupa 6.3/2 słupów 28/2 ; 26/2 ; 24/2 ;  22/2

1)	wybudowanie nowej linii kablowej YAKY 4x 35 mm2 o długości 250 mb

2) 	budowę 4 nowych słupów stalowych ocynkowanych wysokość słupa z wysięgnikiem 7 m

3) 	montaż 4 opraw oświetleniowych LED 50 W.

2. 	Podstawą do realizacji robót jest projekt budowlano-wykonawczy „Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Lniska na terenie dz. 194,193/12, 193/13, 192/55,192/19,191/10, 191/6”.

3.	Zamawiający przekaże do dyspozycji wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji projektowej.

4.	Po zakończeniu robót wykonawca zwróci zamawiającemu całą dokumentacje projektową

(1 egzemplarz).

5.    Ulica Świerkowa jest utwardzona na całej długości płytami YOMB.

Zadanie 5 – Budowa oświetlenia drogowego w Rębiechowo ul. Piaskowa

1.  	Zamówienie obejmuje wykonanie oświetlenia drogowego ul. Piaskowa (część) w  Rębiechowie.

2. 	Zakres robót obejmuje budowę:

1) 	budowę słupów  1/2 ; 2/2 ; 3/2

2) 	wybudowanie  nowej linii  kablowej YAKXS  4x25mm2   długości 115 mb;

3) budowę nowych  słupów stalowych  o max wysokości zawieszenia oprawy 7 m na

fundamentach betonowych w ilości 3 szt. zgodnie z projektem;

4)  montaż 3 oprawy oświetleniowej LED  o mocy 38W.

5)  budowa szafki oświetleniowej SO1

3. 	Podstawą do realizacji robót jest projekt budowlano-wykonawczy  „Budowa oświetlenia ulicznego 0,4kV w Rębiechowie ul. Brzozowej”.

4.	Zamawiający przekaże do dyspozycji wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji projektowej.

5.	Po zakończeniu robót wykonawca zwróci zamawiającemu całą dokumentacje projektową

(1 egzemplarz).

Wszystkie   zadania

# II. 	OBSŁUGA  GEODEZYJNA

- Wszelkie koszty związane z obsługą geodezyjną, w tym wykonania map pomiaru geodezyjnego powykonawczego oraz ich rejestracji,  pokrywa wykonawca.

- Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania pomiaru geodezyjnego powykonawczego i wykonania map pomiaru geodezyjnego powykonawczego – 3 kpl. i przekazania jej zamawiającemu na odbiorze robót – oddzielnie dla każdego zadania.

- Mapy pomiaru geodezyjnego powykonawczego należy zarejestrować w Starostwie Powiatowym w Kartuzach - Wydział Geodezji Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

- Wykonawca dokona ewentualnych dodatkowych uzgodnień, które będą niezbędne do        zrealizowania zamówienia i pokryje ich koszty.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wytyczenie w terenie lokalizacji i posadowienia wszystkich elementów robót sieciowych, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwem jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zamawiający, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt.

- Zamawiający pokrywa koszty związane z zawarciem umowy przyłączeniowej.

# III. OBOWIĄZKI  I  ZADANIA  WYKONAWCY

- W ramach realizacji zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do przygotowywania w imieniu zamawiającego wszelkich wniosków, czy innej korespondencji jaka będzie niezbędna dla prawidłowej realizacji zamówienia (np. wniosek o zajęcie pasa drogowego wraz z niezbędnymi załącznikami, wniosek o czasowe zajęcie gruntu wraz z niezbędnymi załącznikami). Wykonawca dostarczy zamawiającemu wnioski, czy inną korespondencję konieczną dla realizacji zamówienia w wersji edytowalnej w formacie doc. (dokumenty tekstowe) oraz odbierze od zamawiającego podpisane wnioski, pisma po ich akceptacji w terminie do 3 dni od dnia ich dostarczenia zamawiającemu.

- Wykonawca jest obowiązany do urządzenia zaplecza oraz jego zabezpieczenia na własny koszt. Po zakończeniu robót należy rozebrać pomieszczenia tymczasowe i uporządkować teren, w tym tereny przyległe, z których wykonawca korzystał podczas realizacji robót.

- Pomieszczenia socjalne zapewni wykonawca.

- Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili przekazania miejsca realizacji robót  aż do odbioru.

- Wykonawca w trakcie wykonywania robót ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót. Wszelkie roszczenia jakie wpłyną do zamawiającego związane z realizacją robót zostaną skierowane do załatwienia przez wykonawcę.

- Podczas realizacji zamówienia należy tak zorganizować prace aby zminimalizować uciążliwości. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ciągłości ruchu kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót.

- Wykonawca jest bezwarunkowo zobowiązany do zapewnienia dojazdu do przyległych posesji, umożliwienia dojazdu do firm, zapewnienia dostaw, odbioru ścieków, odpadów, dostawy wody oraz energii elektrycznej – należy zastosować rozwiązania zastępcze.

- W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu wykopów, które wykonywać należy ręcznie, a istniejące uzbrojenie zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie miejsca realizacji robót. Wykonawca ustawi wszystkie znaki drogowe, tablice informujące o realizacji robót i wprowadzonych ograniczeniach. Wykonawca odpowiada za organizację ruchu na drodze w czasie prowadzenia robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest chronić wszystkie znaki graniczne i zabezpieczyć je na czas wykonywania robót.

- Ewentualne uszkodzenia nawierzchni spowodowane pracami budowlanymi, zostaną naprawione przez wykonawcę – uszkodzone płyty, pobocza, nawierzchnia drogi gruntowej, asfaltowej itp.

- Płyty JOMB, które znajdują się na trasie sieci kabla energetycznego należy po demontażu na czas budowy ułożyć ponownie na podbudowie piaskowo – żwirowej o grubości 12 cm, zachowując odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne ułatwiające powierzchniowe odprowadzanie wód opadowych (z zachowaniem warunków określonych dla każdego z zadań).

- Nadmiar ziemi z wykopów, odpady budowlane, gruz, śmieci należy usunąć z placu budowy, zutylizować i wywieźć na legalne wysypisko lub złomowisko – kosztem i staraniem wykonawcy.

- Podczas wykonywania robót należy stosować się do zapisów „Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych”.

- Użyte materiały i wyroby muszą spełniać wymogi obowiązujących przepisów w zakresie wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie, sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych i znakowania ich znakiem budowlanym, systemu oceny zgodności i wymagań dla jednostek notyfikowanych.

- Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione do tego instytucje, dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, chyba, że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi – art. 10 ustawy Prawo budowlane.

- Wszystkie aprobaty europejskie muszą być przetłumaczone na język polski i być zaakceptowane przez krajową jednostkę notyfikowaną.

- Wymagane jest sporządzenie przez wykonawcę Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Koszty opracowania Planu należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym. Jeden egzemplarz Planu należy przekazać zamawiającemu  najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy. Plan musi zawierać mapę z lokalizacją inwestycji.

- Wykonawca sporządzi dla każdego zadania dokumentacje powykonawczą w ilości 2 kpl. i mapy pomiaru geodezyjnego powykonawczego w ilości 3 kpl.  (zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Kartuzach - Wydział Geodezji Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej).

#### IV.	SPOTKANIA  ROBOCZE

- Zamawiający oraz wykonawca mogą od siebie wzajemnie żądać udziału w spotkaniach      roboczych dotyczących omówienia robót do wykonania albo innych spraw sygnalizujących ewentualne nieprawidłowości bądź zagrożenia.

- Z każdego spotkania zostanie sporządzony protokół, którego kopię otrzymają wszystkie osoby obecne na spotkaniu. Zamawiający powiadomi pisemnie o działaniach, które należy podjąć w związku z realizacją zadania.

#### V.  GWARANCJA I  RĘKOJMIA

- Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia odpowiednio dla zadań objętych każdą z części zamówienia.

- Zamawiający wyznaczy co najmniej trzy terminy przeglądów gwarancyjnych. Przewidywane terminy przeglądów gwarancyjnych:

- po upływie 6 miesięcy,

- po upływie 12 miesięcy,

- przed upływem terminu gwarancji.

- Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony o terminie przeglądu gwarancyjnego z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.

- Wykonawca winien w ofercie określić długość okresu gwarancji. Długość okresu gwarancji dla danej części zamówienia obowiązuje dla każdego z zadań wchodzących do danej części zamówienia.

- Wymagany minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy.

- Wymagany okres rękojmi – 60 miesiące. Postanowienia pkt 4 stosuje się odpowiednio do okresu rękojmi dla poszczególnych zadań.

- Bieg terminu rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna się z dniem zakończenia czynności odbioru końcowego każdego z zadań.

VI. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  MATERIAŁÓW, TECHNOLOGII  ROBÓT

1. Parametry techniczne materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia i wyrobów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej.

2. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

3.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane (rozwiązania, materiały itp.) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu do oferty dołącza wykaz tych rozwiązań równoważnych wraz z ich opisem.

4. Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych. Przepisy Polskich Norm i norm zharmonizowanych należy stosować zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania materiałów i urządzeń odpowiadających aktualnie obowiązującym przepisom i normom. Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały winny zachować właściwości i parametry wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

5.	Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie (przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych) wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania robót. Wyroby, które zakupi wykonawca, muszą spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy  z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z późniejszymi zmianami). Wybudowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom, które określa art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm. ) i  odpowiadać normom oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności.

6. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779). Klasyfikacji odpadów należy dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).