Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: ZP/220/82/21

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inkubator – 4 szt. |
| 1. | Parametry ogólne procesora kamery |  |  |  |
| 1.1. | Inkubator zapewniający pełną funkcjonalność inkubatora zamkniętego i inkubatora otwartego przeznaczony do intensywnej opieki nad noworodkiem. | TAK |  |  |
| 1.2. | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie | TAK |  |  |
| 1.3. | Dostęp do wnętrza inkubatora z min. 4 stron | TAK |  |  |
| 1.4. | Wysokość od podłogi do materacyka elektrycznie regulowana. | TAK |  |  |
| 1.5. | Regulacja wysokości dostępna po obu stronach inkubatora | TAK |  |  |
| 1.6. | Kółka i jezdne podstawy wyposażone w hamulce. | TAK |  |  |
| 1.7. | Dotykowy wyświetlacz kolorowy | TAK |  |  |
| 1.8. | Wyposażony w zintegrowane oświetlenie obserwacyjne z regulowanym natężeniem światła | TAK |  |  |
| 2. | Kopuła inkubatora |  |  |  |
| 2.1. | Konstrukcja kopuły ograniczająca parowanie | TAK |  |  |
| 2.2. | Po podniesieniu kopuły praca jak inkubator otwarty | TAK |  |  |
| 2.3. | Materacyk (leże dla noworodka) o podstawie wysuwanej obustronnie. | TAK |  |  |
| 2.4. | Zintegrowany, zsynchronizowany z innymi źródłami ciepła ogrzewany materacyk – sterowanie z pulpitu inkubatora | TAK |  |  |
| 2.5. | Manewr podniesienia kopuły i przejścia pomiędzy trybami otwartym i zamkniętym lub zamkniętym i otwartym w czasie nie dłuższym niż 2 sek. | TAK, podac |  |  |
| 2.6. | Szuflada do wprowadzania kasety RTG - pełna dostępność, z obydwu stron inkubatora bez konieczności przemieszczania noworodka. | TAK |  |  |
| 2.7. | Poziom głośności wewnątrz kopuły inkubatora < 44 dB. | TAK, podać |  |  |
| 3. | Regulacja nawilżania |  |  |  |
| 3.1. | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania | TAK |  |  |
| 3.2. | Zbiornik na wodę umieszczony poza przedziałem pacjenta. | TAK |  |  |
| 3.3. | Funkcja autoczyszczenia nawilżacza | TAK |  |  |
| 3.4. | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania, wartość nastawiana co 1% | TAK |  |  |
| 3.5. | Praca w oparciu o jednorazowe worki wody sterylnej w układzie zamkniętym - woda z steryna doprowadzana do systemu nawilżania za pomocą linii grawitacyjnej | TAK |  |  |
| 4. | Regulacja temperatury |  |  |  |
| 4.1. | Inkubator posiada układ ręcznej i automatycznej regulacji temperatury. | TAK |  |  |
| 5. | Tlenoterapia | TAK |  |  |
| 5.1. | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu pod kopułą. | TAK |  |  |
| 5.2. | Dreny zasilające w tlen i powietrze wtyk do gniazda DIN | TAK |  |  |
| 6. | Monitorowanie |  |  |  |
| 6.1. | Inkubator wyposażony w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry | TAK |  |  |
| 6.2. | Inkubator rozbudowany o pomiar natężenia światła przy pacjencie | TAK |  |  |
| 6.3. | Inkubator rozbudowany o pomiar natężenia dźwięku przy pacjencie | TAK |  |  |
| 6.4. | Funkcja automatycznego odzwyczajania od inkubatora | TAK |  |  |
| 6.5. | Funkcja kangurowania ułatwiająca prowadzenie kontaktu skóra-do-skóry | TAK |  |  |
| 7. | Alarmy |  |  |  |
| 7.1. | Inkubator posiada alarmy akustyczno – optyczne | TAK |  |  |
| 7.2. | Automatyczne nastawy alarmów dostępne dla różnych trybów | TAK |  |  |
| 8. | Testy i pozostałe parametry |  |  |  |
| 8.1. | Inkubator wykonuje automatycznie test sprawdzający po włączeniu do sieci | TAK |  |  |
| 9. | Eksploatacja |  |  |  |
| 9.1. | Ścianki boczne kopuły odchylane do mycia i dezynfekcji. | TAK |  |  |
| 9.2. | Brak konieczności stosowania uszczelek w portach dostępowych | TAK |  |  |
| 10. | Wyposażenie |  |  |  |
| 10.1. | Czujnik temperatury skóry centralnej do układu regulacji co najmniej 5 szt. / inkubator (jednorazowy). | TAK, podać |  |  |
| 10.2. | Czujnik temperatury skóry obwodowej do układu regulacji co najmniej 5 szt. / inkubator (jednorazowy). | TAK, podać |  |  |
| 10.3. | Plasterki mocujące czujniki temperatury – odblaskowe, z hydrożelem min. 1 opakowanie | TAK, podać |  |  |
| 10.4. | Przewód pneumatyczny do gazów medycznych. | TAK |  |  |
| 10.5. | Inkubator ma wbudowany zegar Apgar i minutnik | TAK |  |  |
| 10.6. | Waga zintegrowana z leżem noworodka gwarantująca ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora | TAK |  |  |
| 10.7. | Funkcja korygowania zmierzonej masy ciała | TAK |  |  |
| 10.8. | Inkubator wyposażony w zintegrowany głośnik do dowolnej audiostymulacji – ograniczenie dźwiękowe do 55dB | TAK |  |  |
| 10.9. | 2 szyny typu GCX do mocowania dodatkowego wyposażenia | TAK |  |  |
| 10.10. | Pokrowiec na kopułę umożliwiający prowadzenie fototerapii | TAK |  |  |
| 10.11. | Ramię do podtrzymywania rur oddechowych mocowane do materacyka | TAK |  |  |
| 11. | Parametry punktowane | TAK |  |  |
| 11.1. | Dostęp do wnętrza inkubatora z 5 stron | TAK/NIE, podać | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 11.2. | Elektryczna regulacja nachylenia materacyka, dostępna z obydwu stron inkubatora | TAK/NIE, podać | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 11.3. | Konstrukcja kopuły ograniczająca parowanie, rozwiązanie zapewniające zewnętrzne ogrzewanie kopuły celem ograniczenia kondensacji | TAK/NIE, podać | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 11.4. | Tryb przejściowy zapewniający ciągłe ogrzewanie pacjenta i minimalizujący straty cieplne – ciągła praca promiennika również podczas pracy jako inkubator zamknięty | TAK/NIE, podać | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 11.5. | Funkcja wykrywania otwartej ścianki i automatycznego uruchamiania kurtyny cieplnej | TAK/NIE, podać | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 11.6. | Tryb AUTO zapewniający automatyczny dobór poziomu nawilżania do zadanej temperatury powietrza w inkubatorze | TAK/NIE, podać | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 11.7. | Funkcja automatycznego stopniowego ogrzewania pacjenta | TAK/NIE, podać | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 11.8. | Widok ułatwiający prowadzenie Developmental Care | TAK/NIE, podać | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 11.9. | Możliwość wprowadzenia imienia pacjenta, oraz włączenia ekranu przystępnego dla rodziny | TAK/NIE, podać | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 11.10. | Alarm różnicy pomiędzy temperaturami centralną i obwodową | TAK/NIE, podać | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 11.11. | Gniazdo USB zapewniające szybkie przeniesienie ustawień do nowego urządzenia w czasie wymiany na potrzebę czyszczenia | TAK/NIE, podać | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 12. | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 12.1 | Okres gwarancji – min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru | TAK, podać |  |  |
| 12.2. | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności), testy bezpieczeństwa | TAK, dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producenta częstotliwościach przeglądów technicznych dla każdego sprzętu |  |  |
| 12.3. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 12.4. | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 13. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 13.1. | Producent | TAK, Podać |  |  |
| 13.2. | Model * | TAK, Podać |  |  |
| 13.3. | Nazwa Katalogowa * | TAK, Podać |  |  |
| 13.4. | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku i wprowadzony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami | TAK |  |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

Niniejszym oświadczam, iż oferowany sprzęt posiada parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/