# Powiat Zgierski
Remont drogi powiatowej Nr 5109 E relacji
Modlna - Leśmierz

Droga powiatowa Nr 5109 E relacji Modlna - Leśmierz posiada charakter drogi
zamiejskiej ( jezdnia o nawierzchni bitumicznej + pobocza gruntowe).
Warstwa ścieralna pokryta jest siatką spękań na ponad połowie powierzchni.
Pobocza gruntowe utwardzone materiałem kamiennym, zarośnięte i zdeformowane.
Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe - na pobocze - w granicach pasa drogowego oraz rowami odparowującymi.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane (remontowe) polegające na odnowie nawierzchni bitumicznej z częściową wymianą podbudowy oraz poboczy
na odcinkach: od drogi wojewódzkiej DW 708 w miejscowości Modlna (KM 8+625)
do KM 6+625 oraz i wykonaniem poboczy 1m z kruszywa łamanego wraz
udrożnieniem pod drogą.
Roboty wykonywane będą bez zmiany istniejącej geometrii (przebiegu) drogi, w szczególności nie przewiduje się przebudowy tylko remont istniejących
przepustów.

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
Zakres budowy obejmuje remont drogi powiatowej 5109E relacji Modlna-Leśmierz
na odcinku od KM 6+625 do KM 8+625 na odcinku długości ok. 2000 m, która stanowi drogę publiczną powiatową klasy Z. Zaprojektowano remont jezdni o nawierzchni
bitumicznej o szerokości 5,5 m. W ciągu całego odcinka planuje się remont połączeń zjazdów, które zostaną dostosowane sytuacyjnie i wysokościowo do rzędnych wysokościowych na granicy pasa drogowego i krawędzi remontowanej jezdni bitumicznej.
Standardowy przekrój normalny jezdni przyjęto jako daszkowy 2% - na łukach
poziomych i w miejscach jednostronnego występowania odwodnienia jednostronny 2%, pobocza z kruszywa łamanego na całym odcinku remontowanej drogi należy
skierować ze spadkiem 6-8% na zewnątrz jezdni. W ramach remontu przewiduję się remont przepustów drogowych pod jezdnią. Projektowany układ wysokościowy dostosowano do istniejącego zagospodarowania terenu.
Odprowadzenie wód deszczowych przewidziano za pomocą spadków podłużnych
i poprzecznych jezdni i poboczy.
Wody z obszarów utwardzonych znajdujących się w pasie drogowym odprowadzane będą powierzchniowo i oczyszczane przez warstwę humusu w terenach zielonych
i rowach przydrożnych na obszarze pasa drogowego.
Zakres niniejszej inwestycji zakłada regulację wysokościową wszystkich
kolidujących z przedmiotowym remontem elementów istniejących sieci i urządzeń uzbrojenia terenu - w przypadku ich uszkodzenia w czasie wyżej wymienionej regulacji

Konstrukcja remontowanej jezdni:
Kategoria ruchu - KR2
1. Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 gr. 4cm
2. Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W 50/70 75kg/m2
3. Istniejąca warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej po frezowaniu
4. Istniejący układ podbudów zasadniczych i pomocniczych wraz z podłożem
Konstrukcja zjazdów z kruszywa:
1. Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31,5mm gr. 15cm
2. Podłoże gruntowe

JEZDNIA
Szerokość jezdni 5,5m
Przekrój poprzeczny jezdni – spadek daszkowy 2%
Odprowadzenie wody powierzchniowe: na pobocze
Zakres prac w jezdni :
Frezowanie w miejscach połączenia ze starą nawierzchnią
Warstwa wyrównawcza – AC 11 W – śr gr. 4 cm (beton asfaltowy KR2)
Warstwa ścieralna – AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR2)
Udrożnienie przepustów pod jezdnią (3 szt.)

POBOCZA
Szerokość poboczy: 2 x 1,00m
Konstrukcja poboczy : kruszywo łamane - mieszanka do stabilizacji mechanicznej 0/31,5 mm (C90/3) gr. 15cm