WYKAZ ZASADNICZYCH – ZALECANYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH

Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych Wykonawca winien zapoznać się DTR, INSTRUKCJAMI OBSŁUGI ORAZ WARUNKAMI GWARANCJI

Do zasadniczych czynności konserwacyjnych należą:

1.Przegląd, kontrola stanu i regulacja poszczególnych elementów:

- lin, łańcuchów;

- przekładni;

- sprężyn;

- rolek prowadzących;

- kół jezdnych;

- elementów mocujących;

- szyn prowadzących/ pionowych, dolnych i górnych/;

- amortyzatorów/ buforów najazdowych;

- uszczelnień;

- innych elementów ruchomych;

- elementów konstrukcyjnych skrzydeł bram i ich wypełnienia (pod kątem zużycia i uszkodzenia lub występowania rdzy, korozji i pęknięć).

2. Kontrola zabrudzenia w/w elementów i w razie konieczności ich czyszczenia.

3. Smarowanie elementów okresowo tego wymagających z użyciem smarów zalecanych przez producenta elementu.

4. Kontrola instalacji zasilania elektrycznego, w tym:

- sprawdzanie mocowania przewodów i ciągłości instalacji zasilającej poszczególne elementy;

- kontrola połączeń elektrycznych i stanu izolacji instalacji elektrycznej;

- kontrola działania układów zabezpieczających i ich regulacja;

- sprawdzenie zacisków instalacji przewodowych w skrzynkach przyłączeniowych i szafkach sterowniczych.

- raz w roku wykonać pomiary elektryczne wszystkich urządzeń z napędem elektrycznym i przedstawić protokoły zamawiającemu;

5. Kontrola pracy i regulacja parametrów pracy układów napędowych.

6. Kontrola systemów awaryjnego/ ręcznego uruchamiania i ich regulacja.

7. Kontrola, wyczyszczenie i regulacja wyłączników krańcowych, położeń krańcowych i punktów hamowania.

8. Kontrola pracy i ewentualna regulacja parametrów pracy elementów automatyki sterowania urządzeniami w tym m.in.:

- kontrola i regulacja zaprogramowania układów sterujących i reakcji mechanizmów;

- kontrola i regulacja działania wszystkich przełączników i przycisków w szafkach sterowniczych;

- kontrola i regulacja czujników optycznych położenia;

- kontrola działania, sprawdzenie mocowania, wyczyszczenie i regulacja fotokomórek;

9. Zgłaszanie Przedstawicielowi Zamawiającego wszelkich uszkodzeń wykraczających poza zakres konserwacji, a mających wpływ na:

- bezpieczeństwo użytkowników i przechowywania mienia;

- wydłużenie czasokresu eksploatacji i gwarancji;

10. Porównanie stanu faktycznego zainstalowanych urządzeń ze stanem zawartym w dokumentacji powykonawczej.

11. W przypadku braku książek eksploatacji lub braku miejsc na kolejne wpisy, wykonawca założy nowe, które będzie uzupełniał przy każdym przeglądzie.

12. Oraz wszystkie inne czynności wymagane podczas przeglądu poszczególnych urządzeń, które nie zostały umieszczone powyżej, które są zgodne z DTR, instrukcjami obsługi, warunkami gwarancji oraz ogólnie przyjętymi praktykami w zakresie serwisu bram i szlabanów.