Załącznik nr 3

Warunki techniczne

na dostawę drutu ostrzowego.

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest pilna dostawa na potrzeby Sił Zbrojnych RP, drutu ostrzowego typu concertina lub równoważnego, profilowanego, w postaci zasieku.

- Opis techniczny.

Drut ostrzowy w postaci zasieku tworzącego po rozciągnięciu przestrzenną, agresywną zaporę o kształcie walca. Uformowany w kształcie spirali kręgów połączonych ze sobą za pomocą złączek. Liczba zwojów minimum 54, zwoje drutu ostrzowego mają być zbudowane z drutu nośnego o odpowiedniej średnicy                     oraz z zaciśniętej na całej długości bez żadnych przerw taśmy stalowej                             z wyciętymi ostrzami. Powyższy wyrób, zarówno taśma jak i drut nośny, powinien być galwanicznie (ogniowo) zabezpieczony powłoką cynkową o odpowiednim stężeniu (minimum 180g/m2 dla taśmy i minimum 70g/m2 dla drutu nośnego). Wytrzymałość drutu nośnego na rozciąganie powinna wynosić minimum 1400 MPa.

|  | 1. Drut ostrzowy Ø 980 mm: |
| --- | --- |
|  | średnica pojedynczego zwoju w stanie swobodnym (przed rozciągnięciem zasieku) Ø980 mm ( 30mm – mierzona od powierzchni podłoża (utwardzonego) do górnej krawędzi zwoju. |
|  | drut nośny - stalowy o średnicy bazowej 2,5 - 4,5 mm, galwanicznie zabezpieczony przed korozją; |
|  | ostrza - stalowe, galwanicznie zabezpieczone przed korozją; |
|  | ilość złączek - 5; |
|  | a) długość ostrzy- 22-65 mm; |
|  | b) odległość pomiędzy ostrzami - 16-40 mm; |
|  | długość po rozwinięciu zwoju - 10-15 m; |
|  | instrukcja użytkowania zawierająca warunki użytkowania, konserwacji i przechowywania oraz bhp - w ilości 1 egz. na 10 kpl. drutu ostrzowego. złączki blaszkowe umożliwiające łączenie drutu ostrzowego – ocynkowane – w ilości 50 szt. na 10 kpl. drutu ostrzowego; |
|  | kpl. powinien umożliwiać mocowanie do podłoża za pomocą 6 kotew wielokrotnego użytku wykonane z pręta stalowego ocynkowanego Ø 8-10 mm +/- 0,4 mm długości 30-40 cm na końcu zaostrzone, umożliwiające łatwe wbicie w podłoże; |
|  | pojedynczy drut ostrzowy (zasiek) powinien być opakowany indywidualnie, w sposób zapewniający ochronę przed okaleczeniem podczas transportu i magazynowania;* dopuszcza się dostarczenie zasieków bez opakowań jednostkowych, ułożonych na palecie i zabezpieczenie kartonem całej palety.* wymagane opakowania zbiorcze po 10 kpl. drutu ostrzowego.* |
|  | 2. Drut ostrzowy Ø 730 mm: |
|  | średnica pojedynczego zwoju w stanie swobodnym (przed rozciągnięciem zasieku) Ø730 mm ( 30mm – mierzona od powierzchni podłoża (utwardzonego) do górnej krawędzi zwoju.; |
|  | drut nośny - stalowy o średnicy bazowej 2,5 - 3,5 mm, galwanicznie zabezpieczony przed korozją powłoką cynkową; |
|  | ostrza - stalowe, galwanicznie zabezpieczone przed korozją; |
|  | ilość złączek - 5; |
|  | a) długość ostrzy- 22-65 mm; |
|  | b) odległość pomiędzy ostrzami - 16-40 mm; |
|  | długość po rozwinięciu zwoju - 10-15 m; |
|  | instrukcja użytkowania zawierająca warunki użytkowania, konserwacji i przechowywania oraz bhp - w ilości 1 egz. na 10 kpl. drutu ostrzowego; złączki blaszkowe umożliwiające łączenie drutu ostrzowego – ocynkowane – w ilości 50 szt. na 10 kpl. drutu ostrzowego; |
|  | kpl. powinien umożliwiać mocowanie do podłoża za pomocą 6 kotew wielokrotnego użytku wykonane z pręta stalowego ocynkowanego Ø 8-10 mm +/- 0,4 mm długości 30-40 cm na końcu zaostrzone, umożliwiające łatwe wbicie w podłoże; |
|  | pojedynczy drut ostrzowy (zasiek) powinien być opakowany indywidualnie, w sposób zapewniający ochronę przed okaleczeniem podczas transportu i magazynowania;* dopuszcza się dostarczenie zasieków bez opakowań jednostkowych, ułożonych na palecie i zabezpieczenie kartonem całej palety.* wymagane opakowania zbiorcze po 10 kpl. drutu ostrzowego.* 3. Drut ostrzowy Ø 450 mm: średnica pojedynczego zwoju w stanie swobodnym (przed rozciągnięciem zasieku) Ø450 mm ( 30mm – mierzona od powierzchni podłoża (utwardzonego) do górnej krawędzi zwoju; drut nośny stalowy o średnicy bazowej 2,0-3,0 mm, galwanicznie zabezpieczony przed korozją powłoką cynkową; ostrza stalowe, galwanicznie zabezpieczone przed korozją; długość ostrzy 10-25 mm odległość pomiędzy ostrzami 14-20 mm ilość złączek – 3; długość zwoju po rozwinięciu 6-10 m; instrukcja użytkowania zawierająca warunki użytkowania, konserwacji i przechowywania oraz bhp - w ilości 1 egz. na 10 kpl. drutu ostrzowego. kpl. powinien umożliwiać mocowanie do podłoża za pomocą 6 kotew wielokrotnego użytku wykonane z pręta stalowego ocynkowanego Ø 8-10 mm +/- 0,4 mm długości 30-40 cm na końcu zaostrzone, umożliwiające łatwe wbicie w podłoże; pojedynczy drut ostrzowy (zasiek) powinien być opakowany indywidualnie, w sposób zapewniający ochronę przed okaleczeniem podczas transportu i magazynowania;( dopuszcza się dostarczenie zasieków bez opakowań jednostkowych, ułożonych na palecie i zabezpieczenie kartonem całej palety.* wymagane opakowania zbiorcze po 10 kpl. drutu ostrzowego.* Wymagania co do oceny zgodności wyrobu. Nie dotyczy. Wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych. Nie dotyczy. Wymagania w zakresie jakości wyrobu. Nie dotyczy. Wymagania w zakresie dozoru technicznego. Nie dotyczy. Wymagania w zakresie metrologii. Nie dotyczy. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. Zastosowanie wyrobu nie może powodować negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Wraz z produktem dostawca powinien załączyć instrukcję postępowania z zużytym drutem. Wymagania w zakresie uprawnień wymaganych od wykonawców przy realizacji umowy, w tym koncesji, pozwoleń, certyfikatów. Zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi wg kompetencji wykonawców. Znakowanie kodem kreskowym. Wyrób należy oznakować kodem kreskowym zgodnie z Decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do Resortu Obrony Narodowej. Dostarczony wyrób powinien być oznakowany zgodnie z §4 ust.6 pkt.5 (grupa materiałowa 5) ww. decyzji. Zastosowane etykiety powinny spełniać wymagania określone w §5 dla grupy materiałowej 5 ww. decyzji. Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do przekazania wypełnionej Karty wyrobu w postaci elektronicznej (format MS Excel) do Odbiorcy wyrobu zamówienia wskazanego w pkt 13. W karcie wyrobu Wykonawca powinien umieścić numer GTIN i dane uzupełniające wyrobu (zgodnie z załącznikiem nr 6 ww. decyzji). Wykonawca kartę wyrobu powinien przekazać do Odbiorcy zamówienia najpóźniej w dniu dostawy (opcjonalnie 14 dni przed dostawą). Odbiorca wnioskuje o wprowadzenie identyfikatorów GTIN w systemie informatycznym JIM. Dopuszcza się oznakowanie kodem kreskowym tylko opakowań zbiorczych. Gwarancje Wykonawcy. Drut ostrzowy powinien być nowy, kategorii pierwszej z roku produkcji planowanej dostawy do Sił Zbrojnych RP. Wykonawca (Producent) gwarantuje zgodność wykonania dostarczonych wyrobów zgodnie z przedmiotem dostawy i z przyjętymi wymaganiami technicznymi. Gwarantowany, zapewniający pełne utrzymanie (niezmienność) parametrów techniczno-użytkowych dostarczonych drutów ostrzowych, okres użytkowania powinien wynosić minimum 5 lat. Wykonawca w okresie użytkowania udziela min. 5 letniej gwarancji na dostarczony wyrób. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty przyjęcia wyrobu przez Odbiorcę. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji, wad fizycznych w dostarczonym wyrobie Wykonawca: rozpatrzy protokół reklamacji w terminie 7 dni licząc od daty jego otrzymania; usunie wadę w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacji”, wyrób z wadami zostanie odebrany, a wolny od wad dostarczony przez Wykonawcę, na własny koszt, z i do miejsca w którym wadę ujawniono; gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym na skutek wad asortymentu jednostka użytkująca nie mogła z niego korzystać; w przypadku braku możliwości usunięcia wad asortymentu, Wykonawca bez żadnej dopłaty wymieni go na nowy w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacji”. Inne wymagania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostawy zakupionego drutu ostrzowego w opakowaniach indywidualnych jak i nieopakowanego indywidualnie, co jest sprecyzowane we wzorze umowy wykonawczej. Do miejsca dostawy Wykonawca powinien dołączyć dokumentację zawierającą instrukcję użytkowania, konserwacji i przechowywania oraz bhp, wykonaną w wydaniu książkowym (jeśli to możliwe również na nośniku komputerowym CD-ROM) w języku polskim oraz karty gwarancyjne z wzorem protokołu reklamacji i opisem sposobu postepowania w przypadku reklamacji. Dokumentacje o której mowa w pkt. 1, 2 należy dołączyć do wyrobu w ilości 1 egz. dokumentacji na 10 kpl. drutu ostrzowego zawierającą instrukcję użytkowania, konserwacji i przechowywania oraz bhp, wykonaną w wydaniu książkowym (jeśli to możliwe również na nośniku komputerowym CD-ROM) w języku polskim oraz karty gwarancyjne z wzorem protokołu reklamacji i opisem sposobu postepowania w przypadku reklamacji. |

# Footnotes

( zapis nie ma zastosowania w przypadku dostaw drutu ostrzowego pakowanego zbiorczo