Znak sprawy: SOZ.382.72.2021                                                                          Załącznik Nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i kosztorysów inwestorskich, zwanych dokumentacją, służącą do opisu przedmiotu zamówienia, w celu realizacji zadania pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla adaptacji parteru budynku A do potrzeb Oddziału Onkologii   z pododdziałem chemioterapii i Oddziału Pulmonologicznego z pododdziałem gruźlicy

oraz złożenie kompletnego wniosku we właściwym Urzędzie dla uzyskania pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu do zakresu i sposobu wykonania robót.

- Zakres i forma dokumentacji.

Dokumentację należy wykonać w formie papierowej:

- projekt wykonawczy wielobranżowy (budowlany w razie konieczności) – 2 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.

- kosztorys inwestorski – 1 egz.

- przedmiar robót (forma kosztorysu ofertowego przygotowanego do wypełnienia przez wykonawcę robót) – 1 egz.

oraz  w formie elektronicznej, pliki PDF i dwg na płytce CD/DVD - 1 egz.

Ilość egzemplarzy wskazana powyżej nie uwzględnia dokumentacji potrzebnej do dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę.

- Wymagania dokumentacji.

Zamawiający upoważni Wykonawcę do działania w jego imieniu we wszelkich sprawach związanych z opracowywaną dokumentacją.

Nie jest dopuszczalne wymienianie w dokumentacji nazw handlowych materiałów                          i urządzeń konkretnych producentów i dostawców; w przypadku, gdy nie jest możliwe opisanie materiału lub urządzenia inaczej niż przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy przy takim opisie zamieścić słowa “lub równoważne” lub inne równoznaczne wyrazy oraz podać istotne cechy użytkowe i jakościowe oraz dopuszczalne tolerancje.

Przedmiar robót należy wykonać w układzie kosztorysu ofertowego do wypełnienia przez Wykonawcę robót budowlanych, w kolejności technologicznej poszczególnych pozycji przedmiarowych, na podstawie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót muszą być dostosowane do indywidualnych rozwiązań projektowych. Niedopuszczalne jest zamieszczanie specyfikacji w formie ogólnych publikacji.

Kosztorys inwestorski ma być jednotomowym opracowaniem podzielonym na branże                    i etapy zestawione w zbiorczym podsumowaniu kosztów całego zadania, wykonanym w programie do kosztorysowania NORMA, ceny jednostkowe i narzuty przyjąć jako średnie kwartalne publikowane dla regionu warmińsko-mazurskiego z okresu aktualnego dla sporządzania dokumentacji, nakłady rzeczowe wg KNR (w przypadku braku danych stosować kolejno KNNR, analizę indywidualną).

- Założenia do projektowania.

W związku ze zmianą organizacyjną oddziałów szpitala, należy dostosować istniejące pomieszczenia parteru budynku A do nowych funkcji użytkowych oddz. Onkologii i oddz. Gruźlicy.

W zakresie oddz. Onkologii nie przewiduje się zmiany układu ścian, a jedynie funkcji pomieszczeń.

W zakresie oddz. Gruźlicy przewiduje się częściową zmianę układu ścian oraz funkcji pomieszczeń, w optymalny sposób wykorzystując stan istniejący.

Nie przewiduje się projektowania nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych, należy optymalnie wykorzystać istniejące, dostosowując je do nowych potrzeb.

Nowy układ funkcjonalny, wstępnie uzgodniony z sanepidem zostanie przekazany przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

Nowy układ funkcjonalny musi być dostosowany do wytycznych zawartych                                    w postanowieniu WKPSP i ekspertyzie p.poż. przekazanych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, musi być powiązany z przyległymi ciągami komunikacyjnymi tak aby zachowana była prawidłowa ewakuacja pacjentów i personelu.

Rozwiązania projektowe należy uzgodnić pod względem wymagań higienicznych                           i zdrowotnych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń p.poż.

Stan istniejący oraz zakres opracowania przedstawione są na załączonych rzutach graficznych.

Dokumentację należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami powiązanymi z przedmiotowym zadaniem.

Budynek jest w miejskiej ewidencji zabytków.

- Nadzór autorski.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wykonywanie podstawowych obowiązków projektanta w zakresie nadzoru autorskiego, wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, a w szczególności:

-   wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;

-  uzgadnianie i wprowadzanie do realizacji koniecznych zmian nieistotnych w rozumieniu Prawa Budowlanego.