Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie dodatkowej bramy pożarowej w istniejącym ogrodzeniu oraz wykonanie dojścia z kostki betonowej stadionu od strony ul. Oczapowskiego UWM w Olsztynie Wykonanie dodatkowej bramy pożarowej w istniejącym ogrodzeniu oraz wykonanie dojścia z kostki betonowej stadionu od strony ul. Oczapowskiego UWM w Olsztynie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia tj:.

- Rozebranie istniejącego przęsła ogrodzeniowego o wymiarach ok 2,5/1,5m

- Wykonanie i montaż nowej bramy wejściowej dwuskrzydłowej w miejsce zdemontowanego przęsła (brama musi posiadać możliwość zamknięcia na klucz oraz kłódkę

- Wykonanie dojścia do bramy z kostki betonowej szer. 2,5m i długości ok 3,0m

- Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych