Załącznik nr 5 do

Regulaminu udzielania

zamówień publicznych

Klucze, dnia 04 grudnia  2018r.

Znak sprawy : ZP.270.107.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zakup samochodu osobowego Multi  VAN – 5 osobowy.

o  wartości poniżej 30 000 euro

(nazwa i rodzaj zamówienia)

I.	Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze

II.	Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup samochodu osobowego Multi  VAN – 5 osobowy.

Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup samochodu osobowego VAN / 5 osób/

Specyfikacja techniczna samochodu- wymagania Zamawiającego:

Samochód osobowy Multi VAN ( nowy)  o wymiarach zewnętrznych długość od 4400 – do 4500, szerokość od 2000 – do  2200, wysokość od 1800 do 1900.,

- liczba cylindrów ; 4

- pojemność skokowa do 2000 cc

- moc silnika – nie mniejsza niż 130 KM, / 96 KW/

- rodzaj paliwa – olej napędowy,

- homologacja

- rok produkcji – 2018,

- skrzynia biegów – manualna sześciobiegowa,

- norma emisji spalin – EURO 6,

- hamulce przednie /tylne - tarczowe,

- ogumienie dedykowane  ( 2 komplety ) ;  - felgi ze stopów lekkich – letnie

-  felgi stalowe opony zimowe,

- kolor nadwozia  – preferowany kolor ; niebieski , szary, beżowy, srebrny – do uzgodnienia z zamawiającym.

- kolor i rodzaj  tapicerki - materiałowa ciemna,

- automatyczny wyłącznik reflektorów / czujnik zmierzchu/,

- system automatycznego przełączania świateł,

- centralny zamek,

- radio; ekran dotykowy 8” , Mirrorscreen, radio, Bluetooth/ 2 mikrofony/, 2 wejścia USB i 1 Jack, antena krótka do 200 mm AF-FM,

- system nawigacji 3D kolor

-  czujniki spadku ciśnienia w ogumieniu,

- drzwi przesuwne z prawej i lewej strony,

- ESP (ABS + AFU + ESC + ASR + Hill Assistet),

- system kontroli martwego pola,

- fotel  kierowcy KOMFORT – z możliwością regulacji + zagłówek regulowany + podłokietnik,

- fotel pasażera składany – ruchomy podłokietnik, regulacja pochylenia oparcia i zagłówka na wysokość, stoliki lotnicze i kieszenie w oparciach foteli,

- siedzenia tylne dzielone – składane, lub 3 niezależne składane,

- kierownica wielofunkcyjna skórzana, regulowana w dwóch płaszczyznach,

- poduszki bezpieczeństwa ; czołowe, boczne dla kierowcy i pasażera, kurtynowe,

- klapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką,

- klimatyzacja automatyczna dwustrefowa,

- lusterka zewnętrzne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane,

- lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne,

- dach panoramiczny,

- otwierana szyba w pokrywie bagażnika + szyby przyciemniane,

- klamki zewnętrzne i lusterka w kolorze nadwozia,

- aktywny system monitorowania pasa ruchu z korektą toru jazdy, system  rozpoznawania znaków ograniczeń prędkości z rekomendacją prędkości zalecanej,

- automatyczne wycieraczki (z czujnikiem deszczu),

- roleta zakrywająca przestrzeń bagażową,

- siatka zabezpieczająca , oddzielająca przestrzeń bagażową,

- reflektory przednie przeciwmgłowe z funkcją statycznego doświetlania zakrętów,

- relingi dachowe podłużne,

- szyby boczne regulowane elektrycznie ( przód i tył ),

- światła dzienne LED,

- wspomaganie parkowania – czujniki z przodu i boku, kamera z tyłu,

- wyświetlacz w polu widzenia drogi VTH ( Head up display),

- koło zapasowe pełnowymiarowe, z podnośnikiem i zestawem kluczy – podwieszane lub zabudowane w przestrzeni bagażnika,

-- komplet dywaników gumowych  przód i tył,

- osłona stalowa pod silnikiem.

terminy wykonania zamówienia:    do 7 dni od dnia podpisania umowy na dostawę samochodu.

okres gwarancji:

Minimalna gwarancja;

- silnik 24 miesiące lub 40 tys. Przebiegu

- powłoka lakiernicza 48 miesięcy,

- perforacja korozyjna kabiny 12 lat.

warunki  płatności :

a)	Za wykonane roboty ustala się wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy.

b) Wynagrodzenie płatne będzie po bezusterkowym odebraniu przedmiotu umowy przez	Zamawiającego, na podstawie pisemnego bezusterkowego protokołu odbioru podpisanego przez	obie strony umowy i po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury.

c)	Bezusterkowy protokół odbioru końcowego będzie	stanowił wyłączny dowód na należyte i terminowe wykonanie przedmiotu  umowy, jak i całego przedmiotu umowy oraz wyłączną podstawę do wystawienia przez Wykonawcę    faktury końcowej .

e)	Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 7 dni od daty doręczenia Zamawiającemu	prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w jej treści.	Błędnie wystawiony rachunek lub faktura VAT spowoduje ponowne rozpoczęcie biegu 7 –	dniowego terminu płatności liczonego od dnia dostarczenia prawidłowych dokumentów	rozliczeniowych.

f)	Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego	Zamawiającego.

3.	Warunki:

Proponowane warunki udziału wykonawców w postępowaniu:

- Kryteria oceny ofert: 100 % cena,

- Forma wynagrodzenia – ryczałtowe

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres

Minimalna gwarancja;

- silnik 24 miesiące lub 40 tys. Przebiegu.

- powłoka lakiernicza 48 miesięcy,

- perforacja korozyjna kabiny 12 lat.

4.  	Istotne postanowienia umowne:

Minimalna gwarancja;

- silnik 24 miesiące lub 40 tys. Przebiegu

- powłoka lakiernicza 48 miesięcy,

- perforacja korozyjna kabiny 12 lat.

Termin realizacji do 7 dni od dnia podpisania umowy na dostawę samochodu.

Załączniki do zapytania :

-  Druk oferty załącznik nr 1,

III.	Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 10.12.2018 do godziny 10:00 w formie:

- pisemnej (osobiście, listownie) na adres:* Urząd Gminy Klucze ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze.

Lub:

- platformę zakupową.

Oferta  musi zostać opatrzona nazwą przedmiotu zamówienia oraz  pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu z dopiskiem:

Zakup samochodu osobowego Multi  VAN – 5 osobowy.

Uwaga: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.

W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty (Poczta Polska, In Post itp) lub przesyłką kurierską, o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

IV.	Do oferty należy załączyć:

- Druk oferty- wzór załącznik nr 1 ,

- Specyfikację techniczną oferowanego samochodu,

- Wypis KRS lub wypis z Ewidencji działalności gospodarczej.

Klucze , dnia 04 grudnia  2018r.