| Wymagania szczegółowe przy wykonywaniu prac w zbiornikach i innych przestrzeniach zamkniętych. |  |
| --- | --- |
| Cel wymagań |
| Celem wymagań jest prawidłowe określenie bezpiecznych metod wykonania prac w zbiornikach w trakcie prowadzenia prac na polecenie pisemne. |
| Przedmiot i zakres wymagań |
| Przedmiotem wymagań jest organizacja pracy, przygotowanie sprzętowe, sposoby zabezpieczenia pracowników i współdziałania przy wykonywaniu w warunkach małych przestrzeni. |
| Opis postępowania |
| Wymagania ogólne Prace w zbiornikach należy prowadzić na podstawie sporządzonego polecenia pisemnego. Praca powinna być wykonywana w zespole co najmniej dwuosobowym, pod nadzorem. Niedozwolone jest wykonywanie prac przez ludzi, nawet przy zastosowaniu asekuracji i środków ochrony dróg oddechowych, w kanałach o wysokości lub średnicy mniejszej niż 1,0 m. Prace w takich miejscach mogą być wykonane tylko z zewnątrz, przy użyciu sprzętu specjalistycznego. Czynności przygotowawcze Przed przystąpieniem do prac należy wykonać: odłączenie zbiornika poprzez zamknięcie armatury odcinającej, założenie odpowiednich zaślepek dopasowanymi do ciśnienia roboczego występującego w czasie pracy urządzeń lub wymontowanie części rurociągu lub odcięcie dopływu czynnika przez dwa szczelne zawieradła z każdej strony, z której może zagrozić dopływ tego czynnika, zabezpieczenie armatury odcinającej przed nieprzewidzialną zmiana położenia, otwarcie armatury zbiornika spustowej, odpowietrzającej i rozruchowej, wyłączenie z ruchu lub unieruchomienie miejsca zsypu np. węgla, wyposażenie osoby asekurującej w środki ochrony indywidualnej takie same jak wchodzącego do wnętrza zbiornika. Rozpoczęcie i wykonywanie prac Otwarcie włazów zbiornika należy wykonać ze szczególną ostrożnością, z uwagi na możliwość emisji gazów. W tym czasie i w trakcie pozostałych czynności w strefie wykonywania pracy nie wolno palić papierosów i używać otwartego ognia, bez sprawdzenia obecności i stężenia substancji palnych. W pobliżu miejsca pracy należy ustawić podręczny sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice, koce gaśnicze). Włazy do zbiorników należy zabezpieczyć przed samoczynnym lub przypadkowym zamknięciem. W otwartym zbiorniku należy wykonać pomiar zawartości tlenu w powietrzu i ewentualnych innych substancji, mogących zagrozić zdrowiu pracowników. |
| Uwaga: Wykonywanie prac w środowisku zawierającym poniżej 18% tlenu jest niedopuszczalne bez zastosowania aparatów ochrony dróg oddechowych. Dla innych substancji należy kierować się normatywnymi wartościami NDS. Na podstawie pomiarów kierujący podejmuje decyzję o zastosowaniu mechanicznego nadmuchu powietrza lub wykonywaniu prac w środkach ochrony dróg oddechowych. W czasie przebywania pracowników wewnątrz zbiornika wszystkie włazy powinny być otwarte, a jeśli nie jest to wystarczające do utrzymania wymaganych parametrów powietrza w zbiorniku – należy w tym czasie stosować stały nadmuch powietrza. Przed rozpoczęciem prac w obiektach, w których znajdują się instalacje elektryczne, grzewcze - parowe i wodne, wodociągowe, kanalizacyjne itd. należy je wyłączyć, a jeśli nie ma takiej możliwości - zabezpieczyć tak aby nie stwarzały zagrożenia dla pracowników. Prowadzenie prac w kanałach burzowych jest uwarunkowane stanem pogody i należy przerwać pracę w chwili nadejścia opadów deszczu. Do komór kotłów i innych urządzeń i instalacji grzewczych można wpuścić pracowników po upewnieniu się, że temperatura urządzeń, ścian i powietrza odpowiada temperaturze otoczenia zewnętrznego. Prace w kotłach oraz komorach, kanałach sieci cieplnych nie powinny być wykonywane w temperaturze powyżej 400C. W przypadku usuwania awarii w temperaturze powyżej 400C, należy zapewnić: napoje chłodzące i środki obniżające temperaturę powietrza otaczającego bezpośrednio pracownika, środki ochrony indywidualnej np. aparat tłoczonego powietrza, odzież izolującą itd., przerwy w pracy i miejsce odpoczynku na zewnątrz pomieszczenia, ustalenie indywidualnie w zależności od warunków i specyfikacji pracy. W obiektach zawierających płyny, szlam lub materiały sypkie, niemożliwe do usunięcia na czas robót, należy wykonać pomost roboczy nad powierzchnią substancji. Osoba asekurująca osoby pracujące bez aparatów oddechowych winna utrzymywać stały kontakt głosowy z pracownikami w celu określenia po poziomie głosu i artykulacji słów czy nie zachodzi konieczność interwencji. Oświetlenie miejsca pracy może być wykonane poprzez wprowadzanie lampy z przewodem, zasilanej z zewnątrz prądem o napięciu bezpiecznym lub lamp akumulatorowych 12 V. Oprawy lamp winny być, w miarę potrzeby, gazoszczelne lub pyłoszczelne. Posługiwanie się elektronarzędziami w studzienkach, zbiornikach może być dopuszczone jeśli posiadają napęd akumulatorowy lub są zasilane poprzez transformator bezpieczeństwa. W przypadku prac krótkotrwałych z użyciem jednego elektronarzędziadopuszcza się stosowanie elektronarzędzi z drugą klasą ochronności (z wzmocnioną izolacją), zasilanych przedłużaczami zabezpieczonymi wyłącznikami różnicowo prądowymi. Przed każdym rozpoczęciem prac należy wykonać test funkcjonowania wyłącznika różnicowo prądowego przyciskiem test. Prace spawalnicze w zbiornikach mogą być wykonywane zachowaniem zasad określonych w instrukcji prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, a ponadto pod warunkiem zachowania dodatkowych szczególnych środków bezpieczeństwa takich jak: do wnętrza nie można wprowadzić spawarki elektrycznej lub butli z gazami technicznymi, winny być usytuowane na zewnątrz i obsługiwane przez drugiego, uprawnionego spawacza, przewody należy prowadzić tak, aby nie uległy przetarciu, przygnieceniu lub przepaleniu, spawacz winien pracować na podeście dielektrycznym, jeśli podłoże jest metalowe lub mokre, spawanie może się odbywać przy zachowaniu stałej i skutecznej wentylacji i w sprzęcie ochrony dróg oddechowych. Prace konserwacyjne, malarskie w zbiornikach muszą być wykonywane w aparatach ochrony dróg oddechowych i przy zachowaniu skutecznej wentylacji w celu niedopuszczenia do stworzenia zagrożenia wybuchem parami farb lub pyłami. Podczas usuwania nawisów, pyłów, rdzy można stosować urządzenie natryskowe w celu zmniejszenia zapylenia. Zakończenie prac lub przerwanie Przerwanie prac w zbiornikach na dłuższy okres może nastąpić pod warunkiem zabezpieczenia miejsca pracy, usunięcia zagrożeń komunikacyjnych poprzez oznakowanie i oświetlenie np. włazów do studzienek. Wykaz sprzętu, narzędzi i środków niezbędnych do wykonania prac Sprzęt, narzędzia i materiały pomocnicze: sprzęt zmechanizowany np. narzędzia hydrauliczne, agregaty prądotwórcze itp.), sprzęt oświetleniowy - przewody, lampy gazo- i pyłoszczelne, pompy szlamowe, narzędzia ręczne do demontażu i montażu, czyszczenia itp., rusztowania, drabiny. Środki ochrony, sprzęt bhp i ppoż.: ubrania ochronne np. pyłoszczelne, rękawice, kamizelki ostrzegawcze, szelki bezpieczeństwa, linki asekuracyjne i bezpieczeństwa z amortyzatorami, zblocza samohamowne, sprzęt wentylacyjny, np. dmuchawy, wentylatory, środki ochrony indywidualnej dróg oddechowych np. aparaty zdalnego tłoczenia powietrza, półmaski przeciwpyłowe itd., środki ochronny indywidualnej organów słuchu np. zatyczki, ochrony słuchu (nauszniki), środki ochronny indywidualnej wzroku np. okulary przeciwodpryskowe, środki ochronny indywidualnej głowy np. hełmy ochronne, urządzenia detekcyjne i pomiarowe stężeń gazów i par, apteczka pierwszej pomocy, podręczny sprzęt przeciwpożarowy, środki łączności i sprzęt komunikacji głosowej, indywidualny sprzęt oświetleniowy np. lampy akumulatorowe, oświetlenie ostrzegawcze np. przeszkodowe, bariery ogrodzeniowe, taśmy, znaki ostrzegawcze i informacyjne. Szczegółowy wykaz sprzętu, narzędzi, materiałów pomocniczych oraz środków ochrony indywidualnej, sprzętu bhp i ppoż. sporządza poleceniodawca po zapoznaniu się z rodzajem i zakresem prac. |
| Podstawa prawna |
| Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz. U. 2003 Nr 169 poz.1650), Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U 2013 poz. 492) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109 poz.719) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz.470 z dnia 19.05.2000r). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003r). Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. 2004 Nr 7 poz. 59). |