Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-1/2023

Załącznik nr 2.1 do SWZ

Pakiet  1 – Łóżko elektryczne z materacem - 18 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Łóżko elektryczne z materacem - 18 szt. urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2022/2023; |
| 1 | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci |
| 2 | Łóżko wyposażone w akumulator |
| 3 | Długość zewnętrzna łóżka – 2100mm (+/- 120mm) |
| 4 | Możliwość skracania i wydłużania leża o min 100 mm |
| 5 | Szerokość zewnętrzna łóżka z zamontowanymi barierkami – 950mm (+/-50mm). |
| 6 | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Panele gładkie, łatwo demontowalne bez użycia narzędzi, lekkie nadające się do dezynfekcji. Leże każdego łóżka przystosowane do montażu barierek bocznych na całej długości leża lub barierek bocznych oraz protektorów zabezpieczających pacjenta na całej długości leża |
| 7 | Długość podstawy łóżka 160 cm /+/- 10cm/ szerokość podstawy łóżka 80 cm /+/- 15cm/ |
| 8 | Szczyty łóżka tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka |
| 9 | Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: Pilota przewodowego dla pacjenta z podświetlanymi przyciskami Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku. |
| 10 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie od nie więcej niż 410 mm przy maksymalnym opuszczeniu do nie mniej niż 700 mm przy maksymalnym uniesieniu leża; gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka |
| 11 | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie do 70 stopni (+/-10⁰) |
| 12 | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie ≥ 30 ⁰ |
| 13 | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków na pilocie dla pacjenta i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg |
| 14 | Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.5cm. |
| 15 | Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie uda: min.5cm. |
| 16 | Funkcja zaawansowanej autoregresji - system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. |
| 17 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 15° (+/-2°) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg |
| 18 | regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 15° (+/-2°) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. |
| 19 | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg |
| 20 | Regulacja elektryczna do pozycji antyszokowej – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg |
| 21 | Regulacja elektryczna funkcji CPR – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg |
| 22 | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej Elektroniczne wskaźniki informujące o zablokowanych, aktywnych funkcjach łóżka na panelu sterowniczym i pilocie pacjenta |
| 23 | Alarm dźwiękowy informujący o próbie użycia zablokowanej funkcji |
| 24 | Zabezpieczenie przed nieświadomym/przypadkowym uruchomieniem funkcji |
| 25 | Odłączenie wszelkich regulacji w przypadku nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) |
| 26 | Przycisk bezpieczeństwa umożliwiający natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. |
| 27 | Mechaniczna funkcja CPR |
| 28 | Koła o średnicy min 125mm z możliwością centralnego blokowania |
| 29 | Sygnalizacja dźwiękowa lub wizualna informująca o odblokowanych kołach przy podłączonym zasilaniu sieciowym |
| 30 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250 kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. |
| 31 | Waga łóżka z materacem poniżej 150 kg |
| 32 | Materac zabezpieczający profilaktykę przeciwodleżynową do II stopnia. Materac o grubości min 130mm wykonany z piany poliuretanowej. |
| 33 | Wyposażenie każdego łóżka: Komplet barierek bocznych składanych wzdłuż ramy leża; o wysokości min 450mm. Barierki wyposażone w uchwyt z system blokady umożliwiającym odblokowywanie, składanie za pomocą jednej ręki Wysuwana spod leża - lakierowana półka na pościel z miejscem do odkładania panelu sterowniczego Listwa lub haczyki na zawieszanie worków urologicznych |

Załącznik nr 2.2 do SWZ

Pakiet  2 – Aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenem - 5 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenem – 5 szt. urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2022/2023; |
| 1 | Nawilżacz z wbudowanym generatorem przepływu, który dostarcza ogrzane i nawilżone gazy oddechowe o wysokim przepływie samodzielnie oddychającym pacjentom poprzez różnego rodzaju przyłącza pacjenta. |
| 2 | Urządzenie przeznaczone dla pacjentów hospitalizowanych z wykorzystaniem sieci gazów medycznych |
| 3 | Cyfrowy, kolorowy wyświetlacz z minimum 3 parametrami: temperaturą, przepływem i stężeniem tlenu |
| 4 | Wyświetlane informacje w języku polskim. |
| 5 | Minimum 3 zakresy ustawienia temperatury w zakresie pomiędzy 30-32, 32-34, 35-37 stopni C |
| 6 | Czas rozgrzewania urządzenia nie dłużej niż 10 min. w najniższym zakresie temp.; nie dłużej niż 30 min w najwyższym zakresie temp. |
| 7 | Co najmniej 2 tryby ustawień przepływów: dla dzieci od nie więcej niż 2 do nie mniej niż 25 l/min oraz dla dorosłych do nie mniej niż 60 l/min |
| 8 | Możliwość uzyskania stężenia tlenu FiO2 zakresie od 21 % do 100 % również w maksymalnym przepływie. |
| 9 | Zintegrowane mieszanie tlenu |
| 10 | Wbudowany ultradźwiękowy czujnik tlenowy. |
| 11 | Wbudowany czujnik pomiaru wysokości ciśnienia otoczenia |
| 12 | Wbudowany czujnik przepływu |
| 13 | Wbudowany czujnik temperatury |
| 14 | Alarmy min.: blokada w układzie, przeciek w układzie, zbyt wysokie stężenie O2, zbyt niskie stężenie O2, niski poziom wody w komorze, konieczność wymiany filtra powietrza ze słownym i graficznym wskazaniem błędu w języku polskim. |
| 15 | Funkcja wyłączania bądź wyciszania alarmów |
| 16 | Kompleksowe testy kontroli poprawności działania systemu w tym co najmniej: test płytki grzewczej, test przecieku, test blokady, test układu oddechowego, test zasilania. |
| 17 | Masa aparatu nie większa niż 2,5 kg (łącznie z akcesoriami nie więcej niż 3,5 kg). |
| 18 | Wymiary maksymalne urządzenia: 36 cm x 23 cm x 20 cm |
| 19 | Zasilanie 220-240 V |
| 20 | Wbudowany generator przepływu nie wymagajacy podłączenia do sprężonego powietrza |
| 21 | Filtr powietrza przeznaczony na co najmniej 960 godzin pracy urządzenia. |
| 22 | Wytwarzany bez zawartości naturalnej gumy lateksowej i ftalanów (DEHP, DBP, BBP) |
| 23 | Zwalidowany na poziomie wysokim system do dezynfekcji zawierający wielorazową rurę do dezynfekcji; Zamawiający dopuści urządzenie dezynfekowane za pomocą generatora ozonu |
| 24 | Bieżące monitorowanie dezynfekcji na wyświetlaczu. Urządzenie po każdorazowym uruchomieniu wyświetla numer kolejnej dezynfekcji oraz czas jaki upłynął od ostatniej dezynfekcji; |
| 25 | Czas dezynfekcji nie dłuższy niż 60 min w tym co najmniej 30 min w temperaturze co najmniej 85 st.C. Temoeratura rejestrowana w urządzeniu przez cały czas trwania procesu |
| 26 | W zestawie wielorazowa rura do dezynfekcji. |
|  | WYPOSAŻENIE I AKECESORIA (ilość podana do każdego z urządzeń): |
| 27 | 1 szt. Dedykowany statyw medyczny z uchwytami; zakończony uchwytem posiadającym 2 wieszaki na kroplówki i mocowanie układu oddechowego; Podstawa jezdna z 4 kółkami; Zamawiający dopuści urządzenie z podstawą jezdną posiadającą 5 kółek, w tym co najmniej dwa kółka z hamulcami i 4 wieszakami na kroplówki , statyw posiadający regulację wysokości |
| 28 | 1 szt. Podstawa do mocowania na stojaku - Półka z systemem mocowania z bolcami mocującymi |
| 29 | 1 szt. Koszyk na akcesoria jednorazowe |
| 30 | 1 kpl. Części zużywalne: filtr powietrza, przedłużka do podłączenia tlenu, zestaw do dezynfekcji |
| 31 | 1 szt. Przepływomierz tlenu 70L/min, mocowany do statywu z przewodem tlenowym z wtykiem typu AGA; Zamawiający dopuści aparat bez zewnętrznego przepływomierza tlenu z wbudowanym mikserem gazów, pozwalającym na precyzyjne ustawienie FiO2 w zakresie 21% - 100%, |
| 32 | 10 szt. kompatybilny podgrzewany układ oddechowy do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem w komplecie z samonapełniającą się komorą; rura do oddychania ogrzewanym powietrzem, do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych, z wbudowanymi czujnikami temperatury. Wytwarzana bez zawartości gumy, lateksu ani ftalanów. Do użycia przy przepływach od 2 do 60 l/min w zależności od zastosowanego interfejsu. Kompatybilne przyłącza pacjenta: kaniula donosowa, bezpośrednie połączenie z rurką tracheostomijną. Układ wyposażony w zacisk umożliwiający przymocowanie go do pościeli lub odzieży pacjenta. Długość układu 180 cm (+/-10%). Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w system zabezpieczający przed przelaniem wody oraz optymalnym wysyceniem dostarczanych gazów pary wodnej. Podłączenie komory do nawilżacza za pomocą adaptera będącego w komplecie układu. Zestaw rura i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez co najmniej 14 dni. Lub 10 szt. układ do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem z samonapełniającą się komorą o parametrach: Układ oddechowy do terapii tlenowej HFNC o długości min. 180 cm. Odcinek wdechowy podgrzewany wyposażony w zatopioną grzałkę w ściankach układu oddechowego eliminujący skropliny w układzie w drenie z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz zintegrowany ruchomy klips do mocowania. Przepływ gazów w zakresie 2 – nie mniej niż 60 L/min. Zakończenie układu wykonane z elastycznej końcówki, zapewniające prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych i interfejsu do tracheostomii. Układ zapewniający pracę w zakresie przepływów 2 – nie mniej niż 60 L/min. w zależności od wyboru rodzaju trybu pracy urządzenia. Komplet zawiera adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą pływak zabezpieczający przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Komora wyposażona w osłonę antyoparzeniową, oraz specjalny uchwyt do demontażu z urządzenia. Komora wyposażona w nakłuwacz z odpowietrznikiem, oraz wskaźnik poboru wody. Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą tworzy komplet tzn. znajdują się w jednym opakowaniu. |
| 33 | 20 szt. kompatybilna kaniula donosowa do nosowej terapii wysokoprzepływowej z technologią ograniczającą tworzenie się skroplin i wypustkami donosowymi dostarczającymi dwa niezależne strumienie gazu. Przeznaczona do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Zakres przepływu 10 - 60 l/min w zależności od rozmiaru kaniuli. Wypustki kaniuli o łagodnych krawędziach dla zapewnienia komfortu w okolicy przegrody i nozdrzy. Krawędzie dostosowane do kształtu górnej wargi nie blokujące ust. Miękkie podkładki na policzki zapewniające stabilność przy jednoczesnym zminimalizowaniu nacisku na twarz. Podkładki oznaczone kolorami umożliwiające natychmiastowe rozpoznanie odpowiedniego rozmiaru. Zacisk na pasku na głowę podtrzymujący obwód i zapobiegający wypadaniu kaniuli. Regulowany pasek wykonany z miękkiego materiału. Wytwarzana bez zawartości gumy, lateksu ani ftalanów. Kaniula przeznaczona do stosowania przez co najmniej 14 dni. Każda kaniula w oddzielnym opakowaniu. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego na etapie poprzedzającym dostawę. Lub 20 szt. Kaniul donosowych do terapii tlenowej HFNC o poniższych parametrach: Kaniula wyposażona w miękkie wąsy tlenowe, których konstrukcja zapewnia swobodny przepływ gazów medycznych. Wygodne i dobrze tolerowane silikonowe wąsy tlenowe. Miękkie i anatomicznie ukształtowane wąsy tlenowe dopasowujące się do każdego pacjenta zapewniając maksymalną wygodę. Kaniula wyposażona w uniwersalną obrotową złączkę. Oznaczenie kaniul kolorami - szybka i łatwa identyfikacja rozmiaru. Kaniule posiadające rurki gładkościenne. Kaniule wyposażone w dzielony (podwójny) pasek mocujący wokół głowy. Do kaniuli dołączony klips stabilizujący, zmniejszający ryzyko repozycji kaniuli. Wysokoprzepływowa kaniula nosowa dla szerokiego zakresu stężeń tlenu przy różnych prędkościach przepływu w optymalnych warunkach. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego na etapie poprzedzającym dostawę. |

Załącznik nr 2.3 do SWZ

Pakiet  3 – Pompa infuzyjna - 10 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Pompy infuzyjne – 10 szt. urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2022/2023; |
| I. | Pompa infuzyjna strzykawkowa – 8 szt. |
| 1 | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem standardowych medycznych dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa. |
| 2 | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci |
| 3 | Klasa ochronności II lub równoważna |
| 4 | Masa pompy gotowej do użycia poniżej 2 kg |
| 5 | Wymiary pompy maks. 300x150x200mm |
| 6 | Dokładność podaży nie większa niż +/- 5% |
| 7 | Menu pompy w języku polskim |
| 8 | Instrukcja obsługi zaimplemetnowana w menu pompy |
| 9 | Stopień ochrony IP 44, równoważny lub wyższy, chroniący przed bryzgami wody z dowolnego kierunku |
| 10 | Kolorowy wyświetlacz minimum 5", umożliwiający pełne dotykowe sterowanie i obsługę pompy; Wysoka rozdzielczość wyświetlanych informacji, min. 800x240 punktów. |
| 11 | Wbudowany lub dołączany uchwyt do przenoszenia pompy (uchwyt załączony do pompy); Możliwość łączenia pomp w moduły i przenoszenia bez użycia stacji dokującej |
| 12 | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu, chroniona przed drzwiczki pompy; Mechanizm blokujący tłok strzykawki, zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym. Aktualny status strzykawki wyświetlany na ekranie pompy w formie graficznej. |
| 13 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3,5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów |
| 14 | Pompa wyposażona w moduł łączności bezprzewodowej WLAN |
| 15 | Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania pompy, oraz biblioteki leków; |
| 16 | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1800 ml/h ; Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji |
| 17 | Wstępnie wybierana objętość w zakresie nie mniejszym niż 0,10 – 9500 ml programowana co 0,01 ml |
| 18 | Wstępnie wybierany czas w zakresie od 1min do 96h |
| 19 | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu |
| 20 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, ng, IE, mmol, lub mEq ,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) |
| 21 | Pompa wyposażona w system redukcji błędów dawki. |
| 22 | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji |
| 23 | Bolus: Prędkość bolusa możliwa do zaprogramowania w zakresie nie gorszym niż 1-1800 ml/h |
| 24 | Tryby bolusa: Bolus na żądanie; Bolus programowany z automatyczną kulkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu; |
| 25 | Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych |
| 26 | Tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę |
| 27 | Regulacja intensywności podświetlenia na minimum 5 poziomach |
| 28 | Biblioteka leków z możliwością wpisu min. 5000 leków, z możliwością podzielenia kategorie i profile pacjentów; Nazwa leku stale widoczna na wyświetlaczu pompy, również po wystapieniu dowolnego alarmu; Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera lub zdalnie |
| 29 | Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 5 poziomach w zakresie niezgorszym niż od 75 do 900 mmHg; Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy |
| 30 | Wbudowany akumulator litowo - jonowy; Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 8 godz. przy przepływie 25 ml/h; Czas ponownego ładowania nie więcej niż 6 godz.; Na wyświetlaczu widoczna precyzyjna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora w godzinach i minutach; Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego; Zamawiający dopuści pompę z zasilaniem z wbudowanego akumulatora, min. 11 godzin przy przepływie 5ml/godz oraz z czasem ponownego całkowitego naładowania do 6 godzin, z widoczną na stałe informacją o statusie naładowania |
| 31 | Pobór mocy w normalnych warunkach pracy maksymalnie 8 W |
| 32 | Rozbudowany system alarmów wizualnych i dźwiękowych; |
| 33 | Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do 500 zdarzeń |
| 34 | Możliwość wprowadzenia informacji o dacie następnego przeglądu technicznego i wyświetlania jej przy każdym uruchomieniu pompy |
| II. | Pompa infuzyjna objętościowa – 2 szt. |
| 35 | Pompa objętościowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem standardowych medycznych dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa. |
| 36 | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci |
| 37 | Klasa ochronności II lub równoważna |
| 38 | Masa pompy gotowej do użycia poniżej 3 kg |
| 39 | Wymiary pompy (Szer. x Wys. x Gł.) maks. 250x150x200mm |
| 40 | Dokładność podaży +/- 5% |
| 41 | Menu pompy w języku polskim |
| 42 | Instrukcja obsługi zaimplemetnowana w menu pompy, ułatwiająca obsługę urządzenia podczas zakładania linii jednorazowej. |
| 43 | Stopień ochrony IP 44, równoważny lub wyższy, chroniący przed bryzgami wody z dowolnego kierunku |
| 44 | Kolorowy wyświetlacz minimum 5", umożliwiający pełne dotykowe sterowanie i obsługę pompy; Wysoka rozdzielczość wyświetlanych informacji, min. 800x240 punktów. |
| 45 | Wbudowany lub dołączany uchwyt do przenoszenia pompy (uchwyt załączony do pompy); Możliwość łączenia pomp w moduły i przenoszenia bez użycia stacji dokującej |
| 46 | Linia infuzyjna mocowana od przodu, chroniona przed drzwiczki pompy; Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem |
| 47 | Dostępne linie infuzyjne do szerokiego spektrum terapii: podstawowe bezbarwne, chroniące przed światłem, do transfuzji, do terapii przeciwbólowych, do antybiotykoterapii, wielodrożne do onkologii pracujące w systemie zamkniętym, oraz dojelitowe |
| 48 | Pompa wyposażona w moduł łączności bezprzewodowej WLAN |
| 49 | Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania pompy, oraz biblioteki leków bez konieczności przerywania pracy pompy; |
| 50 | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1200 ml/h ; Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji |
| 51 | Wstępnie wybierana objętość w zakresie nie mniejszym niż 0,10 – 9500 ml programowana co 0,01 ml |
| 52 | Wstępnie wybierany czas w zakresie od 1min do 96h |
| 53 | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu |
| 54 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, ng, IE, mmol, lub mEq ,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) |
| 55 | Pompa wyposażona w system redukcji błędów dawki. |
| 56 | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji |
| 57 | Bolus: Prędkość bolusa możliwa do zaprogramowania w zakresie nie gorszym 1-1200 ml/h |
| 58 | Tryby bolusa: Bolus na żądanie; Bolus programowany z automatyczną kulkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu; |
| 59 | Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych |
| 60 | Stryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę |
| 61 | Regulacja intensywności podśwetlenia na min. 5 poziomach |
| 62 | Biblioteka leków z możłiwością wpisu min. 5000 leków, z możliwością podzielenia na kategorie i profile pacjentów; Nazwa leku stale widoczna na wyświetlaczu pompy, również po wystapieniu dowolnego alarmu; Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie |
| 63 | Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 5 poziomach w zakresie nie mniejszym niż 50 do 800 mmHg; Wzkaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy |
| 64 | Wbudowany akumulator litowo - jonowy; Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 5 godz. przy przepływie 100 ml/h; Czas ponownego ładowania nie dłużej niż 6 godz.; Na wyświetlaczu widoczna precyzyjna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora w godzinach i minutach; Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłaczonej do zasilania sieciowego; Zamawiający dopuści pompę z zasilaniem z wbudowanego akumulatora, min. 11 godzin przy przepływie 5ml/godz oraz z czasem ponownego całkowitego naładowania do 6 godzin, z widoczną na stałe informacją o statusie naładowania |
| 65 | Pobór mocy w normalnych warunkach pracy maksymalnie 8 W |
| 66 | Rozbudowany system alarmów wizualnych i dzwiękowych; |
| 67 | Czułość techniczna wykrywania pęcherzyków powietrza ≥ 0.01 mL |
| 68 | Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwościa zapisania do 500 zdarzeń |
| 69 | Możliwość wprowadzenia informacji o dacie następnego przeglądu technicznego i wyświetlania jej przy każdym uruchomieniu pompy |

Załącznik nr 2.4 do SWZ

Pakiet  4 – Aparat EKG - 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Aparat EKG – 1 szt. urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2022/2023; |
| 1 | Rejestracja odprowadzeń EKG 12 standardowych |
| 2 | Tryb wydruku 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG |
| 3 | Rodzaje badań co najmniej: ręczne, AUTO, LONG |
| 4 | Zapis wsteczny do 30 s |
| 5 | Długi zapis w pamięci aparatu nie mniej niż 10 minut |
| 6 | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi |
| 7 | Wewnętrzna pamięć pozwalająca na przechowywanie co najmniej 500 badań |
| 8 | Zapis wsteczny przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym |
| 9 | Proste zakładanie papieru. |
| 10 | Drukarka wbudowana aparatu o szerokości papieru 112 mm |
| 11 | Wbudowany ekran dotykowy, graficzny kolorowy minimum 7 cali, o rozdzielczości nie mniejszej niż 800 x480 |
| 12 | Wykonywanie co najmniej 100 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej |
| 13 | Filtr zakłóceń sieciowych 50 Hz, 60 Hz |
| 14 | Filtr zakłóceń mięśniowych 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz |
| 15 | Filtr izolinii; do wyboru: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz |
| 16 | Detekcja odpięcia elektrody INOP niezależna dla każdego kanału |
| 17 | Aparat przystosowany do pracy na otwartym sercu |
| 18 | Ciągły pomiar akcji serca i prezentacja na wyświetlaczu |
| 19 | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących |
| 20 | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeni stymulatora serca |
| 21 | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym |
| 22 | Podgląd badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku |
| 23 | Automatyczny test aparatu |
| 24 | Eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat za pomocą usługi EKG-MAIL |
| 25 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu |
| 26 | Bezprzewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet |
| 27 | Automatyczna analiza i interpretacja |
| 28 | EDM - archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku (pamięć USB) |
| 29 | Archiwizacja badań na zewnętrznym nośniku (pamięć USB) |
| 30 | Możliwość przyjmowania zleceń na wykonanie badania i odsyłania wyników poprzez sieć Internet |
| 31 | Częstotliwość próbkowania: 8000 Hz/ na kanał |
| 32 | Prędkości zapisu co najmniej 5; 10; 25 i 50 mm/s |
| 33 | Czułość: 2,5; 5; 10; 20 mm/mV |
| 34 | Rozdzielczość przetwornika 12 lub 24 bitów |
| 35 | Wydruk badania na drukarce zewnętrznej PCL5/PCL6 (papier biurowy A4) |
| 36 | Waga: max 2 kg |
| 37 | Wyposażenie standardowe: po 1 kpl. Elektrod piersiowych przyssawkowych (6 szt.), kończynowych klipsowych (4 szt.) dla dorosłych; 1 kpl. Kabli, żel 0,5 l; papier 112 mm x 25m – 1 rolka |
| 38 | Wyposażenie dodatkowe (zapasowe): po 1 kpl. Elektrod piersiowych przyssawkowych (6 szt.), kończynowych klipsowych (4 szt.) dla dorosłych; 1 kpl. Kabli |
| 39 | Wózek transportowy dedykowany do aparatu – 1 szt. |

Załącznik nr 2.5 do SWZ

Pakiet  5 – Aparat RTG jezdny - 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Aparat RTG jezdny (przyłóżkowy) urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2022/2023; |
|  | Aparat z 1 detektorem cyfrowym - detektor bezprzewodowy; Wszystkie podstawowe elementy aparatu jak wózek, detektor i generator wyprodukowane przez jednego producenta |
| I. | Generator |
| 1 | Generator wysokiej częstotliwości ≥60kHz |
| 2 | Moc wyjściowa generatora ≥ 30kW |
| 3 | Zakres napięcia roboczego 40 - 150kV |
| 4 | Maksymalny prąd ≥400mA |
| 5 | Maksymalna ekspozycja ≥300 mAs |
| 6 | Tryb programów anatomicznych zintegrowany z menu wyboru projekcji w systemie akwizycji obrazu DR |
| 7 | Synchronizacja nastaw programów anatomicznych z generatorem |
| 8 | Autodiagnostyka generatora z komunikatami o błędach |
| 9 | Zasilanie systemu ładowania akumulatorów 230V/ 50Hz |
| II. | Lampa rtg, kolimator |
| 10 | Wielkość małego ogniska ≤ 0,7mm |
| 11 | Wielkość dużego ogniska ≤ 1,3mm |
| 12 | Pojemność cieplna anody ≥ 300KHU |
| 13 | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1000KHU |
| 14 | Miernik dawki zintegrowany z kolimatorem i z prezentacją wartości dawki na konsoli operatora i zapisem w pliku Dicom |
| 15 | Kolimacja manualna |
| 16 | Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem |
| 17 | Obrót kolimatora +/- 90° |
| 18 | Dotykowy panel LCD o przekątnej min. 7” na kołpaku pozwalający na wyświetlenie listy pacjentów i zmianę warunków ekspozycji |
| 19 | Wyświetlenie badania na panelu LCD na kołpaku z możliwością akceptacji lub odrzucenia badania |
| 20 | Oświetlenie pola ekspozycji typu LED |
| 21 | Miarka centymetrowa |
| 22 | Filtry dodatkowe pediatryczne wbudowane w kolimator, nieprzesłaniające światła kolimatora |
| III. | Kolumna teleskopowa lampy |
| 23 | Kolumna teleskopowa lampy składana |
| 31 | Odległość maksymalna ogniska lampy RTG od podłogi ≥200cm |
| 32 | Maksymalna odległość ogniska lampy RTG od środka kolumny ≥130cm |
| 33 | Zakres obrotu kołpaka lampy RTG wokół osi poziomej ≥ +/- 130o |
| 34 | Zakres obrotu kolumny lampy RTG wokół osi pionowej ≥ +/- 270o |
| 35 | Zakres ruchu lampy RTG w poziomie od środka kolumny ≥45cm |
| IV. | Wózek z napędem |
| 36 | Wbudowany system antykolizyjny z przodu aparatu |
| 37 | Szerokość wózka aparatu <70cm |
| 38 | Długość transportowa aparatu <140cm |
| 39 | Waga aparatu <600kg |
| 40 | Slot w obudowie na oferowany detektor |
| 41 | Ładowanie detektora z akumulatorem w obudowie aparatu |
| 42 | Maksymalna wysokość transportowa ≤150cm |
| 43 | Prędkość przemieszczania korzystając z napędu regulowana przez technika ≥5km/h |
| 44 | Wyłącznik awaryjny na obudowie aparatu |
| 45 | Możliwość przemieszczenia ręcznego w przypadku rozładowania akumulatorów |
| V. | Cyfrowy bezprzewodowy płaski przenośny detektor 35x43cm |
| 46 | Płaski bezprzewodowy detektor cyfrowy do wykonywania badań przyłóżkowych wymiennymi akumulatorami bez konieczności ładowania całego detektora |
| 47 | Waga detektora z akumulatorem ≤3,5kg |
| 48 | Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) ≥ 150 kg |
| 49 | Rozmiar aktywny detektora 35 x 43cm (+/-1cm) |
| 50 | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli ≥7 mln, |
| 51 | Rozmiar piksela ≤ 150 µm |
| 52 | Głębokość akwizycji ≥ 16bit |
| 53 | DQE dla 1lp/mm ≥ 50% |
| 54 | Rozdzielczość detektora ≥3,5 lp/mm |
| 55 | 2 baterie do detektora w komplecie |
| 56 | Maksymalna ilość ekspozycji na jednym naładowaniu ≥ 200 |
| 57 | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤5s |
| 58 | Zaawansowana konstrukcja obudowy zapewniająca ochronę przed wnikaniem wody i pyłu min. IP55 |
| 59 | Uchwyt do detektora z kratką lub bez kratki |
|  | Wbudowana konsola operatora aparatu mobilnego |
| 60 | Obsługa aparatu zintegrowana w jednej konsoli do sterowania generatorem RTG i systemem obrazowania cyfrowego |
| 61 | Kolorowy monitor dotykowy LCD o rozdzielczości min. 1280x1024 pikseli stacji technika do ustalania warunków ekspozycji i wysyłania obrazów o przekątnej ≥ 17” |
| 62 | Stacja technika z komputerem minimum czterordzeniowym procesorem, 16 GB RAM, dysk SSD min. 500GB, system operacyjny, oprogramowanie systemowe |
| 63 | Oprogramowanie konsoli w całości w języku polskim |
| 64 | Systemem pomocy kontekstowej w języku polskim |
| 65 | Wprowadzanie danych pacjenta za pomocą klawiatury i monitora dotykowego bezpośrednio na stanowisku oraz z systemu RIS z pomocą systemu Dicom Worklist |
| 66 | Oprogramowanie umożliwiające przypisywanie konkretnym projekcjom warunków ekspozycji, zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów |
| 67 | Wybór ustawienia pacjenta (np. AP, bok, itd.) |
| 68 | Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) ≥ 5 000 obrazów |
| 69 | Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu |
| 70 | Blendowanie (czarne maskowanie tła) wielokątowe, ręczne z możliwością zmiany powierzchni i automatyczne |
| 71 | Funkcja obrotu o dowolny kąt |
| 72 | Powiększenia i odbicia obrazu |
| 73 | Funkcja pozytyw – negatyw |
| 74 | Pomiary długości i kątów |
| 75 | Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów |
| 76 | Funkcja wprowadzania pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie oraz elektronicznych markerów z możliwością definiowania własnych |
| 77 | Interfejs DICOM : DICOM 3.0, Work List Manager(WLM), Print, Send, |
| 78 | Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych |
| 79 | Oprogramowanie do prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg techników |
| 80 | Dostęp do badań odrzuconych, min. 100 ostatnich, na aparacie z możliwością wysłania na inny serwer do celów kontroli jakości |
| 81 | Wybór na zdjęciu obszaru zainteresowania o wymiarach min. 1x1cm z pomiarem średnich wartości pikseli na obszarze i odchylenia standardowego |
| 82 | Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej (na brzegu monitora) lub inna metoda pomiaru długości |
| 83 | Funkcjonalność przywrócenia obrazu do pierwotnej postaci, cofnięcie wprowadzonych zmian wyglądu obrazu |
| 84 | Wydruk obrazów w trybie True Size z możliwością podziału na min. 1/2/4/8; Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia na 1/2/4/9/12/16 klatek |
| 85 | Wyświetlanie współczynnika ekspozycji zgodnie z IEC |
| 86 | Histogram obrazu ekspozycji |
| 87 | Dedykowane oprogramowanie do wykrywania odmy płucnej |
| 88 | Dedykowane oprogramowanie kratki wirtualnej |
| 89 | Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji rur i cewników |
| 90 | Dedykowane oprogramowanie pediatryczne |
| 91 | Pilot do zdalnej ekspozycji z odległości powyżej 5m |
| 92 | Pilot z systemem alarmu dźwiękowego, włączanego, gdy nie jest odłożony do dedykowanej szuflady aparatu |

Załącznik nr 2.6 do SWZ

Pakiet  6 – Automatyczny system do izolacji kwasów nukleinowych - 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Automatyczny system do izolacji kwasów nukleinowych – 1 szt. urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2022/2023; |
| 1 | Aparat do izolacji DNA i RNA wirusów, bakterii G(+) i G(-) |
| 2 | Izolacja do 48 próbek jednocześnie z możliwością wykonania pojedynczego oznaczenia bez strat odczynnikowych. |
| 3 | Aparat oparty na izolacji przy użyciu kuleczek magnetycznych. |
| 4 | Wysoka wydajność mieszania kulek magnetycznych do 3000 rpm, indukcja magnetyczna 3500 gaussów umożliwiająca skuteczne zbieranie kulek z eluatu. |
| 5 | Czas izolacji do 30 minut. |
| 6 | Urządzenie małe, nablatowe do 50 kg, nie przekraczające 60 cm szerokości. |
| 7 | Lampa UV i blok grzewczy wbudowane w urządzeniu. |
| 8 | Oprogramowanie obsługiwane przy pomocy ekranu dotykowego, intuicyjny interfejs. |
| 9 | Zatrzymanie pracy podczas przypadkowego otwarcia urządzenia. |
| 10 | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna po zakończeniu izolacji. |
| 11 | Skuteczne zapobieganie zanieczyszczeniom krzyżowym między studzienkami. |
| 12 | Posiada wymagane prawem dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski. |
| 13 | Zestaw do izolacji DNA i RNA wirusów, bakterii G(+) i G(-) kompatybilny z aparatem. |
| 14 | Dostępność testów do izolacji z krwi, tkanek, moczu, dróg oddechowych, hodowli bakteryjnych. |
| 15 | Zestawy izolacyjne konfekcjonowane w postaci kaset i pojedynczych testów |
| 16 | Zestawy izolacyjne kompletne i zawierające wszystkie elementy potrzebne do ekstrakcji w aparacie. |
| 17 | Proteinaza gotowa do użycia i przechowywana w temp. lodówki. |
| 18 | Brak potrzeby dodatkowego opracowania materiału przed izolacją. |
| 19 | Brak potrzeby dodawania osobno kulek magnetycznych i dodatkowych manipulacji. |
| 20 | Możliwość użycia większej ilości próbki (300 ul) |
| 21 | Współczynnik zmienności stężeń wyizolowanych kwasów nukleinowych powinien być mniejszy niż 5 |
| 22 | Testy przechowywane w temp. pokojowej. |
| 23 | Testy posiadają certyfikat CE IVD |

Załącznik nr 2.7 do SWZ

Pakiet  7 –Wirówka laboratoryjna - 3 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Wirówka laboratoryjna – 3 szt. urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2022/2023; |
| 1 | Wirówka laboratoryjna do wykonywania rutynowych badań: morfologia, biochemia, koagulogia, mocze, parazytologia, hematologia, diagnostyka nowotworów (CYTO), badanie nasienia i inne. |
| 2 | Wymiary maksymalne H x W x D [mm] :350 x 500 x 550 |
| 3 | nowoczesny wygląd |
| 4 | niski poziom hałasu ≤62 db |
| 5 | bezobsługowy silnik indukcyjny |
| 6 | nowoczesny układ programowania |
| 7 | wyświetlacz graficzny LCD / LED z wygaszaczem ekranu |
| 8 | dwa tryby ekranu (uproszczony I standardowy) |
| 9 | menu w języku polskim |
| 10 | alarmy wizualne I dźwiękowe sygnalizujące stan pracy |
| 11 | minimum 10 charakterystyk rozpędzania I hamowania, |
| 12 | minimum 100 programów użytkownika, |
| 13 | regulacja prędkości I RCF, |
| 14 | zliczanie czasu od startu lub osiągnięcia zadanej prędkości, |
| 15 | zliczanie czasu rosnąco lub malejąco, |
| 16 | tryb pracy ciągłej lub praca w trybie SHORT, |
| 17 | automatyczna identyfikacja wirnika, |
| 18 | automatyczne otwieranie pokrywy, |
| 19 | awaryjne otwieranie pokrywy, |
| 20 | blokada startu przy otwartej pokrywie, |
| 21 | blokada pokrywy podczas wirowania, |
| 22 | efektywny system wentylacji, |
| 23 | blokowanie wybranych funkcji, |
| 24 | komora wirowania ze stali odpornej na korozję, |
| 25 | czujnik braku wyważenia |
| 26 | wirnik horyzontalny RPM nie mniej niż 3500; RCF nie mniej niż 2000xG;kompletny umożliwiający wirowanie probówek we wkładkach redukcyjnych |
| a | Wkładka redukcyjna nie mniej niż 7 probówek 13 x 75/100 mm – 4 szt. do jednej wirówki |
| b | Wkładka redukcyjna nie mniej niż 6 probówek 16 x 100 mm – 4 szt. do jednej wirówki |
| c | Wkładka redukcyjna nie mniej niż 5 probówek x 10 ml – 4 szt. do jednej wirówki |

Załącznik nr 2.8 do SWZ

Pakiet  8 – Zestaw automatycznych pipet laboratoryjnych - 5 zestawów

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Zestaw automatycznych pipet laboratoryjnych z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem – 5x zestaw 24 szt. pipet; urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2022/2023; |
| 1 | Wykonane z materiałów o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej |
| 2 | Gwarantujące dokładność i powtarzalność pipetowania wymaganą w rutynowej oraz naukowej pracy laboratoryjnej |
| 3 | Zapewniające komfort pracy dzięki ergonomicznemu kształtowi rękojeści oraz lekkości |
| 4 | W całości autoklawowalne |
| 5 | Łatwe w codziennej konserwacji i rekalibracji za pomocą dostarczanych w zestawie narzędzi |
| 6 | O szerokim zakresie pojemności pipetowania |
| 7 | W jednym zestawie 24 szt. pipet: |
| A | Pipety jednokanałowe stałopojemnościowe 12 szt. jak niżej: |
|  | Pipeta o stałej pojemności 20 uL – 2 sztuki w jednym zestawie Pipeta o stałej pojemności 50 uL – 2 sztuki w jednym zestawie Pipeta o stałej pojemności 100 uL – 2 sztuki w jednym zestawie Pipeta o stałej pojemności 200 uL – 2 sztuki w jednym zestawie Pipeta o stałej pojemności 500 uL – 2 sztuki w jednym zestawie Pipeta o stałej pojemności 1000 uL – 2 sztuki w jednym zestawie |
| b | Pipety jednokanałowe zmiennopojemnościowe 12 szt. jak niżej: |
|  | Pipeta o zmiennej pojemności 2-20 uL – 2 sztuki w jednym zestawie Pipeta o zmiennej pojemności 5-50 uL – 2 sztuki w jednym zestawie Pipeta o zmiennej pojemności 10-100 uL – 2 sztuki w jednym zestawie Pipeta o zmiennej pojemności 20-200 uL – 2 sztuki w jednym zestawie Pipeta o zmiennej pojemności 100-1000 uL – 2 sztuki w jednym zestawie Pipeta o zmiennej pojemności 1000-5000 uL– 2 sztuki w jednym zestawie |

Załącznik nr 2.9 do SWZ

Pakiet  9 – Drobny sprzęt medyczny (termometry, inhalatory, ciśnieniomierze, wózki inwalidzkie) - 1 zestaw

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Drobny sprzęt medyczny (termometry 20 szt., inhalatory 20 szt., ciśnieniomierze 10 szt., wózki inwalidzkie 5 szt.) urządzenia fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2022/2023 – 1 zestaw składający się z: |
| I | Termometry bezdotykowe – 20 szt. |
| 1 | Typ urządzenia elektroniczny termometr bezkontaktowy |
| 2 | Zakres pomiaru: |
| a | Pomiar temp. ciała nie mniejszy niż 34,0-43 °C |
| b | Pomiar temp. obiektu nie mniejszy niż 0,1-99,9 °C |
| c | Rozdzielczość: nie gorsza niż 0,1 °C |
| 3 | Dokładność pomiaru: |
| a | Pomiar temp. ciała nie gorszy niż ±0,2 °C (od 35,0 do 42,0 °C) oraz ±0,3 °C (od 34,0 do 34,9 °C i od 42,1 do 43,0 °C) |
| b | Pomiar temp. Obiektu nie gorszy niż ±1,0 °C (0,1 ~ 99,9 °C) |
| 4 | Wyświetlacz Liquid Crystal Display (ciekłokrystaliczny) |
| 5 | Akustyka: |
| a | Przyrząd włączony i gotowy do wykonywania pomiarów: 1 sygnał; zakończenie pomiaru: 1 sygnał dźwiękowy |
| b | Błąd systemowy lub awaria: krótkie sygnały dźwiękowe |
| 6 | Pamięć co najmniej 30 ostatnich pomiarów temperatury wraz z datą i godziną. |
| 7 | Podświetlenie: Po włączeniu przyrządu uaktywnia się podświetlenie co najmniej na 1 sek.. |
| a | Po zakończeniu pomiaru wynikiem niższym niż 37,5 °C uaktywnia się ZIELONE podświetlenie. |
| b | Po zakończeniu pomiaru wynikiem równym lub wyższym niż 37,5 °C uaktywnia się CZERWONE podświetlenie. |
| 8 | Warunki pracy: |
| a | Pomiar temp. ciała: 16-40,0 °C (+/-10%) |
| b | Pomiar temp. obiektu: 5-40,0 °C (+/-10%) |
| 9 | Warunki przechowywania: |
| a | -20 - +50 °C |
| b | Maksymalna wilgotność względna 15 - 95 % |
| 10 | Automatyczne wyłączanie się po ok. 1 minucie od wykonania ostatniego pomiaru. |
| 11 | Zasilanie baterie alkaliczne; rozmiar AAA |
| 32 | Żywotność baterii nie mniej niż 1500 pomiarów (używając nowych baterii) |
| 33 | Wymiary maksymalne 170 x 50 x 50 mm |
| 34 | Waga maksymalna 100 g (z bateriami), 70 g (bez baterii) |
| 35 | Klasa IP co najmniej IP22 |
| II. | Inhalator (nebuliaztor) – 20 szt. |
| 36 | Wydajność aerozolu: ≥ 0.4 ml/min. (NaCI 0.9%) |
| 37 | Wyjściowa wydajność aerozolu nie mniej niż 0.10 ml/min. |
| 38 | Procent objętości wypełnienia wyemitowanej na minutę: 3.5 % (+/-0,5%) |
| 39 | Ilość osadu: ≤ 0.5 ml |
| 40 | Wielkość cząstek (MMAD): ≤ 2.5 μm |
| 41 | Maksymalny przepływ niemniej niż 2 bar |
| 42 | Operacyjny przepływ powietrza: 5~8 l/min. |
| 43 | Odgłos pracy maksymalny : 60 dBA Zasilanie elektryczne: 230V 50 Hz AC |
| 44 | Natężenie: ≤ 700mA |
| 45 | Długość kabla sieciowego co najmniej 1.8 m |
| 46 | Pojemność zbiornika na lek: min. 2 ml; max. 10 ml |
| 47 | Tryb pracy min. 30 min. pracy |
| 48 | Warunki pracy: nie mniej niż 10 - 40 °C, wilgotność względna 15 - 95 %, 700 - 1060 hPa ciśnienia atmosferycznego |
| 49 | Warunki i transportu przechowywania nie gorsze niż -10 - +50 °C |
| 50 | Waga maksymalna 1500 g |
| 51 | Wymiary maksymalne 200 x 180 x 100 mm |
| 52 | Klasa IP co najmniej IP21 |
| 53 | Przewidywana żywotność urządzenia: 1000 godzin |
| III. | Aparat do mierzenia ciśnienia – 10 szt. |
| 54 | Warunki pracy nie gorsze 10 - 40 °C |
| 55 | Warunki przechowywania nie gorsze -20 - +55 °C |
| 56 | Waga maksymalna 500 g (z bateriami) |
| 57 | Wymiary maksymalne 150 x 100 x 70 mm |
| 58 | Sposób pomiaru: oscylometryczny, odpowiadający metodzie Korotkoff'a: faza I skurczowa, faza V rozkurczowa |
| 59 | Zakres pomiaru nie mniejszy niż 20 - 280 mmHg – ciśnienie krwi; 40 - 200 uderzeń na minutę – tętno |
| 60 | Rozdzielczość nie więcej niż 1 mmHg |
| 61 | Dokładność statyczna nie gorsza niż ciśnienie w zakresie ± 3 mmHg |
| 62 | Dokładność pomiaru tętna: ±5 % wartości odczytu |
| 63 | Źródło napięcia: maksymalni 4x baterie alkaliczne; rozmiar AA |
| 64 | Żywotność baterii nie mniej niż 800 pomiarów (używając nowych baterii) |
| 65 | Klasa IP co najmniej IP20 |
| 66 | Przewidywana żywotność urządzenia Urządzenie co najmniej 5 lat lub 10000 pomiarów |
| IV. | Wózek inwalidzki – 5 szt. |
| 67 | wykonany ze stali precyzyjnej przeznaczony dla osób z dysfunkcją narządów ruchu |
| 68 | podłokietniki odchylane i wyciągane |
| 69 | podnóżki odchylane do wewnątrz i na zewnątrz odpinane, |
| 70 | regulacja wysokości płyty podnóżka |
| 71 | koła przednie pełne (nie pompowane), |
| 72 | koła tylne pełne (nie pompowane), |
| 73 | koła na szybkozłączce, |
| 74 | długość całkowita z podnóżkiem 110-130 cm |
| 75 | szerokość siedziska minimum 50 cm, |
| 76 | szerokość całkowita: 55-70 cm |
| 77 | długość po złożeniu maksymalnie 100 cm |
| 78 | szerokość po złożeniu maksymalnie 35 cm |
| 79 | wysokość po złożeniu masymalni 120 cm |
| 80 | waga całkowita maksmalna 20 kg |
| 81 | stabilność statyczna z górki 15° (+/-3°) |
| 82 | stabilność statyczna pod górkę 10° (+/-2°) |
| 83 | stabilność statyczna w poprzek 15° (+/-3°) |
| 84 | zdolność do wspięcia się na przeszkodę na najmniej 5 cm |
| 85 | głębokość użytkowa siedziska co najmniej 45 cm |
| 86 | wysokość przedniej krawędzi siedziska co najmniej 45 cm |
| 87 | pochylenie siedziska: 5° (+/-1°) |
| 88 | wysokość oparcia co najmniej 40 cm |
| 89 | kąt nachylenia oparcia 0°-3° |
| 90 | kąt pomiędzy siedziskiem a podnóżkiem 5-10° |
| 91 | odległość siedziska od podłokietnika: 20-25 cm |
| 92 | średnica obręczy: 50-55 cm |
| 93 | minimalny promień skrętu: 180 cm (+/-10 cm) |
| 94 | średnica kół tylnych co najmniej 24" |
| 95 | średnica kół przednich co najmniej 20 cm |
| 96 | maksymalna nośność/wytrzymałość nie mniej niż 130 kg |

Załącznik nr 2.10 do SWZ

Pakiet  10 – Laboratoryjne urządzenia chłodnicze (zamrażarki - 2 szt. i chłodnie – 2 szt.)

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Laboratoryjne urządzenia chłodnicze (zamrażarki - 2 szt. i chłodnie – 2 szt.) urządzenia fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2022/2023; |
| I. | Zamrażarka laboratoryjna – 2 szt. |
| A | 1 szt. Zamrażarka z SZUFLADAMI dedykowana przez producenta do celów laboratoryjnych bądź farmaceutycznych, jednodrzwiowa, jednokomorowa. |
| 1 | Pojemność 320 l (+/-10%) |
| 2 | Wymiary zewnętrzne zamrażarki: szerokość: 60-65 cm, głębokość: 60-65 cm, wysokość: 200- 210 cm. |
| 3 | Wymiary wewnętrzne zamrażarki: szerokość: 48-55 cm, głębokość: 45-50 cm, wysokość: 130- 140 cm. |
| 4 | Izolacja: min. 80 mm. |
| 5 | Korpus zewnętrzny obudowy wykonany ze stali galwanizowanej na gorąco, pokryty powłoką antykorozyjną i folią PCV lub lakierem bez folii PCV |
| 6 | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. |
| 7 | 6 szuflad wysuwanych na prowadnicach, szuflady ze stali nierdzewnej, z frontem przezroczystym. |
| 8 | Elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem. Komunikaty wyświetlane w języku polskim. Sterownik zabezpieczony hasłem przed zmianą ustawień przez osobę nieuprawioną. |
| 9 | Statyczny obieg powietrza. |
| 10 | Rozmrażanie ręczne |
| 11 | Drzwi pełne z systemem automatycznego domykania i uszczelką magnetyczną, zamek drzwi zamykany na klucz. |
| 12 | Alarm dźwiękowy i optyczny wysokiej i niskiej temperatury, otwartych drzwi, uszkodzenia czujników. Ostatnich 10 alarmów do odczytania ze sterownika. |
| 13 | Zintegrowany ze sterownikiem rejestrator temperatury – możliwość zgrania danych temperaturowych i alarmów na komputer za pomocą złącza USB. |
| 14 | Min. zakres temperatury nie mniejszy niż od -10° C do -30° C |
| 15 | Regulacja i odczyt temperatury: co 0,1° C |
| 16 | Filtr RFI (przeciwzakłóceniowy) |
| B | 1 szt. Zamrażarka Z PÓŁKAMI dedykowana przez producenta do celów laboratoryjnych bądź farmaceutycznych jednodrzwiowa, jednokomorowa. |
| 17 | Pojemność 320 l (+/-10%) |
| 18 | Wymiary zewnętrzne zamrażarki: szerokość: 60-65 cm, głębokość: 60-65 cm, wysokość: 200- 210 cm. |
| 19 | Wymiary wewnętrzne zamrażarki: szerokość: 48-55 cm, głębokość: 45-50 cm, wysokość: 130- 140 cm. |
| 20 | Izolacja: min. 80 mm. |
| 21 | Korpus zewnętrzny obudowy wykonany ze stali galwanizowanej na gorąco, pokryty powłoką antykorozyjną i folią PCV. |
| 22 | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. |
| 23 | 6 półek pełnych (nie drucianych) ze stali nierdzewnej. |
| 24 | Elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem. Komunikaty wyświetlane w języku polskim. Sterownik zabezpieczony hasłem przed zmianą ustawień przez osobę nieuprawioną. |
| 25 | Statyczny obieg powietrza. |
| 26 | Rozmrażanie ręczne. |
| 27 | Drzwi pełne z systemem automatycznego domykania i uszczelką magnetyczną, zamek drzwi zamykany na klucz. |
| 28 | Alarm dźwiękowy i optyczny wysokiej i niskiej temperatury, otwartych drzwi, uszkodzenia czujników. Ostatnich 20 alarmów do odczytania ze sterownika. |
| 29 | Zintegrowany ze sterownikiem rejestrator temperatury – możliwość zgrania danych temperaturowych i alarmów na komputer za pomocą złącza USB. |
| 30 | Min. zakres temperatury: od -10° C do -30° C |
| 31 | Regulacja i odczyt temperatury: co 0,1° C |
| 32 | Filtr RFI (przeciwzakłóceniowy) |
| II. | Chłodziarka laboratoryjna – 2 szt. |
| 33 | Chłodziarka dedykowana przez producenta do celów laboratoryjnych bądź farmaceutycznych jednodrzwiowa, jednokomorowa. |
| 34 | Pojemność 580 l (+/-10%) |
| 35 | Wymiary zewnętrzne chłodziarki: szerokość 70-85 cm, głębokość 80-90 cm, wysokość: 195- 210 cm. |
| 36 | Wymiary wewnętrzne chłodziarki: szerokość 60-65 cm, głębokość 65-70 cm, wysokość: 150- 160 cm. |
| 37 | Korpus z zewnątrz biały (lakierowany proszkowo) lub ze stali nierdzewnej |
| 38 | 4-5 półki druciane, plastyfikowane; zamawiający dopuszcza półki lub typu ruszt, stalowe, powlekane |
| 39 | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. |
| 40 | Elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem. |
| 41 | Obieg powietrza wymuszony wentylatorem. |
| 42 | Automatyczne odszraniane i odparowywanie kondensatu |
| 43 | Oświetlenie wnętrza komory. |
| 44 | Możliwość zmiany kierunku drzwi: lewo/prawo. Zamek drzwi zamykany na klucz. |
| 45 | Alarm dźwiękowy wysokiej i niskiej temperatury, otwartych drzwi, zabrudzonego skraplacza, awarii czujników. |
| 46 | Zakres temp. w zakresie od nie więcej niż +2°C (przy najniższym zadanym ustawieniu) do nie mniej niż +8°C (przy najwyższym zadanym ustawieniu) |
| 47 | Regulacja i odczyt temperatury: co 0,1° C. |
| 48 | Otwór dostępowy dla zewnętrznego czujnika. |
| 49 | Izolacja: min. 70 mm. |

Załącznik nr 2.11 do SWZ

Pakiet  11 – Komory laminarne - 2 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Komory laminarne 2 klasa bezpieczeństwa – 2 szt. urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2022/2023 o parametrach |
| 1 | Komora laminarna 2 klasa bezpieczeństwa TYP A2 seria BIO ; |
| 2 | pionowy laminarny przepływ powietrza |
| 3 | filtry HEPE o skuteczności min. 99,9% dla MPPS |
| 4 | system sterowania z wbudowanym panelem dotykowym min. 7” |
| 5 | automatyczna kompensacja zużycia filtrów zapewniająca bezpieczną pracę, |
| 6 | godzinowy licznik czasu pracy komory I lamp UV, |
| 7 | okno frontowe wykonane z hartowanego szkła bez ramy pochylone pod kątem 7-9°, elektrycznie podnoszone I opuszczane z możliwością zamknięcia obszaru roboczego, |
| 8 | wnętrze obszaru roboczego oraz blat roboczy ze stali nierdzewnej dzielony lub pełny, zapewniający łatwe czyszczenie, |
| 9 | lampa UV zamocowana na stałe, umieszczona w górnej tylnej części obszaru roboczego posiadająca zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem, |
| 10 | boki przestrzeni roboczej z otworami okiennymi, |
| 11 | minimum dwa gniazda do prądu i zawór gazu, |
| 12 | dedykowany stelaż oraz demontowany podłokietnik, |
| 13 | Komora posiadająca certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego, |
| 14 | Komora posiadająca certyfikat bezpieczeństwa elektrycznego, |
| 15 | Komora posiada certyfikat badania następujących parametrów: |
| a | -prędkości przepływu powietrza w przestrzeni roboczej I barierze, |
| b | -zawartość liczby cząsteczek, |
| c | -odchylenia strugi powietrza laminarnego, |
| d | -szczelności mocowania filtra, jednorodności materiału filtrującego. |
|  | Wymagania szczegółowe: |
| A | Komora laminarna 2 klasa bezpieczeństwa – 1 szt. |
| 16 | Wymiary zewnętrzne 1600-1650/780-800/2060-2070 wymiary wewn. 1560-1565/640-650/650-660 mm, |
| 17 | 5 płyt w blacie, |
| 18 | max. podniesienie szyby podczas pracy 160-250 mm |
| 19 | całkowite podniesienie szyby 540 mm (+/-10%) |
| 20 | regulowany przepływ powietrza w m/s 0,25-0,50 |
| 21 | filtr HEPA główny I wylotowy, |
| 22 | skuteczność filtrów HEPA >99,9 % dla MPPS |
| 23 | cicha praca <60 db, oświetlenie >1600 lux , lampa UV 30 wat, |
| 24 | cztery gniazda elektryczne, |
| 25 | zawór gazu, |
| 26 | panel sterujący z wyświetlaczem dotykowym w języku polskim |
| 27 | dedykowany stelaż oraz demontowany podłokietnik, |
| 28 | boki przestrzeni roboczej z otworami okiennymi, |
| B | Komora laminarna 2 klasa bezpieczeństwa – 1 szt. |
| 29 | Wymiary zewn. 1035-1045/780-800/2065-2070 mm; wymiary wewn. 945-955/640-650/655-665 mm |
| 30 | 3 płyty w blacie, |
| 31 | max. podniesienie szyby podczas pracy 160-250 mm |
| 32 | całkowite podniesienie szyby 540 mm (+/-10%) |
| 33 | regulowany przepływ powietrza w m/s 0,25-0,50 |
| 34 | filtr HEPA główny I wylotowy, |
| 35 | skuteczność filtrów HEPA >99,9 % dla MPPS |
| 36 | cicha praca <50 db, oświetlenie >1400 lux , lampa UV 15 wat |
| 37 | dwa gniazda elektryczne, |
| 38 | dedykowany stelaż oraz demontowany podłokietnik, |
| 39 | boki przestrzeni roboczej z otworami okiennymi, |

Załącznik nr 2.12 do SWZ

Pakiet  12 – Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń nadtlenkiem wodoru - 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Urządzenie do kontaminacji pomieszczeń nadtlenkiem wodoru – 1szt.; fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2022/2023; |
| 1 | Wysokiej klasy urządzenie do przeprowadzania procesu biodekontaminacji pomieszczeń gazową formą nadtlenku wodoru |
| 2 | Mobilne urządzenie pozwala na dekontaminację pomieszczeń o kubaturze do 200 m3 w jednostkowym procesie biodekontaminacji |
| 3 | Zapis raportów z pracy urządzenia w formie elektronicznej w sterowniku z możliwością skopiowania do komputera PC |
| 4 | Zewnętrzna obudowa urządzenia wykonana jest z lekkich tworzyw sztucznych o gładkiej powierzchni pozwalającej na łatwe utrzymanie urządzenia w czystości |
| 5 | Urządzenie posiadające zdolność odczytywania specjalistycznych parametrów środowiska i na tej podstawie samo ustala optymalne parametry w pełni automatycznych cykli, co umożliwia pracę w różnych warunkach środowiskowych bez potrzeby wcześniejszego przygotowywania pomieszczenia |
| 6 | Urządzenie pozwala na wprowadzenie do oprogramowania kubatury przeznaczonego do biodekontaminacji pomieszczenia w celu dokładniejszego dopasowania parametrów cyklu |
| 7 | Zakres temperatur, w którym możliwe jest przeprowadzanie procesu dekontaminacji z wykorzystaniem urządzenia w zakresie nie gorszym niż 17°C do 35°C |
| 8 | Urządzenie sygnalizujące aktualną fazę cyklu lub błąd bez konieczności odczytu z panelu sterującego |
| 9 | Zakres wilgotności względnej, w którym możliwe jest przeprowadzanie procesu dekontaminacji z wykorzystaniem urządzenia w zakresie nie gorszym niż 20 do 70% |
| 10 | Substancja aktywna (biobójcza) dozowana jest w sposób automatyczny |
| 11 | Minimalne stężenie ciekłego H2O2 w zbiorniku generatora wynosi 30% |
| 12 | Urządzenie pozwalające na przeprowadzenie pełnego cyklu dekontaminacji (od momentu umieszczenia przez personel medyczny urządzenia w pomieszczeniu do czasu pozwalającego na ponowne wejście personelu medycznego do tego pomieszczenia) w czasie poniżej 2 godzin dla kubatury do 80 m3 |
| 13 | Urządzenie wyposażone jest w bezprzewodowy panel sterowania na którym znajduje się ciekłokrystaliczny ekran LCD pozwalający na zdalne sterowanie urządzeniem z zewnątrz pomieszczenia, gdy w trakcie przeprowadzania procesu znajduje się ono wewnątrz dekontaminowanego pomieszczenia |
| 14 | W skład zestawu wchodzi elektroniczna miarka laserowa pozwalająca na pomiaru kubatury biodekontaminowanego pomieszczenia |
| 15 | Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz LCD z przyciskami sterującymi |
| 16 | W skład jednostki gazującej wchodzi rozkładana teleskopowa lub składana rączka ułatwiającą transport |
| 17 | Możliwość pełnej walidacji procesu dekontaminacji, w tym również z wykorzystaniem bioindykatora i chemoindykatora procesu |
| 18 | Zasilanie 230 V, 50Hz |
| 19 | Wysoka i w pełni udokumentowana skuteczność biobójcza w stosunku do grzybów, wirusów i bakterii, jak również ich form przetrwalnikowych, co zapewnia możliwość osiągnięcia co najmniej milionkrotnej redukcji mikroorganizmów |
| 20 | Możliwa jest dekontaminacja pomieszczeń wraz z meblami, aparaturą, sprzętem elektronicznym, a także instalacjami elektrycznymi |
| 21 | Proces dekontaminacji prowadzony z wykorzystaniem urządzenia w pełni bezpieczny dla personelu szpitalnego obsługującego urządzenie, a także dla środowiska |
| 22 | Przeprowadzony proces dekontaminacji z zastosowaniem czynnika aktywnego nie generuje pozostałości substancji toksycznej, osadów, płynów |
| 23 | W trakcie fazy gazowania powietrze z dekontaminowanego pomieszczenia nie przechodzi przez katalizatory |
| 24 | Procesy gazowania i przewietrzania wykonywane są w minimum dwóch niezależnych obiegach powietrza |
| 25 | Faza dekontaminacji przebiega przy udziale mikrokondensacji par nadtlenku wodoru, a proces sterylizacji nie wymaga osuszania pomieszczenia |
| 26 | Urządzenie wyposażone w minimum 1 zewnętrzne katalizator/konwerter, który po zakończeniu procesu dekontaminacji zapewnia rozkład nadtlenku wodoru |
| 27 | W skład dostarczanego urządzenia wchodzą: - generator nadtlenku wodoru - bezprzewodowy panel sterujący - 3 niezależne jednostki aeracyjne - zastawki wylotów wentylacyjnych - 2szt - ręczny czujnik nadtlenku wodoru - opakowanie 4 butelek o objętości 900-1000ml H2O2 |
| 28 | Maksymalne Wymiary zewnętrzne urządzenia: 450 x 550 x 450 mm z tolerancją (15% 600 x 600 x 600 mm |
| 29 | Masa własna urządzenia wynosząca max. 25 kg |
| 30 | Urządzenie wyposażone jest w miejsce dokujące z czytnikiem kodów, co umożliwia śledzenie daty, serii, a także daty przydatności środka sterylizującego (RFID) |

Załącznik nr 2.13 do SWZ

Pakiet  13 – Zamgławiacze do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania - 2 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Zamgławiacze do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania – 2 szt. urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2022/2023; |
| 1 | Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania |
| 2 | Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym – potwierdzone przez producenta |
| 3 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz |
| 4 | Dezynfekcja pomieszczeń o wielkości od 10 do 1000 m3 w zależności od wybranej procedury dezynfekcji |
| 5 | Waga maksymalnie 8 kg |
| 6 | Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego |
| 7 | Stosowany środek dezynfekcyjny oparty na nadtlenku wodoru + kationy srebra oraz nadtlenek wodoru + kwas askorbinowy; |
| 8 | Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w butelkach |
| 9 | Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek o wielkości do 5 µm |
| 10 | Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9% |
| 11 | Urządzenie z turbiną o prędkości nie mniejszej niż 20000 RPM |
| 12 | Szybkość wyrzutu środka przy dyszy min 75m/s |
| 13 | Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie |
| 14 | Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka |
| 15 | Dedykowane preparaty przebadane z urządzeniem zgodnie z odpowiednimi normami regulującymi ich stosowanie |
| 16 | Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi |
| 17 | Złącze USB do komunikacji z komputerem lub bezprzewodowa komunikacja z komputerem |
| 18 | Na wyposażeniu pilot zdalnego sterowania |
| 19 | Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji, z możliwością opisania operatora, nazwy pomieszczenia, nazwy preparatu i opisu sytuacji dezynfekowanego pomieszczenia |
| 20 | Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudnodostępnych |

Załącznik nr 2.14 do SWZ

Pakiet  14 – Lampa bakteriobójcza - 9 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Lampa bakteriobójcza - 9 szt.urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2022/2023; |
| 1 | Przepływowa lampa bakteriobójcza dwufunkcyjna |
| 2 | Funkcja pierwsza przepływowa z wymuszonym obiegiem powietrza może być używana w obecności personelu. |
| 3 | Funkcja druga zewnętrzny promiennik bezpośredniego działania (użytkowanie bez obecności ludzi) |
| 4 | Napięcie zasilania 230V, 50Hz |
| 5 | Moc pobierania z sieci – lampy energooszczędne max. 120 VA |
| 6 | Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C 2xTUV30W lub 2x30HNS30W |
| 7 | Zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C 1xTUV30W Lub 1xHNS30W |
| 8 | Trwałość promiennika min 8000 h |
| 9 | Natężenie promieniowania UV-C promiennika zewnętrznego w odległości 1 m 100µW/cm² |
| 10 | Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C |
| 11 | Osłona promiennika zewnętrznego przed stłuczeniem |
| 12 | Wydajność wentylatora min. 130 m³/h |
| 13 | Dezynfekowana kubatura w zakresie 25-50m³ |
| 14 | Powierzchnia (zasięg) działania lampy 10-20m² |
| 15 | 2 liczniki czasu pracy promienników z dokładnością do 1h |
| 16 | Klasa I zabezpieczenia przeciwporażeniowego |
| 17 | Typ obudowy IP 20 |
| 18 | Rodzaj obudowy Stal Kwasoodporna (INOX) |
| 19 | Wymiary (mm): kopuła 1100-1250 x 280-300 x 95-150 |
| 20 | Masa maksymalna 15 kg |
| 21 | Wymiana filtra; do każdej lampy standardowo dołączanych jest 5 zapasowych filtrów |
| 22 | Solidne, stabilne umocowanie lampy na statywie) |

Załącznik nr 2.15 do SWZ

Pakiet  15 – Stelaże (pojemniki na odpady) - 5 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Stelaże (pojemniki na odpady) - 5 szt. fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2022/2023; |
| 1 | Wózek na odpady i śmieci z pokrywą podnoszoną pedałem metalowym. |
| 2 | Wymiary 75x50x100 cm (+/-15%) |
| 3 | Na stelażu metalowym mieszczący 2 worki o poj. 70L. |
| 4 | Przeznaczony do zbierania oraz transportu śmieci i odpadów. |
| 5 | Można założyć worek pościelowy lub worek foliowy. |
| 6 | Wyposażony w klapę otwieraną pedałem. |
| 7 | Stelaż metalowy ocynkowany z powłoką chromowaną |
| 8 | Podstawa podtrzymująca worek z metalowymi przęsłami, odporniejszymi na uszkodzenia i wygodniejszymi w utrzymaniu w czystości. |
| 9 | Pojemność: 2x70L. |
| 10 | Dostępne różne kolory pokryw co najmniej niebieski, czerwony, żółty , zielony |