Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Instrukcja wypełniania załącznika nr 3:

1. Wykonawca sporządzając ofertę wypełnia jedynie kolumnę „Opis oferowanego wyrobu” bez jakichkolwiek zmian poniższej tabeli.

2. Wykonawca wypełnia wszystkie wiersze kolumny „Opis oferowanego wyrobu” uwzględniając zapisy w poszczególnych wierszach i kolumnach poniższej tabeli.

3. Jeśli w kolumnie „Parametr graniczny” występuje zapis „TAK” to oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK”.

4. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny”  występuje zapis: „podać, opisać, wymienić, wyszczególnić, itp.” Wykonawca zobowiązany jest do podania, opisania, wymienienia, wyszczególnienia parametrów dla zaoferowanego wyrobu.

5. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis „TAK/NIE” oznacza, iż parametr opisany w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” jest parametrem punktowanym. W przypadku spełnienia lub niespełnienia parametru Wykonawca wpisuje odpowiednio słowo „TAK” lub „NIE”.

6. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis: „TAK, podać” lub TAK, opisać”  itp. to  Wykonawca zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK” oraz do podania lub opisania parametrów dla zaoferowanego wyrobu.

| L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET I - Części serwisowe do aparatury medycznej |  | CPV: 33190000-8 |
|  | 1. Listwa termiczna drukarki elektrokardiografu EDAN SE-12 Express, SE-1201 - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | listwa termiczna drukarki 210 mm kompatybilna z elektrokardiografami EDAN SE-12 Express, SE-1201 prod. Edan Instruments | TAK, podać |  | – |
|  | 2. Przewód komunikacyjny MAC 5000 - 4 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | kabel komunikacyjny MAC5000 - CAM14 o dł. min. 4.6 m, nr kat. 2016560-003 wg GE Medical Systems lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny z EKG MAC 5000 | TAK, podać |  | – |
|  | 3. Komplet odprowadzeń do modułu CAM14 z końcówkami - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | 10 odprowadzeń z końcówkami IEC typu grabber, nr kat. 420101-002 oraz 900178-103 wg GE Medical Systems lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny z modułem CAM14 | TAK, podać |  | – |
|  | 4. Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V 0,8Ah - 4 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | akumulator kwasowo-ołowiowy, napięcie znamionowe 12V, pojemność 0,8 Ah, wymiary zewnętrzne: 96 x 25 x 61,5 mm | TAK, podać |  | – |
| 6 | żywotność min. 3 lata | TAK, podać |  | [1,2] |
|  | 5. Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V 1,2Ah - 30 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | akumulator kwasowo-ołowiowy, napięcie znamionowe 12V, pojemność 1,2 Ah, wymiary zewnętrzne: 97 x 48 x 54,5 mm | TAK, podać |  | – |
| 6 | żywotność min. 3 lata | TAK, podać |  | [1,2] |
|  | 6. Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V 7,2Ah - 4 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | akumulator kwasowo-ołowiowy, napięcie znamionowe 12V pojemność 7,2 Ah, wymiary zewnętrzne: 151 x 65 x 94 mm | TAK, podać |  | – |
| 6 | żywotność min. 3 lata | TAK, podać |  | [1,2] |
|  | 7. Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V 12Ah - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | akumulator kwasowo-ołowiowy, napięcie znamionowe 12V pojemność 12 Ah, wymiary zewnętrzne: 151 x 98 x 94 mm | TAK, podać |  | – |
| 6 | żywotność min. 3 lata | TAK, podać |  | [1,2] |
|  | 8. Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V 18Ah - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | akumulator kwasowo-ołowiowy, napięcie znamionowe 12V pojemność 18 Ah, wymiary zewnętrzne: 181 x 76 x 167 mm | TAK, podać |  | – |
| 6 | żywotność min. 3 lata | TAK, podać |  | [1,2] |
|  | 9. Kosz na akcesoria do podstawy jezdnej GCX kardiomonitora - 10 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | kosz na akcesoria do podstawy jezdnej GCX kardiomonitora, nr kat. RS-0006-64 lub równoważny w zakresie min. wymiarów kosza, max. dopuszczalnego obciążenia akcesoriami | TAK, podać |  | – |
|  | 10. Akumulator kardiomonitora Spacelabs 90369, 90367, 90309 - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | akumulator kardiomonitora Spacelabs 90369, 90367, 90309, nr kat. 146-0018-xx wg Spacelabs lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitoram Spacelabs 90369, 90367, 90309 | TAK, podać |  | – |
|  | 11. Akumulator kardiomonitora GE Dash 3000 - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | akumulator kardiomonitora GE Dash 3000, nr kat. 2017857-002 wg GE Medical Systems lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitoram GE Dash 3000 | TAK, podać |  | – |
|  | 12. Czujnik pulsoksymetrii Nellcor - 22 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | czujnik pulsoksymetrii typu Nellcor Oxi Max, dł. min. 0,9 [m], nr kat. DS100A wg Nellcor lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z pulsoksymetrami N-65 oraz PM-10M | TAK, podać |  | – |
|  | 13. Czujnik pulsoksymetrii typu Y Nellcor - 2 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | wielorazowy czujnik pulsoksymetrii typu Y, nr kat. D-YS wg Nellcor lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny z pulsoksymetrami Nellcor Oxi Max | TAK, podać |  | – |
|  | 14. Akumulator do elektrokardiografu EDAN SE-1201 - 2 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | akumulator do elektrokardiografu EDAN SE-1201, wykonany w technologii Li-Ion 14,8 V, 2200 mAh, współpracujący z aparatem Edan Instruments | TAK, podać |  | – |
|  | 15. Akumulator do elektrokardiografu EDAN SE-12 Express - 2 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | akumulator do elektrokardiografu EDAN SE-12 Express, wykonany w technologii Li-Ion 14,8 V, 4400 mAh, współpracujący z aparatem Edan Instruments | TAK, podać |  | – |
|  | 16. Pokrywa drukarki do elektrokardiografu EDAN SE-1201 - 2 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | kompletna pokrywa drukarki do elektrokardiografu EDAN SE 1201 z elementami mechanicznymu, współpracująca z aparatem Edan Instruments | TAK, podać |  | – |
|  | 17. Pokrywa drukarki do elektrokardiografu EDAN SE-12 Express - 2 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | kompletna pokrywa drukarki do elektrokardiografu EDAN SE-12 Express z elementami mechanicznymi, współpracująca z aparatem Edan Instruments | TAK, podać |  | – |
|  | 18. Pokrywa drukarki elektrokardiografu M-Trace - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | pokrywa drukarki elektrokardiografu M-Trace prod. M4Medical | TAK, podać |  | – |
|  | 19. Kabel EKG do aparatów Aspel B56 - 15 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | ekranowany kabel do EKG do aparatów Aspel B56, nr kat. 30w v.001 wg Aspel lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny z aparatem Aspel B56 | TAK, podać |  | – |
|  | 20. Kabel EKG do aparatów BTL 08MT - 7 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | ekranowany kabel do EKG do aparatów BTL 08MT, nr kat. C008.160v113 wg BTL lub produkt równoważ., tj. w pełni komp. z aparatem BTL 08MT | TAK, podać |  | – |
|  | 21. Filtr powietrza ultrasonografu Sonix Touch - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | filtr powietrza do USG Sonix Touch, nr kat. 00.032.268 wg Ultrasonix lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny z USG Sonix Touch | TAK, podać |  | – |
|  | 22. Kabel połączeniowy EKG do kardiomonitora DASH 3000 - 4 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | ekranowany kabel połączeniowy EKG Multi Link 3/5 odprowadzeniowy, nr kat. 2017003-003 wg GE Medical Systems lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorem DASH 3000 | TAK, podać |  | – |
|  | 23. Przewody do EKG do monitorów Dash 3000 - 9 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 4 | przewody do EKG 3-odprowadzeniowy, nr kat. 412682-003 wg GE Medical Systems lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorem DASH 3000 - 7 szt. | TAK, podać |  | – |
| 5 | przewody do EKG 5-odprowadzeniowy, nr kat. 412681-003 wg GE Medical Systems lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorem DASH 3000 - 2 szt. | TAK, podać |  | – |
|  | 24. Komplet elektrod kończynowych do EKG - 22 kompletów |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | komplet czterech elektrod kończynowych wykonanych z tworzywa sztucznego, kolorystyka zgodna z oznaczeniami przewodu pacjenta, poszczególne elektrody wyposażone w zaciski do podłączenia końcówek przewodu pacjenta od aparatów EKG | TAK, podać |  | – |
|  | 25. Komplet elektrod przedsercowych do aparatów EKG - 5 komp. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | komplet złożony z sześciu elektrod metalowych przedsercowych dla dorosłych o średnicy 30 [mm] - 4 komp. | TAK, podać |  | – |
| 6 | komplet złożony z sześciu elektrod metalowych przedsercowych dla dzieci o średnicy 15 [mm] - 1 komp. | TAK, podać |  | – |
|  | 26. Pas piersiowy do aparatów EKG - 60 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | pas piersiowy dla dorosłych o wymiarach, min. 100 x 1500 [mm] do aparatów EKG, wykonany z mat. Dopuszcz. do kontaktu z ciałem pacjenta - 56 szt. | TAK, podać |  | – |
| 6 | pas piersiowy dla dzieci o wymiarach, min. 32 x 1350 [mm] do aparatów EKG, wykonany z materiału dop. do kontaktu z ciałem pacjenta - 4 szt. | TAK, podać |  | – |
|  | 27. Adapter przedłużający do czujników Nellcor - 4 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | adapter przedłużający do czujników SpO2, nr kat. MC-10 wg Nellcor lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny z czujnikami Nellcor Oxi Max | TAK, podać |  | – |
|  | 28. Pokrywa drukarki aparatu BTL 08MT Plus - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | pokrywa drukarki elektrokardiografu BTL 08MT PLUS prod. BTL Industries | TAK, podać |  | – |
|  | 29. Kabel pacjenta do Lifepak 20 - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | kabel pacjenta 3-odprowadzeniowy wg standardu IEC, nr kat. 11110-000030 wg Physio-Control lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach | TAK, podać |  | – |
|  | 30. Ekran dotykowy do ultrasonografu Sonix Touch - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | rezystancyjny ekran dotykowy do ultrasonografu Ultrasonix Sonix Touch, nr kat 00.033.048 wg Ultrasonix lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny z ultrasonografem Sonix Touch | TAK, podać |  | – |
|  | 31. Pilot łóżka - 56 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | pilot sterujący 3-kanałowy do posiadanych przez Zamawiającego łóżek prod. Merivaara, nr kat. HB7360006 wg Merivaara lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z łóżkiem Merivaara Futura Nova | TAK, podać |  | – |
|  | 32. Klawiatura funkcyjna elektrokardiografu BTL 08 MT Plus - 2 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | klawiatura foliowa funkcyjna, kompletna ze złączem współpracująca z aparatem EKG BTL 08 MT Plus, prod. BTL Industries | TAK, podać |  | – |
|  | 33. Sprężyna gazowa łóżka Merivaara - 15 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | sprężyna hydrauliczno gazowa do łóżka Merivaara Futura Nova, nr kat. 712646/LN wg Merivaara lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z łóżkiem Merivaara Futura Nova | TAK, podać |  | – |
|  | 34. Uchwyt lampy operacyjnej - 27 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | uchwyt do lampy operacyjnej z kamerą, nr kat. 89-930-04-04 wg KLS Martin lub równoważny, tj. w pełni komp. z lampą operacyjną Martin - 5 szt. | TAK, podać |  | – |
| 6 | zwykły uchwyt do lampy operacyjnej, nr kat. 89-930-00 wg KLS Martin lub równoważny tj. w pełni kompatybilny z lampą operacyjną Martin - 22 szt. | TAK, podać |  | – |
|  | 35. Akumulator kardiomonitora Philips MP5 - 2 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | akumulator kardiomonitora PHILIPS MP5, nr kat. M4605A wg. Philips lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny z kardiom. Philips MP5 | TAK, podać |  | – |
|  | 36. Akumulator kardiomonitora Philips M3 - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | akumulator kardiomonitora PHILIPS M3, nr kat. M3046A wg. Philips lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorem Philips M3 | TAK, podać |  | – |
|  | 37. Aparat do resuscytacji oddechowej z wyposażeniem - 60 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | resuscytator silikonowy, w komplecie do każdego aparatu, min.: worek tlenowy ze złączką, zastawki dla dorosłych i dzieci, przewód doprowadzający tlenowy - ok. 2 m ze złączką, filtr przeciwbakteryjny - 3 szt. | TAK, podać |  | – |
| 6 | w komplecie do każdego aparatu maski silikonowe w rozmiarach: 2, 3, 4, 5 | TAK |  | – |
| 7 | wszystkie główne elementy resuscytatora przystosowane do sterylizacji - przy dostawie dołączyć dokument instrukcji przeprowadzania procesu sterylizacji do każdej sztuki aparatu | TAK |  | – |
|  | 38. Filtr wody 0,1 μm - 4 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | filtr wody 0,1 μm współpracujący z C-10 Probetester, nr kat. T30124 wg ES Medical lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny z C-10 Probetester | TAK, podać |  | – |
|  | 39. Pilot pacjenta do łóżka MODENA - 16 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | pilot sterujący do posiadanych przez Zamawiającego łóżek prod. STIEGELMEYER, nr kat. 243218 wg STIEGELMEYER lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny z łóżkiem Modena | TAK, podać |  | – |
|  | 40. Kabel główny Philips 3 - odprowadzeniowy - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | ekranowany kabel do EKG, umożliwiający monitorowanie min. 3 odprowadzeń, nr kat. M1669A wg Philips lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorem Philips MP 5 | TAK, podać |  | – |
|  | 41. Przewod EKG pacjenta 3 - odprowadzeniowy Philips - 4 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | zestaw przewodów pacjenta, nr kat. M1674A wg Philips lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorem Philips MP 5 | TAK, podać |  | – |
|  | 42. Kabel główny Philips 5 - odprowadzeniowy - 4 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | ekranowany kabel do EKG, umożliwiający monitorowanie min. 5 odprowadzeń, nr kat. M1668A wg Philips lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorem Philips MP 5 | TAK, podać |  | – |
|  | 43. Przewod EKG pacjenta 5 - odprowadzeniowy Philips - 8 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | zestaw przewodów pacjenta, nr kat. M1645A wg Philips lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorem Philips MP 5 | TAK, podać |  | – |
|  | 44. Czujnik Spo2 Philips - 11 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | czujnik SpO2 (dla pacjentów o wadze pow. 50 kg), długość min. 3 [m], kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami MP5 prod. Philips, nr kat. M1191BL wg Philips lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorem Philips MP 5 | TAK, podać |  | – |
|  | 45. Mankiet do kardiomonitorów Philips - 25 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | mankiet z pojedynczym wężykiem do NIBP dla dorosłych, wielokrotnego użytku rozmiar M, nr kat. M1574A wg Philips lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorem Philips MP 5 | TAK, podać |  | – |
|  | 46. Kabel główny EKG Spacelabs - 8 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | ekranowany kabel do EKG 5 - żyłowy, długość min. 3 [m], znaczenie kolorów wg IEC, nr kat. 700-0008-07 wg Spacelabs lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Spacelabs typu 90367, 90369, 90387 | TAK, podać |  | – |
|  | 47. Przewód EKG pacjenta - 5 odprowadzeniowy Spacelabs - 22 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | zestaw 5 ekranowanych, przewodów pacjenta, długość min. 60 [cm], znaczenie kolorów wg IEC, nr kat. 700-0006-09 wg Spacelabs lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Spacelabs typu 90367, 90369, 90387 | TAK, podać |  | – |
|  | 48. Kabel główny EKG Spacelabs - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | ekranowany kabel do EKG min. 5 - żyłowy, długość min. 3 [m], znaczenie kolorów wg IEC, nr kat. 012-0508-00 wg Spacelabs lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Spacelabs typu 90367, 90369, 90387 | TAK, podać |  | – |
|  | 49. Przewód EKG pacjenta 5-odprowadzeniowy Spacelabs - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | zestaw 5 ekranowanych, przewodów pacjenta, długość min. 60 [cm], znaczenie kolorów wg IEC, nr kat. 012-0517-00 wg Spacelabs lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Spacelabs typu 90367, 90369, 90387 | TAK, podać |  | – |
|  | 50. Mankiet do kardiomonitorów Spacelabs - 15 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | mankiet z pojedynczym wężykiem do NIBP dla dorosłych rozmiar M: nr kat. 714-0073-00 wg Spacelabs lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Spacelabs typu 90367, 90369, 90387 | TAK, podać |  | – |
|  | 51. Dren do NIBP do kardiomonitorów Spacelabs - 8 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | dren do mankietów do NIBP, długość min. 250 [cm], nr kat. 714-0018-00 wg Spacelabs lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Spacelabs typu 90367, 90369, 90387 | TAK, podać |  | – |
|  | 52. Adapter SpO2 do kardiomonitorów Spacelabs - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | adapter do SpO2, długość min. 300 [cm], nr kat. 700-0030-00 wg Spacelabs lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Spacelabs typu 90367, 90369, 90387 | TAK, podać |  | – |
|  | 53. Czujnik SpO2 do kardiomonitorów Spacelabs - 40 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | czujnik SpO2 klips dla dorosłych, nr kat. 015-0660-00 wg Spacelabs lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Spacelabs typu 90367, 90369, 90387 | TAK, podać |  | – |
|  | 54. Mankiet do kardiomonitora Mennen Medical - 4 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | mankiet z pojedynczym wężykiem do NIBP dla dorosłych rozmiar M: nr kat. 800-071-329 wg Mennen lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami VitaLogik 4000/4500 | TAK, podać |  | – |
|  | 55. Kabel EKG Mennen Medical - 11 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | ekranowany kabel EKG 5 żyłowy kompatybilny z kardiomonitorem Mennen Medical Vitalogik 4x000, nr kat. 551-306-593 wg Mennen lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami VitaLogik 4000/4500 | TAK, podać |  | – |
|  | 56. Mankiet do ciśnieniomierza elektronicznego OMRON - 75 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | mankiet z pojedynczym wężykiem o dł. drenu min. 60 cm do ciśnieniomierza elektronicznego OMRON, rozmiar 22-32cm | TAK, podać |  | – |
|  | 57. Mankiet do ciśnieniomierza zegarowego - 15 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | mankiet z podwójnym wężykiem o dł. drenów min. 60 cm do ciśnieniomierza zegarowego, rozmiar 22-32cm | TAK, podać |  | – |
|  | 58. Akumulator do kardiomonitora Mennen - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | akumulator litowo-jonowy 14,8V/5200mAh do kardiomonitora Vitalogik 4x000, nr kat. 101-120-026wg Mennen lub równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami VitaLogik 4000/4500 | TAK, podać |  | – |
|  | 59. Akumulator do Medima S1 - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | akumulator NiMH, 9,6 [V], do posiadanych przez Zamawiającego pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych, model: MEDIMA S1, producent: MEDIMA | TAK, podać |  | – |
| 6 | pojemność, min. 2000 [mAh] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 7 | czas pracy, min. 20 [godz.] przy przepływie 5 [ml/h] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 8 | czas ładowania, max. 5 [godz.] | TAK, podać |  | [2,1] |
|  | 60. Akumulator do Lifepak 20 - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 6 | akumulator NiMH, 12 [V], do posiadanych przez Zamawiającego defibrylatorów, model: LIFEPAK 20, producent: PHYSIO CONTROL | TAK, podać |  | – |
| 5 | pojemność, min. 2000 [mAh] | TAK, podać |  | [1,2] |
|  | 61. Akumulator do Lifepak 20e - 8 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | akumulator Lithium-ion, 11,1 [V], do posiadanych przez Zamawiającego defibrylatorów, model: LIFEPAK 20E, producent: PHYSIO CONTROL | TAK, podać |  | – |
| 6 | pojemność, min. 4000 [mAh] | TAK, podać |  | [1,2] |
|  | 62. Bateria do defibrylatora LIFEPAK 500 - 4 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | bateria litowa, 12 [V], niaładowalna, do posiadanych przez Zamawiającego defibrylatorów, model: LIFEPAK 500, producent: PHYSIO CONTROL | TAK, podać |  | – |
| 6 | pojemność, min. 6000 [mAh] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 7 | okres ważności baterii, min. 5 lat | TAK, podać |  | [1,2] |
|  | 63. Przewód pośredni SpO2 Drager/Nellcor do modułów Multimed i Neomed - 8 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | TAK, |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK, podać |  | – |
| 5 | przewód pośredni SpO2 Drager/Nellcor do modułów Multimed i Neomed, długość 1 [m], nr kat. 3368433 wg Drager lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Infinity Delta | TAK, podać |  | – |
|  | 64. Filtr Hepa do urządzenia Warmtouch - 20 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | TAK, |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK, podać |  | – |
| 5 | filtr hepa do urządzenia Medtronic/Covidien Warmtouch, nr kat. 10092812 wg Medtronic/Covidien lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny urządzeniami Medtronic/Covidien Warmtouch | TAK, podać |  | – |
|  | 65. Czujnik SpO2 do kardiomonitora Mindray uMEC12 klips na palec - 4 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | TAK, |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK, podać |  | – |
| 5 | Czujnik SpO2 do kardiomonitora Mindray uMEC12 klips na palec, model512, nr kat. 512F-30-28263 wg Mindray lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Mindray uMEC12 | TAK, podać |  | – |
|  | 66. Adapter Sp02 do kardiomonitorów Mindray uMEC12 - 4 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | TAK, |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK, podać |  | – |
| 5 | Adapter Sp02 do kardiomonitorów Mindray uMEC12, model 562, nr kat. 0010-20-42710 wg Mindray lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Mindray uMEC12 | TAK, podać |  | – |
|  | 67. Przewód EKG pacjenta główny 5 odprowadzeń do kardiomonitora Mindray uMEC12 - 4 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | TAK, |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK, podać |  | – |
| 5 | Przewód EKG pacjenta główny 5 odprowadzeń do kardiomonitora Mindray uMEC12, model EV6201 nr kat. 0010-30-42719 wg Mindray lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Mindray uMEC12 | TAK, podać |  | – |
|  | 68. Odprowadzenia EKG do kardiomonitora Mindray uMEC12 - 8 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | TAK, |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK, podać |  | – |
| 5 | Odprowadzenia EKG do kardiomonitora Mindray uMEC12, model ELG504A, nr kat. 0010-30-42730 wg Mindray lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Mindray uMEC12 | TAK, podać |  | – |
|  | 69. Czujnik SpO2 klips na ucho Spacelabs - 4 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | TAK, |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK, podać |  | – |
| 5 | Czujnik SpO2 klips na ucho Spacelabs, kabel o dł. 3m nr kat. 015-0661-00 wg Spacelabs lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Spacelabs typu 90367, 90369, 90387 | TAK, podać |  | – |
|  | 70. Czujnik SpO2 do Philips Klips na palec - 4 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | TAK, |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK, podać |  | – |
| 5 | Czujnik SpO2 do Philips Klips na palec, model M1196A, lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorem MP5 | TAK, podać |  | – |
| PAKIET II - Części serwisowe do aparatury medycznej 2 |  |  | CPV: 33190000-8 |
|  | 1. Przewód synchronizacji kardiomonitor NIHON KOHDEN - Defibrylator Lifepak 12, 20 - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | kabel synchronizacji, nr kat. K974/YJ910P wg NIHON KOHDEN lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami NIHON KOHDEN, min. LIFESCOPE VS BSM - 3562, LIFESCOPE J BSM - 9101 K, LIFESCOPE VS BSM - 3763 | TAK, podać |  | – |
|  | 2. Kabel główny do kardiomonitora Nihon-Kohden - 5 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | długość kabla min. 2,3 m | TAK, podać |  | [1,2] |
| 5 | kabel główny EKG, nr kat. K922 (JC-906P) wg. Nihon-Kohden lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami NIHON KOHDEN, min. LIFESCOPE VS BSM - 3562, LIFESCOPE J BSM - 9101 K, LIFESCOPE VS BSM - 3763 | TAK, podać |  | – |
|  | 3. Przewód EKG pacjenta 3 - odprowadzeniowy Nihon-Kohden - 75 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | przewód EKG pacjenta 3 - odprowadzeniowy, nr kat. K911 (BR-903P) wg Nihon-Kohden lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami NIHON KOHDEN, min. LIFESCOPE VS BSM - 3562, LIFESCOPE J BSM - 9101 K, LIFESCOPE VS BSM - 3763 | TAK, podać |  | – |
|  | 4. Mankiety do kardiomonitorów Nihon-Kohden - 165 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | – |
| 5 | mankiet NIBP dla dorosłych, standardowy, nr kat. S951D (YP-963T) wg Nihon Kohden lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami NIHON KOHDEN, min. LIFESCOPE VS BSM - 3562, LIFESCOPE J BSM - 9101 K, LIFESCOPE VS BSM - 3763 - 150 szt. | TAK, podać |  | – |
| 6 | mankiet NIBP dla dorosłych, duży, nr kat. S951E (YP-964T) wg Nihon Kohden lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami NIHON KOHDEN, min. LIFESCOPE VS BSM - 3562, LIFESCOPE J BSM - 9101 K, LIFESCOPE VS BSM - 3763 - 15 szt. | TAK, podać |  | – |
|  | 5. Adapter SpO2 do Nihon-Kohden - 8 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | TAK, |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK, podać |  | – |
| 5 | długość kabla min. 2,1 m | TAK, podać |  | [1,2] |
| 6 | Adapter SpO2 do Nihon-Kohden, średnica kabla 4mm, model K931, nr kat. JL-900P wg Nihon-Kohden lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami NIHON KOHDEN, min. LIFESCOPE VS BSM - 3562, LIFESCOPE J BSM - 9101 K, LIFESCOPE VS BSM - 3763 | TAK, podać |  | – |
|  | 6. Czujnik SpO2 do Nihon-Kohden - 8 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | TAK, |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK, podać |  | – |
| 5 | długość kabla min. 3,0 m | TAK, podać |  | [1,2] |
| 5 | Czujnik SpO2 do Nihon-Kohden, model P225F, nr kat. TL-201T wg Nihon-Kohden lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami NIHON KOHDEN, min. LIFESCOPE VS BSM - 3562, LIFESCOPE J BSM - 9101 K, LIFESCOPE VS BSM - 3763 | TAK, podać |  | – |
| 6 | oferowany czujnik satutacji typu klips - wodoodporny | TAK/NIE |  | 5/0 |