Znak sprawy RI.271.11.2021					Trzcianka, dnia 2 kwietnia 2021r.

Opis Przedmiotu zamówienia

Zadanie: przygotowanie podłoża oraz założenie łąk kwietnych na działkach o nr ewid 2359 (ul. Lipowa) oraz 1723 i 1725/11 (os. Poniatowskiego) na terenie miasta Trzcianka.

- Zamówienie obejmuje założenie łąk kwiatowych wieloletnich w II etapach:

- Etap I – przygotowanie podłoża

- Etap II – założenie łąki kwietnej wieloletniej

- Powierzchnia łąk kwietnych do założenia:

- działka nr 2359 – ok 850 m2

- działki nr 1723 i 1725/11 – ok.1650 m2

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części.

2.1. Etap I – przygotowanie podłoża:

2.1.1  Analiza warunków glebowych

2.1.2  Usunięcie darni i gruntu rodzimego na głębokość 5-10cm,

2.1.3  Spulchnienie wierzchniej warstwy gruntu na głębokość 10-15cm za pomocą agregatu         uprawowego lub glebogryzarki,

2.1.4  Dokładne usunięcie pozostałości roślinnych (również wokół instalacji, słupów itp.),

2.1.5  W razie potrzeby usunięcie wszelkich zanieczyszczeń, gruzu, kamieni, śmieci i innych,

2.1.6 Wyrównanie powierzchni terenu w razie potrzeby uzupełnienie i rozścielenie ziemi urodzajnej warstwą 5cm odpowiedniej dla wybranego typu łąki,

2.1.7 Gleba do obsiania mieszanką nasienną powinna być dobrze spulchniona o strukturze zalecanej pod wysiew nasion,

2.1.8 Wywóz zebranej darni, warstwy gleby, kamieni a także wybranych zanieczyszczeń do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Etap II – założenie łąki kwietne

2.1 Standard materiału siewnego dla łąki kwietnej wieloletniej

  - mieszanka musi zawierać nasiona roślin pochodzących z upraw na terenach leżących w podobnej strefie klimatycznej, charakteryzującej się podobna ilością opadów atmosferycznych, trwale zadomowionych we florze Polski i charakterystyczna dla siedliska w którym będzie zakładana łąka,

  - Zamawiający dopuszcza stosowanie domieszek roślin innych niż gatunki rodzime w celu urozmaicenia i poprawy estetyki mieszanki. Procentowy udział domieszki Wykonawca ustali z Zamawiającym,

  - Przewiduje się zastosowanie rożnych mieszanek nasiennych w zależności od warunków glebowych panujących na danym terenie oraz oczekiwań Zamawiającego,

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany zaproponowanego przez Wykonawcę składu mieszanek nasiennych,

  - mieszanka musi zawierać przynajmniej 30 gatunków roślin, bez uznanych za inwazyjne (wg wykazu Polskiego Towarzystwa Botanicznego),

  - żaden z zastosowanych w mieszance gatunków nie może przekraczać 15% składu mieszanki,

  - kompozycja kwiatowa w mieszance powinna gwarantować jak najdłuższy okres kwitnienia min 3,5 miesiąca.

2.2 Wysiew łąki kwietnej

  - wysiew mieszanki nasiennej należy przeprowadzić siewnikiem

  - należy wysiać mieszankę nasienną w ilości minimum 3g/m2 uwzględniając zalecenia producenta

  - w celu zapewnienia równomiernego wysiewu należy zmieszać mieszankę nasion z wermikulitem lub innym wypełniaczem (np. piaskiem)

  - wysiane nasiona nie powinny być przykryte glebą z uwagi na fakt, iż niektóre gatunki do kiełkowania wymagają światła; wierzchnią warstwę gleby należy zwałować najlepiej wałem ręcznym.

  - Obowiązki Wykonawcy:

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów,

  - Wykonawca zapewni odpowiedni personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia do przeprowadzenia zleconych robót,

  - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, atesty i inne dokumenty świadczące o jakości stosowanego materiału,

  - Wykonawca pisemnie poinformuje Zlecającego o jakichkolwiek niedociągnięciach w wykonywanych robotach i stosowanych materiałach,

  - Wszystkie koszty związane z wymianą materiału na spełniający wymagania Zamawiającego ponosi Wykonawca,

  - Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane łąki na okres wskazany w ofercie cenowej. Gwarancja obejmuje pełną żywotność materiału roślinnego.

  - Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w czasie prowadzenia robót związanych z realizacją   zamówienia.

2.4 Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy do dnia 31 maja 2021 roku.